# УТВЕРЖДЕН

# приказом  Минтранса России

# от _________________ №_____

# ПОРЯДОК

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств

# I. Общие положения

1. Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 31 Федерального закона от 
08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»( и устанавливает порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах Российской Федерации.

2. Весовой и габаритный контроль транспортных средств осуществляют уполномоченные органы в пределах предоставленных полномочий:

на автомобильных дорогах федерального значения – Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (далее – Ространснадзор) и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция);

на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения – организациями, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и Госавтоинспекцией, а в отношении международных автомобильных перевозок – Ространснадзором;

на автомобильных дорогах местного значения – организациями, уполномоченными органами местного самоуправления, и Госавтоинспекцией, а в отношении международных автомобильных перевозок – Ространснадзором;

на частных автомобильных дорогах общего пользования – организациями, уполномоченными собственником частной автомобильной дороги, и Госавтоинспекцией.

# II. Осуществление весового и габаритного контроля

# транспортных средств

3. Осуществление весового и габаритного контроля транспортных средств не должно создавать помех в дорожном движении.

4. При весовом и габаритном контроле транспортных средств на стационарных пунктах весового и габаритного контроля осуществляются:

1) определение весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств, в том числе с использованием автоматизированных средств весового и (или) габаритного контроля транспортных средств в движении;

2) остановка транспортных средств и проверка наличия у водителя документов, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации;

3) сравнение весовых и габаритных параметров транспортного средства с весовыми и габаритными параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – специальное разрешение), а также установленного в специальном разрешении маршрута транспортного средства с фактическим маршрутом следования транспортного средства;

4) проверка выполнения особых условий движения, указанных в специальном разрешении, а также срока действия специального разрешения;

5) принятие мер, предусмотренных Федеральным законом от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ((.

Мероприятия, предусмотренные:

подпунктом 1 настоящего пункта, на автомобильных дорогах федерального значения осуществляет Ространснадзор; автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения - организации, уполномоченные органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в отношении международных автомобильных перевозок - Ространснадзор; автомобильных дорогах местного значения - организации, уполномоченные органами местного самоуправления, а в отношении международных автомобильных перевозок - Ространснадзор; частных автомобильных дорогах общего пользования – организации, уполномоченные собственником частной автомобильной дороги;

подпунктом 2 настоящего пункта в отношении международных автомобильных перевозок – Ространснадзор;

подпунктами 2 - 5 настоящего пункта - Госавтоинспекция.

5. При весовом и габаритном контроле Госавтоинспекцией, а также Ространснадзором на стационарных и передвижных пунктах государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок осуществляются:

1) остановка транспортного средства и проверка наличия у водителя документов согласно подпункту 2 пункта 4 настоящего Порядка;

2) взвешивание и (или) замеры габаритов транспортного средства.

3) мероприятия, предусмотренные подпунктами 3-5 пункта 4 настоящего Порядка.

6. Допускается расхождение между установленными на территории Российской Федерации весовыми параметрами транспортного средства и определенными по результатам взвешивания или указанными в специальном разрешении, если оно не превышает величины погрешности, установленной для используемого средства измерения, но не более 2% разрешенной величины.

7. При предъявлении водителем транспортного средства международного сертификата взвешивания транспортных средств, взвешивание транспортного средства не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
1 статьи 5 Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанного в г. Чолпон-Ата 16 апреля 2004 г.*

# III. Организация пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств

8. Организация((, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание стационарных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, пунктов государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Участки автомобильных дорог на подходах к стационарным пунктам весового и габаритного контроля транспортных средств должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектом организации движения на данном участке автомобильной дороги для обеспечения заблаговременного перестроения транспортных средств и заезда на пункт весового и габаритного контроля транспортных средств.

10. Участки автомобильных дорог, где установлены автоматизированные средства весового и (или) габаритного контроля транспортных средств, позволяющие определять весовые и габаритные параметры без снижения установленной скорости движения транспортного средства, оборудуются техническими средствами организации дорожного движения с учетом выборочного направления на контрольное взвешивание и измерение габаритов транспортных средств в случае, когда показания автоматизированных средств весового и (или) габаритного контроля транспортных средств превышают весовые и габаритные параметры, установленные на территории Российской Федерации.

11. Стационарный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств, а также стационарный пункт государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок размещаются в пределах полосы отвода автомобильной дороги и должны обеспечивать возможность контроля весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств в двух направлениях движения.

12. Стационарные пункты, указанные в настоящем Порядке, включают:

дополнительную полосу движения с переходно-скоростной полосой с параметрами и типом покрытия, соответствующими требованиям, предъявляемым к автомобильной дороге, на участке которой размещается стационарный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств, имеющей размеры и уклоны в соответствии с паспортом размещенного на ней весового оборудования;

динамические весы;

систему видеоконтроля;

площадку для контрольного взвешивания и замера габаритов транспортных средств, временной их стоянки, а также специализированную стоянку для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания;

измерительные приборы для взвешивания и замера габаритов транспортных средств;

наружное освещение территории пункта;

помещение, предназначенное и оборудованное для работы персонала в круглосуточном режиме, и оснащенное:

системой жизнеобеспечения;

средствами связи, в том числе доступ в Интернет;

автоматизированной системой сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры;

необходимым комплектом нормативной правовой, технической и справочной литературы, рабочей документацией;

терминалом для приема электронных платежей.

13. Передвижные пункты государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок и передвижные пункты Госавтоинспекции размещаются на площадках, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог и отвечающим следующим требованиям:

наличие переходно-скоростных полос;

соответствие параметров и типа покрытия площадки, размеров и уклонов паспорту применяемых средств измерения;

наличие наружного освещения переходно-скоростных полос и площадки.

Передвижные пункты, указанные в настоящем Порядке, включают:

переносное весовое оборудование;

измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

автоматизированную систему сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры;

комплект необходимых дорожных знаков.

# Footnotes

( Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, № 30 (ч. 1), ст. 3597, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582, № 39, ст. 4532.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 52 (ч. 3), ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976.

(( Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44,       ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 (ч. I), ст. 2700; № 27 (ч. II), ст. 2708, 2717; № 46 (ч. I), ст. 4434, 4440; № 50,                      ст. 4847, 4855; № 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533;      № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. I), ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19,       ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30 (ч. I), ст. 3104; № 30 (ч. II), ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50,    ст. 5247; № 52 (ч. I), ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 (ч. I), ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (ч. I),    ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367;      № 21, ст. ; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009; 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, ; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3601, 3582; № 45, ст 5143; № 49, ст. 5745, 5738, 5748; № 52, ст. 6235, 6236, 6248, 6227; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777, 771; № 19, ст.2276; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст 3120, 3122, 3131,3132; № 29, ст. 3642,3635, 3597,3599; № 30, ст. 3735; ст. 3739.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 г. № 427 «О реализации на территории Российской Федерации Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 № 30, ст. 3393).

(( Постановление Правительство Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1079 «О мерах по упорядочению деятельности, связанной с осуществлением контроля транспортных средств на автомобильных дорогах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 39, ст. 4646; 2007, № 32, ст. 4153).