ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса России

от ________________№ ____

1.  В наименовании Инструкции по световой маскировке на железнодорожном транспорте и метрополитенах СССР (далее – Инструкция) слова «метрополитенов СССР» заменить словами «метрополитенов в Российской Федерации».

2.  В пункте 1.1 Инструкции:

1) в абзаце первом слова «метрополитенов СССР» заменить словами «метрополитенов в Российской Федерации»;

2) в абзаце третьем слова «согласовываться со Вторым Управлением МПС» заменить словами «согласовываться с федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта»;

3) дополнить абзацем пятым в следующей редакции:

«Инструкция соответствует требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

3.  Абзац первый пункта 1.4. Инструкции изложить в следующей редакции:

«1.4.  Световая маскировка (затемнение) проводится на всех объектах железнодорожного транспорта и наземных объектах метрополитенов, расположенных в зоне светомаскировки с режимами частичного и полного затемнения, включающей территории субъектов Российской Федерации».

4.  В абзаце первом пункта 1.6. Инструкции слова «по решению Правительства СССР» заменить словами «путем ведения гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, начиная с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.  Абзац пятый пункта 1.9. Инструкции исключить.

6.  В пункте 2.1. Инструкции:

1) в абзаце втором слова «одновременно с переводом сигналов светофоров на маскировочный режим» исключить;

2)  абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«освещение неохраняемых переездов и пассажирских платформ остановочных пунктов, оснащены устройствами дистанционного отключения, выключается».

7.  Первое предложение пункта 4.4. Инструкции после слова «автомотрис» дополнить словами «рельсовых автобусов».

8.  Пункт 5.2. Инструкции изложить в следующей редакции:

«5.2.  Маскировка светофоров всех типов обеспечивается применением защитных козырьков, предусмотренных конструкцией светофора:

на мачтовых светофорах  длиной 690 мм козырьки устанавливаются под углом 2°30' к горизонту (вниз);

на карликовых светофорах  длиной 300 мм козырьки устанавливаются под углом 3° к горизонту (вниз);

на зеленых светящихся полосах  длиной 300 мм, установленных под углом 7° к горизонту (вниз); при этом положение головок зеленых светящихся полос должно быть горизонтальное».

9.  Пункт 5.3. Инструкции изложить в следующей редакции:

«5.3.  Светофоры переездной сигнализации с красными сигнальными огнями маскируются применением защитных козырьков длиной 400 мм, установленных под углом 4° к горизонту (вниз)».

10.  Пункт 5.4. Инструкции исключить.

11.  В пункте 5.15. Инструкции:

1) подпункты «а», «б», «в», «г», «д», «з» исключить;

2) дополнить абзацем в следующей редакции:

«Сигнальные приборы должны соответствовать нормативным актам в области сигнализации на железнодорожном транспорте. Цвет сигнальных стекол и линз должен соответствовать установленным нормам».

12.  В подпункте «б» пункта 7.3. Инструкции слова «или по специальному указанию МПС» исключить.

13.  В пункте 7.5. Инструкции:

1) в подпункте «а» слова «утвержденным МПС» заменить словами «утвержденным федеральным органом исполнительной власти, на который законодательством Российской Федерации возложены соответствующие функции»;

2) подпункт «в» исключить.

14.  В пункте 7.6. Инструкции:

1) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) изготовлены приспособления и устройства для маскировки производственных огней паровозов и отопительных печей пассажирских и грузовых вагонов, предназначенных к использованию в спецформированиях федеральных органов исполнительной власти, на которые законодательством Российской Федерации возложены соответствующие функции»;

2)  в подпункте «г» слова «или по специальному указанию МПС» исключить.

15.  В абзаце первом пункта 8.1. Инструкции слова «возлагается на начальников управлений МПС, начальников железных дорог и метрополитенов, начальников служб дорог и метрополитенов, начальников отделений дорог, начальников отделов отделений дорог, а также на руководителей линейных и промышленных предприятий» заменить словами «возлагаются на владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцев железнодорожных путей необщего пользования».

16.  Пункт 8.2. Инструкции изложить в следующей редакции:

«8.2 Контроль за проведением мероприятий по светомаскировке подведомственных объектов в условиях режима светомаскировки осуществляют владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцы железнодорожных путей необщего пользования».

17.  В пункте 8.3. Инструкции слова «а также штабы гражданской обороны отделений дорог» заменить словами «владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцы железнодорожных путей необщего пользования».

18.  Пункт 9.3. Инструкции изложить в следующей редакции:

«9.3.  Ежегодно владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцами железнодорожных путей необщего пользования на всех объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путях необщего пользования соответственно производится комиссионная проверка наличия и состояния светомаскировочных приспособлений и устройств».

19.  Инструкцию дополнить пунктами 9.4 и 9.5 в следующей редакции:

«9.4.  По сигналу «Воздушная тревога» движение поездов на метрополитене прекращается, включая его открытые участки. Маскировка сигнальных приборов не требуется, так как движение поездов метрополитена после сигнала «Воздушная тревога» уже не осуществляется;

9.5.  Освещение наземных вестибюлей и входов в подземные вестибюли, надземных и наземных станций, метромостов, рамп, открытых площадок депо метрополитенов после сигнала «Воздушная тревога» полностью отключается».