ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к Нормам (п. 2, 3, 7)

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро»

при непогашенном ускорении 1,0 м/с2

в кривых различных радиусов и возвышений наружного рельса

(режим принудительного наклона кузова выключен)

Таблица 1

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в кривых, мм |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 300 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 400 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 500 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| 600 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 |
| 700 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 |
| 800 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 |
| 900 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 |
| 1000 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 |
| 1100 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 |
| 1200 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 |
| 1300 | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 |
| 1400 | 135 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 185 |
| 1500 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 185 | 190 | 195 |
| 1600 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 |
| 1700 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |
| 1800 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 | 195 | 200 |  |  |  |
| 1900 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 2000 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2600 | 180 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро»

при непогашенном ускорении 1,5 м/с2

в кривых различных радиусов и возвышений наружного рельса

(режим принудительного наклона кузова включен)

Таблица 2

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в кривых, мм |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 300 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 400 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| 500 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 |
| 600 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 |
| 700 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| 800 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 |
| 900 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 |
| 1000 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| 1100 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 |
| 1200 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 185 | 190 |
| 1300 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 185 | 190 | 190 | 195 | 195 | 200 |
| 1400 | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 |  |
| 1500 | 170 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 1600 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | 180 | 185 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 185 | 190 | 195 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |