# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к Нормам (п. 2)

Конструкционные скорости, осевые нагрузки в служебном состоянии с учетом номинальной заселенности пассажирами электропоездов              ЭВС «Сапсан»

| Вид подвижного состава | Серия | Осевая нагрузка, кН | Конструкционная скорость, км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропоезд постоянного тока | ЭВС-1 | до 165,8 | 250 |
| Электропоезд постоянно-переменного тока | ЭВС-2 | до 165,8 | 250 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Нормам (пп. 2, 3, 7)

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Сапсан»

при непогашенном ускорении 0,7 м/с2

и возвышении наружного рельса в кривых 150 мм

Таблица 1

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм; категория рельсов, число шпал на 1 км; род балласта | Допускаемые скорости, км/ч |
| --- | --- |
|  | прямая | радиус кривых, м |
|  |  | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
| Р65(6), В, Т1, 1840, Щ | К-250 | Н-170 | Н-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р65(6), В, Т1, 2000, Щ | К-250 |  |  | Н-145 | Н-130 | Н-125 | Н-115 | Н-105 | Н-95 | Н-85 | Н-80 |

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Сапсан»

при непогашенном ускорении 0,8 м/с2

и возвышении наружного рельса в кривых 150 мм

Таблица 2

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм; категория рельсов, число шпал на 1 км; род балласта | Допускаемые скорости, км/ч |
| --- | --- |
|  | радиус кривых, м |
|  | 2500 | 2000 | 1800 | 1600 |
| Р65(6), В, Т1, 1840, 2000, Щ | Н-235 | Н-210 | Н-200 | Н-190 |

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Сапсан»

при непогашенном ускорении 0,9 м/с2

и возвышении наружного рельса в кривых 150 мм

Таблица 3

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм; категория рельсов, число шпал на 1 км; род балласта | Допускаемые скорости, км/ч |
| --- | --- |
|  | радиус кривых, м |
|  | 4000 | 3000 |
| Р65(6), В, Т1, 1840, 2000, Щ | К-250 | К-250 |

В таблицах 1, 2 ,3 приложения № 2 к Нормах приняты следующие буквенные обозначения:

К – конструкционная скорость движения электропоездов ЭВС «Сапсан»;

Н – максимальная допускаемая скорость движения электропоездов ЭВС «Сапсан» в кривых участках железнодорожного пути при непогашенных ускорениях 0,7 м/с2, 0,8 м/с2 и 0,9 м/с2 соответственно.

Скорость, указанная в таблицах без буквы, соответствует ограничению по прочности железнодорожного пути.

В характеристиках конструкции железнодорожного пути буквы и цифры обозначают следующее:

Р65 – тип рельса;

В – рельсы термоупрочненные высшего качества;

Т1 – рельсы термоупрочненные;

(6) – приведенный износ рельса в миллиметрах, для которого рассчитаны допускаемые скорости электропоездов ЭВС «Сапсан». Коэффициент приведения бокового износа к вертикальному при этом принят равным 0,5;

1840, 2000 – число шпал на 1 км железнодорожного пути;

Щ – род балласта – щебень.

Рельсы Р65 должны иметь сертификат соответствия требованиям норм безопасности, применяемыми при эксплуатации железнодорожного транспорта при скоростях движения более 200 км/ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Нормам (пп. 2, 3, 7)

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Сапсан»

при непогашенном ускорении 0,7 м/с2

в кривых различных радиусов и возвышений наружного рельса

Таблица 1

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в кривых, мм |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 150 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 200 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 250 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
| 300 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 350 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 400 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 |
| 500 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 105 |
| 600 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 |
| 700 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 125 |
| 800 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 |
| 900 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 |
| 1000 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 |
| 1100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 |
| 1200 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| 1300 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 |
| 1400 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| 1500 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 |

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Сапсан»

при непогашенном ускорении 0,8 м/с2

в кривых различных радиусов и возвышений наружного рельса

Таблица 2

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в кривых, мм |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 1600 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 |
| 1700 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 |
| 1800 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 |
| 1900 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 205 |
| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в кривых, мм |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 2000 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 205 | 210 |
| 2100 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 190 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 210 | 215 |
| 2200 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 215 | 220 |
| 2300 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 225 |
| 2400 | 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 225 | 230 |
| 2500 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 225 | 230 | 235 |
| 2600 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| 2700 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| 2800 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| 2900 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |  |

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Сапсан»

при непогашенном ускорении 0,9 м/с2

в кривых различных радиусов и возвышений наружного рельса

Таблица 3

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в кривых, мм |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 3000 | 185 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |  |  |  |
| 3100 | 190 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 230 | 240 | 245 | 250 |  |  |  |  |
| 3200 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |  |  |  |  |  |
| 3300 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3400 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3500 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3600 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3700 | 205 | 215 | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3800 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3900 | 215 | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4100 | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4200 | 220 | 230 | 235 | 245 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4300 | 225 | 230 | 240 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400 | 225 | 235 | 240 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |