Проект

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

«___»________________200__г.

Технический регламент

«О безопасности автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов»

I. Общие положения

1. Настоящий технический регламент устанавливает:

1) требования безопасности автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов,  при их выпуске в обращение на территории Российской Федерации и  эксплуатации, независимо от места их изготовления, в целях защиты жизни и здоровья граждан; имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества; предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, и обеспечения достоверности информации о свойствах автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, обеспечивающих их безопасность;

2) правила и формы оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего технического регламента;

3) требования к маркировке объектов технического регулирования;

4) права и обязанности участников регулируемых настоящим техническим регламентом отношений.

2. Настоящий технический регламент распространяется на автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов,  категорий N и О  по классификации Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, а также на контейнеры, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов автомобильным транспортом  (далее – автотранспортные средстве, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов).

Перечень объектов технического регулирования, входящих в сферу действия  настоящего технического регламента, приведен в Приложении 1 к настоящему техническому регламенту.

3. Правовыми основами технического регулирования в области безопасности автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов являются принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, включая Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах предназначенных для этих перевозок, принятое в Женеве в 1970 году; Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемилогическом благополучии населения»; технический  регламент «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденный. постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720,  настоящий технический регламент, а также комплекс  технических регламентов, устанавливающих требования к скоропортящимся пищевым продуктам на всех этапах жизненного цикла, включая процесс транспортирования и соответствующие требования к транспортным средствам и методам их оценки соотвтствия.

4. Термины и определения, используемые в настоящем техническом регламенте, соответствуют Федеральному закону «О техническом регулировании», техническому  регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», а также включают в себя следующие термины с соответствующими определениями:

«Изотермическое автотранспортное средство» - автотранспортное средство, кузов которого состоит из термоизолирующих стенок, включая двери, пол и крышу, позволяющих ограничивать теплообмен между внутренней и наружной поверхностью кузова.

«Автотранспортное средство–ледник» -  изотермическое автотранспортное средство, которое при помощи источника холода (естественного льда с добавлением или без добавления соли;  эвтектических плит;  сухого льда с приспособлением, позволяющим регулировать его сублимацию, или без такового;  сжиженных газов с устройством для регулирования испарения или без такового и т. д.), не являющегося механической или "абсорбционной" установкой, позволяет понижать температуру внутри порожнего кузова и затем поддерживать ее заданное время в установленном диапазоне при заданной наружной температуре.

«Автотранспортное средство-рефрижератор» - изотермическое автотранспортное средство, которое при помощи индивидуальной или общей для нескольких автотранспортных единиц холодильной установки (оснащенной либо механическим компрессором, либо абсорбционным устройством и т. д.), позволяет понижать температуру внутри порожнего кузова и затем поддерживать ее заданное время в установленном диапазоне при заданной наружной температуре.

«Отапливаемое автотранспортное средство» - изотермическое автотранспортное средство, которое при помощи обогревательной установки позволяет повышать температуру внутри порожнего кузова и затем поддерживать ее без дополнительного поступления тепла в течение определенного времени на постоянном уровне.

«Эффективность термического оборудования для охлаждения или обогрева» – способность термического оборудования поддерживать заданную температуру внутри кузова изотермического транспортного средства при заданной наружной температуре;

«Типовой образец» – отобранное для проведения испытаний изотермическое автотранспортное средство, не имеющее существенных отличий от изотермических автотранспортных средств одного типа по конструктивному устройству, изотермическим свойствам и эффективности  установленного на них термического оборудования для охлаждения или обогрева.

5. Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, классифицируются по следующим признакам:

- тип автотранспортного средства;

- тип кузова;

- технология обеспечения температурного режима.

6. По типам автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов подразделяются на:

- грузовой автомобиль;

- прицеп;

- полуприцеп;

- контейнер.

7. По типам кузова автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов подразделяются на:

- фургон;

-  цистерна.

8. По технологии обеспечения температурного режима автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов подразделяются на:

I – изотермическое автотранспортное средство, не имеющее термического оборудования для охлаждения или обогрева;

R – ледник - изотермическое автотранспортное средство, позволяющее понижать температуру внутри порожнего кузова и поддерживать ее в пределах, не превышающих заданный уровень, с помощью термического оборудования, не имеющего механической компрессорной или адсорбционной установки, а содержащего естественный лед с добавлением или без добавления соли; эвтектические плиты; сухой лед с приспособлением, позволяющим регулировать его сублимацию, или без такового; сжиженный газ с устройством для регулирования испарения или без такового;

F – рефрижератор - изотермическое автотранспортное средство,   позволяющее устанавливать и постоянно поддерживать заданную температуру внутри порожнего кузова с помощью термического оборудования, имеющего механический компрессорный агрегат или абсорбционную установку;

С - отапливаемое изотермическое автотранспортное средство - транспортное средство, позволяющее устанавливать и поддерживать внутри порожнего кузова заданную положительную температуру при  отрицательной наружной температуре с помощью термического оборудования для обогрева.

9. Изотермические автотранспортные средства в зависимости от их свойства ограничивать теплообмен между внутренней и наружной поверхностью кузова подразделяются на две категории:

- изотермические автотранспортные средства с нормальной изоляцией IN;

- изотермические автотранспортные средства с усиленной изоляцией IR.

10. По эффективности термического оборудования для охлаждения или обогрева, соответствующей требованиям, установленным в разделе II настоящего технического регламента, автотранспортные средства подразделяются на следующие классы: A, B, C, D, E и F.

II. Требования безопасности автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов

11. Требования безопасности объектов технического регулирования  настоящего технического регламента направлены на обеспечение соблюдения температурных режимов перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, установленных соответствующими техническими регламентами за счет изотермических  свойств кузова и эффективности термического оборудования.

12. Основным показателем, характеризующим изотермические свойства кузова автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, является величина общего коэффициента теплопередачи – коэффициент  К.

Определение коэффициента К и описание метода его измерения приведены в Приложении 2 к настоящему техническому регламенту.

13. Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов должны отвечать следующим требованиям  в отношении коэффициента К:

- изотермические автотранспортные средства с нормальной изоляцией IN – должны иметь коэффициент К не более 0,70 Вт/м2.К;

- изотермические автотранспортные средства с усиленной изоляцией IR - должны иметь коэффициент К не более 0,40 Вт/м2.К. При этом боковые стенки автотранспортных  средств, имеющих ширину более 2,5 м, должны иметь толщину не менее 45 мм.

14. Ледники класса A с нормальной или усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  на уровне, не превышающем плюс 7 (С, при средней наружной температуре  плюс 30 (С.

16. Ледники класса В с усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  на уровне, не превышающем минус 10 (С, при средней наружной температуре  плюс 30 (С.

17. Ледники класса С  с усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  на уровне, не превышающем минус 20 (С, при средней наружной температуре  плюс 30 (С.

18. Ледники класса D с нормальной или усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  на уровне, не превышающем 0 (С, при средней наружной температуре  плюс 30 (С.

19. Рефрижераторы класса  А с нормальной или усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  в пределах от плюс 12 до 0 (С  при средней наружной температуре плюс 30 (С.

20. Рефрижераторы класса В с усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  в пределах от плюс 12 до минус 10 (С при средней наружной температуре  плюс 30 (С.

21. Рефрижераторы класса С с усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  в пределах от плюс 12 до минус 20 (С при средней наружной температуре  плюс 30 (С.

22. Рефрижераторы класса D с нормальной или усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова на уровне, не превышающем 0 (С, при средней наружной температуре  плюс 30 (С.

23. Рефрижераторы класса Е с усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  на уровне, не превышающем минус 10 (С, при средней наружной температуре  плюс 30 (С.

24. Рефрижераторы класса F с усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  на уровне, не превышающем минус 20 (С, при средней наружной температуре  плюс 30 (С.

25. Отапливаемые изотермические автотранспортные средства класса  А с нормальной и усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  на уровне, не превышающем плюс 12 (С, при средней наружной температуре  минус 10 (С   течение не менее 12 часов.

26. Отапливаемые изотермические автотранспортные средства класса В с усиленной изоляцией должны обеспечивать поддержание температуры внутри кузова  на уровне, не превышающем плюс 12 (С, при средней наружной температуре  минус 20 (С в течение не менее 12 часов.

27. Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов должны быть оборудованы измерительными записывающими устройствами, позволяющими контролировать температуру воздуха в грузовом  отделении в пределах от минус 20 (С до плюс 30 (С, а также информировать водителя об изменении температурных режимов перевозки. Требования к таким устройствам, а также порядок их допуска для использования в процедурах контроля за соблюдением температурных режимов перевозки определяются  федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральными органам исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия  населения и метрологии.

28. Грузовые отделения автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, должны быть выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами.

29.  В термическом оборудовании изотермических автотранспортных средств должны применяться хладоагенты, разрешенные к применению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

III. Оценка соответствия

30. Оценка соответствия автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме освидетельствования, предусматривающего выдачу на каждое автотранспортное средство, предназначенное для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, Свидетельства о соответствии.

Свидетельство о соответствии должно содержать:

наименование и место нахождения собственника (представителя собственника) автотранспортного средства, предназначенного для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов;

наименование и место нахождения изготовителя автотранспортного средства, предназначенного для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов;

наименование и место нахождения экспертной организации, выдавшей Свидетельство о соответствии;

информацию об автотранспортном средстве, предназначенном для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов позволяющую идентифицировать его, включая вид, категорию  и класс автотранспортного средства, предназначенного для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов в соответствии с требованиями настоящего технического регламента;

заявление экспертной организации о соответствии автотранспортного средства, предназначенного для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, требованиям настоящего технического регламента;

информацию о результатах проведенной экспертной проверки;

срок действия Свидетельства о соответствии.

Форма Свидетельства о соответствии утверждается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

31. Для автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, впервые выпускаемых в обращение на территории Российской Федерации, освидетельствование осуществляется на основании проведения испытаний, проводимых на одном типовом образце из каждой партии до 100 единиц выпускаемых  автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, одного типа.

Если партия автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, одного типа не превышает 100 единиц  и выпускается в течение более 3 лет, испытания для целей освидетельствования проводятся каждые 3 года на одном типовом образце, выпущенном за соответствующий 3-летний период.

32. Методы проведения испытаний, а также требования к организациям, осуществляющим такие испытания, разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

33. В случае, если автотранспортное средство, предназначенное для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, было подвергнуто испытаниям, предусмотренным Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), результаты таких испытаний являются основанием для принятия решения о соответствии автотранспортного средства требованиям настоящего технического регламента.

34. Срок действия  Свидетельства о соответствии,  выдаваемый на автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, по результатам испытаний составляет 6 лет.

35. Для автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов,  находящихся в эксплуатации и зарегистрированных в установленном порядке на  территории Российской Федерации, освидетельствование осуществляется на основании проведения экспертной проверки.

Экспертная проверка автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, находящихся в эксплуатации и зарегистрированных на территории Российской Федерации, проводится экспертными организациями, уполномоченными Федеральным органом исполнительной власти в области транспорта,  в установленном им порядке.

36. Методы проведения экспертной проверки должны соответствовать СПС в отношении проверки автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также иным методам, разработанным в развитие настоящего технического регламента.

37. Экспертная проверка вновь изготовленных автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, проводится через 6 лет после изготовления, а в последующие годы – через каждые 3 года.

38. Собственники автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся ими в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке (далее - собственники (представители собственников), обязаны представлять автотранспортные средства на проведение экспертной проверки в установленные настоящим техническим регламентом сроки.

39. Изменение изотермических свойств автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, или эффективности установленного на них термического оборудования, вызванное нарушением конструкции в результате каких либо внешних воздействий, является основанием для предоставления собственником (его законным представителем) автотранспортного средства, предназначенного для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, для проведения  внепланового освидетельствования в форме экспертной проверки или испытания (в случае невозможности оценки соответствия транспортного средств требования настоящего технического регламента при экспертной проверке).

40. Собственник (представитель собственника) обязан маркировать автотранспортное средство, предназначенное для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, на которое выдано Свидетельство о соответствии, опознавательными буквенными обозначениями, включающими в себя категорию, вид и класс автотранспортного средства, предназначенное для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов в соответствии с требованиями, установленными в приложении 3 к настоящему техническому регламенту.

35. Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, находящиеся в эксплуатации на момент вступления в действие настоящего технического регламента, подлежат экспертной проверке в целях их идентификации, освидетельствования и маркировки в соответствии с требованиями  настоящего технического регламента.

IV. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента

36. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований к автотранспортным средствам, предназначенным для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в пределах установленной компетенции.

V. Заключительные и переходные положения

37. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предъявления требований к автотранспортным средствам, предназначенным для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов, действуют в части не противоречащей настоящему техническому регламенту, и подлежат приведению в соответствие с настоящим техническим регламентом.

38. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным настоящим техническим регламентом, оформленные до вступления в действие настоящего технического регламента, действуют до истечения указанного в них срока.

VI. Вступление в силу требований технического регламента

39. Настоящий Технический регламент вступает в действие через шесть месяцев со дня его официального опубликования.

Приложение № 1

к техническому регламенту «Требования к автотранспортным средствам, предназначенным для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов»

Перечень объектов технического регулирования

| Наименование объекта технического регулирования | Код ОКП, код ТН ВЭД |
| --- | --- |
| специализированные автомобили-фургоны | код ОКП 45 2110 код ТН ВЭД 8704 |
| автоцистерны | код ОКП 45 2140 код ТН ВЭД 8704 |
| прицепы со специализированными кузовами | код ОКП 45 2580 код ТН ВЭД 8716 |
| полуприцепы со специализированными кузовами | код ОКП 45 2630 код ТН ВЭД 8716 |
| прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны | код ОКП 45 2550 код ТН ВЭД 8716 |
| автомобильные изотермические контейнеры | код ОКП 31 7725 код ТН ВЭД 8609 |

Приложение № 2

к техническому регламенту «Требования к автотранспортным средствам, предназначенным для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов»

# Общие положения по методам и порядку проведения измерений и контроля изотермических свойств и эффективности оборудования для охлаждения или для обогрева специальных автотранспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов

1.1. Общий коэффициент теплопередачи К специальных автотранспортных средств определяется следующим уравнением:

,

где W – в соответствующем случае либо тепловая мощность, либо холодопроизводительность, необходимая для поддержания при постоянном режиме абсолютной разности (Т между средней внутренней температурой Тi и средней наружной температурой Те, когда средняя наружная температура Те является постоянной, для кузова, средняя поверхность которого равна S.

1.2. Средней поверхностью S кузова является среднее геометрическое внутренней поверхности Si и наружной поверхности Sе кузова:

.

Определение обеих поверхностей Si и Sе осуществляется с учетом особенностей конструкции кузова или неровностей поверхности, таких как фаски, надколенные дуги и аналогичные элементы, и эти особенности или неровности учитываются и отмечаются в соответствующей рубрике протоколов испытаний; однако, если кузов имеет покрытие типа гофрированного листа, то искомой поверхностью является прямая поверхность этого покрытия, а не ее развертка.

1.3. Точки измерения температуры

Если кузов имеет форму параллелепипеда, то средней внутренней температурой кузова (Тi) является среднее арифметическое температур, измеряемых на расстоянии 10 см от стенок в следующих 12 точках:

а) в восьми внутренних углах кузова и

b) в центре четырех внутренних плоскостей кузова, имеющих наибольшую площадь.

Если кузов не имеет форму параллелепипеда, то распределение 12 точек измерения должно осуществляться наилучшим образом с учетом формы кузова.

Если кузов имеет форму параллелепипеда, то средней наружной температурой кузова (Те) является среднее арифметическое температур, измеряемых на расстоянии 10 см от стенок в следующих 12 точках:

а) в восьми наружных углах кузова;

b) в центре четырех наружных плоскостей кузова, имеющих наибольшую площадь.

Если кузов не имеет форму параллелепипеда, то распределение 12 точек измерения должно осуществляться наиболее приемлемым образом с учетом формы кузова.

1.4. Средней температурой стенок кузова является среднее арифметическое средней наружной температуры кузова и средней внутренней температуры кузова:

.

Приборы для измерения температуры, защищенные от излучения, помещаются внутри и снаружи кузова в местах, указанных в пункте 1.3 настоящего Приложения.

1.5 Период устойчивого состояния и продолжительность испытания

Колебания средней наружной и средней внутренней температур кузова не должны превышать (0,3(К в течение периода устойчивого состояния продолжительностью не менее 12 часов и не должны превышать (1,0(К в течение шести часов, предшествующих вышеуказанному двенадцатичасовому периоду.

Разница между показателями тепловой мощности или холодопроизводительности, измеряемыми в течение двух периодов продолжительностью не менее трех часов в начале и в конце периода устойчивого состояния, при условии, что второе измерение проводится не менее чем через шесть часов после первого, должна составлять менее 3%.

Средние значения температуры и теплопроизводительности или холодопроизводительности в течение не менее шести последних часов периода устойчивого состояния будут использоваться для расчета коэффициента К.

Показатели средних внутренней и наружной температур в начале и в конце расчетного периода продолжительностью не менее шести часов не должны различаться более чем на 0,2(К.

Приложение № 3

к техническому регламенту «Требования к автотранспортным средствам, предназначенным для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов»

Требования к опознавательным буквенным обозначениям изотермических автотранспортных средств

1. Изотермические автотранспортные средства должны маркироваться следующими опознавательными буквенными обозначениями:

IN - изотермическое транспортное средство с нормальной изоляцией

IR - изотермическое транспортное средство с усиленной изоляцией

RNA - ледник с нормальной изоляцией класса А

RRA - ледник с усиленной изоляцией класса А

RRB - ледник с усиленной изоляцией класса В

RRC - ледник с усиленной изоляцией класса С

RND - ледник с нормальной изоляцией класса D

RRD - ледник с усиленной изоляцией класса D

FNA - рефрижератор с нормальной изоляцией класса А

FRA - рефрижератор с усиленной изоляцией класса А

FRB - рефрижератор с усиленной изоляцией класса В

FRC - рефрижератор с усиленной изоляцией класса С

FND - рефрижератор с нормальной изоляцией класса D

FRD - рефрижератор с усиленной изоляцией класса D

FRE - рефрижератор с усиленной изоляцией класса Е

FRF - рефрижератор с усиленной изоляцией класса F

CNA - отапливаемое изотермическое автотранспортное средство с нормальной изоляцией класса А

CRA - отапливаемое изотермическое автотранспортное средство с усиленной изоляцией класса А

CRB - отапливаемое изотермическое автотранспортное средство с усиленной изоляцией класса В.

2. Опознавательные буквенные обозначения изотермических автотранспортных средств должны наноситься заглавными латинскими буквами синего цвета на белом фоне на обеих внешних сторонах кузова в верхних углах вблизи передней части. Высота букв должна быть не менее 100 мм.

Для изотермических автотранспортных средств, максимальная масса которых не превышает 3,5 т., высота букв может составлять 50 мм.

3. Под опознавательными буквенными обозначениями изотермических автотранспортных средств должна наноситься дата истечения срока действия свидетельства о соответствии (месяц, год) арабскими цифрами синего цвета на белом фоне. Высота цифр должна быть равна половине высоты опознавательных буквенных обозначений изотермических автотранспортных средств.