УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Российской Федерации

от ____________ № ________

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий технический регламент принимается в целях:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Требования настоящего технического регламента обязательны при проектировании (включая изыскания), производстве, строительстве, монтаже, наладке, вводе в эксплуатацию, оценке соответствия высокоскоростного железнодорожного транспорта

2. Объектом технического регулирования настоящего технического регламента является высокоскоростной железнодорожный транспорт Российской Федерации.

Высокоскоростной железнодорожный транспорт включает в себя:

1) вновь разрабатываемые (модернизируемые), изготовляемые высокоскоростной подвижной состав и его составные части, выпускаемые для обращения на железнодорожных путях общего пользования шириной колеи 1520 мм на территории Российской Федерации со скоростями движения более 200 км/ч.

Высокоскоростной подвижной состав включает в себя высокоскоростной мотор-вагонный подвижной состав;

2) инфраструктуру высокоскоростного железнодорожного транспорта, включающую в себя:

инфраструктуру высокоскоростной железнодорожной линии, инфраструктуру участка высокоскоростной железнодорожной линии (далее – железнодорожная линия);

функциональные подсистемы железнодорожной линии;

составные части функциональных подсистем;

элементы (компоненты – далее элементы) составных частей функциональных подсистем.

Железнодорожная линия включает в себя следующие функциональные подсистемы (далее – подсистемы):

железнодорожный путь;

железнодорожное электроснабжение;

железнодорожная автоматика и телемеханика;

железнодорожная электросвязь;

станционная.

Перечень объектов технического регулирования приведен в приложении № 1 к настоящему техническому регламенту.

3. Требования настоящего технического регламента обязательны для применения и исполнения:

федеральными органами исполнительной власти в соответствии с полномочиями, установленными Правительством Российской Федерации;

юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование (включая изыскания), строительство, производство, монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию и оценку соответствия высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта;

владельцами инфраструктуры, обеспечивающими допуск высокоскоростного подвижного состава на инфраструктуру.

4. Правовой основой технического регулирования в области безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта являются международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О железнодорожном транспорте», Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также настоящий технический регламент.

Требования к высокоскоростному подвижному составу и его составным частям, объектам инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта при эксплуатации, хранении, перевозке и утилизации регулируются Федеральным законом «О железнодорожном транспорте», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти Российской Федерации в области железнодорожного транспорта.

5. В настоящем техническом регламенте используются следующие основные понятия:

аварийная крэш-система – энергопоглощающие устройства для защиты пассажиров и обслуживающего персонала в случае столкновения высокоскоростного подвижного состава;

авария на железнодорожном транспорте – столкновение пассажирских, почтово-багажных, грузо-пассажирских, людских, хозяйственных, грузовых или иных поездов с другими поездами или железнодорожным подвижным составом, сход железнодорожного подвижного состава в пассажирских, почтово-багажных грузо-пассажирских, грузовых или иных поездах на перегонах и станциях, в результате которых поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта; столкновение и сход железнодорожного подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, в результате которых: погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря, либо поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта; либо нарушены условия нормальной жизнедеятельности ста и более человек;

автоматическая локомотивная сигнализация – система передачи в кабину машиниста сигналов путевых светофоров, к которым приближается железнодорожный подвижной состав;

автоматический тормоз – устройство, автоматически обеспечивающее остановку поезда при разъединении или разрыве воздухопроводной магистрали и при открытии крана экстренного торможения;

безопасность высокоскоростного транспорта – состояние высокоскоростного железнодорожного транспорта, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;

валидация – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены;

верифицированная методика – методика, прошедшая проверку на подтверждение получаемых с её помощью данных фактическими результатами испытаний;

выпуск в обращение – стадия жизненного цикла продукции от изготовления до её ввода в эксплуатацию;

высокоскоростной железнодорожный транспорт – технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуру и высокоскоростной подвижной состав, обеспечивающий перевозки со скоростями более 200 км/ч;

высокоскоростной подвижной состав – моторные и немоторные вагоны, из которых формируется высокоскоростной поезд, предназначенный для перевозки пассажиров и (или) багажа, почты со скоростью более 200 км/ч;

высокоскоростная железнодорожная линия – технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути, железнодорожные станции с полосой отвода и совокупность устройств железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи, здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование этого комплекса и безопасное движение высокоскоростного подвижного состава со скоростью более 200 км/ч;

габарит высокоскоростного железнодорожного подвижного состава – поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути, при наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний, как в порожнем, так и в нагружённом состоянии не только новый подвижной состав, но и подвижной состав, имеющий максимально нормируемые износы;

габарит приближения строений – предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около пути материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначаемых для непосредственного взаимодействия с подвижным составом (контактных проводов с деталями крепления, хоботов гидравлических колонок при наборе воды и др.), при условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано с частями подвижного состава, с которыми они могут соприкасаться, и что они не могут вызвать соприкосновения с другими элементами подвижного состава;

гидродинамический тормоз – устройство, в котором сила торможения создается путем преобразования кинетической энергии поезда в энергию потока жидкости;

динамический тормоз – устройство, в котором не используется механическое трение, а сила торможения создается путем преобразования кинетической энергии поезда в электрическую или гидродинамическую энергию;

инновационная продукция – высокоскоростной подвижной состав и его составные части, элементы составных частей функциональных подсистем железнодорожной линии, характеристики которых изменены за счёт применения новых технологий и технических решений, не увеличивающих степень риска, отдельные требования к которым не регламентированы национальными стандартами и (или) сводами правил;

инструкция по монтажу [пуску] [регулированию] [обкатке] – документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа [пуска] [регулирования] [обкатки] железнодорожного подвижного состава и его составных частей в эксплуатацию на месте его применения;

железнодорожная станция – пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению, обгону поездов, операции по обслуживанию пассажиров и приему, выдаче грузов, багажа, грузобагажа, а при развитых путевых устройствах выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами;

кабина машиниста – огороженная перегородками часть кузова, в которой расположены рабочие места локомотивной бригады, приборы и устройства для управления высокоскоростным мотор-вагонным подвижным составом;

капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые;

контактная сеть – совокупность проводов, конструкций и оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых подстанций к токоприемникам электроподвижного состава;

конструкционная скорость высокоскоростного железнодорожного подвижного состава – наибольшая скорость движения, заявленная в технической документации на проектирование в состоянии поставки;

кран экстренного торможения – рукоятка или кнопка специального органа тормозной системы, служащего для непосредственного выпуска воздуха из тормозной пневматической магистрали и приведения в действие автотормозов в случае необходимости экстренной остановки;

магниторельсовый тормоз – тормоз, создающий тормозное усилие путем электромагнитного притяжения тормозного башмака к рельсу;

модернизация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава – комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик высокоскоростного подвижного состава путем путём замены его составных частей на более совершенные;

модернизация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава с продлением срока службы – комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик высокоскоростного подвижного состава путем внесения в базовую конструкцию изменений для продления срока службы;

модернизированный высокоскоростной подвижной состав – полученный в результате модернизации, путем внесения в базовую конструкцию ограниченных изменений и имеющий в своем обозначении индекс, отражающий данный статус;

назначенный ресурс – суммарная наработка высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и (или) его составной части, при достижении которой их эксплуатация должна быть прекращена независимо от технического состояния;

назначенный срок службы высокоскоростного подвижного состава – календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация высокоскоростного подвижного состава должна быть прекращена независимо от его технического состояния;

назначенный срок хранения – календарная продолжительность хранения высокоскоростного подвижного состава или его составных частей, при достижении которой их хранение должно быть прекращено независимо от их технического состояния;

паспорт – эксплуатационный документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик и (или) свойств продукции, а также сведения о сертификации и утилизации продукции;

пневматический тормоз – устройство торможения с пневматическим  управлением;

подконтрольная эксплуатация – эксплуатация заданного числа  изделий в соответствии с действующей эксплуатационной документацией, сопровождающаяся дополнительным контролем и учётом технического состояния изделий с целью получения более достоверной информации об изменении качества изделий данного типа в условиях эксплуатации;

приемка – форма проведения оценки соответствия объекта технического регулирования, строительство которого закончено, требованиям настоящего технического регламента;

приёмочный контроль – форма проверки исполнения требований безопасности, установленных настоящим техническим регламентом к высокоскоростному подвижному составу и его составным частям, элементам подсистем инфраструктуры, их составным частям, производству;

продукция – высокоскоростной подвижной состав и его составные части; высокоскоростная железнодорожная линия, функциональные подсистемы железнодорожной линии, составные части функциональных подсистем,  элементы составных частей функциональных подсистем;

руководство по ремонту – документ, содержащий указания по организации ремонта, правила и порядок выполнения капитального, среднего и текущего ремонта, контроля, регулирования, испытаний, консервации, транспортирования и хранения высокоскоростного подвижного состава, его составных частей после ремонта, монтажа и испытания, значения показателей и норм которым должен удовлетворять высокоскоростной подвижной состав после ремонта;

руководство по эксплуатации – эксплуатационный документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках продукции и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации продукции;

П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации продукции содержит также указания об использовании по назначению, техническом обслуживании , текущем ремонте, хранении и транспортирования;  оценки ее технического состояния при определении необходимости отправки ее в ремонт, а также сведения по способам утилизации;

составная часть высокоскоростного подвижного состава – деталь, сборочная единица, комплекс и комплект, входящие в его конструкцию и обеспечивающие безопасную эксплуатацию высокоскоростного подвижного состава;

составная часть  функциональных подсистем – выделенная часть функциональных подсистем специального назначения.

Примечание. Например, для функциональной подсистемы железнодорожного пути – мост, тоннель и другое.

степень риска – сравнительная относительная величина, характеризующая риск;

стояночный тормоз – устройство с ручным или автоматическим приводом, расположенное на единице высокоскоростного подвижного состава и предназначенное для её закрепления на стоянке от самопроизвольного ухода, а также для принудительной аварийной остановки при наличии ручного или автоматического привода внутри единицы высокоскоростного подвижного состава;

техническая совместимость – способность высокоскоростного подвижного состава к взаимодействию друг с другом и с функциональными подсистемами высокоскоростной железнодорожной линии в соответствии с установленными настоящим техническим регламентом требованиями;

торможение высокоскоростного подвижного состава – воздействие на приборы и устройства для управления тормозной системы  для снижения скорости или остановки движущегося высокоскоростного подвижного состава;

тормозной путь – расстояние, проходимое поездом за время от момента воздействия на приборы и устройства для управления тормозной системы, в том числе срабатывания крана экстренного торможения, до полной остановки;

установленный срок эксплуатации высокоскоростного подвижного состава – календарная продолжительность эксплуатации, включающая в себя назначенный срок службы высокоскоростного подвижного состава и продлённый срок службы после модернизации;

формуляр – эксплуатационный документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров, характеристик продукции, утилизации продукции, а также сведения о подтверждении соответствия;

П р и м е ч а н и е: В формуляре также отражают техническое состояние продукции и вносят сведения в период эксплуатации – длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт, номера узлов и (или) деталей;

фрикционный тормоз – устройство, в котором сила торможения создается путем прижатия специальных фрикционных элементов – тормозных колодок или накладок дисковых тормозов к вращающимся поверхностям – колёсам или специальным тормозным дискам;

функциональная подсистема железнодорожного пути – железнодорожный путь, включающий в себя  верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, противодеформационные, защитные, укрепительные сооружения земляного полотна, расположенные в полосе отвода, искусственные сооружения, и связанные с обеспечением их функционирования технологические процессы;

функциональная подсистема железнодорожной автоматики и телемеханики – комплекс технических сооружений и устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления движением поездов на перегонах и станциях и маневровой работой;

функциональная подсистема станционная – технологические комплексы зданий, сооружений, устройств для производства операций с грузами, почтовыми отправлениями и поездами, технического обслуживания и ремонта инфраструктуры и  железнодорожного подвижного состава, для обслуживания пассажиров;

функциональная подсистема железнодорожного электроснабжения – технические средства и инженерные сооружения, обеспечивающие электроснабжение потребителей электроэнергии, входящих в состав функциональных подсистем железнодорожной линии, а также электроподвижного состава на электрифицированных линиях(

функциональная подсистема железнодорожной электросвязи –комплекс технических сооружений и устройств, предназначенных для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи в процессе организации и выполнения технологических процессов железнодорожного транспорта;

экспертиза – форма оценки соответствия представленной технической документации  требованиям технического регламента;

экспертный совет – орган, предназначенный для проведения оценки безопасности инновационной продукции, а также для решения спорных технических вопросов, возникающих при сертификации высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, железнодорожных линий, их подсистем, составных частей и элементов подсистем, формируемый федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта на паритетных началах из аккредитованных экспертов: федеральных органов исполнительной власти, разработчика, изготовителя, научных организаций, испытательных лабораторий (центров), саморегулируемых организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей;

эксплуатационный документ – конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации продукции и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик, гарантии и сведения по эксплуатации в течение установленного срока службы;

экстренное торможение – торможение, применяемое в случаях, требующих немедленной остановки поезда, путем реализации максимальной тормозной силы;

электродинамический тормоз – устройство, в котором сила торможения создаётся при преобразовании кинетической энергии поезда в электрическую энергию путём перевода тяговых электродвигателей в генераторный режим;

П р и м е ч а н и е:

Различают два вида  электродинамического тормоза: рекуперативный, реостатный. При рекуперативном тормозе электрическая энергия передаётся в тяговую сеть. При реостатном тормозе электрическая энергия рассеивается в резисторах;

электропневматический тормоз – устройство торможения с электрическим управлением пневматическим тормозом;

элемент функциональной подсистемы – изделие и (или) конструкция, применяемые при строительстве и монтаже составной части функциональной подсистемы.

Примечание. Например, для функциональной подсистемы железнодорожного пути – рельсы, шпалы и др.

электрифицированная железная дорога – железнодорожная линия, оснащенная системой тягового электроснабжения, принятой в эксплуатацию.

6. Высокоскоростной подвижной состав и его составные части, железнодорожные линии, их подсистемы, составные части подсистем, строительство которых закончено, и элементы подсистем, которые подвергаются процедурам оценки соответствия согласно положениям настоящего технического регламента, должны быть идентифицированы.

В настоящем техническом регламенте под идентификацией продукции понимается установление тождественности характеристик продукции, представленной для подтверждения соответствия, ее существенным признакам. Для проведения идентификации высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, высокоскоростных железнодорожных линий, их подсистем, составных частей и элементов подсистем могут использоваться характеристики, приведенные в соответствующих национальных стандартах и (или) сводах правил, общероссийском классификаторе продукции, проектной и конструкторской документации, в том числе технических условиях.

Настоящий технический регламент с учётом степени риска причинения вреда устанавливает минимально необходимые требования к высокоскоростному подвижному составу и его составным частям, высокоскоростной железнодорожной линии, ее подсистемам, составным частям подсистем, элементам составных частей, выполнение которых обеспечивает:

безопасность излучений;

биологическую безопасность;

взрывобезопасность;

гидрометеорологическую безопасность;

механическую безопасность;

пожарную безопасность;

промышленную безопасность;

термическую безопасность;

химическую безопасность;

электрическую безопасность;

электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;

единство измерений.

При производстве высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов подсистем изготовитель обязан выполнить весь комплекс мер по исполнению требований безопасности, определённых технической документацией, на основе обеспечения контроля исполнения технологических операций, влияющих на безопасность.

После изготовления перед выпуском в обращение высокоскоростной подвижной состав и его составные части, элементы подсистем, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, проходят приемочный контроль исполнения требований безопасности в порядке, установленном органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

### II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБЪЕКТАМ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

7. При проектировании должны оцениваться степени риска расчётным, экспериментальным, экспертным путем или по данным эксплуатации аналогичных типов высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, железнодорожных линий, их подсистем и составных частей подсистем. Методы оценки степени риска устанавливаются в национальных стандартах и (или) сводах правил.

Безопасность высокоскоростного подвижного состава, железнодорожных линий, их подсистем, составных частей и элементов подсистем с учётом степени риска должна обеспечиваться:

1) комплексом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при  разработке и проектировании высокоскоростного подвижного состава, железнодорожных линий, их подсистем, составных частей и элементов подсистем;

2) применения апробированных технических решений;

3) установлением обоснованных сроков службы и (или) ресурсов, проведением технических обслуживаний и ремонтов с необходимой периодичностью;

4) проведением комплекса необходимых расчётов, основанных на верифицированных методиках;

5) выбором материалов и веществ, применяемых на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в зависимости от параметров и условий эксплуатации;

6) установлением адекватных критериев предельных состояний;

7) соблюдения требований проекта с контролем в виде авторского надзора проектировщиком;

8) установлением условий и способов утилизации;

9) установлением критериев опасных погодных явлений для высокоскоростного железнодорожного транспорта и организацией инструментального мониторинга за возникновением этих опасных явлений;

10) оценкой соответствия.

8. Высокоскоростной подвижной состав и его составные части, подсистемы и составные части подсистем железнодорожных линий, элементы составных частей подсистем по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать безопасное движение поездов с наибольшими скоростями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

9. Проектируемый высокоскоростной подвижной состав должен удовлетворять требованиям габарита подвижного состава, условиям эксплуатации с учётом внешних климатических и механических воздействий, технической совместимости с инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Проектируемые высокоскоростные железнодорожные линии, их подсистемы, составные части подсистем должны удовлетворять требованиям габарита приближения строений, условиям эксплуатации с учётом климатических, геофизических и механических воздействий, технической совместимости с высокоскоростным подвижным составом.

10. При проектировании высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, железнодорожных линий, их подсистем и их составных частей должны выбираться решения, обеспечивающие необходимое снижение уровня опасных воздействий.

11. Выбранные конструкции  высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и его составных частей, подсистем железнодорожной линии и их составных частей должны быть безопасны в течение назначенного срока службы и (или) ресурса, назначенного срока хранения, выдерживать воздействия и нагрузки, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации.

12. При проектировании высокоскоростного подвижного состава и его составных частей должны использоваться технические решения, обеспечивающие:

1) безопасность пассажиров и обслуживающего персонала при посадке и высадке, при стоянке и движении высокоскоростного подвижного состава;

2) безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации, в том числе при погрузке и разгрузке, и ремонте высокоскоростного подвижного состава;

3) габарит высокоскоростного подвижного состава;

4) устойчивость от схода колеса с рельса;

5) устойчивость высокоскоростного подвижного состава от опрокидывания в кривых участках пути;

6) предотвращение самопроизвольного ухода с места стоянки;

7) надёжное сцепление высокоскоростного подвижного состава для передачи динамических усилий на режимах тяги и торможения;

8) допускаемый тормозной путь;

9) не превышение погонных нагрузок, предельно допустимых сил по воздействию на путь, расчётных осевых нагрузок;

10) предотвращение падения составных частей высокоскоростного подвижного состава на железнодорожный путь;

11) не превышение предельно допустимых сил тяги, торможения и величин ускорения;

12) экологическую и гидрометеорологическую безопасность;

13) электромагнитную совместимость электрооборудования в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования,

14) электромагнитную совместимость электрооборудования с устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики,  железнодорожной электросвязи железнодорожной линии;

15) выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

16) необходимую прочность при предусмотренных режимах нагружения и воздействиях;

17) отсутствие пластических деформаций при приложении продольных и вертикальных расчётных динамических нагрузок;

18) усталостную прочность при малоцикловых и многоцикловых режимах нагружения;

19) безопасность и надёжность работы электрооборудования во всём диапазоне эксплуатационных режимов (при номинальных и граничных режимах электроснабжения);

20) отсутствие касания составных частей высокоскоростного подвижного состава, не предусмотренного конструкторской документацией;

21) сцепляемость высокоскоростного подвижного состава в кривых участках железнодорожного пути;

22) повышение энергетической эффективности.

13. Требования безопасности к высокоскоростному подвижному составу и его составным частям при проектировании и производстве, установлены в разделе III настоящего технического регламента.

Требования безопасности к инфраструктуре высокоскоростного железнодорожного транспорта и ее составным частям при проектировании (включая изыскания), производстве, строительстве, монтаже, наладке установлены в разделе IV настоящего технического регламента.

14. Проектирование высокоскоростного подвижного состава должно предусматривать энергопоглощающие устройства (аварийные крэш – системы) для защиты пассажиров и обслуживающего персонала в случае столкновения железнодорожного подвижного состава.

15. Используемые программные средства должны обеспечивать безопасность функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта.

У программных средств, предназначенных для комплектования объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта, проверяется наличие действующих документов об их соответствии предъявляемым требованиям безопасности настоящего технического регламента.

16. Разработанное в процессе проектирования техническое задание на вновь строящийся высокоскоростной подвижной состав утверждается разработчиком после согласования с федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, владельцем инфраструктуры и заказчиком.

Разработанные в процессе проектирования документы на высокоскоростной подвижной состав и его составные части, в том числе конструкторская документация, эксплуатационные документы и ремонтная документация, утверждаются разработчиком после согласования с владельцем инфраструктуры, заказчиком.

17. При внесении изменений в конструкцию высокоскоростного подвижного состава и его составных частей не должны быть снижены установленные при проектировании требования безопасности. Изменения в конструкцию высокоскоростного подвижного состава и его составных частей разработчик может внести только после их согласования владельцем инфраструктуры на соответствие требованиям настоящего технического регламента.

18. В случае внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта, влияющих на выполнение требований безопасности, а также при модернизации с продлением срока службы, должна быть проведена обязательная сертификация или декларирование соответствия в порядке, установленном в разделах V, VI настоящего технического регламента.

19. Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав и его составные части должны иметь хорошо различимые идентификационные надписи и предупреждающие надписи и маркировку, которые должны быть повторены и пояснены в руководстве по эксплуатации. Идентификационные надписи должны содержать:

наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

наименование изделия и (или) обозначение серии, или типа, номер;

основные показатели назначения;

дату изготовления.

20. Каждая единица высокоскоростного подвижного состава и ее составные части, в соответствии с конструкторской документацией, должны иметь следующую маркировку (маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции независимо от года выпуска этой продукции):

знак обращения на рынке;

номер;

табличку изготовителя;

дату изготовления;

массу тары.

Кроме того, должны быть нанесены следующие надписи:

конструкционная скорость, серия, модель, таблички и надписи о проведенных ремонтах, освидетельствовании резервуаров и контрольных приборов;

число мест.

На каждой колёсной паре должны быть нанесены знаки маркировки и клеймения, установленные в технической документации.

На стёклах кабины машиниста и вагонов высокоскоростного подвижного состава должна быть маркировка, содержащая следующую информацию:

торговый знак предприятия – изготовителя;

обозначения вида стекла;

класс защиты;

сведения о сертификации.

Другие знаки и надписи на высокоскоростном подвижном составе наносятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

21. Электромагнитные помехи, создаваемые составными частями и элементами функциональных подсистем железнодорожной линии при их функционировании, не должны превышать на допустимом расстоянии уровней, обеспечивающих функционирование других элементов и составных частей подсистем железнодорожной линии и эксплуатируемого на этой линии высокоскоростного подвижного состава.

22. Для подсистем железнодорожной линии, высокоскоростного подвижного состава и их составных частей должен быть предусмотрен порядок утилизации опасных элементов для предотвращения недопустимого использования после прекращения их эксплуатации.

23. Перед вводом в эксплуатацию на всех объектах железнодорожной линии, в предусмотренных проектом местах должны быть нанесены предупреждающие надписи, знаки об опасностях и условиях безопасной эксплуатации.

24. Элементы составных частей подсистем железнодорожной линии, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента подтверждено в порядке, определенном настоящим техническим регламентом, маркируются знаком обращения на рынке в установленном порядке

25. При вводе в эксплуатацию железнодорожной линии, ее подсистем, составных частей подсистем должно быть проверено наличие эксплуатационной и ремонтной документации.

26. При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию железнодорожных линий, их подсистем, составных частей подсистем должны выполняться требования законодательства в области охраны окружающей среды.

27. При проектировании железнодорожных линий, их подсистем, составных частей подсистем должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные современные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

28. При строительстве железнодорожных линий, их подсистем, составных частей подсистем должны быть приняты меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию железнодорожных линий, их подсистем, составных частей подсистем должны предусматриваться и выполняться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции диких животных и мест их постоянного обитания, в том числе в период размножения и зимовки.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ И ЕГО СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ

30. Высокоскоростной подвижной состав и его составные части независимо от их принадлежности должны соответствовать требованиям настоящего технического регламента.

31. Конструкция высокоскоростного подвижного состава, расположение и монтаж его оборудования должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации, осмотре, техническом обслуживании, ремонте.

32. Системы управления, контроля и безопасности высокоскоростного подвижного состава должны обеспечивать безопасность во всех предусмотренных режимах работы и при всех внешних воздействиях, предусмотренных в руководстве по эксплуатации.

Системы управления и контроля должны исключать создание опасных ситуаций при возможных логических ошибках и из-за нарушения обслуживающим персоналом правильности управляющих действий.

33. Системы управления, контроля и безопасности должны включать средства предупредительной сигнализации и средства информирования, предупреждающие о нарушениях нормального функционирования высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, которые могут привести к возникновению опасных ситуаций.

Все программные средства высокоскоростного подвижного состава, как встраиваемые в технические средства, так и поставляемые на материальных носителях:

должны сохранять работоспособность после перезагрузок, вызванных сбоями/отказами технических средств, и целостность при собственных сбоях;

должны быть защищены от компьютерных вирусов, от несанкционированного доступа, от последствий отказов и ошибок при хранении, вводе, выводе, возникновении сбоев при обработке информации и от возможности случайных изменений;

не должны иметь свойств и характеристик, не описанных в сопроводительной документации.

На каждой единице высокоскоростного подвижного состава проверяют соответствие версии установленного на ней программного обеспечения версии, указанной в документе о соответствии программного обеспечения предъявляемым к нему требованиям безопасности.

Система управления, контроля и безопасности высокоскоростного подвижного состава, работа тягового привода и другого оборудования при любых неисправностях аппаратов электрической, гидравлической и (или) пневматической частей, сбоях программного обеспечения не должна допускать изменений характеристик и режимов работы, которые могут привести к нарушению безопасного состояния высокоскоростного подвижного состава. Сбой системы управления при исправной работе бортовых устройств безопасности не должен приводить к остановке высокоскоростного подвижного состава и к нарушению реализации проектных характеристик высокоскоростного подвижного состава.

Программное обеспечение, используемое в бортовых системах безопасности высокоскоростного подвижного состава, должно быть протестировано и пройти валидацию в организациях, аккредитованных на выполнение этих работ.

34. Приборы и устройства для управления высокоскоростного подвижного состава должны быть:

1) снабжены надписями, символами или обозначены другими способами;

2) сконструированы и размещены так, чтобы исключалось непроизвольное их перемещение;

3) размещены с учётом значимости функций, последовательности и частоты использования.

35. Высокоскоростной подвижной состав оборудуется устройствами поездной радиосвязи, автоматизированной системой управления с обеспечением контроля скорости движения и речевой информации при подъездах к входным и выходным светофорам, переездам и станциям, регистраторами параметров движения, автоматической локомотивной сигнализацией, связью «пассажир-машинист», сигнализацией контроля закрытия дверей, автоматической пожарной сигнализацией, а также могут оборудоваться и другими устройствами безопасности, не оказывающими отрицательного влияния на работу смежных систем управления и контроля в соответствии с перечнем и порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта.

36. Высокоскоростной подвижной состав, используемый для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, должен быть оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

37. Бортовые устройства безопасности должны обеспечивать:

приём сигналов о поездной ситуации от системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля, систем сигнализации, централизации и блокировки на станциях и перегонах, а также от бортовых устройств безопасности  других высокоскоростных поездов; определение параметров движения высокоскоростного поезда;

регистрацию информации о движении высокоскоростного поезда; диагностику систем и устройств высокоскоростного поезда, включая самодиагностику;

управление электропневматическим торможением,

контроль самопроизвольного ухода поезда;

периодическую проверку бдительности машиниста;

осуществлением информационного обмена по общей шине высокоскоростного подвижного состава и с использованием средств связи, которыми оборудован высокоскоростной подвижной состав;

обеспечение машиниста информацией.

В случаях потери машинистом способности управления высокоскоростным подвижным составом указанные устройства должны обеспечивать автоматическую остановку поезда перед путевым светофором с запрещающим показанием.

38. Конструкция кабины машиниста высокоскоростного подвижного состава должна обеспечивать беспрепятственный обзор персоналу локомотивной бригады, находящемуся в положении «сидя» и «стоя», пути следования, напольных сигналов, соседних путей, составов, контактной сети, а также видимость в положении «стоя» одного из работников локомотивной бригады при подъезде к составу вагонов и рабочей зоны персонала, участвующего в манёврах. Должна быть обеспечена обзорность из кабины машиниста в любое время года и суток при любых  погодных условиях на всех скоростях движения.

Ветровые стекла кабины машиниста должны быть надежно закреплены в окнах, и иметь уплотнения.

Планировка кабины, компоновка рабочего места, приборов и устройств для управления, систем отображения информации, конструкция кресла машиниста должны отвечать требованиям эргономики и системотехники.

При проектировании пульта управления и рабочего места машиниста и его помощника должны учитываться требования эргономики, обеспечивающие удобство управления из положения «сидя» и «стоя».

Должна быть обеспечена на пульте управления видимость приборов и устройств для управления, измерительных приборов, световых индикаторов, как в дневное время, так и в ночное, при отсутствии бликов от прямого или отражённого света.

Кабина машиниста должна быть оборудована системами общего, местного и аварийного освещения. Параметры освещенности в кабине машиниста, яркость шкал измерительных приборов должны соответствовать требованиям технической документации. Система аварийного освещения должна автоматически переключаться к автономному источнику питания (аккумуляторной батарее) при отсутствии напряжения в основном источнике питания. При этом также должна быть предусмотрена возможность ручного включения аварийного освещения.

39. На высокоскоростном подвижном составе должна быть предусмотрена система аварийного освещения. Стёкла окон пассажирских салонов, служебных и вспомогательных помещений должны обеспечивать безопасность пассажиров и обслуживающего персонала в случае ударных воздействий на него на стоянках или в пути следования. Должны быть предусмотрены пути и средства аварийной эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала из вагонов.

40. Внутренние части и полости высокоскоростного подвижного состава, требующие частого осмотра, настройки и технического обслуживания должны иметь дополнительное освещение.

41. Высокоскоростной подвижной состав должен быть оборудован автоматическими тормозами, обеспечивающими при торможении его замедление или остановку в пределах расчетного тормозного пути.

Автоматические тормоза высокоскоростного подвижного состава должны обладать управляемостью и надёжностью действия в различных условиях эксплуатации, обеспечивать плавность торможения, а также остановку поезда при несанкционированном расцеплении единиц высокоскоростного подвижного состава.

42. Автоматические тормоза должны обеспечивать возможность применения различных режимов торможения в зависимости от длины состава и профиля железнодорожного пути.

Стоп-краны в высокоскоростном подвижном составе должны быть установлены внутри пассажирских вагонов и иметь видимое опломбирование. При активации стоп-крана должна быть исключена возможность его отключения пассажирами. Звуковое и визуальное информирование об активации стоп-крана должно передаваться поездной бригаде. Стоп-краны в пассажирских салонах и тамбурах должны иметь возможность блокировки из кабины машиниста.

43. Высокоскоростной подвижной состав оборудуется стояночными тормозами.

Стояночные тормоза высокоскоростного подвижного состава должны обеспечивать установленное федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта расчётное тормозное нажатие и удержание единицы высокоскоростного подвижного состава на уклоне установленной величины. Устройства для управления ручного стояночного тормоза должны быть оснащёны устройствами, исключающими его самопроизвольное активирование.

Допускается применение автоматических стояночных тормозов.

44. Части рычажной тормозной передачи, разъединение или излом которых может вызвать выход из габарита высокоскоростного подвижного состава или падение на путь, должны иметь предохранительные устройства, которые должны быть рассчитаны на двойной вес защищаемого ими оборудования.

45. Главные воздушные резервуары и аккумуляторные батареи должны быть установлены вне кабины машиниста, пассажирских салонов и помещений для обслуживающего персонала.

46. При наличии на высокоскоростном подвижном составе динамического (электрического) тормоза его действие должно быть согласовано во всех случаях с работой пневматических и электропневматических тормозов при служебном и экстренном торможениях. При отказе динамического (электрического) тормоза обеспечивается его автоматическое замещение пневматическим тормозом.

47. На высокоскоростном подвижном составе должны быть предусмотрены дополнительные меры по повышению эффективности торможения и безопасности движения (например, применение магниторельсовых тормозов).

48. Головные вагоны высокоскоростного подвижного состава должны быть оборудованы автосцепным устройством (сцепкой).

Сцепление вагонов между собой в отдельно взятом высокоскоростном подвижном составе должно производиться при помощи автоматического или неавтоматического сцепного устройства.

Автоматическое и неавтоматическое сцепное устройство должно исключать самопроизвольное разъединение вагонов. В состав сцепного устройства должен входить энергопоглощающий аппарат.

49. Колёса и оси колесных пар должны иметь запас статической прочности и необходимый коэффициент сопротивления усталости, которые обеспечивают стойкость к образованию и развитию дефектов (трещин) в течение указанного в технической документации срока освидетельствования.

Механические свойства, ударная вязкость и остаточное напряженное состояние колёс, осей и бандажей должны обеспечивать механическую безопасность в течение указанного в паспорте срока службы.

50. Высокоскоростной подвижной состав и его составные части проектируются так, чтобы материалы и вещества, используемые при их создании и эксплуатации, были безопасны для людей и окружающей среды.

Системы жизнеобеспечения (система кондиционирования воздуха – отопление, вентиляция, охлаждение), системы освещения, шумо - и виброзащиты, воздухоочистки, защиты от инфразвука и электромагнитных излучений) кабин машинистов, внутренних помещений высокоскоростного подвижного состава должны быть спроектированы, изготовлены, отрегулированы и установлены таким образом, чтобы характеристики систем (показатели микроклимата, уровни шума, вибрации, ультразвука, электромагнитного излучения, освещения, состава воздушной среды) не должны превышать допустимых значений в соответствии с законодательством Российской Федерации для исключения  вредного влияния на  пассажиров и обслуживающий персонал.

Уровень внешнего шума от высокоскоростного подвижного состава не должен превышать допустимых значений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В тех случаях, когда необходимо использовать жидкости (кислоты, щелочи, сжиженные газы) и горюче-смазочные материалы, высокоскоростной подвижной состав и его составные части должны быть сконструированы и изготовлены и подготовлены для эксплуатации таким образом, чтобы исключить опасности, которые могут возникнуть в процессе заправки, использования, регенерации или удаления жидкостей и горюче-смазочных материалов.

51. Части высокоскоростного подвижного состава, разъединение или излом которых может вызвать выход из габарита железнодорожного подвижного состава или падение на железнодорожный путь, должны иметь предохранительные (страховочные) устройства, которые должны быть рассчитаны на двойной вес защищаемого ими оборудования.

52. Подножки и поручни всех назначений должны располагаться в пределах габарита высокоскоростного подвижного состава. Использование сварных соединений для крепления подножек и поручней к подвижному составу не допускается. Поверхность ступенек, площадок, подножек и настилов должна препятствовать скольжению.

53. В конструкции высокоскоростного подвижного состава должны быть предусмотрены места для его подъёмки домкратами. Поверхность, предназначенная для соприкосновения с головками домкратов, должна препятствовать их скольжению.

Должна быть предусмотрена возможность подъёма единицы высокоскоростного подвижного состава при сходе колесных пар с рельсов с помощью кранов и домкратов, а также возможность ее транспортирования при заклиненной колесной паре.

54. В высокоскоростном подвижном составе, выступающие детали конструкции и оборудования не должны иметь острых рёбер и углов, способных травмировать пассажиров и обслуживающий персонал.

Применяемые для отделки внутренних поверхностей салонов пассажиров, кабин машиниста высокоскоростного железнодорожного подвижного состава материалы и средства обеспечения  пожарной  безопасности  должны быть трудновоспламеняемыми и иметь сертификат пожарной безопасности, а для подшивки изоляции крыши, воздуховода вентиляционной установки, потолков, каркасов полок, диванов и кресел  должны применяться негорючие материалы.

Для термоизоляции кузова, футляров аккумуляторов, перегородок, кресел, обшивки стен и дверей, закладных деталей, обрешетки стен, обрешетки потолков и крыши, теплоизоляции труб и баков водоснабжения, труб отопления, резиновых баллонов суфле для ограждения переходных площадок вагонов, а также для гидроизоляции диффузоров, компенсирующих вставок и звукоизолирующих элементов вентиляционных установок, звукоизоляции потолков вагонов, кабин машиниста  высокоскоростного железнодорожного подвижного состава должны применяться негорючие или трудногорючие материалы.

Кабина машиниста должна быть отделена огнезадерживающей перегородкой, а боковые окна кабины машиниста оборудованы под аварийные выходы.

55. Конструкции торцевых межвагонных переходных площадок высокоскоростного подвижного состава должны обеспечивать безопасный переход пассажиров из вагона в вагон и не иметь выступающих частей, которые могут привести к травмам.

Пассажирские кресла должны иметь прочное крепление к полу и конструкцию, исключающую возможность их опрокидывания.

Места размещения и крепления личного багажа пассажиров и обслуживающего персонала должны быть выполнены с таким расчётом, чтобы не травмировать пассажиров и обслуживающего персонала при экстренном торможении и аварийной эвакуации.

56. Электрооборудование высокоскоростного подвижного состава должно быть рассчитано на возможные в предусмотренных условиях эксплуатации электрические, термические и механические нагрузки.

Электрооборудование высокоскоростного подвижного состава должно иметь защиту и сигнализацию ее срабатывания при перегрузках, коротких замыканиях, замыканиях на землю, при возникновении перенапряжений, а также при снятии напряжения в контактной сети при рекуперативном торможении, при боксовании и юзе колесных пар. Срабатывание защиты не должно приводить к опасным последствиям: недопустимому нагреву, приводящему к задымлению или возгоранию, перенапряжениям, приводящим к пробою изоляции электрооборудования.

57. Должен быть предотвращен несанкционированный доступ обслуживающего персонала и пассажиров к незащищённым (неизолированным) частям электрооборудования высокоскоростного подвижного состава, находящихся под напряжением и могущим стать источником поражения электрическим током.

Металлические оболочки электрооборудования, а также все ограждения (включая трубы), конструкции для крепления токоведущих частей, которые в случае неисправности могут оказаться под напряжением свыше 42 В переменного тока и свыше 110 В постоянного тока, должны быть заземлены на корпус высокоскоростного подвижного состава.

В конструкциях высокоскоростного подвижного состава должны быть предусмотрены специальные места для хранения комплекта электрозащитных средств, а также другого специального оборудования, необходимого для технического обслуживания и безопасного использования.

58. Уровень воздействия электрооборудования высокоскоростного подвижного состава на рельсовые цепи, путевые устройства сигнализации не должен превышать допустимого уровня в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59. Уровень воздействия электрооборудования высокоскоростного подвижного состава на проводные линии связи не должен превышать допустимого уровня в соответствии с законодательством Российской Федерации.

60. Избыточное давление и разряжение головной воздушной волны, возникающей при движении высокоскоростного подвижного состава не должно оказывать опасного влияния на пассажиров, находящихся на пассажирских платформах или в непосредственной близости от железнодорожного пути.

61. Аккумуляторный бокс следует изготавливать во взрывобезопасном исполнении. Должна быть обеспечена взрывобезопасность аккумуляторных батарей исключением опасных концентраций газов путем принятия мер по надежному отводу газов, образующихся при работе аккумуляторных батарей, и снижению избыточного давления.

62. Высокоскоростной подвижной состав должен быть оборудован системами пожарной сигнализации, установками пожаротушения, специальными местами для размещения огнетушителей, противопожарного инвентаря.

Системы пожарной сигнализации должны выдавать акустическую и (или) оптическую информацию с указанием места возникновения загорания, автоматически определять неисправности (короткое замыкание, обрыв) в линиях связи извещателей с приёмно-контрольным прибором, а также должны иметь возможность периодической проверки исправности всей системы пожарной сигнализации.

63. Высокоскоростной подвижной состав должен быть оборудован системой кондиционирования воздуха, питьевого и хозяйственного водоснабжения, экологически чистыми туалетными комплексами замкнутого типа, внутрипоездной телефонной связью, системой контроля нагрева букс, системами видеонаблюдения и информирования пассажиров.

64. Должны быть предусмотрены устройства для пассажиров, с помощью которых можно проинформировать о возникшей опасности машиниста или других членов поездной бригады и попросить о помощи.

65. Входные двери высокоскоростного подвижного состава должны быть оснащены системами (устройствами) открывания/закрывания и системой контроля, гарантирующими безопасность пассажиров и обслуживающего персонала.

66. В каждом вагоне высокоскоростного  подвижного состава должны быть предусмотрены аварийные выходы с каждой стороны вагона с использованием оконных проемов. Открытие каждого аварийного выхода должно осуществляться одним человеком. Расположение аварийных выходов должно обозначаться указателем и соответствующей инструкцией. Аварийные выходы должны оборудоваться, при необходимости, вспомогательными приспособлениями.

Аварийное открытие входных дверей должно осуществляться по штатной схеме с фиксацией дверей в открытом положении. Должно быть предусмотрено ручное открытие дверей вагона при скоростях движения  подвижного состава не более 5 км/ч.

67. В вагонах высокоскоростного подвижного состава должны быть предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с детьми.

В конструкции вагонов высокоскоростного подвижного состава, предназначенных для проезда инвалидов с ограниченной подвижностью, должны быть предусмотрены устройства для быстрого входа/выхода инвалидов на инвалидных колясках и надёжного крепления инвалидных колясок, специальные санузлы большей площади и увеличенная ширина прохода.

68. На лобовых частях головных вагонов высокоскоростного  подвижного состава должны быть установлены прожектор и по два сигнальных буферных фонаря с правой и левой стороны.

Прожектор должен быть установлен по продольной оси симметрии головного вагона высокоскоростного подвижного состава. Осевой луч прожектора должен быть направлен параллельно горизонтальной плоскости пути. Схема включения прожектора должна предусматривать возможность включения яркого света, обеспечивающего номинальную осевую силу света, и тусклого света.

Должна быть обеспечена возможность резервирования работы прожектора во время движения.

69. Высокоскоростной  подвижной состав должен быть оборудован звуковыми сигнальными устройствами – большой громкости (тифоны) и малой громкости (свистки). Устройство для включения тифона и свистка должно располагаться в удобной зоне рабочего места машиниста и помощника машиниста. Должно быть обеспечено резервирование управления исполнительными устройствами внешних звуковых сигналов.

70. Токоприемник высокоскоростного подвижного состава должен иметь устройство аварийного опускания при наезде на препятствие, расположенной ниже поверхности трения контактного провода.

Отношение аэродинамической составляющей нажатия полоза токоприемника высокоскоростного подвижного состава на контактный провод к статическому нажатию не должно превышать допустимых значений.

71. Конструкция высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, применяемые материалы и вещества должны быть рассчитаны на возможность их безопасной утилизации или переработки по истечении назначенного срока службы подвижного состава.

### IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ЛИНИЯМ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ИХ СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ПРИ проектированиИ (включая изысканиЯ), производствЕ, строительствЕ, монтажЕ, наладкЕ

72. Требования безопасности к подсистеме железнодорожного пути и ее составным частям:

1) все составные части (земляное полотно, верхнее строение пути, искусственные сооружения и др.) и элементы (рельсы, стрелочные переводы, скрепления, шпалы, балласт и др.) подсистемы железнодорожного пути  по прочности, несущей способности и устойчивости должны обеспечивать безопасное движение с наибольшими скоростями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта;

2) верхнее строение пути и земляное полотно должны обеспечивать стабильность положения железнодорожного пути по уровню, в плане и продольном профиле. Геометрические параметры кривых должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивалась устойчивость от схода колес с рельсов и от опрокидывания высокоскоростного подвижного состава;

3) уровень бровки земляного полотна на подходах к водопропускным сооружениям через водотоки, при расположении  железнодорожной линии вдоль водотоков и водоемов, а также  верха  укрепляемых откосов должен возвышаться на заданную величину над наивысшим расчетным уровнем воды исходя из заданной вероятности превышения;

4) конструкция бесстыкового пути должна исключать выбросы рельсо–шпальной решетки при одновременном воздействии поездных и температурных нагрузок;

5) скорости движения по стрелочному переводу на боковой путь должны быть установлены таким образом, чтобы это не приводило к появлению поперечных ускорений, превышающих допустимые;

6) стрелочные переводы должны иметь устройства для предотвращения несанкционированного перевода остряков и подвижных частей крестовин во время движения высокоскоростного подвижного состава;

7) искусственные сооружения должны иметь устройства, предназначенные для безопасного обслуживания самих сооружений и железнодорожных путей (тротуары, убежища с перилами, мостовой настил, ниши, камеры, лестницы, сходы с перилами, специальные смотровые устройства и приспособления, оповестительная сигнализация и другие устройства);

8) геометрические размеры поперечного сечения и конструктивные решения тоннелей должны устанавливаться с учетом минимизации величины избыточного аэродинамического давления, возникающего  при входе в тоннель и движении в нем высокоскоростного подвижного состава;

9) при  проектировании железнодорожной линии должны быть проведены специальные исследования для принятия решений по снижению колебаний аэродинамического давления в тоннелях, закрытых выемках и подземных станциях при проходе высокоскоростного подвижного состава с максимальными скоростями;

10) в тоннеле не должны создаваться опасные для здоровья людей концентрации вредных веществ;

11) сооружения и устройства, расположенные в непосредственной близости вдоль  пути (шумозащитные стенки и др.), должны иметь места укрытия, где персонал может переждать время прохода высокоскоростного подвижного состава;

12) уровень вибраций при проходе высокоскоростного подвижного состава не должен превышать допустимых значений для вблизи расположенных населенных пунктов, зданий и сооружений;

13) для снижения уровня шума должны предусматриваться шумозащитные сооружения и устройства;

14) пересечения железнодорожных линий с автомобильными дорогами и другими транспортными коммуникациями в одном уровне не допускается.

В разных уровнях с железнодорожной линией должны проектироваться также места перехода людей через железнодорожные пути, прогона скота и пути миграции диких животных;

15) пересечение железнодорожной линии с трубопроводами различного назначения, не входящих и входящих в состав инфраструктуры железнодорожного транспорта, возможно надземным или подземным (под земляным полотном)  способами с заключением при подземном способе трубопровода на заданном протяжении и глубине в защитную трубу или тоннель. Устройство переходов трубопроводов в теле насыпи запрещается. При надземном пересечении железнодорожной линии с трубопроводами должны соблюдаться требования габарита приближения строений. Устройство указанных пересечений  согласовывается с владельцем инфраструктуры;

16) для не допущения проникновения на железнодорожную линию посторонних людей и животных железнодорожная линия должна быть ограждена на всем протяжении;

17) ограждение должно быть оборудовано техническими средствами для выявления попыток проникновения людей  и животных на территорию высокоскоростной железнодорожной линии;

18) на участках сильных боковых ветров должны быть предусмотрены мероприятия по ограничению воздействий таких ветров на высокоскоростной подвижной состав, движущийся с максимальными скоростями, которые могут привести к опрокидыванию и сходу с рельсов подвижного состава;

19) при проектировании железнодорожной линии должны быть предусмотрены мероприятия по защите пассажиров и обслуживающего персонала при аварийных ситуациях.

73. Требования безопасности к подсистеме электроснабжения железнодорожной линии и ее составным частям:

1) должны соблюдаться условия, при которых обеспечиваются:

безопасное расстояние от элементов подсистемы электроснабжения, находящихся под напряжением, до заземленных частей, поверхности земли, настилов пешеходных мостов, лестниц, пассажирских платформ;

безопасное расстояние от элементов системы электроснабжения до элементов линий электропередачи, не входящих в состав системы электроснабжения;

напряжение не более допустимого значения при прикосновении к корпусам электрооборудования и другим металлическим конструкциям;

наличие ограждений и блокировок, препятствующих несанкционированному проникновению в опасные зоны или прикосновению к элементам системы электроснабжения, находящимся под напряжением;

уровень радиопомех, создаваемых системой электроснабжения, не выше допустимого;

автоматическое селективное отключение тяговой сети или линий электропередачи при возникновении таких режимов, которые могут привести к повреждению или нарушению нормального функционирования подсистемы электроснабжения или иных подсистем железнодорожной линии;

наличие предупреждающих знаков;

пожарная безопасность, как в нормальном, так и в аварийном режимах;

2) должно использоваться оборудование, параметры которого обеспечивают:

электрическую прочность изоляции не ниже нормированного значения;

превышение температуры токоведущих частей оборудования над температурой окружающей среды при номинальном токе не выше нормированного значения;

отношение наименьшего размера изоляционного промежутка, при котором отсутствует сигнал об отключенном положении разъединителя контактной сети, к наибольшему размеру изоляционного промежутка не менее нормированного значения;

коэффициент безопасности по прочности стоек для опор контактной сети, фундаментов опор и ригелей жестких поперечин не менее нормированного значения;

относительный прогиб в средней части несущих конструкций контактной сети не более нормированного значения;

обратное напряжение диодного заземлителя не менее нормированного значения;

импульсное напряжение срабатывания устройств защиты станций стыкования в заданных пределах;

необходимый уровень защиты от опасного и вредного воздействия электромагнитных полей;

автоматическое отключение элементов подсистемы железнодорожного электроснабжения в аварийном режиме работы (перегрузка, перегрев, короткое замыкание и др.), исключающее возгорание его частей;

3) оборудование системы электроснабжения должно обеспечивать механическую прочность при воздействии:

эксплуатационных нагрузок;

нагрузок в расчётных аварийных режимах;

монтажных нагрузок.

4) система электроснабжения должна безопасно функционировать при одновременном воздействии эксплуатационных или аварийных нагрузок и климатических факторов, соответствующих нормативным показателям района эксплуатации объекта, в том числе для режимов минимальной температуры, максимальной температуры, максимальной скорости ветра или гололёда с ветром;

5) для обеспечения защиты оперативного и оперативно-ремонтного персонала от возможного попадания под напряжение и поражения электрическим током в устройствах электроснабжения должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

во всех цепях распределительных устройств (кроме ячеек с выкатными блоками) должны быть установлены разъединители с видимым разрывом, обеспечивающие возможность  отсоединения всех аппаратов от источников напряжения;

все распределительные устройства напряжением свыше 1000 В тяговых и трансформаторных подстанций, а также линейных устройств тягового электроснабжения должны быть оборудованы стационарными заземляющими ножами, обеспечивающими заземление аппаратов и ошиновки, и блокировками или иными устройствами, предотвращающими возможность выполнения ошибочных операций с коммутационными аппаратами;

стационарные ограждения, лестницы для подъема на трансформаторы должны быть оборудованы блокировками или иными устройствами, обеспечивающими возможность открывания ограждений, приведения лестниц в рабочее положение только при включенных заземляющих ножах;

6) устройства электроснабжения должны обеспечивать снабжение высокоскоростного подвижного состава, сооружений и устройств подсистем железнодорожной линии электроэнергией с показателями качества, обеспечивающими их безопасное функционирование и повышение энергетической эффективности;

74. Подсистема железнодорожной автоматики и телемеханики должна иметь структуру, необходимую для безопасного движения высокоскоростного подвижного состава со скоростью и минимальным интервалом следования в соответствии с проектом конкретной железнодорожной линии и включать в себя:

1) диспетчерскую централизацию и диспетчерский контроль движения поездов, посредством которых должны быть реализованы следующие функции:

централизованное управление стрелками и светофорами одной или нескольких станций и перегонов железнодорожной линии из одного диспетчерского центра с обеспечением резервного управления устройствами электрической централизации на этих станциях и путевых постах;

непрерывный контроль положения стрелок и свободности (занятости), перегонов, путей на станциях и прилегающих к станциям блок-участках,  показаний входных, маршрутных и выходных светофоров;

непрерывный контроль технического состояния устройств сигнализации, централизации и блокировки на станциях и перегонах железнодорожной линии;

возможность изменения параметров движения при ложной занятости блок-участков, включая экстренную остановку высокоскоростного подвижного состава и передачу разрешения на движение высокоскоростного подвижного состава для проследования светофора с запрещающим показанием;

передача необходимых данных для оповещения пассажиров о движении поездов, а также оповещения работников, выполняющих работы на путях, о приближении высокоскоростного подвижного состава;

2) сигнализацию, централизацию и блокировку на станциях и перегонах железнодорожной линии, посредством которой должны быть реализованы следующие функции:

обеспечение пропуска высокоскоростного подвижного состава по установленным непересекающимся маршрутам с установленными скоростями в обоих направлениях на станциях и по каждому пути перегона;

предотвращение (блокирование) входа высокоскоростного подвижного состава на участок пути, который занят другим высокоскоростным подвижным составом;

контроль положения высокоскоростного подвижного состава,  перевод стрелок, контроль их положения и запирание в маршруте, управление светофорами, выполнение требуемых взаимозависимостей;

контроль технического состояния устройств и технических средств и при необходимости их резервирование;

автоматическое оповещение о приближении высокоскоростного подвижного состава на железнодорожных станциях;

3) систему технической диагностики и мониторинга, посредством которой осуществляется контроль предотказного состояния устройств железнодорожной автоматики и телемеханики;

4) в качестве каналов передачи данных подсистемы должны использоваться выделенные каналы сети железнодорожной электросвязи оперативно-технологического назначения, на основе которых должна быть сформировании единая сеть передачи данных;

5) подсистема должна быть совместима с другими подсистемами инфраструктуры железнодорожной линии и с высокоскоростным подвижным составом, допущенным к обращению на этой линии;

6) технические средства, формирующие подсистему, должны выполнять свои функции во всех предусмотренных при проектировании условиях и режимах и с допустимым для них риском сохранять работоспособное состояние в течение установленных для них сроков службы, не создавая при этом препятствий для функционирования других технических средств.

75. Подсистема железнодорожной электросвязи должна содержать средства электросвязи и услуги связи, необходимые для безопасного движения высокоскоростного подвижного состава со скоростью и минимальным интервалом следования в соответствии с проектом конкретной железнодорожной линии.

В подсистеме должны быть предусмотрены мониторинг параметров функционирования и интегрированного управления технологической сетью связи и частотно-временная синхронизация.

Подсистема должна быть совместима с другими подсистемами инфраструктуры железнодорожной линии и с железнодорожным подвижным составом, допущенным к обращению на этой линии.

Технические средства подсистемы должны выполнять свои функции во всех предусмотренных при проектировании условиях и режимах, не создавая при этом препятствий для функционирования других технических средств.

На средства связи, применяемые в подсистеме железнодорожной электросвязи при ее присоединении к сети связи общего пользования, должны быть оформлены документы о подтверждении соответствия установленным требованиям, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

76. Станционная подсистема и ее составные части должны удовлетворять следующим требованиям:

1) здания, сооружения и устройства станционной подсистемы необходимо проектировать таким образом, чтобы обеспечивалось безопасное выполнение операций по посадке, высадке и обслуживанию людей.

Помещения вокзалов, предназначенные для пребывания пассажиров (помещения для ожидания пассажиров и их обслуживания), а также помещения для обслуживающего персонала (служебные и подсобные) должны быть спроектированы, построены, оборудованы таким образом, чтобы все факторы внутренней среды этих помещений (микроклимат, естественная и искусственная освещенность, воздушная среда, питьевая вода) находились в пределах допустимых уровней и не оказывали вредного влияния на человека.

Системы инженерного обеспечения  (водоснабжение, канализация, электроснабжение и др.) должны быть спроектированы и выполнены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Планировка и оборудование внутренних помещений вокзалов, их вместимость в зависимости от назначения должны исключать возможность травмирования людей, обеспечивать свободу их передвижения, а также обеспечивать возможность влажной уборки и дезинфекции   помещений.

Выход на пассажирские платформы из пассажирских зданий, а также выход с пассажирских платформ на пешеходные мосты и тоннельные переходы не должен быть стеснен другими сооружениями и (или) устройствами, функционально не связанными с безопасностью людей, и иметь оборудование для движения людей с детскими колясками и граждан с ограниченной подвижностью;

2) для защиты людей от аэродинамического воздействия движущегося высокоскоростного подвижного состава пассажирские платформы не должны размещаться непосредственно вдоль главных путей;

3) в пешеходных тоннелях, подземных станциях, изолированных помещениях и сооружениях должно быть предусмотрено аварийное освещение и аварийные выходы;

4) станции с электрической централизацией стрелок, тоннели, мосты должны оборудоваться системой оповещения работников, выполняющих работы на пути о приближении поезда;

5) должны быть предусмотрены устройства для предупреждения самопроизвольного выхода высокоскоростного подвижного состава на маршруты следования поездов – предохранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки или сбрасывающие стрелки, которые должны соответствовать требованиям по включению их в централизацию, иметь контроль заграждающего положения и исключать самопроизвольный выход высокоскоростного подвижного состава на другие пути и маршруты приема, следования и отправления поездов;

6) на перегонах, имеющих затяжные спуски, а также на станциях, ограничивающих такие перегоны, необходимо предусматривать улавливающие тупики или другие сооружения и устройства для остановки потерявшего управление при движении по этому спуску поезда или части поезда;

7) территории железнодорожных станций, депо и других вспомогательных объектов должны иметь служебные пешеходные переходы через железнодорожные пути. Они должны быть оборудованы, настилами, указателями и предупредительными надписями, а в ночное время иметь электрическое освещение.

Выходы из служебных помещений вблизи железнодорожных путей должны иметь ограждения (барьеры).

8) освещение объектов и помещений инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта должно соответствовать установленным нормам и обеспечивать безопасность движения высокоскоростного подвижного состава, безопасность пассажиров при посадке в вагоны и высадке из вагонов, безопасность работников, охрану, почтовых отправлений, багажа и грузобагажа.

Наружное освещение не должно влиять на отчетливую видимость сигнальных огней;

9) для обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых и других производственных коммуникаций и сооружений должны предусматриваться предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления).

10) пересечение воздушных линий электропередачи с железными дорогами в горловинах железнодорожных станций запрещается;

11) примыкание новых и соединительных линий к главным путям не допускается.

### V. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

77. Оценку соответствия высокоскоростного подвижного состава и его составных частей проводят в формах: экспертизы, испытаний, обязательного подтверждения соответствия, производственного контроля, государственного контроля (надзора).

78. Необходимые испытания и измерения параметров высокоскоростного подвижного состава и его составных частей при осуществлении обязательной сертификации проводятся испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее – аккредитованные испытательные лаборатории (центры)).

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договора с органом по сертификации. Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) оформляют результаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими протоколами испытаний и передают в орган по сертификации. В соответствии с порядком проведения сертификации, изложенном в разделе VI, орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. При этом обязательно наличие санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие санитарным правилам.

Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и поверены.

79. Оценка соответствия железнодорожной линии, её подсистем, составных частей подсистем производится в формах:

государственного контроля (надзора), государственной экспертизы проекта и (или) экспертизы проекта заказчиком с участием федерального органа исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта, приёмки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов;

экспертизы, испытаний, обязательного подтверждения соответствия, производственного контроля с участием федерального органа исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта, государственного контроля (надзора) элементов составных частей подсистем;

строительного контроля (приемочных инспекций) владельцем инфраструктуры с участием федерального органа исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорт.

Экспертиза конструкторской и технологической документации элементов составных частей подсистем, разработка которой предусмотрена в разделе III настоящего технического регламента, проводится владельцем инфраструктуры с участием федерального органа исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта.

80. При экспертизе проекта проверяется соответствие разработанных технических решений утвержденному заданию, а также наличие согласований органами исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с полномочиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Для подтверждения заданного уровня безопасности при приемке и вводе в эксплуатацию устанавливается соответствие железнодорожной линии, ее подсистем, составных частей подсистем утвержденному проекту с учетом внесенных в него в установленном порядке изменений, настоящему техническому регламенту, национальным стандартам и сводам правил (нормам и правилам), перечень которых утверждается национальным органом по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента

81. При приемке и вводе в эксплуатацию железнодорожной линии, ее подсистем, составных частей подсистем должны учитываться результаты строительного контроля (приемочных инспекций) выполнения технологических операций при строительстве, от которых зависит безопасность.

Строительный контроль (приемочные инспекции) проводятся на трех стадиях:

при получении элементов составных частей подсистем железнодорожной линии и оборудования (до начала работ) в сочетании с рассмотрением соответствующих документов и сертификатов;

в ходе строительства, монтажа (сборки) (во время выполнения работ);

по завершении работ.

По результатам строительного контроля (приемочных инспекций) составляют акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки отдельных конструктивных элементов подсистем, акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования смонтированного оборудования.

82. Перечень объектов, подлежащих приёмке и вводу в эксплуатацию, приведен в приложении № 5 к настоящему техническому регламенту.

Порядок приемки и ввода в эксплуатации объектов инфраструктуры приведен в разделе VII настоящего технического регламента.

83. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

принятия декларации о соответствии (далее – декларирование соответствия);

обязательной сертификации.

Обязательная сертификация продукции осуществляется участниками системы сертификации на железнодорожном транспорте в соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

Обязательная сертификация продукции осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее – орган по сертификации).

84. Применение на добровольной основе включенных в перечень, опубликованный в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, национальных стандартов и (или) сводов правил, в которых установлены значения проверяемых показателей, является достаточным условием соблюдения требований настоящего технического регламента.

При обязательном подтверждении соответствия высокоскоростного подвижного состава и его составных частей и элементов составных частей подсистем железнодорожной линии заявитель должен указать в технической документации на продукцию отличия в их конструкции от требований национальных стандартах и (или) сводах правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, а также обоснование безопасности, подтверждающее, что имеющиеся отличия не увеличивают степень риска.

85. Высокоскоростной подвижной состав подлежит обязательной сертификации.

Перечень составных частей высокоскоростного подвижного состава, подлежащих обязательной сертификации, приведен в приложении № 2 к настоящему техническому регламенту.

Перечень составных частей высокоскоростного подвижного состава, подлежащих декларированию соответствия на основании собственных доказательств и доказательств с участием третьей стороны приведен в приложении № 3 к настоящему техническому регламенту.

Перечень составных частей высокоскоростного подвижного состава, подлежащих декларированию соответствия на основании собственных приведен в приложении № 4 к настоящему техническому регламенту.

Перечень элементов подсистем железнодорожной линии, подлежащих обязательной сертификации, приведен в приложении № 6 к настоящему техническому регламенту.

Перечень элементов подсистем железнодорожной линии, подлежащих декларированию соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее - третья сторона), приведен в приложении № 7 к настоящему техническому регламенту.

Порядок проведения обязательной сертификации приведен в разделе VI настоящего технического регламента.

86. Перечень схем, которые могут быть использованы при проведении обязательной сертификации высокоскоростного подвижного состава и составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии приведен в приложении № 8 к настоящему техническому регламенту.

Перечень требований безопасности, применяемых при оценке соответствия составных частей высокоскоростного подвижного состава, приведен в приложении № 9 к настоящему техническому регламенту.

Перечень требований безопасности, применяемых при декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств с участием третьей стороны составных частей высокоскоростного подвижного состава приведен в приложении № 10 к настоящему техническому регламенту.

Перечень требований безопасности, применяемых при декларировании соответствия на основании собственных доказательств составных частей высокоскоростного подвижного состава приведен в приложении № 11 к настоящему техническому регламенту.

87. После изготовления опытных образцов высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии проводят в соответствии с требованиями настоящего технического регламента, нормативных документов по верифицированным методикам следующие обязательные виды испытаний: приёмо-сдаточные, предварительные, приёмочные. Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.

При наличии решении приёмочной комиссии, изложенном в акте, о необходимости подконтрольной эксплуатации опытного образца продукции, заказчик принимает решение о вводе опытных образцов в подконтрольную эксплуатацию. Количество опытных образцов продукции определяют разработчик, изготовитель и заказчик. Решение о допуске опытных образцов к подконтрольной эксплуатации принимает владелец инфраструктуры при положительных результатах приёмо-сдаточных, предварительных, приёмочных испытаниях в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Срок подконтрольной эксплуатации опытных образцов продукции определяется необходимостью получения достоверных результатов и экономической целесообразностью их проведения.

Подконтрольная эксплуатация опытных образцов продукции осуществляется эксплуатирующей организацией, в соответствии с правилами безопасности, разработанными изготовителем на установленном владельцем инфраструктуры полигоне при обязательном участии изготовителя, разработчика. Проведение всех видов испытаний опытных образцов продукции в период подконтрольной эксплуатации производится при обязательном участии аккредитованных испытательных лабораторий (центров).

88. Для проверки соответствия серийно выпускаемых высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии обязательным требованиям, установленным в настоящем техническом регламенте, изготовитель проводит по верифицированным методикам приёмо-сдаточные, периодические и типовые испытания. Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.

После изготовления и перед вводом в эксплуатацию каждая единица высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и его составные части, элементы составных частей подсистем железнодорожной линии проходят производственный контроль.

89. Обязательная сертификация высокоскоростного подвижного состава, его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем.

При обязательной сертификации высокоскоростного подвижного состава, его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии заявителем может быть:

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо, являющееся изготовителем, продавцом, поставщиком;

иностранное юридическое лицо, являющееся изготовителем (официальным дилером изготовителя) при условии включения в соглашение между ним и органом по сертификации обязательств об обеспечении соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и принятия ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное соглашение является неотъемлемой частью сертификата соответствия;

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов.

90. На высокоскоростной подвижной состав и его составные части, прошедшие модернизацию с продлением срока службы, распространяются те же процедуры оценки соответствия, что и на вновь изготовленный высокоскоростной подвижной состав.

91. Виды и объём испытаний высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии определяются соответствующим нормативным документом, содержащим виды и объём испытаний и проверок высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии после изготовления и перед вводом в эксплуатацию.

Срок выдачи сертификата соответствия не должен превышать одного месяца с даты получения органом по сертификации протоколов испытаний и при необходимости, документов об устранении выявленных при сертификации несоответствий.

Срок действия сертификата соответствия составляет не более пяти лет.

92. При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов.

93. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель, принимающий декларацию, самостоятельно формирует комплект доказательственных материалов, содержащий:

учредительные документы;

конструкторскую и технологическую документацию;

обоснование безопасности;

акт отбора типовых образцов продукции;

протоколы испытаний продукции, полученные в собственной лаборатории заявителя;

стандарт организации или технические условия, по которым производится продукция;

документы, подтверждающие безопасность составных частей, влияющих на безопасность продукции;

иные документы (результаты расчетов по верифицированным методикам, эксплуатации аналогов), использованные заявителем для подтверждения соответствия продукции;

предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации.

94. При декларировании соответствия составных частей высокоскоростного подвижного состава и элементов составных частей подсистем железнодорожной линии на основании собственных доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств, заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном пунктом 93 настоящего технического регламента включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

При декларировании соответствия идентификацию составных частей высокоскоростного подвижного состава и элементов составных частей подсистем железнодорожной линии проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр). Отбор образцов продукции для испытаний проводится в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Образцы продукции, отобранные для испытаний, по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичны продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Схемы декларирования соответствия составных частей железнодорожного подвижного состава приведены в приложении № 12 к настоящему техническому регламенту.

95. Срок действия декларации о соответствии составляет не более пяти лет.

96. Копии заверенных изготовителем деклараций о соответствии и сертификатов соответствия прилагаются к сопроводительной документации высокоскоростного подвижного состава и его составных частей и элементов составных частей подсистем железнодорожной линии.

97. В случае, если заявитель при подтверждении соответствия высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии не применяет или применяет частично национальные стандарты и (или) своды правил из опубликованного перечня национальных стандартов и сводов правил, то вместе с заявкой он представляет:

доказательства соответствия численных показателей безопасности,  содержащихся в иных документах, представленных заявителем, и отличных от численных показателей безопасности, содержащихся в национальных стандартах и сводах правил, минимально необходимым требованиям безопасности, установленным в настоящем техническом регламенте;

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах);

сертификат соответствия системы качества;

обоснование безопасности.

98. Для инновационной продукции заявитель (изготовитель) направляет заявку в орган по сертификации и представляет техническую документацию, включая  обоснование безопасности технических решений предлагаемой инновационной продукции. Орган по сертификации рассматривает представленные материалы, при наличии отклонений от нормируемых показателей направляет в федеральный орган исполнительной власти в области железнодорожного транспорта заключение о необходимости создания экспертного совета.

Экспертный совет проводит анализ представленной технической документации, уточняет перечень требований безопасности, устанавливает  методы контроля и определяет объём испытаний, необходимых для доказательства безопасности инновационной продукции. Предлагаемые экспертным советом изменения нормативных показателей и методов контроля утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Орган по сертификации привлекает для проведения сертификационных испытаний аккредитованную испытательную лабораторию (центр).

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) передаёт результаты испытаний в орган по сертификации. На основании положительных результатов испытаний инновационной продукции орган по сертификации принимает решение и выдаёт заявителю сертификат соответствия на партию инновационной продукции, предназначенной для опытной (подконтрольной) эксплуатации.

99. Заявитель вправе обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

100. Процедура проведения сертификации включает:

представление заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации продукции;

оценку заявки органом по сертификации, принятие решения по ней и направление решения по заявке заявителю;

проведение испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) по договору с органом по сертификации;

проверку состояния производства или сертификацию системы качества или производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

экспертизу результатов испытаний, проверки состояния производства или сертификации системы качества или производства (при их проведении) и других доказательственных материалов, принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия, либо обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия;

оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия, либо направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата;

в соответствии со схемами сертификации осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, применением сертификата, знака обращения на рынке;

информацию о процедуре сертификации.

101. Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем на русском языке и должна содержать:

1) наименование, местонахождение и реквизиты заявителя;

2) наименование, местонахождение и реквизиты изготовителя в случае, если заявитель не является изготовителем продукции;

3) сведения о продукции и идентифицирующие ее признаки (наименование, код по общероссийскому классификатору продукции или код импортной продукции в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, применяемой в Российской Федерации), техническое описание продукции, инструкцию по ее применению (эксплуатации) и другую техническую документацию, описывающую продукцию, а также декларируемое количество (серийное производство, партия или единица продукции);

4) указание на нормативные документы;

5) схему сертификации;

6) обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации;

7) дополнительные сведения по усмотрению заявителя;

8) перечень прилагаемых к заявке документов.

102. Вместе с заявкой заявителем представляется в орган по сертификации следующая документация.

Для вновь разрабатываемой продукции:

1) Техническое задание на создание образца продукции.

2) Технические условия на продукцию.

3) Программа предварительных испытаний.

4) Протокол предварительных испытаний.

5) Комплект учтенной эксплуатационной документации.

6) Акт готовности образца продукции к проведению приемочных испытаний.

7) План-график проведения приемочных испытаний.

8) Программа приемочных испытаний.

9) Протокол приёмочных испытаний.

10) Акт приемочной комиссии.

11) План мероприятий по устранению выявленных приемочной комиссией недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию.

12) Уведомление о завершении проверки и утверждении в установленном порядке контрольного комплекта конструкторской документации на серийное производство продукции.

13) Предложение о способе и месте нанесения знака обращения на рынке.

Для серийно выпускаемой продукции:

1) Технические условия на продукцию.

2) Конструкторская и технологическая документация (в объеме, согласованном с органом по сертификации).

3) Протокол квалификационных испытаний.

4) Акт квалификационной комиссии, а в случае первичной сертификации и акт приемочной комиссии.

5) План мероприятий по устранению выявленных приемочной комиссией недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию.

6) Отчеты о проведении периодических и типовых испытаний.

7) Анкета – вопросник для оценки состояния производства.

8) Объем выпуска продукции; перечень организаций, которым она поставляется.

9) Сведения о рекламациях.

10) Предложение о способе и месте нанесения знака обращения на рынке.

Все представленные доказательственные документы должны быть оформлены в установленном порядке (наличие необходимых реквизитов, утверждающих и согласующих подписей, идентификационного номера).

Копии доказательственных документов должны быть прошиты и заверены подписью и печатью заявителя. При отсутствии прошивки должен быть заверен каждый лист документа. Все доказательственные документы подлежат хранению в соответствующих делах в органе по сертификации на конфиденциальной основе.

103. При сертификации высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии, учитываются результаты приемочных и других испытаний при условии, что они проводились в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) по согласованным с органом по сертификации программам. В этом случае заявитель должен подать заявку на сертификацию до начала проведения испытаний и представить в орган по сертификации график проведения испытаний. О начале и ходе проведения испытаний испытательная лаборатория (центр) должен информировать орган по сертификации. Указанные испытания могут быть учтены при сертификации только в том случае, если по их результатам в конструкцию продукции и технологию его изготовления не были внесены существенные изменения, требующие проведения повторных испытаний.

104. Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения сообщает заявителю решение.

Положительное решение по заявке на проведение сертификации должно включать в себя основные условия сертификации, в том числе информацию:

1) о схеме сертификации;

2) о сроках проведения сертификации;

3) о нормативных документах, на основании которых будет проводиться сертификация соответствия продукции требованиям безопасности;

4) об организации, которая будет проводить проверку состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

5) о порядке отбора образцов продукции;

6) о порядке проведения испытаний образцов продукции;

7) о порядке оценки стабильности условий производства, если оценка системы менеджмента качеств включена в схему сертификации;

8) о критериях оценки соответствия продукции требованиям безопасности;

9) об условиях проведения инспекционного контроля.

Отрицательное решение по заявке на проведение сертификации должно содержать мотивированный отказ в проведении сертификации.

105. При осуществлении обязательной сертификации идентификацию высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии, отбор образцов проводит орган по сертификации. Отбор образцов продукции для испытаний проводится в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Образцы продукции, отобранные для испытаний, должны быть по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

106. Акт отбора образцов должен содержать:

номер и дату составления акта отбора образцов;

наименование и адрес организации, где производился отбор образцов;

наименование продукции;

единицу величины измерений;

размер (объем) партии, из которой производился отбор;

результат наружного осмотра партии (внешний вид, состояние упаковки и маркировки, результаты оценки сертификационных показателей, определяемых визуальным контролем);

дата выработки партии;

обозначение и наименование нормативного документа, в соответствии с которым отобраны образцы;

количество и номера отобранных образцов;

место отбора образцов;

реквизиты и подписи представителей органа по сертификации и заявителя.

Для высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии, составляют и прикладывают к акту отбора образцов перечень сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на составные части, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, и чертежей, по которым они изготавливаются.

Отобранные образцы продукции маркируют, с сопроводительным письмом и актом передачи направляют на испытания. При необходимости может производиться пломбирование, а также маркировка отдельных составных частей отобранной продукции.

107. При проведении идентификации сравнивают основные характеристики образцов продукции, указанные в заявке на проведение сертификации, с фактическими, приведенными в маркировке и в сопроводительной документации, в том числе:

наименование, тип, модель, модификация;

наименование изготовителя или данные о происхождении продукции;

документ, по которому выпускается продукция;

показатели назначения и другие основные показатели;

принадлежность к данной партии;

принадлежность к данному технологическому процессу.

108. Соответствие высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии требованиям настоящего технического регламента устанавливают на основании результатов необходимых видов и категорий испытаний, проводимых в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах).

109. Результаты испытаний для образцов высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии давностью более пяти лет для целей сертификации не рассматриваются.

110. Вновь разрабатываемая продукция, конструкторской документации на которую присвоена литера «О», предназначенную для подконтрольной эксплуатации, обязательной сертификации не подлежит.

Для продукции с любой литерой, кроме литеры «О», присвоенной конструкторской документации и выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, наличие сертификата соответствия требованиям технического регламента является обязательным.

111. При отсутствии на момент проведения сертификации испытательных лабораторий (центров), аккредитованных на проведение испытаний заявленной на сертификацию продукции, порядок проведения сертификационных испытаний определяет федеральный орган исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

112. Протокол испытаний должен содержать:

наименование и обозначение документа, при этом обозначение документа повторяется на каждой странице;

наименование и адрес аккредитованной испытательной лаборатории (центра), сведения об её аккредитации (номер, дата выдачи и срок действия аттестата аккредитации);

сведения об органе по сертификации, поручившем проведение испытаний;

наименование и адрес заявителя;

обозначение (описание, маркировку),  дату изготовления продукции;

дату получения  продукции на испытания;

проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных документах, содержащих эти требования;

дату проведения испытаний;

сведения об использованных при испытаниях стандартных и нестандартных методах и методиках испытаний;

сведения о хранении продукции до проведения  испытаний, условиях окружающей среды, подготовке продукции к испытаниям;

сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании и средствах измерений;

сведения об испытаниях, выполненных другой аккредитованной испытательной лабораторией (центром);

результаты испытаний, подкрепленные при необходимости таблицами, графиками, фотографиями и другими материалами;

заявление о том, что протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям;

все доказательные материалы по полученным результатам, включая  первичные зарегистрированные данные в виде таблиц и (или) графиков;

процедуру проведения обработки первичных данных с указанием всех критериев обработки и полученных промежуточных данных;

утверждающую подпись руководителя аккредитованной испытательной лаборатории (центра), заверенную печатью организации;

подписи и должности ответственных исполнителей, проводивших испытания;

подпись и должность лица (лиц), ответственного за подготовку протокола от имени аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (при необходимости);

подпись представителя органа по сертификации – в случае совмещения приемочных и сертификационных испытаний;

дату выпуска протокола (отчета);

указание о том, что внесение исправлений и дополнений в протокол (отчет) допускается только в дополнительном документе (в приложении к отчету, в новом протоколе, отменяющем и заменяющем предыдущий, на исправленных страницах с новой датой выпуска, заменяющих старые страницы);

заявление, исключающее возможность частичной перепечатки протокола испытаний без разрешения аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

К протоколу должна быть приложена заверенная копия акта отбора образцов и копия акта о готовности к испытаниям железнодорожного подвижного состава.

Протокол испытаний не должен содержать рекомендаций или предложений, вытекающих из полученных результатов испытаний.

113.	Оригиналы протоколов испытаний, оформленные в соответствии с требованиями пункта 112, представляют в орган по сертификации в двух экземплярах: один направляется в дело по сертификации, второй – заявителю. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) не менее срока действия сертификата, если иное не установлено соответствующими нормативными документами и документами аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

114. Проверка производства проводится с целью установления необходимых условий для изготовления продукции со стабильными характеристиками, проверяемыми при сертификации.

115. Проверка состояния производства должна выполняться не ранее чем за 12 месяцев до дня выдачи сертификата, если данная проверка указана в схеме сертификации.

116. При проведении проверки состояния производства должны проверяться:

1) технологические процессы;

2) технологическая документация;

3) средства технологического оснащения;

4) технологические режимы;

5) управление средствами технологического оснащения;

6) управление метрологическим оборудованием;

7) методики испытаний и измерений;

8) порядок проведения контроля сырья и комплектующих изделий;

9) порядок проведения контроля продукции в процессе ее производства;

10) управление несоответствующей продукцией;

11) порядок работы с рекламациями.

117. По итогам проверки составляется акт о результатах проверки состояния производства сертифицируемой продукции. В акте указываются:

1) результаты проверки;

2) дополнительные материалы, использованные при проверке состояния производства сертифицируемой продукции;

3) общая оценка состояния производства;

4) необходимость и сроки выполнения корректирующих мероприятий.

118. Акт о результатах проверки состояния производства сертифицируемой продукции хранится органом по сертификации, а его копия направляется заявителю.

119. Орган по сертификации учитывает результаты проверки состояния производства наряду с протоколом испытаний (отчетом об испытаниях) при принятии решения о возможности и об условиях выдачи сертификата.

120. Орган по сертификации после анализа протокола испытаний (отчета об испытаниях), результатов проверки состояния производства (если это установлено схемой сертификации), других документов о соответствии продукции требованиям безопасности высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии готовит решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата.

121. На основании решения о выдаче сертификата соответствия продукции требованиям безопасности высокоскоростного подвижного состава и его составных частей, элементов составных частей подсистем железнодорожной линии орган по сертификации оформляет сертификат, регистрирует его в едином реестре в установленном порядке и выдает заявителю. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

122. При отрицательных результатах оценки соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

123. Сертификаты соответствия вступают в силу с даты их регистрации в едином Реестре, если в сертификате не указан более поздний срок введения его в действие.

Сертификат соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента может иметь приложение, содержащее перечень конкретных видов и типов продукции, на которые распространяется его действие.

124. Сертификат соответствия на серийно выпускаемый высокоскоростной подвижной состав, подсистем железнодорожной линии, в состав которого входят составные части, подлежащие обязательной сертификации, может быть выдан только при наличии сертификатов соответствия на эти составные части. В приложении к сертификату соответствия делают запись о том, что маркирование продукции знаком соответствия осуществляется только при наличии сертификатов соответствия на подлежащие обязательной сертификации составные части. Опытные образцы высокоскоростного подвижного состава, подсистемы железнодорожной линии, не имеющие сертификата соответствия на отдельные составные части, допускается выпускать в подконтрольную эксплуатацию до получения сертификата на опытные составные части.

125. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технических регламентов, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или проверки состояния производства этой продукции.

126. В эксплуатационной документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, ярлык, этикетка и др.), а также в товаросопроводительной документации заявитель наносит знак обращения на рынке и делает запись о проведенной сертификации и указывает учетный номер бланка сертификата, его регистрационный номер, дату выдачи и срок действия.

127. Действие сертификата соответствия по заявлению держателя сертификата может быть продлено на срок до одного года для завершения работ по повторной сертификации при отсутствии внесения изменений в конструкцию и технологию изготовления продукции, рекламаций и претензий от потребителей, а также при положительных результатах последнего инспекционного контроля.

128. Держатель сертификата имеет право выдавать заверенные им копии сертификата соответствия для использования их на территории Российской Федерации. Порядок заверения копий сертификатов соответствия для целей таможенного оформления  продукции при ввозе на территорию Российской Федерации устанавливает федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации по таможенному делу.

129. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, если это предусмотрено схемой сертификации, осуществляет орган по сертификации, проводивший ее сертификацию. Инспекционный контроль проводится в форме периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной продукции в виде результатов испытаний и проверки состояния производства, о соблюдении условий и правил применения сертификата и знака обращения на рынке в целях подтверждения того, что продукция в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать требованиям настоящего технического регламента.

130. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, результаты проведенной сертификации продукции, стабильность производства, объем выпуска продукции, наличие сертифицированной системы качества производства и стоимость проведения инспекционного контроля.

131. Объем, периодичность, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются в решении органа по сертификации о выдаче сертификата.

132. Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае поступления информации и подтверждающих документов о претензиях к безопасности продукции от потребителей, а также от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) за безопасностью продукции, на которую выдан сертификат.

133. Инспекционный контроль включает в себя:

1) анализ материалов сертификации продукции;

2) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

3) проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию требованиям настоящего технического регламента;

4) отбор и идентификацию образцов, проведение испытаний образцов и анализ полученных результатов;

5) проверку отсутствия внесения в конструкцию и технологию изготовления продукции, зафиксированных при проведении сертификации, изменений, влияющих на показатели безопасности продукции;

6) проверку состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

7) проверку корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий;

8) проверку правильности маркировки продукции  и сопроводительной документации знаком обращения продукции на рынке;

9) анализ рекламаций на сертифицированную продукцию.

134. Содержание, объем и порядок проведения испытаний при проведении инспекционного контроля определяет орган по сертификации, проводящий контроль.

135. Результаты инспекционного контроля оформляют актом о проведении инспекционного контроля.

В акте о проведении инспекционного контроля делается заключение о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента, стабильности их выполнения и возможности сохранения действия выданного сертификата или о приостановлении (об отмене) действия сертификата.

136. По результатам инспекционного контроля может быть принято одно из следующих решений:

сертификат продолжает действовать, продукция соответствует требованиям настоящего технического регламента;

действие сертификата приостановлено до устранения причин, вызвавших обнаруженные несоответствия настоящему техническому регламенту;

действие сертификата прекращено и последующая сертификация будет начата после устранения причин, вызвавших несоответствие настоящему техническому регламенту.

137. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимает орган по сертификации в том случае, если путем корректирующих мероприятий заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия. В противном случае орган по сертификации принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия. Прекращение действия сертификата вступает в силу с момента внесения соответствующей записи в единый Реестр выданных сертификатов соответствия.

138. В случае, если держатель сертификата соответствия не производит сертифицированную продукцию в течение срока, превышающего полгода, поставка продукции может осуществляться только после проведения внеочередного инспекционного контроля.

139. В случае приостановления действия сертификата соответствия:

Орган по сертификации:

информирует об этом орган государственного контроля (надзора) в сфере железнодорожного транспорта и заинтересованные организации;

устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и контролирует их выполнение держателем сертификата.

Держатель сертификата:

определяет количество и дислокацию отправленной потребителям продукции с отклонением от установленных требований;

уведомляет потребителей и иные заинтересованные организации о приостановлении использования продукции и сообщает порядок устранения выявленных недостатков;

устраняет выявленные недостатки на месте или обеспечивает возврат продукции для доработки у изготовителя.

140. Информацию о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия, а также возобновлении действия сертификата соответствия орган по сертификации доводит до сведения органа государственного контроля (надзора) в сфере железнодорожного транспорта и заинтересованных организаций.

141. Продукция, действие сертификата соответствия на которую было прекращено, может быть повторно заявлена на сертификацию после проведения заявителем необходимых корректирующих действий. При проведении работ по повторной сертификации орган по сертификации может учитывать положительные результаты предыдущей сертификации.

142. Информация о результатах сертификации может включать:

перечень сертифицированной продукции с указанием номеров сертификатов соответствия и сроков их действия;

перечень организаций, выпускающих сертифицированную продукцию;

перечень организаций, имеющих сертифицированное производство или сертификат системы качества;

сведения о приостановлении и об отмене сертификатов соответствия;

сведения о претензиях и рекламациях к сертифицированной продукции;

перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров), проводивших сертификационные испытания.

##### VII. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

##### железнодорожной линии ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, её подсистем, составных частей подсистем

143. Законченные строительством в соответствии с утвержденным  проектом железнодорожная линия, ее подсистемы, составные части подсистем (далее объекты инфраструктуры) должны быть подвергнуты процедуре приемке и вводу в эксплуатацию.

144. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов инфраструктуры  производится полностью или по очередям строительства в соответствии с проектом с учетом внесенных в него в установленном порядке изменений.

145. Приемка законченных строительством объектов инфраструктуры осуществляется государственными приемочными комиссиями в случае, если строительство объектов инфраструктуры полностью или частично осуществлялось за счет государственных инвестиционных ресурсов, а также новых железнодорожных линий независимо от форм инвестирования. В иных случаях приемка законченных строительством объектов осуществляется приемочной комиссией, назначаемой заказчиком, или заказчиком, с участием представителей федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с полномочиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Государственная приемочная комиссия назначается федеральным органом исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта. Председателем приемочной комиссии назначается представитель органа, назначившего комиссию.

146. Для проверки готовности объекта инфраструктуры к приемке в эксплуатацию и предъявления его государственной комиссии или комиссии, назначаемой заказчиком, заказчик назначает рабочую комиссию (рабочие комиссии) после получения официального извещения подрядчика о завершении строительства.

147. Решение рабочей комиссии о готовности к приемке законченного строительством объекта инфраструктуры выносится:

по результатам проверки соответствия объекта утвержденному проекту с учетом внесенных в него в установленном порядке изменений, настоящему техническому регламенту, национальным стандартам и сводам правил из перечня, утвержденного Правительством Российской Федерации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, другим нормативно-техническим документам;

по результатам анализа исполнительной документации, разрабатываемой подрядчиком;

на основе результатов измерений, в том числе с помощью автоматизированных путеизмерительных и диагностических систем, испытаний сооружений, устройств и механизмов, комплексного опробования оборудования.

148. По результатам проверки рабочая комиссия составляет заключение о готовности объекта инфраструктуры к приемке государственной комиссией или комиссией заказчика (заказчиком). При выявлении отступлений от проекта, они должны быть устранены  до приемки объекта инфраструктуры государственной комиссией или комиссией заказчика (заказчиком).

149. Приемочные комиссии обязаны проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комиссиями, и готовность объекта к приемке в эксплуатацию. Указанная проверка производится по программе, составленной заказчиком и утвержденной приемочной комиссией. Приемка законченных строительством объектов инфраструктуры государственной приемочной комиссией или комиссией заказчика (заказчиком) оформляется актом на основе заключения рабочей комиссии, а также документов, представляемых подрядчиком.

Акт о приемке в эксплуатацию объекта инфраструктуры должен быть подписан всеми членами приемочной комиссии, каждый из которых несет ответственность за принятые комиссией решения в пределах своей компетенции. В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписи в акте они должны представить председателю комиссии заключения соответствующих органов, представителями которых они являются, с изложением замечаний по вопросам, входящим в их компетенцию.

Указанные замечания должны быть сняты с участием органов, выдавших заключение.

Законченные строительством объекты, по которым такие замечания не сняты в установленный для работы комиссии срок, должны быть признаны комиссией не подготовленными к вводу в эксплуатацию.

150. Запрещается ввод в эксплуатацию железнодорожной линии, ее подсистем, составных частей подсистем, не оснащенных техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающими выполнение установленных требований в области охраны окружающей среды. Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, без завершения предусмотренных проектами работ по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

151. Для получения разрешения на ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию заказчик обращается с соответствующим заявлением в орган, выдавший разрешение на строительство объекта инфраструктуры. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе заключение федерального органа исполнительной власти Российской Федерации по контролю (надзору) в области железнодорожного транспорта о соответствии объекта инфраструктуры требованиям настоящего технического регламента и проектной документации, заключения государственных органов о соответствии требованиям  экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, пожарной безопасности.

При положительном результате проверки представленных документов заказчику выдается разрешение на ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию.

152. Расходы по организации экспертизы проектов, испытаний и комплексного опробования смонтированного оборудования, приемки законченного строительством объекта инфраструктуры в эксплуатацию несет заказчик, если иное не установлено договорами (контрактами) между участниками инвестиционной деятельности. Участие государственных органов в работе по приемке и вводу объектов в эксплуатацию осуществляется на безвозмездной основе.

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

153. Государственный контроль (надзор) в установленной законодательством Российской Федерации области деятельности за соблюдением требований настоящего технического регламента осуществляется федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с полномочиями, установленными Правительством Российской Федерации.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

154. Со дня вступления в силу настоящего технического регламента обязательное подтверждение соответствия осуществляется в отношении объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта, строительство, производство, монтаж, изготовление, наладка которых на территории Российской Федерации закончены в день или после дня вступления в силу настоящего технического регламента.

136. Для объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта, строительство, производство, монтаж, изготовление, наладка которых на территории Российской Федерации закончены до дня вступления в силу настоящего технического регламента, документы о соответствии сохраняют силу в течение указанного в них срока действия.

Приложение № 1

к техническому регламенту

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Перечень объектов технического регулирования технического регламента

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Наименование объектов технического регулирования

Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)

Автоматический стояночный тормоз высокоскоростного подвижного состава

Аппаратура телемеханики устройств электроснабжения

Аппараты высоковольтные защиты и контроля высокоскоростного подвижного состава от токов короткого замыкания

Бандажи для высокоскоростного подвижного состава железных дорог

Башмаки магниторельсового тормоза

Башмаки тормозных колодок высокоскоростного подвижного состава

Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов высокоскоростного подвижного состава

Блокировка тормозов

Болты для рельсовых стыков

Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути

Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути

Брусья железобетонные для стрелочных переводов, для железных дорог колеи 1520 мм

Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для высокоскоростного подвижного состава и устройств электроснабжения высокоскоростного железнодорожного транспорта

Верхнее строение пути

Водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения

Водопроводные, канализационные, очистные сооружения и сети

Воздухораспределители

Вокзалы

Вспомогательные электрические машины для высокоскоростного подвижного состава (более 1 кВт)

Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для высокоскоростного подвижного состава

Высокопрочные изделия остекления безопасные высокоскоростного подвижного состава (кабины машиниста высокоскоростного мотор-вагонного подвижного состава)

Гайки для болтов рельсовых стыков

Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути

Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути

Гидравлические демпферы высокоскоростного подвижного состава

Датчик индуктивно проводной

Депо локомотивные

Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки

Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог

Диски тормозные для высокоскоростного подвижного состава

Железнодорожная линия

Железнодорожная станция

Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог

Земляное полотно

Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем высокоскоростного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители клапанов, прокладки)

Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог

Клеммы пружинные ЖБР-65 нераздельного скрепления

Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов

Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления железнодорожного пути

Клин тягового хомута автосцепки

Компрессоры для высокоскоростного подвижного состава

Колёса составные чистовые колёсных пар высокоскоростного подвижного состава

Колёса цельнокатаные для высокоскоростного подвижного состава

Колёсные пары высокоскоростного подвижного состава

Колодки тормозные композиционные для высокоскоростного подвижного состава

Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для высокоскоростного подвижного состава

Колодки тормозные чугунные для высокоскоростного подвижного состава

Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта

Контактная сеть

Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные; высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)

Корпус автосцепки

Кресла машинистов для высокоскоростного подвижного состава

Кресла пассажирские для высокоскоростного подвижного состава

Крестовины типов Р75

Кузова высокоскоростного подвижного состава

Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог

Механизм клещевой дискового тормоза

Мосты железнодорожные

Накладки дискового тормоза

Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов

Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи

Оси высокоскоростного подвижного состава чистовые

Оси черновые для высокоскоростного подвижного состава

Остряки стрелочных переводов различных типов и марок

Пассажирские платформы

Передний и задний упоры автосцепки

Переключатели и отключатели высоковольтные для высокоскоростного подвижного состава

Пешеходные мосты над железнодорожными путями

Пешеходные тоннели под железнодорожными путями

Поглощающий аппарат автосцепки

Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути

Подшипники качения роликовые для букс высокоскоростного подвижного состава

Предохранители высоковольтные для высокоскоростного подвижного состава

Преобразователи статические тяговые и нетяговые высокоскоростного подвижного состава

Преобразователи электромашинные для высокоскоростного подвижного состава

Привод магниторельсового тормоза

Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети

Программные средства для систем управления движущимися объектами

Прокладки рельсового скрепления

Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам

Противоюзное устройство высокоскоростного подвижного состава

Пружины рессорного подвешивания высокоскоростного подвижного состава

Пункты и посты обеспечения безопасности движения поездов

Пункты технического обслуживания

Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог

Разъединители железнодорожной контактной сети

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для высокоскоростного подвижного состава

Реакторы и реакторное оборудование для высокоскоростного подвижного состава

Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог

Резервуары воздушные для высокоскоростного подвижного состава

Резино-кордные оболочки муфт тягового привода высокоскоростного подвижного состава

Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные

Реле электромагнитные, дифференциальные, боксования; реле перегрузки;

Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки

Рельсы железнодорожные широкой колеи

Рельсы железнодорожные остряковые

Рельсы железнодорожные контррельсовые

Рельсовое скрепление

Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог

Рукава соединительные для тормозов подвижного состава железных дорог

Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта

Системы, обустройства и оборудование сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях

Системы, обустройства и оборудование железнодорожной электросвязи

Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог

Стеклоочистители для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава

Стрелочные переводы, рем-комплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей

Стрелочные электромеханические приводы

Стыки изолирующие железнодорожных рельсов

Сцепка, включая автосцепку

Тележки прицепных вагонов высокоскоростного подвижного состава

Тифоны для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава

Тоннели железнодорожные

Тормозные краны машиниста

Трансформаторные подстанции

Трубы водопропускные

Тяговая подстанция (пост секционирования)

Тяговые электродвигатели для электровозов и электропоездов

Тяговый хомут автосцепки

Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)

Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим)

Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог

Участок железнодорожной линии

Фундаменты железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных дорог

Центры колёсные катаные дисковые

Центры колёсные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки, чистовые)

Цилиндры тормозные для подвижного состава железных дорог

Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм

Шурупы путевые

Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня

Электрокалориферы для систем отопления электропоездов

Электрооборудование низковольтное для подвижного состава: контроллеры низковольтные для подвижного состава; выключатели; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)

Электрооборудование электропоездов

Электропечи для систем отопления электропоездов

Электропоезда: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны

Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, гарнитуры, внешние замыкатели

Приложение № 2

к техническому регламенту

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Составные части высокоскоростного подвижного состава,

подлежащие обязательной сертификации

| Наименование объекта | Код позиции объекта по ОК 005-93 (ОКП) |
| --- | --- |
| Колёса цельнокатаные для подвижного состава железных дорог | 09 4300 |
| Колёсные пары мотор-вагонного подвижного состава | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |
| Оси моторвагонного подвижного состава чистовые | 31 8100 34 5100 |
| Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач тягового подвижного состава магистральных железных дорог | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |
| Тележки вагонов | 31 8350 |
| Колёсные пары вагонные | 31 8381 |
| Оси вагонные чистовые | 31 8381 |
| Рама тележки вагона | 31 8381 |
| Сцепка, включая автосцепку | 31 8382 |
| Корпус автосцепки | 31 8382 |
| Тяговый хомут | 31 8382 |
| Поглощающий аппарат | 31 8382 |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава | 34 1432 34 1433 34 1434 |
| Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава | 34 1481 34 5700 |
| Разъединители, короткозамыкатели, заземлители высоковольтные для моторвагонного подвижного состава | 34 1482 34 5700 |
| Подшипники качения роликовые для букс подвижного состава железных дорог | 46 2860 |
| Механизм клещевой дискового тормоза |  |
| Кресла машинистов для высокоскоростного подвижного состава |  |
| Кресла пассажирские высокоскоростного подвижного состава |  |

Приложение № 3

к техническому регламенту

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Составные части высокоскоростного подвижного состава,

подлежащие декларированию соответствия на основании собственных доказательств и доказательств с участием третьей стороны

| Наименование объекта | Код позиции объекта по ОК 005-93 (ОКП) |
| --- | --- |
| Башмаки магниторельсового тормоза |  |
| Тифоны для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 31 8100 34 5100 31 8352 31 8353 |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава | 34 1432 34 1433 |
| Переключатели и отключатели высоковольтные для подвижного состава | 34 1485 34 5700 |
| Реакторы и реакторное оборудование для электровозов и электропоездов | 34 1488 34 5700 |
| Электрооборудование низковольтное для подвижного состава: контроллеры низковольтные для подвижного состава; выключатели; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные) | 34 5400 34 5500 34 5600 34 5700 |
| Электрооборудование электропоездов | 34 5660 |
| Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: |
| контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные; высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель) | 34 5700 34 1486 34 5600 34 1496 |
| реле электромагнитные, дифференциальные, боксования; реле перегрузки; | 34 5700 34 1480 34 5400 34 5700 |
| резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные | 34 1480 34 5700 34 5400 34 5660 |
| Системы управления электроподвижного состава | 31 8500 |
| Бортовые устройства безопасности |  |
| Программные средства для систем управления движущимися объектами | 50 5400 |

Приложение № 4

к техническому регламенту

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Составные части высокоскоростного подвижного состава,

подлежащие декларированию соответствия на основании

собственных доказательств

| Наименование продукции | Код позиции продукции по ОК 005-93 |
| --- | --- |
| Передний и задний упоры автосцепки | 31 8382 |
| Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов подвижного состава | 31 8400 |
| Противоюзное устройство подвижного состава |  |
| Блокировка тормозов |  |
| Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор) |  |
| Автоматический стояночный тормоз подвижного состава |  |
| Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим) |  |
| Стеклоочистители для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |

Приложение № 5 к техническому регламенту «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Объекты инфраструктуры

высокоскоростного  железнодорожного транспорта,

подлежащих приёмке и вводу в эксплуатацию

Наименование

Железнодорожная линия

Участок железнодорожной линии

Земляное полотно

Верхнее строение пути

Безбалластное подрельсовое основание

Водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения

Мосты железнодорожные

Тоннели железнодорожные

Трубы водопропускные

Пешеходные мосты над железнодорожными путями

Пешеходные тоннели под железнодорожными путями

Пересечение железнодорожных линий инженерными коммуникациями

Тяговая подстанция (пост секционирования)

Контактная сеть

Станции

Депо

Вокзалы

Пассажирские платформы

Ограждение линий

Шумозащитные сооружения и устройства

Системы, обустройства и оборудование сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и станциях

Системы, обустройства и оборудование железнодорожной электросвязи

Приложение № 6

к техническому регламенту «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Элементы составных частей подсистем железнодорожной линии, подлежащие обязательной сертификации

| Наименование | Код позиции объекта по ОК 005-93 (ОКП) |
| --- | --- |
| Рельсы железнодорожные широкой колеи | 092100 |
| Рельсы железнодорожные остряковые | 092100 |
| Рельсы железнодорожные контррельсовые | 092100 |
| Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи | 113100 |
| Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы) | 129000 |
| Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов | 129000 |
| Шурупы путевые | 129300 |
| Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | 129600 |
| Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути | 129600 |
| Прокладки рельсового скрепления | 253940 |
| Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог | 318530 |
| Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 318533 |
| Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 318533 |
| Фундаменты железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 318533 |
| Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог | 318533 |
| Стрелочные переводы, рем-комплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей | 318543 318544 318548 |
| Крестовины марок 1/9 и 1/11 типов, Р65 и других более пологих марок | 318544 |
| Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, гарнитуры, внешние замыкатели | 318544 |
| Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов | 318544 |
| Стыки изолирующие железнодорожных рельсов | 318544 |
| Рельсовое скрепление | 318544 |
| Остряки стрелочных переводов различных типов и марок | 318548 |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава и устройств электроснабжения железных дорог | 341432 341433 341434 |
| Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети | 351300 |
| Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 571100 |
| Брусья железобетонные для стрелочных переводов, для железных дорог колеи 1520 мм | 586000 |
| Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм | 586400 |
| Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта | 592730 |
| Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта | 592731 |

Приложение № 7

к техническому регламенту

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Элементы составных частей подсистем железнодорожной линии,

подлежащие декларированию соответствия

| Наименование | Код позиции объекта по ОК 005-93 (ОКП) |
| --- | --- |
| Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути | 113200 |
| Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления железнодорожного пути | 113300 |
| Болты для рельсовых стыков | 129600 |
| Гайки для болтов рельсовых стыков | 129600 |
| Аппаратура телемеханики устройств электроснабжения | 318530 |
| Разъединители железнодорожной контактной сети | 318533 |
| Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог | 318534 |
| Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог | 318534 |
| Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог | 318534 |
| Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог | 318534 |
| Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог | 318534 |
| Гарнитуры, привода, внешние замыкатели |  |
| Светофоры |  |
| Программные средства для систем управления движущимися объектами | 50 5400 |

Приложение № 8

к техническому регламенту

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Перечень схем, которые могут быть использованы при

проведении обязательной сертификации

| Обозначение схемы | Содержание схемы и ее исполнители |
| --- | --- |
| 1с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит исследования, испытания и измерения (далее – испытания) образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации Выдает заявителю сертификат соответствия на образец, подвергшийся испытаниям, при положительных результатах испытаний. |
| 2с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации 1) Проводит проверку состояния производства 2) Выдает заявителю сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию при положительных результатах испытаний и анализа состояния производства. |
| 3с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации 1) Выдает заявителю сертификат соответствия при положительных результатах испытаний. 2) Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с периодичностью не менее 1 раз в год путем испытания образцов железнодорожного подвижного состава и составных частей в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). 3) Приостанавливает или прекращает действие сертификата соответствия в случае отрицательных результатов инспекционного контроля. |
| 4с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации 1) Проводит проверку состояния производства. 2) Выдает заявителю сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию при положительных результатах испытаний и анализа состояния производства. 3) Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с периодичностью не менее 1 раз в год путем проведения анализа состояния производства и испытания образцов железнодорожного подвижного состава и составных частей с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 4) Приостанавливает или прекращает действие сертификата соответствия в случае отрицательных результатов инспекционного контроля. |
| 5с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации 1) Проводит сертификацию системы качества или производства. 2) Выдает заявителю сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию при положительных результатах испытаний и сертификации системы качества или производства. 3) Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с периодичностью не менее 1 раз в год путем контроля системы качества (производства) и испытания образцов железнодорожного подвижного состава и составных частей с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 4) Приостанавливает или прекращает действие сертификата соответствия в случае отрицательных результатов инспекционного контроля. |
| 6с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания образца (образцов) железнодорожного подвижного состава и составных частей, отобранного из представленной на сертификацию партии продукции. Орган по сертификации Выдает заявителю сертификат соответствия на всю представленную на сертификацию партию продукции при положительных результатах испытаний. |
| 7с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит исследования, испытания и измерения каждой единицы железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации Выдает заявителю сертификат соответствия на образец, подвергшийся испытаниям при положительных результатах исследований и испытаний. |

Схему 1с применяют при ограниченном, заранее говоренном, объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции – при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции – при ограниченном объеме выпуска). Срок действия сертификата соответствия составляет 1 год.

Схему 2с применяют для серийно выпускаемых составных частей железнодорожного подвижного состава на основе проверки состояния производства и испытания типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Сертификат соответствия выдается на один год.

Схему 3с применяют для серийно выпускаемых составных частей железнодорожного подвижного состава, стабильность серийного производства которых не вызывает сомнения. Сертификат соответствия выдается на срок до трех лет.

Схему 4с применяют для серийно выпускаемых железнодорожного подвижного состава и составных частей, требующих всестороннего и жесткого контроля. Сертификат соответствия выдается на срок до трех лет.

Схему 5с применяют для серийно выпускаемых железнодорожного подвижного состава и составных частей:

реальный  объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;

технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

установлены повышенные требования к стабильности характеристик;

характерна частая смена модификаций продукции;

испытания могут быть проведены только после монтажа у потребителя.

Сертификат соответствия выдается на срок до пяти лет.

Схему 6с применяют для партии железнодорожного подвижного состава и составных частей.

Схему 7с рекомендуется применять тогда, когда производство или реализация данной продукции носит разовый характер (единичные изделия).

Для продукции, выпускаемой единично или партиями (схемы 6с, 7с), срок действия выданного сертификата соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента устанавливается до окончания срока службы указанной продукции, в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению. По истечении указанного срока продукция может перестать удовлетворять требованиям настоящего технического регламента.

Если такой срок изготовителем не установлен, срок действия сертификата составляет 1 год.

Приложение № 9

к техническому регламенту «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Перечень требований безопасности, применяемых при обязательной сертификации составных частей высокоскоростного подвижного состава

| Наименование объекта | Обозначение пункта ТР |
| --- | --- |
| Колёса цельнокатаные для высокоскоростного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 49 |
| Колёсные пары локомотивные и мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.9, 12.10, 12.18, 19, 20, 49 |
| Оси мотор-вагонного подвижного состава чистовые | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 49 |
| Центры колёсные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки, чистовые) | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 49 |
| Центры колёсные катаные дисковые | 1, 6, 7, 12.18, 19. 20, 49 |
| Кресла машинистов для высокоскоростного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.1, 12.12, 12.15, 19, 20, 38, 50 |
| Тележки прицепных вагонов мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.9, 12.10, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.22, 19, 20, 44 |
| Резино-кордные оболочки муфт тягового привода электропоездов | 1, 6, 7, 12.2, 12.11, 12.16, 19, 20 |
| Оси черновые для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 49 |
| Сцепка, включая автосцепку | 1, 6, 7, 12.2, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20, 48 |
| Корпус автосцепки | 1, 6, 7, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Тяговый хомут автосцепки | 1, 6, 7, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Поглощающий аппарат автосцепки | 1, 6, 7, 12.2, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Клин тягового хомута автосцепки | 1, 6, 7, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Пружины цилиндрические винтовые тележек подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.9, 12.16, 12.17, 12.18, 19, 20 |
| Механизм клещевой дискового тормоза | 1, 5, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Накладки дискового тормоза | 1, 6, 7, 12.6, 19, 20 |
| Колодки тормозные композиционные для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.8, 12.11, 19, 20 |
| Колодки тормозные чугунные для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.8, 12.11, 19, 20 |
| Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.8, 12.11, 19, 20 |
| Диски тормозные для тягового подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.2, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20 |
| Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 58, 59 |
| Электрокалориферы для систем отопления и электропоездов | 1, 6, 7, 12.1, 12.2, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.19, 12.24, 19, 20, 58, 59 |
| Электропечи для систем отопления и электропоездов | 1, 6, 7, 12.1, 12.2, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.19, 12.24, 19, 20, 58, 59 |
| Аппараты электрические тяговые для электропоездов: аппараты высоковольтные защиты и контроля подвижного состава от токов короткого замыкания | 1, 6, 7, 12.2, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 32, 33, 58, 59 |
| Подшипники качения роликовые для букс подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.16, 12.17, 12.18, 19, 20 |
| Высокопрочные изделия остекления безопасные подвижного состава железных дорог (кабины машиниста мотор-вагонного подвижного состава) | 1, 6, 7, 12.1, 12.16, 19, 20, 38 |

Приложение № 10

к техническому регламенту «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Перечень требований безопасности, применяемых при декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств с участием третьей стороны составных частей высокоскоростного подвижного состава

| Наименование составных частей железнодорожного подвижного состава | Обозначение пункта ТР |
| --- | --- |
| Кузова мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.3, 12.5, 12.9, 12.11, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.22, 12.23, 14, 19, 20, 31, 44, 48, 52, 53, 55 |
| Кресла пассажирские высокоскоростного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.1, 12.12, 12.15, 19, 20, 50, 55 |
| Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.9, 12.16, 12.17, 12.18, 19, 20 |
| Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители клапанов, прокладки) | 1, 6, 7, 12.6, 19, 20, 41, 42 |
| Тормозные краны машиниста | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 41, 42 |
| Воздухораспределители | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 41, 42 |
| Компрессоры для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.2, 12.8, 19, 20, 41, 42 |
| Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 41, 42 |
| Резервуары воздушные для тягового подвижного состава | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 41, 42 |
| Рукава соединительные для тормозов подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 41, 42 |
| Тяговые электродвигатели для электропоездов | 1, 6, 7, 9, 12.2, 12.9, 12.11, 12.13, 12.14, 12.19, 12.24, 19, 20, 58, 59 |
| Башмаки магниторельсового тормоза | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт) | 1, 6, 7, 9, 12.2, 12.9, 12.11, 12.13, 12.14, 12.19, 12.24, 19, 20, 58, 59 |
| Тифоны для мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 19, 20 |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 56, 58, 59 |
| Преобразователи для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 12.24, 19, 20, 56, 58, 59 |
| Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.19, 19, 20, 56 |
| Переключатели и отключатели высоковольтные для подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 56, 58, 59 |
| Реакторы и реакторное оборудование для электропоездов | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 56, 58, 59 |
| Предохранители высоковольтные для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.19, 19, 20, 56 |
| Электрооборудование низковольтное для подвижного состава: контроллеры низковольтные для подвижного состава; выключатели; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные) | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 56, 58, 59 |
| Электрооборудование электропоездов | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 56, 58, 59 |
| Преобразователи статические тяговые и нетяговые подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 12.24, 19, 20, 56, 58, 59 |
| Аппараты электрические тяговые для электропоездов: |
| контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные; высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель) | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 56, 58, 59 |
| реле электромагнитные, дифференциальные, боксования; реле перегрузки; | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 56, 58, 59 |
| резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные | 1, 6, 7, 12.19, 19, 20, 56 |
| Гидравлические демпферы подвижного состава железнодорожного транспорта | 1, 6, 7, 12.1, 12.2, 12.5, 12.9, 12.17, 19, 20 |
| Цилиндры тормозные для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 41, 42 |
| Привод магниторельсового тормоза | 1, 6, 7, 12.4, 12.5, 12.6, 19, 20, 41, 42, 56, 58, 59 |
| Системы управления электроподвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 32, 33, 56, 58, 59 |
| Приложение № 11 |
| к техническому регламенту «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» |

Перечень требований безопасности, применяемых при оценке

соответствия  составных частей высокоскоростного подвижного состава, подлежащих декларированию соответствия на основании

собственных доказательств

| Наименование составных частей железнодорожного подвижного состава | Обозначение пункта ТР |
| --- | --- |
| Передний и задний упоры автосцепки | 1, 6, 7, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Башмаки тормозных колодок подвижного состава магистральных железных дорог | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Противоюзное устройство подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 32, 33, 56, 58, 59 |
| Блокировка тормозов | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 19, 20, 41, 42 |
| Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор) | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 19, 20, 41, 42 |
| Автоматический стояночный тормоз подвижного состава | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 19, 20, 43, 56 |
| Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим) | 1, 6, 7, 9, 12.4, 12.5, 12.8, 12.11, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 32, 33, 41, 42, 56, 58, 59 |
| Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Стеклоочистители для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 19, 20, 38 |

Приложение № 12

к техническому регламенту «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

Перечень схем декларирования соответствия

составных частей высокоскоростного подвижного состава

и элементов составных частей инфраструктуры железнодорожной линии

Декларирование соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента проводится по следующим схемам:

1. Для серийно выпускаемой продукции:

1) декларация соответствия заявителя на основе собственных  доказательств (схема 1д);

2) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (схема 2д);

3) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств, испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и сертификации системы качества применительно к производству продукции (схема 3д);

4) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств, испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), сертификации системы качества применительно к производству продукции, инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества (схема 4д).

2. Для ограниченной партии продукции:

1) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств, испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) представительной выборки образцов из партии продукции (схема 5д).