| Министерство транспорта Российской Федерации (МИНТРАНС РОССИИ) |
| --- |
| ПРИКАЗ |
| ___________________________ | Москва | №_________________________ |

###### Об утверждении Порядка приема тревожных оповещений

с судна на берег («судно-берег»)

Во исполнение подпункта г) пункта 3, подпункта е) пункта 5 и подпункта ж) пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 № 746 «О реализации положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585) п р и к а з ы в а ю:

1.	Утвердить прилагаемый Порядок приема тревожных оповещений с судна на берег («судно-берег»).

2.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра транспорта Российской Федерации Б.М. Короля.

Министр                                                                                                             И.Е. Левитин

УТВЕРЖДЕН приказом Минтранса России от_______________ №_____

Порядок

приема тревожных оповещений с судна на берег («судно – берег»)

I.	Общие положения

1.	Порядок приема тревожных оповещений с судна на берег («судно – берег») (далее – Порядок) разработан во исполнение подпункта г) пункта 3, подпункта е) пункта 5 и подпункта ж) пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.2007 № 746 «О реализации положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46 (часть 4),   ст. 5585)  .

2.	Настоящий Порядок регламентирует проведение следующих мероприятий:

1)	прием извещения, переданного с судна на берег с использованием судовой системы тревожного оповещения, указывающего опознавательные данные судна и его координаты и предупреждающего, что безопасность судна находится под угрозой (далее - тревожное оповещение с судна на берег);

2)	информирование о приеме тревожного оповещения с судна федеральных органов исполнительной власти, проводящих в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по защите морского судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания (далее - федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие ответные действия), и соответствующих Администраций иностранных государств и государств, вблизи которых судно совершает плавание.

3.	Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется Федеральным агентством морского и речного транспорта (далее – Росморречфлот), Государственным морским спасательно-координационным центром Росморречфлота (далее – ГМСКЦ) и  соответствующими морскими спасательно-координационными центрами Росморречфлота    (далее – МСКЦ).

Настоящий Порядок применяется в отношении судов и морских передвижных буровых установок, на которые распространяется действие главы ХI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

# Прием тревожного оповещения с судна на берег

5.	Меры по реагированию на прием тревожного оповещения с судна на берег должны приниматься в зависимости от вида используемого судном канала или способа связи.

6.	При получении тревожное оповещение с судна на берег, при подаче которого используются такие каналы или способы связи, которые не скрывают активации и использования сигнала, например, передача по УКВ (далее - открытый сигнал) должно производиться незамедлительное осуществление связи с судном или судами, расположенными рядом с судном, находящимся под угрозой нападения или подвергшимся нападению.

7.	При получении тревожного оповещение, при котором используются каналы или способы связи, разработанные для проведения скрытой от нарушителей, участвующих в акте насилия, активации сигнала (далее - скрытный сигнал) запрещается производить попытки связаться с судном, отправившим сигнал, и осуществлять связь с судами, расположенными рядом с таким судном.

Действия при приеме открытого сигнала:

8.	При приеме открытого сигнала по любым каналам связи, за исключением судовой системы тревожного оповещения (далее – ССТО), МСКЦ:

1)	незамедлительно уточняет у судна или судовладельца/оператора судна информацию о судне в формате:

-	номер ИМО;

-	координаты;

-	курс и скорость;

-	время UTC;

-	характер незаконных действий;

-	судовладелец (управляющая компания);

-	каналы связи с судовладельцем (управляющей компанией);

-	количество пассажиров, членов экипажа на борту, тип и количество перевозимого груза;

-	последний порт захода судна;

2)	информирует о существующей реальной угрозе суда,  находящиеся вблизи судна, подавшего открытый сигнал, а также другие МСКЦ, вблизи границ зоны ответственности которых, находится место происшествия;

3)	докладывает о судне, находящемся под угрозой нападения или подвергшемся нападению, в ГМСКЦ и по заранее предусмотренным каналам связи в оперативные дежурные службы соответствующих региональных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих ответные действия;

4)	при невозможности уточнения информации о реальности угрозы судну проводит мероприятия, предусмотренные подпунктами 2) и 3)     пункта 9 настоящего Порядка, полагая, что безопасность судна находится под угрозой;

5)	в пределах своей компетенции содействует соответствующим региональным подразделениям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим ответные действия, предоставляя необходимую помощь и оперативную информацию по их запросу.

9.	При приеме открытого сигнала по любым каналам связи, за исключением ССТО, судовладелец/оператор судна:

1)	незамедлительно уточняет характер текущей ситуации на судне, а также определяет, является ли сигнал действительным или ложным;

2)	докладывает в соответствующий МСКЦ о результатах связи с судном и причинах направления открытого сигнала.

10.	При получении сведений об открытом сигнале ГМСКЦ:

1)	незамедлительно докладывает сведения о реальной угрозе судну оперативному дежурному Росморречфлота и ответственному дежурному Минтранса России, а также по заранее предусмотренным каналам связи информирует о факте получения открытого сигнала оперативные дежурные службы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих ответные действия;

2)	в пределах своей компетенции содействует федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим ответные действия, предоставляя необходимую помощь и оперативную информацию по их запросу.

11.	При получении сведений об открытом сигнале Росморречфлот:

1)	дает указание о введении на судне уровня охраны 3;

2)	информирует государство(а), вблизи которого(ых) судно под Государственным флагом Российской Федерации совершает плавание, о получении переданного с судна открытого сигнала;

3)	информирует соответствующую Администрацию иностранного государства и при необходимости государство(а), вблизи которого(ых) судно совершает плавание, о получении открытого сигнала, переданного с судна, плавающего под флагом иностранного государства;

4)	в пределах своей компетенции содействует федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим ответные действия, предоставляя необходимую помощь и оперативную информацию по их запросу.

Действия при приеме скрытного сигнала:

12.	При приеме скрытного сигнала ГМСКЦ:

1)	по каналам связи, содержащимся в тексте скрытного сигнала, уточняет у судовладельца/оператора судна информацию о судне в формате, предусмотренном  подпунктом 1) пункта 9 настоящего Порядка, а также характер текущей ситуации на судне;

2)	информирует МСКЦ, в зоне ответственности которого находится место происшествия, о полученном сигнале;

3)	докладывает сведения о реальной угрозе судну оперативному дежурному Росморречфлота и ответственному дежурному Минтранса России, а также по заранее предусмотренным каналам связи информирует о факте получения скрытного сигнала оперативные дежурные службы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих ответные действия;

4)	при невозможности уточнения информации о реальности угрозы судну проводит мероприятия, предусмотренные подпунктами 2) и 3)     пункта 13 настоящего Порядка, полагая, что безопасность судна находится под угрозой;

5)	в пределах своей компетенции содействует соответствующим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим ответные действия, предоставляя необходимую помощь и оперативную информацию по их запросу.

13.	При приеме скрытного сигнала судовладелец/оператор судна:

1)	незамедлительно уточняет характер текущей ситуации на судне, а также определяет, является ли сигнал действительным или ложным. Выяснение причин срабатывания ССТО должно проводиться посредством адресования судну специального(ых) вопроса(ов), заранее предусмотренного(ых) в Процедуре скрытого опроса судна для выяснения причин срабатывания ССТО, которая содержится в Плане охраны судна;

2)	докладывает в ГМСКЦ о результатах связи с судном и причинах направления скрытного сигнала.

14.	При получении информации из ГМСКЦ о скрытном сигнале МСКЦ в пределах своей ответственности и компетенции содействует федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим ответные действия, предоставляя необходимую помощь и оперативную информацию по их запросу.

15.	При получении сведений о скрытном сигнале Росморречфлот:

1)	информирует государство(а), вблизи которого(ых) судно под Государственным флагом Российской Федерации совершает плавание, о получении переданного с судна скрытного сигнала;

2)	в пределах своей компетенции содействует федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим ответные действия, предоставляя необходимую помощь и оперативную информацию по их запросу.