# УТВЕРЖДЕН

# приказом Минтранса России

# от ______________ № _____

# ПОРЯДОК

# диспетчерского регулирования движения судов

# по внутренним водным путям Российской Федерации

# I. Общие положения

1. Порядок диспетчерского регулирования движения судов по внутренним водным путям Российской Федерации (далее – Порядок) устанавливает порядок регулирования движения судов в целях обеспечения безопасности судоходства по внутренним водным путям Российской Федерации (далее – ВВП).

2. Диспетчерское регулирование движения судов организуется Федеральным агентством морского и речного транспорта через подведомственные организации и осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании договоров, заключаемых между подведомственными организациями и судовладельцами.

3. Диспетчерскому регулированию подлежат все самоходные суда (кроме маломерных судов) и буксируемые (толкаемые) составы независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы судовладельца.

4. Формирование несамоходных и буксирующих (толкающих) судов в составы производится в соответствии со схемами, подготовленными судовладельцами и утвержденными территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по согласованию с подведомственными Федеральному агентству морского и речного транспорта организациями.

5. Диспетчерское регулирование движения судов на ВВП осуществляется диспетчерами подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта организаций (далее – диспетчер) во взаимодействии с диспетчерами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Диспетчерское регулирование может осуществляться во всем бассейне или на отдельных участках внутренних водных путей бассейна (далее – регулируемый участок). На реках, на которых возведены искусственные водоподпорные и судоходные сооружения, изменившие естественный режим стока, каналах, а также участках внутренних водных путей, имеющих ограничения по условиям плавания диспетчерское регулирование является обязательным для судов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

7. Временное введение обязательного диспетчерского регулирования движения на участке объявляется в извещениях судоводителям и в оперативной путевой информации.

# II. Организация работы диспетчеров

8. Диспетчер на внутреннем водном транспорте, осуществляющий диспетчерское регулирование движения судов, является организатором безопасного судоходства по ВВП в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

9. Диспетчер:

9.1. Принимает меры для обеспечения безопасного плавания судов на регулируемом участке, своевременно передает на суда оперативную информацию по вопросам безопасности судоходства.

9.2. Получает сведения от капитанов (вахтенных начальников) судов о соответствии габаритов судов и составов габаритам пути, шлюзов, мостов, соблюдении установленных запасов воды под днищем.

9.3. Информирует судоводителей об ограничениях движения судов на внутренних водных путях и осуществляет диспетчерское регулирование в соответствии с этими ограничениями.

9.4. Передает на суда по заявкам капитана (вахтенного начальника) и судовладельца информацию о путевых условиях плавания на ВВП, а также об опасных для плавания судов явлениях.

9.5. При получении от судна сигнала бедствия незамедлительно сообщает в Государственный морской спасательно-координационный центр, а также всем судам, находящимся в данном районе, его координаты для оказания помощи в спасании судна, людей и имущества.

9.6. При получении информации о транспортном происшествии незамедлительно сообщает о них руководителю подведомственной Федеральному агентству морского и речного транспорта организации, осуществляющей диспетчерское регулирование на данном участке ВВП, территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в Государственный морской спасательно-координационный центр и судовладельцу (судовому агенту).

В целях диспетчерского регулирования имеет право получать информацию от руководителя работ по ликвидации последствий транспортных происшествий на регулируемом участке.

9.7. Осуществляет планирование и пропуск судов и составов через шлюзы в соответствии с Правилами пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации.

9.8. Принимает меры к обеспечению своевременного пропуска судов и составов через шлюзы и по регулируемым участкам.

9.9. В целях регулирования движения фиксирует местонахождение судов на регулируемом участке.

На графике или дислокации флота указываются название судна, судовладелец, арендатор, судовой агент, количество пассажиров, род и количество груза, пункты отправления и назначения.

9.10. Информирует по запросу капитана (вахтенного начальника) о расстановке природоохранных объектов и пунктах комплексного обслуживания флота.

9.11. Передает по запросу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию о местонахождении принадлежащих им судов и составов.

9.12. Ведет следующую документацию:

журнал приема-сдачи дежурств;

журнал телефонограмм (факсимильных сообщений);

журнал распоряжений;

журналы (подшивки, файлы данных) прогнозов погоды и путевых условий;

журнал регистрации транспортных происшествий.

9.13. Запрашивает и получает от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию о местонахождении принадлежащих им судов, их прибытии, отправлении и транспортных происшествиях.

9.14. При подходе судна к участку внутренних водных путей разрядов «О» или «М», передает капитану (вахтенному начальнику) прогноз погоды на планируемый период перехода и другую имеющуюся информацию, касающуюся обеспечения безопасности плавания.

Дает разрешение на выход на участки внутренних водных путей разрядов «О» или «М», руководствуясь прогнозом погоды и установленными судну ограничениями по ветро-волновому режиму и (или) ледовым условиям плавания.

Получает доклад капитана о принятом им решении по дальнейшему движению или остановке судна.

9.15. Должен знать местонахождение закрепленных в обслуживаемом районе внутренних водных путей разрядов «О» или «М» аварийно-спасательных (буксирных) судов и иметь с ними радиосвязь.

10. Диспетчеры смежных бассейнов информируют друг друга о подходе судов к границе бассейнов.

11. Диспетчер имеет право получать информацию от судовладельцев, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, об организации ими временного диспетчерского пункта для управления работой флота на временно используемых участках внутренних водных путей (экспедиционный завоз) или в местах сосредоточения технических средств добычи и погрузки нерудных строительных материалов.

12. Диспетчер контрольного пункта должен своевременно передавать на суда оперативную информацию по вопросам безопасности судоходства и об особенностях плавания по участку, движущихся и стоящих судах, а также изменениях в навигационной обстановке.

Диспетчер контрольного пункта дает разрешение на движение по участку, отход судов из пунктов, с рейдов ожидания исходя из сложившейся дислокации флота и с учетом фактической гидрометеорологической обстановки.

# III. Взаимодействие капитана судна с диспетчером

13. При подходе к регулируемому участку, а также к пункту местонахождения диспетчерской (контрольного пункта), капитан (вахтенный начальник) судна передает по запросу диспетчера следующую информацию:

о названии и классе судна, судовладельце, арендаторе, габаритах и техническом состоянии судна, максимальной осадке, а также о пунктах отправления и назначения, роде и количестве груза, количестве пассажиров;

о дате и времени выхода судна в рейс из пункта отправления;

о полагаемом времени прибытия в пункт назначения;

о вынужденной или намеренной остановке в пути и ее окончании;

о повреждении, неисправности или отсутствии знаков навигационного ограждения, транспортном происшествии, загрязнении водной среды;

о неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке на судне.

14. При невозможности передачи информации, изложенной в пункте 13 настоящего Порядка, капитан (вахтенный начальник) судна доводит ее до судовладельца (арендатора), который доводит эту информацию до диспетчера.

15. Капитан (вахтенный начальник) судна при подходе к участку внутреннего водного пути разрядов «О» или «М» сообщает диспетчеру об установленных судну ограничениях по ветро-волновому режиму и загрузке, а также по ледовым условиям плавания, и запрашивает разрешение на продолжение движения.

Капитан (вахтенный начальник) судна докладывает диспетчеру о принятом им решении по дальнейшему движению или остановке судна, с указанием времени выхода (остановки), полагаемом и фактическом времени прохождения участка разрядов «О» или «М», и делает соответствующую запись в судовом журнале.

При невозможности передачи информации диспетчеру, информация передается капитаном (вахтенным начальником) диспетчеру ближайшего диспетчерского пункта.