###### Проект

| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ) |
| --- |
| П Р И К А З |
| ___________________________ | Москва | №_________________________ |
| Об утверждении Правил буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов |

В соответствии со статьями 4 и 88 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256; № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30) и пунктом 5.2.29 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612; № 24, ст. 2601; № 52, ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740; № 11, ст. 1029; № 17, ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 738), приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов.

Министр И.Е. Левитин

УТВЕРЖДЕН

приказом Минтранса России

от____________ №________

ПРАВИЛА

буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов

1. Общие положения

- Правила буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов разработаны в соответствии со ст. 4 и 88 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (далее–КВВТ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №11, ст.1001) и определяют порядок буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов (далее – буксируемый объект) по внутренним водным путям Российской Федерации.

- Понятия, используемое в настоящих Правилах, означают следующее:

«буксировщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, взявшие на себя по договору буксировки  обязанность своевременно и в сохранности отбуксировать (на буксире, методом толкания или под бортом) судно, плот или иной плавучий объект из пункта отправления в пункт назначения с соблюдением условий буксировки и сдать его получателю;

«буксируемый объект» - судно, плот или иной плавучий объект, в период действия договора буксировки не зависимо от метода транспортировки (на буксире, толканием или под бортом);

«отправитель» - сторона договора буксировки, оплатившая буксировку, указанная в качестве отправителя в перевозочном документе и предъявившая буксируемый объект к буксировке лично или через уполномоченное им лицо;

«получатель» - юридическое или физическое лицо, указанное в качестве получателя в перевозочном документе или уполномоченное им лицо.

- Буксируемый объект должен быть предъявлен для буксировки отправителем в состоянии, пригодном для безопасного плавания и безопасной буксировки в соответствии с типовыми схемами формирования составов, подготовленными судовладельцами и утвержденными территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по согласованию с подведомственными Федеральному агентству морского и речного транспорта организациями, техническими условиями и договором перевозок.

Буксируемые объекты должны иметь исправные якорные, швартовные, буксирные и сигнальные устройства и не иметь водотечности.

- При буксировке буксируемого объекта несколькими судами одновременно, из числа капитанов этих судов назначается старший, ответственный за проводку состава.

- Отправитель назначает для буксируемого объекта сопровождающий экипаж, а для плота – проводников, если иное не предусмотрено договором буксировки. Члены сопровождающего экипажа (проводники) обязаны исполнять распоряжения капитана буксирующего судна в части обеспечения безопасности судоходства, сохранности буксируемого объекта и принимать меры по предупреждению транспортных происшествий. Список сопровождающего экипажа (проводников) прикладывается к перевозочным документам с указанием старшего экипажа (старшего проводника).

- Капитан буксирующего судна при приеме буксируемого объекта к буксировке инструктирует старшего экипажа (старшего проводника) о порядке передачи распоряжений вахтенного начальника буксирующего судна путем переговоров с помощью средств связи, а также передачи звуковых, световых и других сигналов по вопросам управления буксируемым объектом в во время движения и стоянки.

- В обязанности экипажа (проводников) буксируемого объекта входят:

учалка и расчалка буксируемого объекта;

подъем и отдача якорей;

круглосуточное наблюдение за состоянием буксируемого объекта;

охрана буксируемого объекта;

профилактический ремонт буксируемого объекта в пути и на стоянке;

ликвидация последствий транспортного происшествия с буксируемым объектом;

участие в сдаче буксируемого объекта получателю в порту назначения.

- В случаях, когда по условиям буксировки управление буксируемым объектом в пути не требуется, нахождение сопровождающего экипажа (проводников) на буксируемом объекте затруднительно или опасно, договором буксировки может быть предусмотрено:

размещение сопровождающего экипажа (проводников) на буксирующем судне, с предварительной оплатой проживания и питания;

буксировка без сопровождения экипажем (проводниками), с возложением их обязанностей на экипаж буксирующего судна.

- Минимальная численность сопровождающего экипажа (проводников) определяется исходя из возможности круглосуточного несения вахты и норм, установленных трудовым законодательством.

- При плановой смене буксирующего судна прием и сдача буксируемого объекта осуществляется экипажами буксирующих судов с обязательным осмотром буксируемого объекта и оформлением акта приема-передачи буксируемого объекта по форме, приведенной в Приложении № 9,10. При неплановой замене буксирующего судна дополнительно оформляется акт о простое буксирующего судна по форме, приведенной в Приложении № 1.

При смене буксирующего судна допускается отсутствие представителя отправителя, если иное не предусмотрено договором буксировки.

- Отправитель должен письменно (с применением средств связи, установленных договором буксировки) известить буксировщика о готовности буксируемого объекта к осмотру, и предъявить буксируемый объект капитану буксирующего судна для осмотра не позднее, чем за 12 часов до времени отправления в определенном в договоре буксировки месте. Буксировщик должен письменно (с применением средств связи, установленных договором буксировки) уведомить отправителя о получении данного извещения.

- При отсутствии извещения отправителя или несвоевременном извещении о готовности буксируемого объекта к осмотру, буксировщик вправе:

назначить более поздний, чем ранее согласованный договором буксировки, срок осмотра буксируемого объекта и письменно известить отправителя (с применением средств связи, установленных договором буксировки). При этом в связи с задержкой начала буксировки, буксировщиком составляется в двух экземплярах акт о простое буксирующего судна по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам, с последующим взысканием с отправителя штрафа, предусмотренного пунктом 2 статьи 120 КВВТ;

расторгнуть договор буксировки и в соответствии со статьей 115 КВВТ взыскать с отправителя штраф за не предъявление буксируемого объекта к буксировке.

- В место осмотра буксируемый объект доставляется силами и средствами его отправителя. Буксировщик и отправитель должны обеспечить нахождение в этом пункте своих представителей.

- При приеме буксируемого объекта к буксировке осмотр буксируемого объекта производится капитаном буксирующего судна совместно с отправителем (уполномоченным лицом). При отсутствии на месте осмотра отправителя, буксируемый объект считается не готовым к осмотру.

- Результаты осмотра оформляются актом в двух экземплярах, по форме, приведенной в Приложениях № 2 и № 5 к настоящим Правилам. Один экземпляр передается отправителю, второй – капитану буксирующего судна.

- При обнаружении в результате осмотра буксируемого объекта дефектов, недостатков или несоответствия буксируемого объекта габаритам пути, препятствующих буксировке, после устранения отправителем указанных в акте дефектов и недостатков капитан буксирующего судна производит повторный осмотр. Если, в связи с устранением отправителем недостатков, обнаруженных при осмотре, начало буксировки задержится, то капитаном буксирующего судна составляется акт о простое буксирующего судна (или судов) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам, с последующим взысканием буксировщиком с отправителя штрафа, предусмотренного пунктом 2 статьи 120 КВВТ.

- При отсутствии или после устранения дефектов и недостатков, препятствующих буксировке, капитаном буксирующего судна и отправителем составляется акт о готовности буксируемого объекта к буксировке по форме, приведенной в приложениях 3 и 6 к настоящим Правилам.

- После составления акта о готовности буксируемого объекта к буксировке отправитель заполняет транспортную накладную и предъявляет ее капитану буксирующего судна для завершения оформления перевозочных документов.

К перевозочным документам отправитель обязан приложить документы, предусмотренные пунктом 54 настоящих Правил.

- После оплаты отправителем всех причитающихся буксировщику платежей, если иное не предусмотрено договором буксировки, капитан буксирующего судна выдает отправителю квитанцию о приеме буксируемого объекта к буксировке. С этого момента буксируемый объект считается принятым к буксировке.

- Буксировка буксируемых объектов осуществляется в соответствии с настоящим порядком, Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, Правилами пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами внутреннего водного транспорта.

- Если буксируемый объект является грузом, находящимся под таможенным контролем, то буксировка, определяемая настоящими Правилами, осуществляется с соблюдением таможенного законодательства Российской Федерации.

- Время, затраченное на заход буксируемого объекта в место убежища (укрытия), стоянки в таком месте и выходе из него, а также время на выполнение маневров и работ, связанных с ремонтом буксируемого объекта, в срок доставки буксируемого объекта не включается и буксировщик не несет ответственности за связанную с этим просрочку в доставке буксируемого объекта. О времени, причинах и продолжительности захода в место убежища (укрытия) и ремонте буксируемого объекта капитаном буксирующего судна составляется акт по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам, который заверяется подписями капитана буксирующего судна и, в случае буксировки с экипажем, старшего сопровождающего экипажа (проводников). Если буксируемый объект перемещается в рамках процедуры внутреннего таможенного транзита (ВТТ) или находится в таможенном режиме международного таможенного транзита (МТТ), то срок доставки буксируемого объекта определяется таможенным органом в пункте отправления в соответствии со статьей 82 Таможенного кодекса Российской Федерации.

- В случае простоя буксирующего судна, связанного с аварийным ремонтом буксируемого объекта, необходимость в котором возникла по вине его экипажа (проводников), капитаном буксирующего судна составляется акт в двух экземплярах о простое буксирующего судна по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам. Акт подписывается капитаном буксирующего судна и старшим экипажа (проводников). Один экземпляр акта передается капитаном буксирующего судна буксировщику для взыскания с отправителя штрафа за сверхнормативный простой судна в соответствии с пунктом 2 статьи 120 КВВТ, второй экземпляр передается отправителю.

- Буксировщик должен письменно (с применением средств связи, установленных договором буксировки) известить получателя о времени прибытия буксируемого объекта в пункт назначения не позднее, чем за 24 часа, а также повторно за 6 часов до его прибытия.

- Получатель обязан после получения повторного извещения  буксировщика, но не позднее, чем за два часа до прибытия буксируемого объекта, указать капитану буксирующего судна места его постановки и приема в пункте назначения, а также обеспечить безопасную постановку буксируемого объекта, включая выделение катеров, вспомогательных судов, бригады рабочих с такелажем для учалки буксируемого объекта.

- Если постановка буксируемого объекта и прием его осуществляются в разных местах, буксировка его с места постановки до места приема и наоборот осуществляется буксировщиком за отдельную плату, если иное не установлено договором буксировки.

- При отсутствии указания получателя о местах постановки и приема буксируемого объекта в сроки, указанные в пункте 25 настоящих Правил, а также при отсутствии получателя буксируемого объекта, буксировщик имеет право поставить буксируемый объект в пункте назначения в выбранном им месте. В этом случае получатель обязан принять буксируемый объект в этом месте. Буксировщик может переставить буксируемый объект в другое место за отдельную плату, основанием для этого может служить оформленное в соответствии с договором заявление получателя.

- Если буксировщик не известил получателя о времени прибытия буксируемого объекта в сроки, указанные в пункте 24 настоящих Правил, а буксируемый объект был поставлен в выбранном им месте в пункте назначения, то по требованию получателя буксировщик должен переставить буксируемый объект за свой счет в указанное получателем место приема.

- Прием буксируемого объекта начинается после его постановки в указанном получателем месте приема или в случае, предусмотренном пунктом 27 настоящих Правил. С момента постановки буксируемого объекта ответственность за его сохранность несет получатель.

- Лицо, уполномоченное получателем на получение буксируемого объекта, должно представить капитану буксирующего судна доверенность на получение буксируемого объекта, оформленную в установленном порядке.

- Осмотр буксируемого объекта осуществляется капитаном буксирующего судна совместно с получателем или его представителем. По результатам осмотра капитаном буксирующего судна составляется акт окончания буксировки по соответствующей форме, приведенной в приложениях 4 и 7 к настоящим Правилам. Акт составляется в трех экземплярах, один экземпляр акта остается у буксировщика, второй выдается получателю, а третий – старшему сопровождающего экипажа для передачи отправителю.

- Плоты, доставленные без повреждений, принимаются получателем без проверки количества древесины в них путем подсчета сплоточных единиц в плоту.

- Если буксируемый объект был доставлен с повреждениями, буксировщик, совместно с получателем осуществляют оценку повреждений. Характер повреждений указывается в акте об окончании буксировки.

При этом в акте окончания буксировки плота указываются количество неповрежденных сплоточных единиц и количество леса в них, без пересчета бревен, в соответствии со спецификациями, приложенными к транспортной накладной, а количество древесины в поврежденных сплоточных единицах указывается ориентировочно.

Окончательная сдача и прием древесины из поврежденных единиц плотов осуществляются при выкатке бревен из воды на берег или путем пересчета их в воде представителями буксировщика и получателя. Это должно быть сделано не позднее 6 суток со времени прибытия плота. Если в указанные сроки подсчет древесины в поврежденных единицах не будет определен, он устанавливается в соответствии с данными, указанными в акте об окончании буксировки.

- На указанные в акте окончания буксировки повреждения буксируемого объекта и выявленное недостающее количество древесины в плоту и такелажа получателем в соответствии со ст. 160 КВВТ составляется и выдается капитану буксирующего судна коммерческий акт. Коммерческий акт должен быть составлен до выхода буксирующего судна из порта, коммерческий акт без подписи капитана буксирующего судна, считается недействительным.

- В подтверждении получения буксируемого объекта получатель расписывается в оригинале дорожной ведомости. После этого получателю выдается транспортная накладная и все приложенные к ней документы (в т.ч. акты, составленные в пути следования).

2. Порядок оформления перевозочных документов.

- На буксировку судов, плотов и иных плавучих объектов (далее -буксируемый объект) оформляется комплект перевозочных документов по форме ГУ-5, приведенной в приложении 8 к настоящим Правилам.

- К перевозочным документам на буксировку буксируемых объектов относятся: транспортная накладная, дорожная ведомость, квитанция о приеме буксируемого объекта к буксировке, которые в равной степени подтверждают заключение договора буксировки буксируемого объекта. Если буксируемый объект является грузом, находящимся под таможенным контролем, то к перевозочным документам прилагается таможенная декларация.

- Оформленные в соответствии с настоящими Правилами:

транспортная накладная, следует с буксируемым объектом до пункта назначения и выдаётся получателю буксируемого объекта под роспись в соответствующей графе дорожной ведомости до начала сдачи буксируемого объекта;

дорожная ведомость следует с буксируемым объектом до пункта назначения и остаётся по окончании буксировки буксируемого объекта у буксировщика с отметками получателя буксируемого объекта о выдаче ему транспортной накладной и сдаче буксируемого объекта;

квитанция о приеме буксируемого объекта к буксировке выдается буксировщиком в пункте отправления отправителю буксируемого объекта в подтверждение приема буксируемого объекта к буксировке.

- Отправитель буксируемого объекта несет перед буксировщиком и третьими лицами ответственность за достоверность сведений о буксируемом объекте, внесённых в перевозочные документы, а также за последствия, возникшие вследствие недостоверности, неточности или неполноты сведений, указанных отправителем буксируемого объекта в перевозочных документах.

Буксировщик имеет право проверить достоверность и полноту сведений, указанных отправителем буксируемого объекта в перевозочных документах.

- Если буксируемый объект является грузом, находящимся под таможенным контролем, то отправитель уведомляет буксировщика об этом и предоставляет буксировщику таможенную декларацию вместе с указанными перевозочными документами. Таможенное оформление буксируемого объекта и получение разрешения таможни на буксировку объекта, а так же меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации при внутреннем таможенном транзите (ВТТ) и международном таможенном транзите (МТТ) осуществляются отправителем или его представителем, уполномоченным для этого в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Бланки перевозочных документов должны строго соответствовать форме, установленной настоящими Правилами.

Оформление приема буксируемого объекта для буксировки на бланках или в электронном виде, не соответствующих установленным настоящими Правилами формам не допускается.

- Отправитель буксируемого объекта заполняет перевозочные документы в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком на каждую буксировку, осуществляемую в адрес одного получателя буксируемого объекта в один пункт назначения.

Бланки перевозочных документов заполняются ясно и отчётливо машинописным способом или вручную чернильными (шариковыми) ручками под копировальную бумагу, компьютерным способом, а также штемпелями-трафаретами в трех экземплярах.

Подчистки и помарки в перевозочных документах не допускаются. При необходимости внесения изменений в перевозочные документы, отправитель буксируемого объекта заполняет новые бланки перевозочных документов. Ранее оформленные перевозочные документы отправитель передает буксировщику для уничтожения.

Изменения и дополнения сведений, внесённых в перевозочные документы капитаном буксирующего судна, должны оговариваться с отправителем буксируемого объекта и заверяться подписями лиц, уполномоченных буксировщиком и отправителем буксируемого объекта на оформление перевозочных документов и судовой печатью судна. Капитан буксирующего судна, без согласования с отправителем, может внести в перевозочные документы замечания, касающиеся реального состояния буксируемого объекта.

- Буксировщик может заполнять перевозочные документы по просьбе отправителя буксируемого объекта. В этом случае может взиматься плата, в размере определенном в договоре буксировки. При этом отправитель буксируемого объекта проверяет правильность заполнения перевозочных документов буксировщиком и подписывает их.

- При оформлении перевозочных документов в пункте отправления, отправитель присваивает им общий номер, соответствующий номеру отправки. Порядок учета отправок буксируемых объектов из пунктов отправления определяется отправителем самостоятельно внутренними нормативными документами (положениями, регламентами, инструкциями и т.д.).

- При составлении перевозочных документов отправитель буксируемого  объекта заполняет следующие реквизиты:

«Отправитель (полное наименование)» - указывается точное и полное наименование отправителя буксируемого объекта в соответствии с документом о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

«Почтовый адрес» - указывается юридический адрес отправителя с почтовым индексом.

«Получатель (полное наименование)» - указывается точное и полное наименование получателя буксируемого объекта в соответствии с документом о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

«Почтовый адрес» - указывается юридический адрес получателя с почтовым индексом.

«Пункт отправления» - указывается точное наименование порта (причала), терминала (далее - порт) отправления в соответствии с Перечнем речных портов, публикуемым в порядке, предусмотренном статьей 53 КВВТ РФ.

«Пункт назначения» - указывается точное наименование порта (причала), терминала (далее - порт) назначения в соответствии с Перечнем речных портов, публикуемым в порядке, предусмотренном статьей 53 КВВТ РФ.

В случае если пункт отправления (назначения) не содержится в Перечне речных портов, то в перевозочных документах указывается географическое наименование пункта и километраж пути по атласу внутренних водных путей Российской Федерации.

«Номер (название) буксируемого объекта» - указывается номер или название объекта, при буксировке плотосостава, состоящего из отдельных или шлюзуемых плотов указывается: «Сборная буксировка: накладные № ___».

«Длина, ширина, осадка, надводный габарит (м.)» - указываются габаритные размерения буксируемого объекта в соответствии с судовым свидетельством или паспортными данными (длина и ширина) и обмера осадки или по грузовой марке.

«Объём плота (м3)» - указывается количество древесины в плоту в кубических метрах плотной древесной массы (фестметров).

«Масса или водоизмещение (т)» - указывается: по плоту - масса древесины в тоннах, определённая по таблице перевода объёмных мер в весовые, приведенной в приложении к Правилам приёма грузов для перевозки на внутреннем водном транспорте и по судну (объекту) - его водоизмещение.

«Сплотка (зимняя, летняя)» - указывается, в какое время производилась сплотка.

«Объём плота или полное водоизмещение судна (объекта) (прописью)» - указывается прописью объём плота или водоизмещение судна (объекта).

«Приложены документы:___» - указываются номера спецификации и фактуры на такелаж, приложенных к перевозочным документам и подписанных отправителем и дата их составления. Данный реквизит заполняется при буксировке плотов.

«Экипаж___ чел. Капитан ________» - указывается количество человек, входящих в состав экипажа буксирующего судна и фамилия имя отчество капитана судна.

«Сопровождение___ чел. Под руководством ________» - указывается количество человек, сопровождающих буксируемый объект, и фамилия имя отчество бригадира или агента (проводника), назначенных отправителем для руководства выполняемых работ на буксируемом объекте в пути следования.

При отсутствии сопровождающих в данной графе ставится прочерк.

«Должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво» - лицо, уполномоченное отправителем буксируемого объекта, заверяет своей подписью правильность сведений, внесённых им в перевозочные документы с указанием своей должности, фамилии, инициалов и либо проставляет печать, либо прикладывает к дорожной ведомости доверенность, которая выдана отправителем буксируемого объекта указанному лицу на право подписания перевозочных документов и заверяет его подпись. В данном реквизите указывается номер доверенности.

На оборотной стороне перевозочных документов, в реквизите 3 «Плот сформирован и оснащён согласно Технических условий правильно» заполняется в соответствии с требованиями Технических условий сплотки, формирования и оснастки плотов, разрабатываемых изготовителями плотов. Эти сведения заверяются подписью лица, уполномоченного отправителем буксируемого объекта с указанием его должности, фамилии и инициалов.

На оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 4 «Особые заявления и отметки отправителя» отправителем делаются отметки, предусмотренные настоящими Правилами и Техническими условиями сплотки, формирования и оснастки плотов, разрабатываемых изготовителями плотов.

- При составлении перевозочных документов в пункте отправления, буксировщик заполняет следующие реквизиты:

«Накладная №____», «Дорожная ведомость №____», «Квитанция №___» - указывается соответствующий порядковый номер отправки, присваиваемый и регистрируемый перевозчиком или буксировщиком с начала навигационного периода.

«Название или номер буксирующего судна» - указывается точное наименование или номер судна, которое осуществляет буксировку.

«Дата составления» - указывается дата составления перевозочных документов.

«Буксировщик» - указывается точное и полное наименование буксировщика в соответствии с документом о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

«Почтовый адрес» - указывается почтовый (с индексом) адрес буксировщика с наименованием города (селения), улицы и номера дома. Не допускается указывать сокращённые или условные адреса.

«Условия оплаты» - порядок внесения отправителем платы за буксировку и иных, предусмотренных договором платежей.

«Платежи и сборы. При отправлении» - буксировщик, производящий начисление или взимание платежей за буксировку буксируемого объекта, обязаны указать размеры платы за буксировку, плату за проезд членов экипажа или сопровождения буксируемого объекта и другие отметки о платежах и сборах.

«Сумма платежей взысканных при отправлении» - указывается прописью сумма, взысканная при отправлении с отправителя буксируемого объекта.

«Получено (наличными, по счёту №)» - указывается, по какой форме производится расчёт, наличным или безналичным путём. Если расчёт производится безналичным путём, то указывается номер оплаченного отправителем буксируемого объекта счёта.

«Получил (должность, подпись разборчиво)» - указывается должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного перевозчиком или буксировщиком на получение платежей от грузоотправителя или отправителя буксируемого объекта.

- После приёма буксируемого объекта для буксировки и уплаты отправителем буксируемого объекта всех платежей, если иного не предусмотрено договором буксировки капитаном буксирующего судна ставится судовая печать и дата о времени приёма буксируемого объекта для буксировки в нижней части оборотной стороны перевозочных документов с обозначением даты оформления буксировки буксируемого объекта.

- В пути следования все предусмотренные правилами буксировки отметки делаются капитаном буксирующего судна на оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 5 «Отметки перевозчика или буксировщика».

При составлении актов, относящихся к данной буксировке, указываются номер акта, дата его составления, о чём составлен акт.

- При изменении пункта назначения и получателя буксируемого объекта с оформлением новых перевозочных документов в реквизите 5 делаются отметки следующего содержания:

в первоначальных перевозочных документах - «Изменение пункта назначения и получателя произведено по заявлению _________ (фамилия, должность лица, давшего распоряжение) от _______ г. №_____ в пункт ______ (наименование нового пункта назначения), получателю _____________________ (наименование нового получателя буксируемого объекта);

в новых перевозочных документах - «Изменение пункта назначения и получателя произведено по заявлению _________ (фамилия, должность лица, давшего распоряжение) от _______ г. №_____  первоначальная накладная № _____, пункт отправления _________, пункт назначения __________, получатель _____________________».

Отметки удостоверяются подписью лица, уполномоченного буксировщиком на оформление изменения пункта назначения и получателя буксируемого объекта и  судовой печатью буксирующего судна.

- При изменении пункта назначения или получателя буксируемого объекта без оформления новых перевозочных документов, наименование пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта в перевозочных документах зачёркиваются (так, чтобы при необходимости можно было прочитать зачёркнутое) и указываются новые данные в соответствии с заявлением об изменении пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта.

Кроме того, в реквизите 5. оборотной стороны перевозочных документов делается отметка «Изменение пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта произведено по заявлению _________ (фамилия, должность лица, подавшего заявление) от _______ г. №_____ в пункт ______ (наименование нового пункта назначения), получателю ___________ (наименование нового получателя буксируемого объекта)».

Сделанные исправления заверяются подписью лица, уполномоченного буксировщиком на оформление изменения пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта и судовой печатью буксирующего судна.

- В пункте назначения капитаном буксирующего судна и получателем буксируемого объекта заполняются следующие реквизиты перевозочных документов:

«Платежи и сборы при выдаче» - указываются сумма платы за буксировку по окончательному расчёту, дополнительные сборы, взысканные по перевозочным документам в пункте назначения, общая сумма всех дополнительных сборов.

«Сумма платежей взысканных при выдаче» - указывается прописью сумма платежей, взысканная при выдаче с получателя буксируемого объекта.

«Получено» - указывается, по какой форме производится расчёт, наличным или безналичным путём. Если расчёт производится безналичным путём, то указывается номер оплаченного получателем буксируемого объекта счёта.

«Получил» - указывается должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного буксировщиком.

На оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 6. «Отметки о сдаче буксируемого объекта» делаются отметки о сдаче буксируемого объекта получателю, а также отметки о выданных актах.

«Судовая печать, дата, время прибытия буксируемого объекта в пункт назначения» - капитаном буксирующего судна проставляется судовая печать, дата, время прибытия буксируемого объекта в пункт назначения, с одновременным уведомлением получателя буксируемого объекта о прибывшем в их адрес буксируемом объекте.

- В подтверждение получения буксируемого объекта получатель буксируемого объекта и капитан буксирующего судна заполняют следующие реквизиты дорожной ведомости на оборотной стороне:

«Буксируемый объект получил (принял) __ числа ______ месяца ____ г.» - заполняется получателем буксируемого объекта

«По доверенности № ____ от ___________20__ г.» - заполняется капитаном буксирующего судна с указанием номера представленной уполномоченным лицом получателя буксируемого объекта доверенности на получение буксируемого объекта и даты её выдачи, доверенность изымается для приобщения к транспортной накладной буксировщика.

Данный реквизит может не заполняться, если уполномоченное лицо получателя буксируемого объекта заверяет свою подпись печатью получателя.

Данный реквизит не заполняется, если буксируемый объект получает сам получатель (физическое лицо) без посредников.

Внесённые в дорожную ведомость сведения заверяются подписями буксировщика и получателя буксируемого объекта.

- При буксировке экспортно-импортных плавучих объектов или, если это прописано в договоре буксировки, могут выпускаться перевозочные документы отличные от требований настоящих правил, в соответствии с требованиями Кодекса торгового мореплавания. Если договором буксировки предусмотрен выпуск коносаментов, то реквизиты коносаментов, аналогичные реквизитам перевозочных документов, установленных настоящими Правилами, заполняются, в соответствии с требованиями настоящих Правил или насколько возможно близко к ним.

3. Буксировка судов или иных плавучих объектов

- Отправитель должен представить буксировщику судовые документы на буксируемое судно, предусмотренные статьей 14 Кодекса внутреннего водного транспорта.

- В ходе осмотра буксируемого судна или иного плавучего объекта проверяются:

трюмы и междудонные пространства на предмет отсутствия водотечности;

исправность якорных, швартовных, буксирных и сигнальных устройств;

состояние надводного борта судна или иного плавучего объекта на предмет отсутствия не закрытых отверстий (люков), а также запас надводного борта для безопасного плавания в районе буксировки;

габаритные размеры (длина, ширина, осадка, надводный габарит, высота надстроек и мачт) буксируемого судна или иного плавучего объекта;

наличие пожарного и аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, укомплектованность буксируемого судна или иного плавучего объекта сопровождающим экипажем.

- Во время буксировки судна или иного плавучего объекта контроль за его состоянием осуществляется сопровождающим экипажем, если объект без экипажа, то силами экипажа буксирующего судна. Старший сопровождающего экипажа обязан в соответствии с расписанием вахт на буксирующем судне за 15 минут до заступления на вахту вахтенного начальника обеспечить доклад ему о состоянии буксируемого судна или иного плавучего объекта.

- Если на затруднительных для судоходства участках пути договором буксировки предусмотрено участие вспомогательных судов, вахтенный начальник буксирующего судна должен после установления связи с вспомогательным судном предупредить старшего сопровождающего экипажа о подходе такого судна. Старший сопровождающего экипажа должен обеспечить прием с вспомогательного судна буксирных тросов и их крепление. Капитан вспомогательного судна подчиняется капитану буксирующего судна и не вправе отдавать распоряжения старшему сопровождающего экипажа.

- После получения штормового предупреждения о силе ветра и величине волны, превышающих максимально допустимые для буксируемого судна или иного плавучего объекта, капитан буксирующего судна обязан:

отбуксировать буксируемое судно или иной плавучий объект в ближайшее убежище или укрытие;

отдать старшему сопровождающего экипажа распоряжение о необходимости проверки и обеспечении герметичности бортовых и палубных отверстий (люков).

Старший сопровождающего экипажа в этом случае обязан:

подготовить буксируемый объект к плаванию в штормовых условиях и доложить вахтенному начальнику буксира;

принять меры по обеспечению непотопляемости буксируемого судна или иного плавучего объекта;

проверить надежность учалки буксируемого судна или иного плавучего объекта с буксирующим судном;

установить непрерывный контроль за состоянием буксируемого судна или иного плавучего объекта вплоть до его постановки в месте убежища (укрытия);

обеспечить передачу на буксирующее судно информации о возникших на буксируемом судне или ином плавучем объекте обстоятельствах, угрожающих его гибели или сохранности.

В случае отсутствия сопровождающего экипажа, обязанности, возложенные на сопровождающий экипаж, исполняются экипажем буксирующего судна.

- В случае транспортного происшествия с буксируемым судном или иным плавучим объектом сопровождающий экипаж, а в случае его отсутствия экипаж буксирующего судна по указанию капитана буксирующего судна должен оценить характер полученных буксируемым судном или иным плавучим объектом повреждений и его состояние. Собранная информация должна быть передана капитану буксирующего судна. В случае, если буксируемому судну или иному плавучему объекту угрожает затопление, сопровождающий экипаж должен его покинуть и перейти на буксирующее судно.

- Капитан буксирующего судна после получения информации от старшего сопровождающего экипажа обязан сообщить буксировщику следующие сведения:

местоположение;

дата и время происшествия; тип и название буксирующего судна;

название и габаритные размеры буксируемого судна или иного плавучего объекта;

характер транспортного происшествия, наличие и характер повреждений, возможность угрозы загрязнения окружающей среды.

- Капитан буксирующего судна совместно с сопровождающим экипажем принимает меры к уменьшению последствий транспортного происшествия, которые должны включать недопущение или локализацию разлива топлива и смазочных материалов, а также попадание в воду других вредных веществ из буксируемого судна или иного плавучего объекта, поддержание буксируемого судна или иного плавучего объекта на плаву, уменьшение вреда, нанесенного ему транспортным происшествием, а также по возможности ремонт буксируемого судна или иного плавучего объекта.

- По окончании принятия мер, указанных в пункте 61 настоящих Правил, капитаном буксирующего судна в четырех экземплярах составляется акт о транспортном происшествии с буксируемым объектом, в порядке, установленном Положением по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 29 декабря 2003 года № 221.

- В случае если полученные буксируемым судном или иным плавучим объектом повреждения препятствуют дальнейшей буксировке, а его ремонт силами экипажа буксирующего судна и сопровождающего буксируемое судно или иной плавучий объект невозможен, капитан буксирующего судна сообщает об этом буксировщику, который вызывает к месту транспортного происшествия отправителя для принятия решения об окончании буксировки в месте, в котором буксируемое судно или иной плавучий объект находится после транспортного происшествия или о ремонте его в этом месте. Отправитель извещает буксировщика о принятом им решении относительно продолжения буксировки буксируемого судна или иного плавучего объекта.

- Если отправителем принимается решение об окончании буксировки в месте, в котором буксируемое судно или иной плавучий объект находится после транспортного происшествия, капитаном буксирующего судна составляется в двух экземплярах акт окончания буксировки по форме, приведенной в приложении 4 к настоящим Правилам, который подписывается капитаном буксирующего судна и отправителем. По одному экземпляру акта остается у каждой из подписавших его сторон. Переданный отправителю акт служит основанием для расчетов с буксировщиком за непройденное расстояние буксировки. В транспортной накладной и дорожной ведомости капитаном буксирующего судна делается отметка о прекращении букировки, причинах этого и о составлении акта об окончании буксировки. Транспортная накладная выдается отправителю под роспись в дорожной ведомости о приеме буксируемого судна или иного плавучего объекта, которая остается у капитана буксирующего судна для передачи буксировщику.

- Если отправителем принимается решение о ремонте буксируемого судна или иного плавучего объекта в месте, в котором оно находится после транспортного происшествия, капитаном буксирующего судна и отправителем в произвольной форме составляется акт приема-передачи буксируемого судна или иного плавучего объекта для ремонта, в котором подробно описывается состояние буксируемого судна или иного плавучего объекта на момент передачи его отправителю. Если отправитель принимает решение продолжить буксировку объекта тем же буксирующим судном, отправитель обязан согласовать с буксировщиком и оплатить время ожидания объекта буксирующим судном, и по окончании ремонта объекта по такому же акту буксируемое судно или иной плавучий объект передается для дальнейшей буксировки. Перевозочные документы остаются у капитана буксирующего судна.

- Работы, выполняемые экипажем буксирующего судна в пути следования и не предусмотренные договором на буксировку, осуществляются за отдельную плату.

4. Буксировка плотов

- Буксируемый плот должен быть предъявлен для буксировки его владельцем или отправителем  в соответствии с Техническими условиями формирования и оснастки плотов, а также договором буксировки или договором об организации буксировок.

- Технические условия формирования и оснастки плотов должны содержать:

эксплуатационные характеристики плота (габаритные размеры – длина, ширина, осадка, тип плота – озерный или речной, объем древесины в м3 в отдельной сплоточной единице и в плоту в целом);

технические требования к сплотке сплоточных единиц (вид сплоточной единицы – пучок, плитка, пакет, кошма и т.д.; состав древесины в сплоточной единице – лиственные, хвойные породы с указанием процентного содержания хвойных пород к числу бревен в сплоточной единице, способ скрепления бревен в сплоточной единице – количество обвязок, усилие их затяжки, размеры сплоточной единицы – длина ширина, высота и ее объем в м3);

технические требования к формированию составных частей (секций) плота (габаритные размеры – длина, ширина, осадка, с учетом габаритов судового хода, установленных для района буксировки и габаритов судоходных пролетов мостов и размеров шлюзов, расположенных в районе буксировки, объем древесины в секции в м3, расположение сплоточных единиц в секции плота по длине и ширине, способы крепления сплоточных единиц между собой, наличие поперечных креплений секции (брустверов), с указанием количества бревен в них и способа их крепления между собой и со сплоточными единицами);

технические требования к формированию плота (расположение секций в плоту по длине и ширине, способы крепления секций плота между собой);

технические требования к сплоточно-формировочному такелажу (виды применяемого такелажа – тросы, цепи, замки, обвязочная проволока и т.д., требования к состоянию такелажа);

требования к средствам управления и оснастке плотов (сигнальные огни, становое и тормозное железо - якоря, лоты, цепи-волокуши, инвентарь и оборудование для ремонта плота в пути следования – тросы, замки, скобы, коуши, бортовые комплекты и т.д.);

указания буксировщику в отношении предельных условий плавания (по высоте волны, силе ветра, скорости буксировки) и другие ограничения в ходе буксировки;

количество проводников, необходимое для безопасного осуществления буксировки, с учетом требований пункта 1.5 настоящих Правил.

В качестве приложения к Техническим условиям формирования и оснастки плотов должны быть приведены чертежи сплоточных единиц, секций плота и плота в целом, с указанием расположения сплоточных единиц в секции и секций в плоту, а также мест крепления формировочного такелажа (мест прокладки тросов, брустверов и т.д.).

Технические условия формирования и оснастки плотов, предназначенных для буксировки по водохранилищам и озерам, должны учитывать гидрометеорологический режим на этих внутренних водных путях.

Технические условия формирования и оснастки плотов, предназначенных для буксировки по внутренним водным путям, на которых габариты судового хода изменяются в течение навигационного периода, должны учитывать такие изменения.

- Отправитель должен представить буксировщику Технические условия формирования и оснастки плотов, которые разрабатываются отправителями, согласовываются с уполномоченными территориальными органами по контролю и надзору на внутреннем водном транспорте и уполномоченными территориальными органами по содержанию и управлению внутренними водными путями.

- Подготовка плота к буксировке входит в обязанности его владельца или отправителя и включает в себя:

формирование плота в соответствии с Техническими условиями формирования и оснастки плотов;

маркировку плота;

составление документации на плот.

- Вся древесина, сформированная в плот, должна быть адресована в один порт назначения. Допускается формировать плоты в один порт назначения, в адрес двух и более получателей.

- Каждая сплоточная единица, секция плота и плот в целом должны быть замаркированы его отправителем.

Маркировка, наносимая на сплоточную единицу, должна содержать:

название изготовителя плота;

порядковый номер сплоточной единицы;

наибольшую осадку сплоточной единицы.

Маркировка сплоточной единицы вырезается или наносится несмываемой краской на одном из верхних бревен или на специальной металлической или деревянной бирке, привязанной проволокой к поперечной обвязке сплоточной единицы в месте соединения ее концов.

Маркировка плота в целом должна содержать:

номер плота;

порт отправления;

порт назначения;

наибольшую осадку плота;

общий объем плота в м3;

Маркировка плота наносится на деревянном щите с обеих его сторон, буквами, высотой не менее 25 см. Щит устанавливается на плоту на видном месте на высоте не менее 1 м.

- Если в соответствии с технологией буксировки, в пути следования предусмотрено расформирование плота, каждая секция плота должна иметь дополнительную маркировку на обоих ее брустверах (в голове и хвосте) вырезанную или нанесенную несмываемой краской. Такая маркировка должна содержать номер плота и через дробную черту – номер секции в плоту.

- На предъявляемый к осмотру плот отправителем составляется заверенная его подписью и печатью следующая документация:

сводная спецификация сплоточных единиц, в которой для каждой сплоточной единицы должны быть указаны: порода древесины, ее сортамент, толщина бревен, а также габаритные размеры (длина, ширина, осадка) и объем в м3;

спецификация (фактура) сплоточного такелажа с указанием видов и количества находящихся на плоту средств такелажа (тросы, цепи, сжимы и т.п), а также их массы в кг;

опись инвентаря и оборудования плота, в которой перечисляются все  находящиеся на плоту средства инвентаря и оборудования (якоря, лоты, сигнальные огни и т.п.) с указанием их количества;

список проводников с указанием старшего проводника.

В тех случаях, когда плот сформирован в один порт назначения в адреса двух и более получателей, вышеуказанная документация (за исключением списка проводников) составляется на каждую часть плота.

- В ходе осмотра надводной части плота капитаном буксирующего судна проверяется:

соответствие плота требованиям его оснастки и формирования;

габариты плота – (длина, ширина и осадка) и их соответствие требованиям технических условий формирования и оснастки плотов, а также установленным габаритам пути по маршруту следования;

количество сплоточных единиц в плоту и соответствие крепления и оборудования плота требованиям технических условий формирования и оснастки плотов;

укомплектованность плота проводниками.

Проверка качества такелажа при осмотре плота не делается. Испытание его на прочность (разрывное усилие) производится отправителем до предъявления плота к осмотру. Капитану буксирующего судна представляются копии актов проверки средств крепления.

- Буксировщик обязан ежегодно перед началом навигации согласовать плотовые трассы с уполномоченными территориальными органами по контролю и надзору на внутреннем водном транспорте и бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте. Под плотовой трассой понимаются участки внутренних водных путей бассейна, в пределах которых разрешается осуществлять буксировку плотов. Согласованные плотовые трассы должны быть нанесены на картах внутренних водных путей.

По каждой плотовой трассе для ее согласования буксировщик обязан разработать и представить в указанные в настоящем пункте органы технологию буксировки. Технология буксировки должна предусматривать, в частности:

характеристики буксируемых плотов;

места расположения причальных устройств в портах отправления и назначения плотов;

количество и мощность буксирующих судов с учетом характеристик плотов и условий плавания;

порядок учалки плотов и их вывода из мест формирования (включая схему учалки);

места убежища (укрытия) плотов на водохранилищах и озерах и порядок заводки плотов в них с указанием расположения в них причальных устройств;

порядок проводки плотов под мостами, через шлюзы и другие затруднительные для судоходства участки плотовой трассы, необходимость выделения отправителем вспомогательных судов для такой проводки с указанием их потребности, а также схему использования этих судов;

места расположения пунктов переформирования плотов с указанием мест нахождения в них причальных устройств;

места расположения контрольно-ремонтных пунктов, зону плотовой трассы, охватываемой каждым из таких пунктов, а также виды работ, выполняемые в них;

зоны плотовой трассы, обслуживаемые разъездными ремонтными бригадами, и порядок их вызова для проведения ремонта плотов.

- Буксировщик обязан организовать прием непосредственно на судах, буксирующих плоты, получение информации о путевых условиях плавания на участках плотовой трассы.

- Перед выходом плота на водохранилище или озеро отправитель обязан осуществить:

вычалку подъемов и понтонов и снятие тормозного и станового железа;

проверку состояния плота совместно с представителем буксировщика;

необходимое подкрепление плота для обеспечения его пригодности к буксировке по водохранилищу или озеру, а также профилактический ремонт;

необходимое переформирование плота в соответствии с габаритными размерами, установленными технологией буксировки.

Указанные работы оформляются актами общей формы.

- Капитан судна, буксирующего плоты, получив в пути следования штормовое предупреждение, обязан принять меры по заводке плота в ближайшее убежище (укрытие).

Оборудование мест убежища (укрытия), указанных в технологии буксировки по плотовой трассе, осуществляется отправителем плота.

В случаях, когда  буксирующему плот судну, застигнутому штормом на водохранилище или озере, требуется помощь вспомогательной тяги, буксировщик по сообщению капитана буксирующего судна обязан направить к месту нахождения плота вспомогательные суда или привлечь для оказания помощи по договору суда других судовладельцев.

- Если в соответствии с технологией буксировки по плотовой трассе предусмотрено переформирование плота в пути следования для прохода под мостами, через шлюзы и другие, затруднительные для судоходства участки внутренних водных путей, отправитель обязан оборудовать причальные устройства в пунктах переформирования и организовать выполнение в них следующих операций:

осмотр и необходимый ремонт плотов (в т.ч. устранение негабаритности);

расчалка и учалка плотов;

снятие поперечных счалов и другого такелажа на плотах при расчалке;

выделение вспомогательных судов, если это предусмотрено технологией буксировки;

установка поперечных счалов и другого такелажа при счаливании и формировании плота для дальнейшей буксировки;

выполнение других работ, предусмотренных технологией буксировки.

При необходимости экипаж буксирующего судна может участвовать в переформировании плота, а буксировщиком могут выделяться вспомогательные суда для прохода под мостами, через шлюзы и другие затруднительные для судоходства участки. Если выполнение таких работ не предусмотрено договором буксировки, они выполняются за отдельную плату.

- В случае транспортного происшествия с плотом, проводники и экипаж буксирующего судна, обязаны под руководством его капитана, принять все возможные меры к спасению людей, древесины, такелажа и другого имущества плота, а также по ликвидации последствий транспортного происшествия, в частности предотвратить дальнейший выплыв древесины из плота, а также принять меры к локализации и предотвращению самостоятельного движения древесины, уже выплывшей из плота, во избежание создания помех для судоходства.

Капитан буксирующего судна обязан сообщить о транспортном происшествии с плотом в территориальный орган по контролю и надзору в сфере транспорта, территориальный орган по содержанию внутренних водных путей, буксировщику и отправителю.

О каждом транспортном происшествии с плотом капитан буксирующего судна совместно со старшим проводником составляет акт о транспортном происшествии с плотом в порядке, установленном Положением по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 29 декабря 2003 года № 221.

Если в результате транспортного происшествия произошел роспуск древесины из плота, в акте должно быть указано количество древесины, подлежащее сбору.

- Профилактический и аварийный ремонт плота в пути производятся его отправителем.

Для ремонта плота его отправитель должен иметь разъездные ремонтные бригады и контрольно-ремонтные пункты в местах, установленных технологией буксировки.

- Профилактический ремонт плотов выполняется проводниками за исключением профилактического ремонта, осуществляемого перед выходом плотов на озера и водохранилища, который осуществляется разъездными ремонтными бригадами или в контрольно-ремонтных пунктах.

- Ремонтные бригады вызываются старшим проводником и капитаном буксирующего судна в случае, предусмотренном пунктом 82 настоящих Правил, а также, если аварийный ремонт плота в пути следования не может быть произведен силами проводников. Вызов ремонтной бригады осуществляется в порядке, установленном технологией буксировки. Ремонт плотов выездными бригадами выполняется на ходу или на стоянке, что устанавливается капитаном буксирующего судна и старшим проводником в зависимости от объема ремонтных работ, а также от характера повреждений.

- При профилактическом или аварийном ремонте плота с остановкой в пути следования или в контрольно-ремонтном пункте плот передается капитаном буксирующего судна разъездной ремонтной бригаде или контрольно-ремонтному пункту и принимается от них обратно после ремонта по акту приема-передачи плота, в котором должны быть указаны номер плота, количество поврежденных и неповрежденных сплоточных единиц. Для поврежденных сплоточных единиц должно быть указано ориентировочное количество древесины в них. Акт составляется передающей плот стороной в двух экземплярах, подписывается передающей и принимающей плот сторонами, у которых остается по одному экземпляру такого акта.

- В случае если ремонт плота производится с остановкой в пути следования, капитан буксирующего судна сообщает об этом буксировщику.

Если по указанию буксировщика буксирующее судно ожидает окончания ремонта, перевозочные документы остаются у его капитана.

Если по указанию буксировщика буксирующее судно покидает место ремонта плота, перевозочные документы передаются старшему проводнику под расписку, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество передавшего и принявшего документы, номер накладной и дорожной ведомости, объем плота, а также должны быть указаны все приложенные к накладной и дорожной ведомости документы. После возвращения буксирующего судна указанные документы также под расписку выдаются его капитану. Буксировщик имеет право после ремонта плота продолжить буксировку другим буксирующим судном (судами).

- Затраты по аварийному ремонту плота (на ходу или на стоянке) несет виновная сторона на основании заключения территориальных органов уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти в области контроля и надзора.

Для осуществления расчетов по ремонту плота после его окончания составляется акт выполненных работ произвольной формы, в котором указываются виды проведенных ремонтных работ и их продолжительность. Акт подписывается старшим разъездной ремонтной бригады или представителем контрольно-ремонтного пункта, капитаном буксирующего судна и старшим проводником. По одному экземпляру акта остается у каждой из подписавших его сторон. Экземпляр, предназначенный капитану буксирующего судна, передается им буксировщику.

- Сбор древесины, распущенной при буксировке плотов, входит в обязанности буксировщика в границах следующих участков внутренних водных путей (за исключением трехкилометровой зоны ниже пунктов формирования плотов):

на р.Волге ниже Рыбинска (исключая зоны водохранилищ); на р.Каме (Воткинская ГЭС – Ижевский источник); на р.Белой от г.Уфы до устья; на р.Оби от г.Новосибирска до устья; на рИртыше от г.Тобольска до устья; на р.Амуре от г.Благовещенска до устья; на р.Печоре от устья р.Цильмы до устья; на Ладожском и Онежском каналах и реках Свири и Шексне на всем их протяжении.

Сбор древесины, распущенной при буксировке плотов, на остальных участках внутренних водных путей входит в обязанности организаций, осуществляющих сплав леса.

Границы, в которых сбор распущенной из плотов древесины осуществляется лесосплавляющими организациями, должны быть указаны в технологии буксировки по каждой плотовой трассе.

- Если сбор распущенной древесины входит в обязанности лесосплавляющей организации, она должна в этих целях обеспечить прибытие к месту сбора разъездной ремонтной бригады, а буксировщик обеспечить наличие на месте сбора своего представителя.

Старший проводник передает свой экземпляр акта о транспортном происшествии с плотом, составленного в соответствии с пунктом 81 настоящих Правил, старшему разъездной ремонтной бригады, а капитан судна передает свой экземпляр указанного акта буксировщику. За несобранное отправителем количество древесины буксировщик ответственности не несет.

Если транспортное происшествие с плотом произошло по вине проводников, то на время ожидания прибытия к месту сбора древесины разъездной ремонтной бригады капитаном буксирующего судна составляется акт о простое буксирующего судна по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам.

- Сбор древесины, распущенной при буксировке плотов, обязаны производить только те организации, на которых эти работы возложены в соответствии с пунктом 88 настоящих Правил. Без заключения договора с буксировщиком или лесосплавляющими организациями сбор распущенной из плотов древесины другими юридическими и физическими лицами не допускается.

- Собранная древесина должна быть доставлена и сдана буксировщиком получателю независимо от того, по чьей вине произошел роспуск такой древесины из плота. Если на момент сдачи собранной древесины получателю уже выдан буксировщиком коммерческий акт на недостачу, получатель обязан вернуть буксировщику этот акт, а буксировщик, если сданное количество древесины не покрывает недостачу, выдать ему новый коммерческий акт, составленный с учетом дополнительно сданной древесины.

- Если обязанность по сбору распущенной из плотов древесины лежит на буксировщике, а повреждение плота допущено по вине проводников, отправитель обязан оплатить буксировщику стоимость сбора древесины.

- Если обязанность по сбору распущенной из плотов древесины лежит на лесосплавляющей организации, а повреждение плота допущено по вине буксировщика, он обязан оплатить отправителю стоимость сбора древесины, определяемую соглашением сторон или, в случае разногласий, решением арбитражного суда. Указанная стоимость не должна превышать полную стоимость древесины в момент транспортного происшествия с плотом, исходя из цены, обычно взимаемой за аналогичную древесину в месте ее сбора.

- При утере в пути следования такелажа (якорей, цепей, лотов, тросов и т.п.) старший проводник обязан немедленно сообщить об этом капитану буксирующего судна, который должен принять меры к подъему утерянного такелажа. При невозможности такого подъема капитан буксирующего судна должен сообщить об этом в территориальный орган по содержанию и управлению  внутренними водными путями и территориальный орган по контролю и надзору в сфере внутреннего водного транспорта, указав точное место нахождения утерянного такелажа для своевременного извещения других судоводителей о возможной опасности на внутреннем водном пути.

Приложение 1

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

Акт № _______

о простое буксирующего судна

Место составления 				______  	"_____"_________________20___г.

(наименование пункта) 			         (дата составления)

1. Буксируемый объект 							 должен быть  готов

(номер или название)

к буксировке "_____"_________________20___г. в  		час.

Буксирующее судно 						мощностью     		    кВт

(номер или название)

прибыло в  				 	          "_____"_______________20___г. в  		  час.

(наименование пункта)

для буксировки

(номер или название буксируемого объекта)

2. Буксируемый объект принят к буксировке "_____"_______________20___г. в  		  час.

3.Сверхнормативный простой буксирующего судна составил 			 часов.

Простой допущен по причине

(указываются причины простоя - устранение

отправителем недостатков и дефектов буксируемого объекта, ремонт в пути по вине

сопровождающего экипажа (проводников), несвоевременный прием буксируемого объекта и т.д.)

Капитан буксирующего судна

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель отправителя (получателя)

буксируемого объекта

(должность ,подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № |
| --- | --- |

А К Т  №

осмотра буксируемого судна (плавучего объекта)

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 200 г. (дата составления) |
| --- | --- |

Начало буксировки согласно договора

(дата, время)

Осмотр буксируемого судна (плавучего объекта)

(наименование, номер)

которое по извещению отправителя должно быть готово к буксировке “	”	 20 _	 г.

в 		 час. Начат

(дата, время)

I. При осмотре буксируемого судна (плавучего объекта) установлено:

1. Водоизмещение согласно паспорту, ТУ 			 м3.

2. Размеры буксируемого судна (плавучего объекта):

длина 						 м;

ширина 					 м;

осадка 					 м;

надводный габарит 				 м;

высота надстроек и мачт 			 м.

3. Наличие и исправность оснастки и оборудования буксируемого судна (плавучего объекта):

якоря (да / нет)

швартовые устройства (да / нет)

буксирные устройства (да / нет)

сигнальные огни (да / нет)

пожарный и аварийно-спасательный инвентарь (да / нет).

4. Состояние трюмов и междудонного пространства

(наличие воды)

5. Состояние надводного борта

(состояние люков, вырезов, отверстий, запас высоты

надводного борта)

6. Укомплектованность сопровождающим экипажем 		 чел.

II. Заключение о состоянии буксируемого судна (плавучего объекта):

(указать все обнаруженные при осмотре дефекты и недостатки, размеры буксируемого судна

(плавучего объекта) соответствуют/не соответствуют указанным в договоре буксировки.)

Указанные дефекты должны быть устранены не позднее              час “     ”		 200     г.

Подписи представителей:

Буксировщика

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Продолжение приложения 2

III. При повторном осмотре буксируемого судна (плавучего объекта) установлено:

(дефекты устранены, если не устранены – указать какие)

Осмотр закончен в                     час “         “                                  200     г.

Подписи представителей:

Буксировщика

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

А К Т  №

о готовности буксируемого судна (плавучего объекта) к буксировке

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 200 г. (дата составления) |
| --- | --- |

Буксируемое судно (плавучий объект)

(наименование, номер)

к буксировке готово.

Сопровождение буксируемого судна (плавучего объекта) осуществляется экипажем в количестве _______ чел. под руководством _________________________________________

(фамилия,  имя, отчество)

Буксирующее судно ____________		 прибыло к буксируемому

(номер или название судна)

судну (плавучему объекту) “            ”                             200      г. в                   час

Буксируемое судно (плавучий объект) забуксировано “        ”			 200 _	 г.

в __      __ час.

Подписи:

Капитан буксирующего судна

(подпись, расшифровка подписи)

Старший сопровождающего экипажа

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № |
| --- | --- |

А К Т  №

Окончания буксировки судна (плавучего объекта)

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 200 г. (дата составления) |
| --- | --- |

1. Буксируемое судно (плавучий объект) 			 ,

(наименование, номер)

прибывшее за буксирующим судном 			     ,

(наименование, номер)

из 	 в

(наименование пункта)		(наименование пункта)

в адрес получателя                                             в                   час “            ”                      200 __ г.

поставлено в соответствии с его указанием

(место постановки)

2. Извещения о прибытии буксируемого судна (плавучего объекта) переданы получателю:

1) в                  час “              ”                                     200 _ г.

2) в                  час “              ”                                     200 _ г.

3. Буксируемое судно (плавучий объект) доставлено

(без повреждений / с повреждениями,

с указанием характера повреждений)

4. Утеряно такелажа в пути следования (заполняется при наличии актов о транспортных происшествиях)

(якорей, цепей, тросов)

Подписи:

Представитель буксировщика

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель получателя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 5

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № |
| --- | --- |

А К Т

осмотра плота №

| Место составления_____________________ (порт, пристань) | “ ” 200 г. |
| --- | --- |

Осмотр плота № ________ назначением в _____________, который по извещению должен

быть готов к буксировке "___"____________20 ____г. в ____ час. Начат

(дата, часы, мин,)

I. При осмотре надводной части плота установлено:

1. Тип плота ______          ______________		Сплотка ________________________

(лежневой, секционный, хлыстовой)                                                            (летняя, зимняя)     ..

2. Объем плота согласно транспортной накладной и спецификации отправителя __________ м3.

3. Буксируемый плот состоит из ________________	 шлюзуемых частей или секций.

(количество прописью)

4. Количество сплоточных единиц в буксируемом плоту всего ___________ ед.

5. Размеры плота по фактическому обмеру (наибольшие): длина ______ м, ширина __ _ м,

осадка _________ см., в т. ч. по шлюзуемым частям:

| №№ шлюз.частей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадка, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во сплот. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Оснащение: якорей _____ шт. _____кг., лотов ____ шт. _____кг, цепей волокуш ___ шт.___кг.

Лежни бортовые, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Лежни средние, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Счалы поперечные, шт. ________ диаметр _________ мм, % годности ______

7. Хвойного подплава по данным спецификации ___________ %.

II. Заключение о состоянии плота

(указать все обнаруженные в надводной части плота дефекты, соответствие крепления и

оборудования плота Правилам (техническим условиям) сплотки и формирования и т. д.)

Указанные дефекты должны быть устранены не позднее ______ час. "___"______20 ____г.

Подписи представителей:

Буксировщика

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Продолжение приложения 5

III. При вторичном осмотре плота установлено:

(указать какие дефекты не устранены)

Подписи представителей:

Буксировщика

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 6

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № |
| --- | --- |

А К Т  №

о готовности плота к буксировке

| Место составления _____________________ (наименование пункта) | “ ” 200 г. (дата составления) |
| --- | --- |

Плот принимается к буксировке с проверкой количества сплоточных единиц. Количество древесины определено владельцем плота.

Охрана древесины, такелажа, инвентаря и прочего оборудования осуществляется проводниками в количестве _______ чел. под руководством _________________________________________

(фамилия,  имя, отчество)

Буксирующее судно ____________		 прибыло к плоту

(номер или название судна)

“           ”                                 200 _ г. в                     час

Плот№_________ в количестве ___________ сплоточных единиц__________м3

забуксирован “		”			 200 _	 г. в __      __ час.

Подписи:

Капитан буксирующего судна

(подпись, расшифровка подписи)

Старший проводник

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 7

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № |
| --- | --- |

А К Т

окончания буксировки плота №

| Место составления____________________ (наименование пункта) | “ ” 200 г. (дата составления) |
| --- | --- |

1. Плот № _____, прибывший за буксирующим судном

(название или номер)

из 	 в

(наименование пункта)		(наименование пункта)

для _________________________         ___ в _________ час. “           ”		 200 _	 г.

(наименование получателя)

поставлен по указанию получателя

(указать место постановки)

2. Извещения о прибытии плота переданы получателю:

1) в                  час “          ”                                200 _ г.

2) в                  час “          ”                                200 _ г.

3. Плот доставлен ____________________________________________________

(безаварийно, с повреждениями или с авариями в пути)

4. Количество древесины в плоту (таблица заполняется при наличии актов о транспортных происшествиях).

| №№ шлюзуемых частей или секций | Значится древесины по накладным | В пути | Сдано окончательно безаварийных сплот.единиц | Сдано предварительно поврежденных сплот.единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вычалено древесины по актам | утрачено древесины по аварийным актам |  |  |
|  | к-во ед. | м3 | к-во ед. | м3 | к-во ед. | м3 | к-во ед. | м3 | к-во ед. | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выкатка леса из поврежденных сплоточных единиц: начата _____________ окончена _________

5. Количество недостающей древесины (по ассортименту) из поврежденных сплоточных единиц в м3.

| № сплоточных ед. | Наименование древесины | До 24 см | Свыше 24 см | Дрова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I с. | IIс. | IIIс. | I с. | IIс. | IIIс. | хвойн. | береза |

Продолжение приложения 7

6. Утеряно такелажа в пути следования (по актам о транспортных происшествиях):

| Наименование утерянного такелажа | Кол-во шт. | % годности | Размеры или масса |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Представитель буксировщика

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель получателя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 8

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

ГУ – 5 (лицевая сторона)

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ № ___________________ от  “___”____________20__г.

на буксировку судов, плотов и иных плавучих объектов

название или № буксирующего судна (судов) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

владелец буксирующего судна (судов)     __________________________________________________________________________________

| Буксировщик (полное наименование) | ____________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________ИНН_____________ |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Отправитель (полное наименование) | _____________________________________________________________________ИНН_____________ | Получатель (полное наименование) | ________________________________________________________________ИНН_____________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Номер (название) буксируемого объекта | Данные по определению отправителя |
| --- | --- |
|  | Длина, ширина, осадка (м) | Объём плота, (м3) | Масса или водоизмещение, (т) |

Сплотка (зимняя, летняя) _____________________________________________________________________________________

Объём плота или

водоизмещение судна _______________________________________________________________________________________

(прописью)

Приложены документы:

а) спецификация №______ от “___”_______________20__г.                                    Экипаж буксируемого объекта _____ чел.

б) фактуры на такелаж №_____ от “___”_______________20__г.                       под руководством _________________________

в) _____________________________________________________                                                                        (ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво)

Условия оплаты:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Платежи и сборы |
| --- |
| При отправлении |
| Плата за буксировку, руб. | Сбор за проезд, проводника, руб. | Сбор за проезд членов экипажа буксируемого объекта, руб. |  |  | Итого при отправлении, руб. |
| Сумма платежей взысканных при отправлении ________________________________________________________________ (прописью) |
| Получено ___________________________________________ Получил ___________________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |
| При выдаче |
| Плата за буксировку, руб. | Сбор за проезд, проводника, руб. | Сбор за проезд членов экипажа буксируемого объекта, руб. |  |  | Итого при выдаче, руб. |
| Сумма платежей взысканных при выдаче ____________________________________________________________________ (прописью) |
| Получено ___________________________________________ Получил _____________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |

Продолжение приложения 8

ГУ 5 (оборотная сторона)

1. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного буксировщиком ______________________________________________________

2. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного отправителем ________________________________________________________

| 3. Плот сформирован и оснащён согласно Технических условий сплотки, формирования и оснастки плотов правильно. Должность, фамилия и подпись лица, уполномоченного отправителем ___________________________________________________________________________________________________________________________ | 4. Особые заявления и отметки отправителя. |
| --- | --- |
| 5. Отметки буксировщика. | 6. Отметки о сдаче буксируемого объекта. |

Судовая печать, дата, время.

| приёма буксируемого объекта к буксировке | прибытия буксируемого объекта в пункт назначения |
| --- | --- |

Продолжение приложения 8

ГУ-5 (лицевая сторона)

ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ________________ от    “___”____________20__г.

на буксировку судов, плотов и иных плавучих объектов

название или № буксирующего судна (судов) ______________________________________________________________________________

владелец буксирующего судна (судов) ____________________________________________________________________________________

| Буксировщик (полное наименование) | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН_____________ |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Отправитель (полное наименование) | _____________________________________________________________________ИНН_____________ | Получатель (полное наименование) | ________________________________________________________________ИНН_____________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Номер (название) буксируемого объекта | Данные по определению отправителя |
| --- | --- |
|  | Длина, ширина, осадка (м) | Объём плота, (м3) | Масса или водоизмещение, (т) |

Сплотка (зимняя, летняя) _____________________________________________________________________________________

Объём плота или

водоизмещение судна _______________________________________________________________________________________

(прописью)

Приложены документы:

а) спецификация №______ от “___”_______________20__г.                                    Экипаж буксируемого объекта _____ чел.

б) фактуры на такелаж №_____ от “___”_______________20__г.                       под руководством _________________________

в) _____________________________________________________                                                                        (ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво)

Условия оплаты:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Платежи и сборы |
| --- |
| При отправлении |
| Плата за буксировку, руб. | Сбор за проезд, проводника, руб. | Сбор за проезд членов экипажа буксируемого объекта, руб. |  |  | Итого при отправлении, руб. |
| Сумма платежей взысканных при отправлении ________________________________________________________________ (прописью) |
| Получено ___________________________________________ Получил ___________________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |
| При выдаче |
| Плата за буксировку, руб. | Сбор за проезд, проводника, руб. | Сбор за проезд членов экипажа буксируемого объекта, руб. |  |  | Итого при выдаче, руб. |
| Сумма платежей взысканных при выдаче ____________________________________________________________________ (прописью) |
| Получено ___________________________________________ Получил _____________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |

Продолжение приложения 8

ГУ-5 (оборотная сторона)

1. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного буксировщиком ______________________________________________________

2. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного отправителем ________________________________________________________

| 3. Плот сформирован и оснащён согласно Технических условий сплотки, формирования и оснастки плотов правильно. Должность, фамилия и подпись Лица, уполномоченного отправителем ___________________________________________________________________________________________________________________________ | 4. Особые заявления и отметки отправителя. |
| --- | --- |
| 5. Отметки буксировщика. | 6. Отметки о сдаче буксируемого объекта. |

Буксируемый объект  получил ______ числа _______________ месяца _______г.

по доверенности № _________ от _______________г. Паспорт серии______ № __________ прописан

в г.____________________________ ул.____________________________ дом № ______ кв. № _________

Должности и подписи лиц, уполномоченных:

__________________________________                 ____________________________________

(буксировщиком)                                                                                                             (получателем)

Судовая печать, дата, время.

| приёма буксируемого объекта к буксировке | прибытия буксируемого объекта в пункт назначения |
| --- | --- |

Продолжение приложения 8

ГУ-5 (лицевая сторона)

КВИТАНЦИЯ № ___________________ от    “___”____________20__г.

на буксировку судов, плотов и иных плавучих объектов

название или № буксирующего судна (судов) ______________________________________________________________________________

владелец буксирующего судна (судов) ____________________________________________________________________________________

| Буксировщик (полное наименование) | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН_____________ |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Отправитель (полное наименование) | _____________________________________________________________________ИНН_____________ | Получатель (полное наименование) | ________________________________________________________________ИНН_____________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Номер (название) буксируемого объекта | Данные по определению отправителя |
| --- | --- |
|  | Длина, ширина, осадка (м) | Объём плота, (м3) | Масса или водоизмещение, (т) |

Сплотка (зимняя, летняя) _____________________________________________________________________________________

Объём плота или

водоизмещение судна _______________________________________________________________________________________

(прописью)

Приложены документы:

а) спецификация №______ от “___”_______________20__г.                                    Экипаж буксируемого объекта _____ чел.

б) фактуры на такелаж №_____ от “___”_______________20__г.                       под руководством _________________________

в) _____________________________________________________                                                                        (ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво)

Условия оплаты:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Платежи и сборы |
| --- |
| При отправлении |
| Плата за буксировку, руб. | Сбор за проезд, проводника, руб. | Сбор за проезд членов экипажа буксируемого объекта, руб. |  |  | Итого при отправлении, руб. |
| Сумма платежей взысканных при отправлении ________________________________________________________________ (прописью) |
| Получено ___________________________________________ Получил ___________________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |

Продолжение приложения 8

ГУ-5 (оборотная сторона)

1. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного буксировщиком __________________________________________________

2. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного отправителем ___________________________________________________

| 3. Плот сформирован и оснащён согласно Технических условий сплотки, формирования и оснастки плотов правильно. Должность, фамилия и подпись Лица, уполномоченного отправителем ___________________________________________________________________________________________________________________________ | 4. Особые заявления и отметки отправителя. |
| --- | --- |

Судовая печать, дата, время.

приёма буксируемого объекта к буксировке

Приложение 9

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № |
| --- | --- |

А К Т  №

приема-передачи  буксируемого судна (плавучего объекта)

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 200 г. (дата составления) |
| --- | --- |

Начало буксировки согласно договора

(дата, время)

Осмотр буксируемого судна (плавучего объекта)

(наименование, номер)

Начат

(дата, время)

I. При осмотре буксируемого судна (плавучего объекта) установлено:

1. Водоизмещение согласно паспорту, ТУ 			 м3.

2. Размеры буксируемого судна (плавучего объекта):

длина 						 м;

ширина 					 м;

осадка 					 м;

надводный габарит 					 м;

высота надстроек и мачт 			 м.

3. Наличие и исправность оснастки и оборудования буксируемого судна (плавучего объекта):

якоря (да / нет)

швартовые устройства (да / нет)

буксирные устройства (да / нет)

сигнальные огни (да / нет)

пожарный и аварийно-спасательный инвентарь (да / нет).

4. Состояние трюмов и междудонного пространства

(наличие воды)

5. Состояние надводного борта

(состояние люков, вырезов, отверстий, запас высоты

надводного борта)

6. Укомплектованность сопровождающим экипажем 		 чел.

II. Заключение о состоянии буксируемого судна (плавучего объекта):

(указать все обнаруженные при осмотре дефекты и недостатки, размеры буксируемого судна

(плавучего объекта) соответствуют/не соответствуют указанным в договоре буксировки.)

Указанные дефекты должны быть устранены не позднее              час “     ”		 200     г.

Подписи:

Капитан сдающего судна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Капитан принимающего судна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Продолжение приложения 9

III. При повторном осмотре буксируемого судна (плавучего объекта) установлено:

(дефекты устранены, если не устранены – указать какие)

Осмотр закончен в                     час “         “                                  200     г.

Подписи:

Капитан сдающего судна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Капитан принимающего судна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 10

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № |
| --- | --- |

А К Т

осмотра плота при приеме передаче №

| Место составления_____________________ (порт, пристань) | “ ” 200 г. |
| --- | --- |

Осмотр плота № ________ назначением в _____________,

Начат

(дата, часы, мин,)

I. При осмотре надводной части плота установлено:

1. Тип плота ______          ______________		Сплотка ________________________

(лежневой, секционный, хлыстовой)                                                            (летняя, зимняя)     ..

2. Объем плота согласно транспортной накладной и спецификации отправителя __________ м3.

3. Буксируемый плот состоит из ________________	 шлюзуемых частей или секций.

(количество прописью)

4. Количество сплоточных единиц в буксируемом плоту всего ___________ ед.

5. Размеры плота по фактическому обмеру (наибольшие): длина ______ м, ширина __ _ м,

осадка _________ см., в т. ч. по шлюзуемым частям:

| №№ шлюз.частей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадка, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во сплот. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Оснащение: якорей _____ шт. _____кг., лотов ____ шт. _____кг, цепей волокуш ___ шт.___кг.

Лежни бортовые, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Лежни средние, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Счалы поперечные, шт. ________ диаметр _________ мм, % годности ______

7. Хвойного подплава по данным спецификации ___________ %.

II. Заключение о состоянии плота

(указать все обнаруженные в надводной части плота дефекты, соответствие крепления и

оборудования плота Правилам (техническим условиям) сплотки и формирования и т. д.)

Указанные дефекты должны быть устранены не позднее ______ час. "___"______20 ____г.

Подписи:

Капитан сдающего судна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Капитан принимающего судна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Продолжение приложения 10

III. При вторичном осмотре плота установлено:

(указать какие дефекты не устранены)

Подписи:

Капитан сдающего судна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Капитан принимающего судна

(должность, подпись, расшифровка подписи)