Приложение № 3

к приказу Минтранса России

от ______________ № _____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ 063-2000 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Колесные пары с буксами. Нормы безопасности»:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящие нормы безопасности распространяются на колесные пары локомотивов, вагонов и моторвагонного подвижного состава (МВПС) и применяются при проведении сертификации в системе сертификации, созданной федеральном органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности колесных пар локомотивов и моторных колесных пар МВПС, эксплуатирующихся со скоростями до 200 км/ч, приведены в таблице 1.

Нормы безопасности колесных пар вагонов и немоторных колесных пар МВПС, эксплуатирующихся со скоростями до 200 км/ч, приведены в таблице 2.

Нормы безопасности колесных пар локомотивов, вагонов и моторвагонного подвижного состава, эксплуатирующихся со скоростями свыше 200 км/ч, приведены в таблице 3.

Сведения о нормативных документах, на которые даны ссылки в таблицах 1-3, приведены в таблице 4»;

3) главу 3 изложить в следующей редакции:

«3 Нормы безопасности

Сведения о нормативных документах, на которые даны ссылки в таблицах 1, 2 и 3 даны в таблице 4.»;

# 4) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

# «Нормы безопасности локомотивных колесных пар в сборе и моторных колесных пар в сборе для МВПС, эксплуатирующихся со скоростями не более 200 км/ч.

# Таблица 1.

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификацион-ного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентирующий способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Прессовый способ формирования элементов колесной пары |
| 1.1.1. Конечные усилия запрессовки на каждые 100 мм диаметра посадочной поверхности, кН (тс) | ГОСТ 11018 | Приложение А настоящих НБ | ГОСТ 11018 п.7.3.10 | Экспертиза технической документации |
| 1.1.2. Форма диаграммы запрессовки. | ГОСТ 11018 | Приложение Б настоящих НБ | ГОСТ 11018 п. 7.3.10 | Экспертиза технической документации |
| 1.2. Контрольная осевая нагрузка при проверке на сдвиг при тепловом способе формирования элементов колесной пары | ГОСТ 11018 | Приложение В настоящих НБ | ГОСТ 11018 п. 7.6.4 | Экспертиза технической документации |
| 1.3. Номинальные базовые размеры и допуски |
| 1.3.1. Допуск на расстояние между внутренними гранями бандажей (ободьев цельных колес) для конструкционной скорости Vк, км/ч, мм 1): |  |  |  |  |
| Vк Ј 120 | ГОСТ 11018 |  | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 120 < Vк Ј 200 | Устанавливается настоящими НБ | ±1 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 1.3.2. Ширина бандажа (обода), мм: |  |  |  |  |
| для колесных пар локомотивов | ГОСТ 11018 п. 4.4.2 | 140 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| для моторных колесных пар МВПС | ГОСТ 11018 п. 4.4.2 | 130 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 1.3.3. Допуск радиального биения круга катания относительно центров оси для конструкционной скорости Vк, км/ч, мм: |  |  |  |  |
| Vк Ј 120 | ГОСТ 11018 п. 4.4.4 | 0,5 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 120 < Vк Ј 200 | ГОСТ 11018 п. 4.4.4 | 0,3 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 |  |
| 1.3.4. Допуск торцевого биения внутренних торцев бандажей (ободьев) колес относительно центров оси для конструкционной скорости Vк, км/ч, мм: |  |  |  |  |
| Vк ( 120 | ГОСТ 11018 п. 4.4.6 | 1,0 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 120 < Vк Ј 160 | ГОСТ 11018 п. 4.4.6 | 0,8 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 160 < Vк ( 200 | ГОСТ 11018 п. 4.4.6 | 0,5 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 1.3.5. Разность расстояний от внутренних торцев бандажей (ободьев) колес до торцев предподступичных частей оси, мм, не более | ГОСТ 11018 п. 4.4.9 | 2,0 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 1.3.6. Разность диаметров по кругу катания полностью обработанных колес, мм, не более | ГОСТ 11018 п. 4.4.3 | 0,5 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 1.4. Качество поверхности |  |  |  |  |
| параметр шероховатости поверхностей катания и гребней колес, Rа, мкм, не более | ГОСТ 11018 п. 4.4.7 | 10 | ГОСТ 11018 п.7.3.1 | Измерение |
| параметр шероховатости внутренних торцев бандажей (ободьев) колес, Rа, мкм, не более | ГОСТ 11018 п. 4.4.7 | 20 | ГОСТ 11018 п.7.3.1 | Измерение |
| рассредоточенные черновины на внутренних торцах бандажей (ободьев) колес, не выходящие на радиус сопряжения с гребнем колеса: глубиной, мм, не более суммарная площадь черновин, см2, не более | ГОСТ 11018 ГОСТ 11018 | 1,0 50 | ГОСТ 11018 п.7.3.1 ГОСТ 11018 п.7.3.1 | Измерение Измерение |
| 1.5. Значение остаточного статического дисбаланса для КП с неподвижно закрепленным зубчатым колесом (зубчатыми колесами) с конструкционной скоростью Vк, км/ч, кгЧсм, не более: |  |  |  |  |
| для локомотивов (100 < Vк Ј 120) | ГОСТ 11018 | 25 | ГОСТ 11018 п. 7.3.8 | Измерение |
| для МВПС (Vк до 130) | ГОСТ 11018 | 25 | ГОСТ 11018 п. 7.3.8 | Измерение |
| 1.6. Значение остаточного динамического дисбаланса для КП с неподвижно закрепленным зубчатым колесом в плоскости каждого колеса с конструкционной скоростью Vк, км/ч, кгЧсм, не более: |  |  |  |  |
| для локомотивов: |  |  |  |  |
| 120 < Vк Ј 160 | ГОСТ 11018 | 12,5 | ГОСТ 11018 п. 7.3.8 | Измерение |
| 160 < Vк Ј 200 | ГОСТ 11018 | 7,5 | ГОСТ 11018 п. 7.3.8 | Измерение |
| для МВПС: |  |  |  |  |
| 130 < Vк Ј 160 | ГОСТ 11018 | 25 | ГОСТ 11018 п. 7.3.8 | Измерение |
| 160 ( Vк Ј 200 | ГОСТ 11018 | 7,5 | ГОСТ 11018 п. 7.3.8 | Измерение |
| 1.7. Коэффициент запаса сопротивления усталости оси, не менее: 2) |  |  |  |  |
| для буксовой шейки и предподступичной части | ОСТ 32.93 | 2,0 | ОСТ 32.168 р. 6 | Экспертиза технической документации |
| для подступичной части | ОСТ 32.93 | 1,3 | ОСТ 32.168 р. 6 | Экспертиза технической документации |
| для заподступичной и средней части | ОСТ 32.93 | 1,2 | ОСТ 32.168 р. 6 | Экспертиза технической документации |
| 1.8. Коэффициент запаса сопротивления усталости колеса (цельного или составного), не менее 2) | ОСТ 32.168 | 1,3 | ОСТ 32.168 р. 6 | Экспертиза технической документации |

1) Номинальные размеры: для колеи 1520 мм – 1440 мм;

для колеи 1435 мм – 1355 мм.

2) Для колесных пар, техническое задание на которые утверждено после введения в действие настоящих изменений.

5) таблицу 2 исключить;

6) дополнить таблицей 2 в следующей редакции:

«Нормы безопасности вагонных колесных пар в сборе и немоторных колесных пар в сборе для МВПС, эксплуатирующихся со скоростями не более 200 км/ч.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентирующий способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Прессовый способ формирования элементов колесной пары |
|  | 2.1.1. Конечные усилия запрессовки на каждые 100 мм диаметра посадочной поверхности, кН (тс) | ГОСТ 4835 п. 4.9 | Приложение А настоящих НБ | ГОСТ 4835 п. 8.9 | Экспертиза технической документации |
|  | 2.1.2. Форма диаграммы запрессовки. | Устанавливается настоящими НБ | Приложение Б настоящих НБ |  | Экспертиза технической документации. |
|  | 2.2. Контрольная осевая нагрузка при проверке на сдвиг при тепловом способе формирования элементов колесной пары | Устанавливается настоящими НБ | Приложение В настоящих НБ |  | Экспертиза технической документации |
|  | 2.3. Номинальные базовые размеры и допуски |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Допуск на расстояние между внутренними гранями ободьев колес для конструкционной скорости Vк, км/ч, мм 1): |  |  |  |  |
|  | Vк Ј 160 | ГОСТ 4835 |  | ГОСТ 4835 п. 8.1 | Измерение |
|  | 160 < Vк Ј 200 | Устанавливается настоящими НБ | ±1 | ГОСТ 4835 п. 8.1 | Измерение |
|  | 2.3.2. Допуск радиального биения круга катания относительно центров оси для конструкционной скорости Vк, км/ч, мм: |  |  |  |  |
|  | Vк Ј 160 | ГОСТ 4835 | 1 | ГОСТ 4835 п. 8.4 | Измерение |
|  | 160 < Vк Ј 200 | Устанавливается настоящими НБ | 0,3 | ГОСТ 4835 п. 8.4 | Измерение |
|  | 2.3.3. Допуск торцевого биения внутренних торцев ободьев колес относительно центров оси для конструкционной скорости Vк, км/ч, мм: |  |  |  |  |
|  | 160 < Vк ( 200 | Устанавливается настоящими НБ | 0,5 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерение |
|  | 2.3.4. Разность расстояний от внутренних торцев ободьев колес до торцев предподступичных частей оси для конструкционной скорости Vк, км/ч, мм, не более: |  |  |  |  |
|  | Vк Ј 160 | ГОСТ 4835 | 3,0 | ГОСТ 4835 п. 8.3 | Измерение |
|  | 160 < Vк Ј 200 | Устанавливается настоящими НБ | 2,0 | ГОСТ 4835 п. 8.3 | Измерение |
|  | 2.3.5. Разность диаметров по кругу катания полностью обработанных колес для конструкционной скорости Vк в км/ч, мм, не более: |  |  |  |  |
|  | Vк < 160 | ГОСТ 4835 | 1,0 | ГОСТ 4835 п. 8.3 | Измерение |
|  | 160 < Vк Ј 200 | Устанавливается настоящими НБ | 0,5 | ГОСТ 4835 п. 8.3 | Измерение |
|  | 2.4. Динамическая балансировка. Значение остаточного динамического дисбаланса КП с конструкционной скоростью Vк, км/ч, кгЧсм, не более: |  |  |  |  |
|  | 140 < Vк Ј 160 | Устанавливается настоящими НБ | 60 | ГОСТ 4835 п. 8.12 | Измерение |
|  | 160 ( Vк Ј 200 | Устанавливается настоящими НБ | 12,5 | ГОСТ 4835 п. 8.12 | Измерение |
|  | 2.5. Коэффициент запаса сопротивления усталости оси, не менее: 2, 3) |  |  |  |  |
|  | для буксовой шейки и предподступичной части | Устанавливается настоящими НБ | 2,0 |  | Экспертиза технической документации |
|  | для подступичной части | Устанавливается настоящими НБ | 1,3 |  | Экспертиза технической документации |
|  | для заподступичной и средней части | Устанавливается настоящими НБ | 1,2 |  | Экспертиза технической документации |
|  | 2.6. Коэффициент запаса сопротивления усталости колеса, не менее 2, 3) | Устанавливается настоящими НБ | 1,3 |  | Экспертиза технической документации |

1) Номинальный размер: для колеи 1520 мм – 1440 мм;

для колеи 1435 мм – 1355 мм.

2) Кроме осей и колес, приведенных в табл. 1 ГОСТ 4835.

3) Для колесных пар, техническое задание на которые утверждено после введения в действие настоящих изменений.

# 7. Добавить таблицу 3 в следующей редакции:

# «Таблица 3.  Нормы безопасности колесных пар в сборе, эксплуатирующихся со скоростями свыше 200 км/ч»

| № п/п | Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентирующий способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Прессовый способ формирования элементов колесной пары |
| 3.1.1 | Конечные усилия запрессовки на диаметре d (мм), кН | Устанавливается настоящими НБ | 3,4(d – 5,8(d 1) | ГОСТ 11018 п. 7.3.10 | Экспертиза технической документации |
| 3.1.2 | Форма диаграммы запрессовки | Устанавливается настоящими НБ | Приложение Б настоящих НБ | ГОСТ 11018 п. 7.3.10 | Экспертиза технической документации. |
| 3.2 | Контрольная осевая нагрузка при проверке на сдвиг при тепловом способе формирования элементов колесной пары для номинального диаметра d (мм), кН | Устанавливается настоящими НБ | 4(d – 5,8(d | ГОСТ 11018 п. 7.6.4 | Экспертиза технической документации |
| 3.3 | Номинальные базовые размеры и допуски |
| 3.3.1 | Допуск на расстояние между внутренними гранями ободьев колес, мм 2) | Устанавливается настоящими НБ | ±1 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 3.3.2 | Допуск на ширину обода, мм | Устанавливается настоящими НБ |  | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 3.3.3 | Допуск радиального биения круга катания относительно центров оси, мм | Устанавливается настоящими НБ | 0,3 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 3.3.4 | Допуск торцевого биения внутренних торцев ободьев колес относительно центров оси, мм | Устанавливается настоящими НБ | 0,3 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 3.3.5 | Разность расстояний от внутренних торцев ободьев колес до торцев предподступичных частей оси, мм, не более | Устанавливается настоящими НБ | 1,0 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 3.3.6 | Разность диаметров по кругу катания полностью обработанных колес, мм, не более | Устанавливается настоящими НБ | 0,3 | ГОСТ 11018 п. 7.3.2 | Измерение |
| 3.4 | Параметр шероховатости поверхностей катания, гребней и внутренних торцев ободьев колес, Rа, мкм, не более | Устанавливается настоящими НБ | 6,3 | ГОСТ 11018 п.7.3.1 | Измерение |
| 3.5 | Значение остаточного динамического дисбаланса КП, кгЧсм, не более | Устанавливается настоящими НБ | 5,0 | ГОСТ 11018 п. 7.3.8 | Измерение |
| 3.6 | Коэффициент запаса сопротивления усталости оси, не менее 3): |  |  |  |  |
|  | - для буксовой шейки и предподступичной части | Устанавливается настоящими НБ | 2,0 |  | Экспертиза технической документации |
|  | - для подступичной части | Устанавливается настоящими НБ | 1,3 |  | Экспертиза технической документации |
|  | - для заподступичной и средней части | Устанавливается настоящими НБ | 1,2 |  | Экспертиза технической документации |
| 3.7 | Коэффициент запаса сопротивления усталости колеса, не менее 3) | Устанавливается настоящими НБ | 1,3 |  | Экспертиза технической документации |

# 1) Диапазон значений уточняется при согласовании конструкторской документации, длина сопряжения от 0,8(d до 1,1(d;

2) Номинальный размер для колеи 1520 мм – 1440 мм; для колеи 1435 мм – 1355 мм;

3) Для колесных пар, техническое задание на которые утверждено после введения в действие настоящих изменений.

8. Добавить таблицу  4 в следующей редакции:

«Таблица 4. Перечень нормативной документации.»

| Обозначение НД | Наименование НД | Кем утвержден Год издания | Срок дейcтвия | Номер и срок введения принятых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 4835-2006 | Колесные пары для вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия. | МГССМС 2006 | б/о |  |
| ГОСТ 11018-2000 | Тяговый подвижной состав железных дорог колеи 1520 мм. Колесные пары. Общие технические условия | МГССМС 2001 | б/о | №1 2008г. |
| ОСТ 32.93-97 | Тяговый подвижной состав. Оси колесных пар. Методика расчета на прочность | МПС России 1998 | б/о |  |
| ОСТ 32.168-2000 | Колеса с дисковыми центрами тягового подвижного состава. Расчеты и испытания на прочность. Методические указания. | МПС России 2000 | б/о |  |

9.  Приложения А и Б аннулировать.

10. Ввести приложение А в следующей редакции:

# «Приложение А  Конечные усилия запрессовки при формировании колесной пары прессовым  методом»

Таблица Б.1

| Составная часть колесной пары | Конечное усилие запрессовки на каждые 100 мм диаметра посадочной поверхности, кН (тс) |
| --- | --- |
|  | Колесо (цельное или составное) | Колесный центр | Ось |
| Ось локомотива | 441 – 636 (45 – 65) | 392 – 588 (40 – 60) | _ |
| Ось МВПС | 392 – 568 (40 – 58) | 343 – 491 (35 – 50) | _ |
| Ось вагона | 383 – 5691) (39 – 58) | _ | _ |
|  | 421 – 5692) (43 – 58) | _ | _ |
| Зубчатое колесо | _ | 147 – 2453) (15 – 25) | 196 – 432 (20 – 44) |
| 1) При шероховатости поверхности отверстия ступицы колеса Rz(20мкм 2) При шероховатости поверхности отверстия ступицы колеса Rz(30мкм 3) При запрессовке на удлиненную ступицу колесного центра |

11. Приложение В дополнить пунктами 10-12 в следующей редакции:

«10 В случае если при напрессовке колеса на ось будет получена неудовлетворительная по форме или длине сопряжения диаграмма, или конечное усилие запрессовки не будет соответствовать установленному в приложении А настоящих НБ значению, прессовое соединение бракуется и подлежит распрессовке. Распрессованное колесо разрешается повторно насаживать на тот же или другой конец оси или на другую ось без дополнительной механической обработки оси при условии, что на посадочных поверхностях подступичной части оси и отверстии ступицы нет задиров.

10 Не разрешается более двух раз напрессовывать колесо на один и тот же конец оси без дополнительной обработки одной из сопрягаемых поверхностей.

12 При перепрессовках конечное усилие должно соответствовать указанному в приложении А настоящих НБ с увеличением нижнего предела на 15%».

12. В Приложении В слова «Приложение В» заменить словами «Приложение Б». Слова «Допускаемые отклонения от нормальной формы запрессовочной диаграммы» заменить словами  «Оценка формы диаграммы запрессовки».

13. Приложение Г изложить в следующей редакции:

«Приложение В.  Проверка на сдвиг контрольной осевой нагрузки.

1 После завершения тепловой посадки и остывания соединения до температуры окружающей среды прочность соединения должна быть проверена на сдвиг контрольной осевой нагрузкой:

(636±20) кН (65±2) тс на каждые 100 мм диаметра подступичной части оси электровозов и тепловозов под посадку колес (колесных центров);

(569±20) кН (58±2) тс на каждые 100 мм диаметра подступичной части моторной и немоторной оси МВПС под посадку колес (колесных центров), оси вагонов под посадку колес;

(432±20) кН (44±2) тс на каждые 100 мм диаметра подступичной части оси под посадку зубчатого колеса (ступицы составного зубчатого колеса);

(245±20) кН (25±2) тс на каждые 100 мм диаметра удлиненной ступицы колесного центра под посадку зубчатого колеса.

2 Допускается проверка посадки зубчатого колеса на удлиненную ступицу колесного центра контрольным моментом (123±10) кН(м (12,5±1) тс(м на квадрат каждых 100 мм диаметра удлиненной ступицы колесного центра».