УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минтранса России

## от _________________ № ____

Требования

по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

I. Общие положения

1.1. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (далее – Требования), устанавливаются в соответствии                               со статьей 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16 – ФЗ «О транспортной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7   (часть 1), ст. 837; 2008, № 30 (часть 2), ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, № 27,    ст. 3415).

1.2. Настоящие Требования устанавливаются для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с учетом уровней безопасности, установленных  постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 50 ст. 5964), а также с учетом приказа Минтранса России от 11 февраля 2010 г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».

II. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного  транспорта, отнесенных к          1 категории

2.1. При установлении уровня безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

2.1.1. Привлечение подразделений субъектов транспортной инфраструктуры, подразделений иных организаций, уполномоченных на  осуществление функций по защите объектов транспортной инфраструктуры (далее - ОТИ) и/или транспортных средств (далее - ТС) от актов незаконного вмешательства (далее - подразделения транспортной безопасности) к защите объекта транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.

2.1.2. Создание и функционирование в круглосуточном режиме поста (пункта) управления обеспечением транспортной безопасности на ОТИ (далее – пост (пункт) управления), осуществление хранения информации на электромагнитных носителях со всех технических систем обеспечения транспортной безопасности в течение 10 суток.

2.1.3. Создание и функционирование контрольно-пропускного пункта  в зависимости от режима работы ОТИ.

2.1.4. Осуществление доступа лиц и проезда ТС в/на критический элемент и его границы после проведения выборочной идентификации личности и выборочной проверки документов ее удостоверяющих, досмотра с использованием средств досмотра.

2.1.5. Оборудование критических элементов инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающих оповещение работников подразделения транспортной безопасности о попытках проникновения нарушителя в/на критический элемент, остановку или замедление проникновения (продвижения) нарушителя при попытке проникновения в/на критический элемент до прибытия работников подразделения транспортной безопасности.

2.1.6. Осуществление непрерывного визуального контроля, в том числе с применением технических средств, за критическим элементом и его границами.

2.1.7. Предотвращение прохода (проезда) нарушителя, проноса оружия, взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов или веществ в зону  транспортной безопасности ОТИ путем использования инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающих оповещение работников подразделения транспортной безопасности о появлении нарушителя в зоне транспортной безопасности, остановку или замедление проникновения (продвижения) нарушителя при попытке проникновения в зону транспортной безопасности до прибытия работников подразделения транспортной безопасности.

2.1.8. Осуществление непрерывного видео контроля за зоной транспортной безопасности.

2.1.9. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

2.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры  обязан обеспечить выполнение следующих требований:

2.2.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ, указанных при уровне безопасности № 1.

2.2.2. Осуществление доступа лиц и проезда ТС в/на критический элемент и его границы после проведения их досмотра и идентификации личности.

2.2.3. Осуществление непрерывного визуального контроля за критическим элементом и его границами, в том числе с применением технических средств, с последующей передачей информации в режиме реального времени на пост (пункт) управления обеспечением транспортной безопасности ОТИ, ФСБ России и МВД России или их территориальные и/или подразделения.

2.2.4. Осуществление прохода лиц, проезда ТС в/через зону транспортной безопасности с проведением их выборочного досмотра и идентификации личности.

2.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры  обязан обеспечить выполнение следующих требований:

2.3.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, указанных при уровне безопасности № 1.

2.3.2.  Прекращение доступа лиц и/или ТС в зону транспортной безопасности и в/на критический элемент и/или его границу.

2.3.3. Запрет парковки ТС в непосредственной близости от зоны транспортной безопасности и границ критического элемента.

2.3.4. Эвакуация ТС, находящихся в непосредственной близости от зоны транспортной безопасности и границ критического элемента.

2.3.5.  Прекращение технологических операций.

2.3.6.  Организованный вывод персонала, пассажиров, посетителей.

2.4.  Лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности, подразделения транспортной безопасности, персонал, непосредственно принимающий участие в обеспечении транспортной безопасности (далее - силы обеспечения транспортной безопасности),  ОТИ должны следовать указаниям, поступившим от должностных лиц, проводящих  действия, при прямой угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ.

III. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, отнесенных к        2 категории

3.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры  обязан обеспечить выполнение указанных ниже требований:

3.1.1. Привлечение подразделений транспортной безопасности к защите ОТИ от актов незаконного вмешательства.

3.1.2. Создание и функционирование в круглосуточном режиме поста (пункта) управления, осуществление хранения информации на электромагнитных носителях со всех технических систем обеспечения транспортной безопасности в течение 10 суток.

3.1.3. Создание и функционирование контрольно-пропускного пункта в зависимости от режима работы ОТИ.

3.1.4. Осуществление доступа лиц и проезда ТС в/на критический элемент и его границы после выборочной идентификации личности и проверки документов ее удостоверяющих.

3.1.5. Оборудование критических элементов инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими  оповещение работников подразделения транспортной безопасности о попытках проникновения нарушителя в/на критический элемент.

3.1.6. Осуществление непрерывного визуального контроля, в том числе с применением технических средств, за критическим элементом и его границами.

3.1.7. Предотвращение прохода (проезда) нарушителя, проноса оружия, взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов или веществ в зону транспортной безопасности ОТИ путем использования инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающих оповещение работников подразделения транспортной безопасности о попытках нарушения границы зоны транспортной безопасности, остановку или замедление проникновения (продвижения) нарушителя при попытке проникновения в зону транспортной безопасности до прибытия работников подразделения транспортной безопасности.

3.1.8. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

3.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение указанных ниже требований:

3.2.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ, указанных при уровне безопасности № 1.

3.2.2. Осуществление доступа лиц и проезда ТС в/на критический элемент и его границы после проведения их досмотра и идентификации личности.

3.2.3. Осуществление непрерывного визуального контроля за критическим элементом и его границами, в том числе с применением технических средств, с последующей передачей информации в режиме реального времени на пост (пункт) управления обеспечением транспортной безопасности ОТИ, ФСБ России и МВД России или их территориальные и/или подразделения.

3.2.4. Осуществление прохода лиц, проезда ТС в/через зону транспортной безопасности с проведением их выборочного досмотра и идентификации личности.

3.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

3.3.1. Прекращение доступа лиц и/или ТС в зону транспортной безопасности и в/на критический элемент и/или его границу.

3.3.2. Запрет парковки ТС в непосредственной близости от зоны транспортной безопасности и границ критического элемента.

3.3.3. Эвакуация ТС, находящихся в непосредственной близости от зоны транспортной безопасности и границ критического элемента.

3.3.4. Прекращение технологических операций.

3.3.5. Организованный вывод персонала, пассажиров, посетителей.

3.3.6. Силы обеспечения транспортной безопасности ОТИ должны следовать указаниям, поступившим от должностных лиц, проводящих  действия, при прямой угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ.

IV. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, отнесенных к        3 категории

4.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры  обязан обеспечить выполнение следующих требований:

4.1.1. Оборудование критических элементов инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности.

4.1.2. Оборудование ОТИ кнопкой тревожного вызова.

4.1.3. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

4.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры  обязан обеспечить выполнение следующих требований:

4.2.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ, указанных при уровне безопасности № 1.

4.2.2. Осуществление доступа лиц и проезда ТС в/на критический элемент и его границы после идентификации личности и проверки документов ее удостоверяющих.

4.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований, предъявляемых к ОТИ:

4.3.1. Прекращение доступа лиц и/или ТС в зону транспортной безопасности и в/на критический элемент и/или его границу.

4.3.2. Запрет парковки ТС в непосредственной близости от зоны транспортной безопасности и границ критического элемента.

4.3.3. Эвакуация ТС, находящихся в непосредственной близости от зоны транспортной безопасности и границ критического элемента.

4.3.4. Прекращение технологических операций.

4.3.5. Организованный вывод персонала, пассажиров, посетителей.

4.3.6. Силы обеспечения транспортной безопасности ОТИ должны следовать указаниям, поступившим от должностных лиц, проводящих  действия, при прямой угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ОТИ.

V. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, отнесенных к        4 категории

5.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

5.1.1. Проведение визуального осмотра ОТИ обслуживающим персоналом в соответствии с должностными инструкциями в целях выявления угроз совершения акта незаконного вмешательства.

5.1.2. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

5.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующего требования:

5.2.1. Проведение визуального осмотра ОТИ обслуживающим персоналом в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности ОТИ при уровне безопасности № 2.

5.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующего требования:

5.3.1. Проведение визуального осмотра ОТИ обслуживающим персоналом в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности ОТИ при уровне безопасности № 3.

VI. Требования по обеспечению транспортной безопасности транспортных средств автомобильного транспорта, отнесенных к 1  категории

6.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

6.1.1. Оснащение ТС техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (кнопки тревожного вызова, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, возможность двухсторонней связи с пунктами (постами)  управления).

6.1.2. Хранение ТС в местах, исключающих доступ к ТС лиц, не связанных с их эксплуатацией.

6.1.3. Исключение доступа посторонних лиц в кабину ТС, к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности.

6.1.4. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

6.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

6.2.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ТС, указанных при уровне безопасности № 1.

6.2.2. Оповещение водителей ТС, лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности ТС, пунктов (постов)  управления по маршрутам движения о введении  уровня безопасности № 2.

6.2.3. Проведение досмотра ТС в начальном остановочном пункте (пункте отправления) и конечном остановочном пункте  (пункте назначения) с применением технических средств обеспечения транспортной безопасности.

6.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

6.3.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ТС, указанных при уровне безопасности № 1.

6.3.2.  Оповещение водителей ТС, лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности ТС, пунктов (постов)  управления по маршрутам движения о введении  уровня безопасности № 3.

6.3.3.  Силы обеспечения транспортной безопасности ТС должны следовать указаниям, поступившим от должностных лиц, проводящих действия, при прямой угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ТС.

VII. Требования по обеспечению транспортной безопасности транспортных средств автомобильного транспорта, отнесенных к 2 категории

7.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

7.1.1. Оснащение ТС техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (кнопка тревожного вызова, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS).

7.1.2. Хранение ТС в местах, исключающих доступ к ТС лиц, не связанных с их эксплуатацией.

7.1.3. Исключение доступа посторонних лиц в кабину ТС, к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности.

7.1.4. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

7.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

7.2.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ТС, указанных при уровне безопасности № 1.

7.2.2. Оповещение водителей ТС, лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности ТС, пунктов (постов)  управления по маршрутам движения о введении  уровня безопасности № 2.

7.2.3. Проведение досмотра ТС в начальном остановочном пункте (пункте отправления) и конечном остановочном пункте  (пункте назначения) с применением технических средств обеспечения транспортной безопасности.

7.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

7.3.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ТС, указанных при уровне безопасности № 2.

7.3.2. Оповещение водителей ТС, лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности ТС, пунктов (постов)  управления по маршрутам движения о введении уровня безопасности № 3.

7.3.3. Силы обеспечения транспортной безопасности ТС должны следовать указаниям, поступившим от должностных лиц, проводящих действия, при прямой угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ТС.

VIII. Требования по обеспечению транспортной безопасности ТС автомобильного транспорта, отнесенных к 3 категории

8.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

8.1.1. Обеспечение водителей ТС средствами мобильной связи для организации двухсторонней связи с пунктами (постами) управления.

8.1.2. Хранение ТС в местах, исключающих доступ к ТС лиц, не связанных с эксплуатацией ТС.

8.1.3. Исключение доступа посторонних лиц к средствам связи, которые находятся у водителя ТС.

8.1.4. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

8.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований к ТС:

8.2.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ТС, указанных при уровне безопасности № 1.

8.2.2. Оповещение водителей ТС, лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности ТС, пунктов (постов)  управления по маршрутам движения о введении уровня безопасности № 2.

8.2.3. Проведение досмотра ТС в начальном остановочном пункте (пункте отправления) и конечном остановочном пункте  (пункте назначения) с применением технических средств обеспечения транспортной безопасности.

8.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований к ТС:

8.3.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ТС, указанных при уровне безопасности № 2.

8.3.2. Оповещение водителей ТС, лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности ТС, пунктов (постов)  управления по маршрутам движения о введении уровня безопасности № 3.

8.3.3. Силы обеспечения транспортной безопасности ТС должны следовать указаниям, поступившим от должностных лиц, проводящих действия, при прямой угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность ТС.

IX. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 
отнесенных к 1 категории

9.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

9.1.1. Функционирование поста (пункта) управления с обеспечением транспортной безопасности в круглосуточном режиме, осуществление хранения информации на электромагнитных носителях со всех технических систем обеспечения транспортной безопасности в течение 10 суток.

9.1.2. Функционирование контрольно-пропускного пункта в зависимости от режима работы ОТИ.

9.1.3. Установка системы видеонаблюдения на объекте транспортной инфраструктуры, которая должна  обеспечивать:

9.1.3.1. Непрерывный независимо от времени суток контроль за подходами к объекту, критическим элементом и/или его границами, зоной безопасности.

9.1.3.2. Регистрацию, архивирование и передачу принимаемой видеоинформации.

9.1.3.3. Видеозапись лиц при входе и выходе в/на  критический элемент и/или его границы, зону  транспортной безопасности.

9.1.3.4. Видеозапись ТС при въезде и выезде в/на  критический элемент и/или его границы, зону транспортной безопасности.

9.1.4. Оборудование критических элементов инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности с целью защиты от внешнего воздействия, которое может привести к полному или частичному прекращению их функционирования и/или возникновению чрезвычайных ситуаций.

9.1.9. Осуществление доступа лиц и проезда ТС в/на критический элемент и/или его границы только после:

9.1.9.1. Идентификации личности и проверки документов ее удостоверяющих.

9.1.9.2. Установление действительности оснований для прохода (проезда).

9.1.9.3. Проведение досмотра с использованием средств досмотра.

9.1.10. Предотвращение несанкционированного прохода (проезда) нарушителя, проноса оружия, взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов или веществ в/на критический элемент и/или его границы путем использования технических средств и инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающих:

9.1.10.1. Оповещение подразделений транспортной безопасности о попытках проникновения в/на критический элемент и/или его границы.

9.1.10.2. Остановку нарушителя при попытке проникновения в/на критический элемент до прибытия группы немедленного реагирования.

9.1.10.3. Осуществление круглосуточного контроля, на основе использования технических средств обеспечения транспортной безопасности и проведение внешнего визуального осмотра критического элемента и/или его границ подразделениями транспортной безопасности в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности.

9.1.11. Обеспечение прохода и/или проезда лиц и/или ТС в/через зону транспортной безопасности объекта только через установленные планом обеспечения транспортной безопасности места путем ведения круглосуточного визуального контроля, в том числе с использованием технических средств обеспечения транспортной безопасности.

9.1.12. Предотвращение несанкционированного прохода (проезда) нарушителя, проноса оружия, взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов или веществ в зону безопасности объекта транспортной инфраструктуры путем использования  технических средств и инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающих:

9.1.12.1. Оповещение подразделений транспортной безопасности о попытках нарушения границы зоны безопасности.

9.1.12.2. Воспрепятствование проникновению нарушителя в зону безопасности объекта транспортной инфраструктуры.

9.1.12.3. Задержку нарушителя при проникновении через границу зоны безопасности на время прибытия группы немедленного реагирования.

9.1.12.4. Проведение выборочного досмотра и идентификации личности.

9.1.13. Проведение внешнего визуального осмотра зоны безопасности на объекте транспортной инфраструктуры подразделениями транспортной безопасности в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности.

9.1.14. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

9.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

9.2.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ, указанных  при уровне безопасности № 1.

9.2.2. Разрешение доступа в/на критический элемент и/или его границы персонала, не задействованного в эксплуатации объекта, только после согласования с лицом, ответственным за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры.

9.2.3. Контроль за критическим элементом, его границами, зоной транспортной безопасности с помощью технических средств обеспечения транспортной безопасности с возможностью  автоматической передачи информации  в режиме реального времени в территориальные органы ФСБ России, МВД России.

9.2.4. Применение дополнительных инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, исключающих возможность  несанкционированного прохода лиц, проезда ТС в/на критический элемент и/или его границы.

9.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

9.3.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ, указанных  при уровне безопасности № 2.

9.3.2. Доступ в/на критический элемент и его границы только персонала, непосредственно связанного с технологическим процессом, в соответствии с графиком работы по согласованию с лицом, ответственным за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, и в сопровождении  сотрудника (ов) подразделения транспортной безопасности.

9.3.3. Осуществление постоянного, круглосуточного патрулирования границ критического элемента, зоны транспортной безопасности сотрудниками подразделения транспортной безопасности.

9.3.4. Осуществление  автоматической передачи информации с технических средств обеспечения транспортной безопасности в режиме реального времени в территориальные органы ФСБ России, МВД России.

9.3.5. При прямой угрозе совершения акта незаконного вмешательства, несанкционированного проникновения в зону безопасности или в/на критический элемент и/или его границу (тревога «угроза захвата») и проноса оружия, взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов или веществ, которые запрещены для перемещения в зону безопасности (тревога «угроза взрыва»):

9.3.5.1. Прекращение доступа лиц и/или ТС в зону безопасности  и в/на критический элемент и/или его границу.

9.3.5.2. Применение дополнительных инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, исключающих возможность прорыва транспортного средства в/на критический элемент и/или его границы, в/через зону безопасности.

9.3.5.3. Запрет остановки и стоянки ТС в непосредственной близости от зоны безопасности и границ критического элемента.

9.3.5.4. Эвакуация ТС, находящихся в пределах зоны безопасности и границ критического элемента, в специально отведенные места.

9.3.5.5. Проведение 100% досмотра и идентификации лиц и ТС, находящихся в зоне безопасности, розыск лиц, которым запрещено пребывание в зоне транспортной безопасности.

9.3.5.6. Прекращение технологических операций.

9.3.5.7. Организованный вывод (эвакуация) персонала, лиц и ТС, находящихся в зоне безопасности.

X. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 
отнесенных к 2 категории

10.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

10.1.1. Функционирование поста (пункта) управления обеспечением транспортной безопасности в круглосуточном режиме, осуществление хранения информации на электромагнитных носителях со всех технических систем обеспечения транспортной безопасности в течение 10 суток.

10.1.2. Функционирование контрольно-пропускного пункта в зависимости от режима работы ОТИ.

10.1.3. Установка системы видеонаблюдения на объекте транспортной инфраструктуры, которая должна  обеспечивать:

10.1.3.1. Непрерывный независимо от времени суток контроль за подходами к объекту, критическим элементом и/или его границами, зоной безопасности.

10.1.3.2. Регистрацию, архивирование и передачу принимаемой видеоинформации.

10.1.3.3. Видеозапись лиц при входе и выходе в/на  критический элемент и/или его границы, зону  транспортной безопасности.

10.1.3.4. Видеозапись ТС при въезде и выезде в/на  критический элемент и/или его границы, зону транспортной безопасности.

10.1.4. Оборудование критических элементов инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности с целью защиты от внешнего воздействия, которое может привести к полному или частичному прекращению их функционирования и/или возникновению чрезвычайных ситуаций.

10.1.5. Осуществление доступа лиц и проезда транспортного средства в/на критический элемент и его границы только после:

10.1.5.1. Идентификации личности и проверки документов ее удостоверяющих.

10.1.5.2. Установление действительности оснований для прохода (проезда).

10.1.5.3. Проведение досмотра с использованием средств досмотра.

10.1.6. Предотвращение несанкционированного прохода (проезда) нарушителя, проноса оружия, взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов или веществ в/на критический элемент и его границы путем использования технических средств и инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающих:

10.1.6.1. Оповещение подразделений транспортной безопасности о попытках проникновения  в/на критический элемент и/или его границы.

10.1.6.2. Задержку нарушителя при попытке проникновения в/на критический элемент до прибытия группы немедленного реагирования.

10.1.6.3. Осуществление круглосуточного контроля на основе использования технических средств обеспечения транспортной безопасности и проведение внешнего визуального осмотра критического элемента и/или его границ подразделениями транспортной безопасности в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности.

10.1.7. Предотвращение несанкционированного прохода (проезда) нарушителя, проноса оружия, взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов или веществ в зону безопасности ОТИ путем использования  технических средств и инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающих:

10.1.7.1. Оповещение подразделений транспортной безопасности  о попытках нарушения границы зоны безопасности.

10.1.7.2. Воспрепятствование проникновению нарушителя в зону безопасности объекта транспортной инфраструктуры.

10.1.7.3. Задержку нарушителя при проникновении через границу зоны безопасности на время прибытия группы немедленного реагирования.

10.1.8. Проведение внешнего визуального осмотра зоны безопасности на объекте транспортной инфраструктуры подразделениями транспортной безопасности в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности.

10.1.9. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

10.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

10.2.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ, указанных  при уровне безопасности № 1.

10.2.2. Разрешение доступа в/на критический элемент и/или его границы персонала, не задействованного в эксплуатации объекта, только после согласования с лицом, ответственным за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры.

10.2.3. Применение дополнительных инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, исключающих несанкционированный проход лиц, проезд ТС в/на критический элемент и/или его границы.

10.2.4. Осуществление прохода лиц, проезда ТС в/через зону безопасности с проведением выборочного досмотра  ТС.

10.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

10.3.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ, указанных  при уровне безопасности № 2.

10.3.2. Доступ в/на критический элемент и его границы только персонала, непосредственно связанного с технологическим процессом, в соответствии с графиком работы по согласованию с лицом, ответственным за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, и в сопровождении  сотрудника (ов) подразделения транспортной безопасности.

10.3.3. Постоянное патрулирование границ критического элемента, зоны транспортной безопасности подразделениями транспортной безопасности.

10.3.4. Контроль за критическим элементом и его границами с помощью технических средств обеспечения транспортной безопасности, с автоматической  передачей  информации в режиме реального времени на  пост (пункт) управления обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и территориальные органы ФСБ России, МВД России.

10.3.5. При прямой угрозе совершения акта незаконного вмешательства, несанкционированного проникновения в зону безопасности или в/на критический элемент и/или его границу (тревога «угроза захвата») и проноса оружия, взрывчатых веществ или других опасных устройств, предметов или веществ, которые запрещены для перемещения в зону безопасности (тревога «угроза взрыва»):

10.3.5.1. Прекращение доступа в зону безопасности  и в/на критический элемент и/или его границу.

10.3.5.2. Применение дополнительных инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, исключающих возможность  прорыва   транспортного средства в/на критический элемент и/или его границы, в/через зону безопасности.

10.3.5.3. Запрет парковки ТС в непосредственной близости от  зоны безопасности и границ критического элемента.

10.3.5.4. Буксировка ТС, находящихся в непосредственной близости от  зоны безопасности и границ критического элемента.

10.3.5.5. Проведение 100% досмотра и идентификации лиц и ТС, розыск лиц, которым запрещено пребывание в зоне транспортной безопасности.

10.3.5.6. Прекращение технологических операций.

10.3.5.7. Организованный вывод (эвакуация) персонала.

XI. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 
отнесенных к 3 категории

11.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

11.1.1. Применение инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности, исключающих несанкционированный доступ в/на критический элемент.

11.1.2. Проведение внешнего визуального осмотра зоны безопасности и  критического элемента и/или его границ, ОТИ обслуживающим персоналом в соответствии с должностными инструкциями в целях выявления угроз совершения акта незаконного вмешательства.

11.1.3. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

11.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

11.2.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ,  указанных  при уровне безопасности № 1.

11.2.2. Проведение внешнего визуального осмотра зоны безопасности и критического элемента и/или его границ, ОТИ обслуживающим персоналом в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности ОТИ при уровне безопасности № 2.

11.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение указанных ниже требований:

11.3.1. Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности ОТИ,  указанных  при уровне безопасности № 2.

11.3.2. Проведение внешнего визуального осмотра зоны безопасности и  критического элемента и/или его границ, ОТИ обслуживающим персоналом в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности ОТИ при уровне безопасности № 3.

XII. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 
отнесенных к 4 категории

12.1. При уровне безопасности № 1 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующих требований:

12.1.1. Проведение внешнего визуального осмотра зоны безопасности и  критического элемента и/или его границ, ОТИ обслуживающим персоналом в соответствии с должностными инструкциями в целях выявления угроз совершения акта незаконного вмешательства.

12.1.2. Незамедлительное информирование уполномоченных подразделений ФСБ России и МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства.

12.2. При уровне безопасности № 2 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующего требования:

12.2.1. Проведение внешнего визуального осмотра зоны безопасности и критического элемента и/или его границ, ОТИ обслуживающим персоналом в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности ОТИ при уровне безопасности № 2.

12.3. При уровне безопасности № 3 субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить выполнение следующего требования:

12.3.1. Проведение внешнего визуального осмотра зоны безопасности и  критического элемента и/или его границ, ОТИ обслуживающим персоналом в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности ОТИ при уровне безопасности № 3.