|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу Минтранса России от ______________ № ______ |
| --- | --- |

## ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СУДОВОГО ЖУРНАЛА

# Общие положения

# Настоящие Правила ведения судового журнала (далее - Правила) утверждены в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 30 апреля    1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации».

# Судовой журнал ведется на каждом судне, имеющем право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, независимо от формы собственности, в течение всего периода его эксплуатации.

# Судовой журнал подлежит учету капитаном морского порта или Консульским учреждением Российской Федерации. Все листы в судовом журнале должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены на последней странице печатью капитана морского порта Российской Федерации/Консульского учреждения Российской Федерации.

# В судовой журнал вносятся сведения, касающиеся повседневной жизни судна, в том числе сведения навигационного характера, которые позволяют вместе  с прокладкой на навигационных картах и информацией технических средств регистрации восстановить маршрут плавания судна.

# Судовой журнал ведется вахтенным помощником капитана или капитаном судна (далее – капитан) во время несения им вахты. Лицо командного состава, внесшее запись, имеет право изменять и дополнять ее. В случае ведения судового журнала вахтенным помощником капитана, капитан имеет право только дополнять соответствующую запись.

- Капитан контролирует записи в судовом журнале и удостоверяет          их подписью в конце каждой страницы.

  - Порядок заполнения судового журнала

# Судовой журнал заполняется в течение вахты в момент совершения события или сразу после него.

# Записи в судовом журнале производятся темными чернилами (пастой).

# Записи каждых суток начинаются с новой страницы.

# В графе 1 (время события) записывается время события четырехзначным числом с разрядностью 1 мин. Часы отделяются от минут точкой.

# В графе 2 (курс по гирокомпасу) записывается курс судна                       по гирокомпасу.

# При работающем курсографе во время маневрирования в графе                         2 записывается  «пер» (переменные), если курсограф не работает, регистрируются курсы по гирокомпасу, не зафиксированные на карте.

# В графе 3 (курс по магнитному компасу) записывается курс по главному магнитному компасу с разрядностью 1°.

# В графе 4 (местоположение судна) записываются географические координаты (широта и долгота) или значения навигационных параметров (пеленг, дистанция  и т.п.).

# Координаты места судна определяются и записываются во всех случаях изменения курса, а также, когда, по мнению капитана или вахтенного помощника капитана, это необходимо.

# В графе 5 записываются пояснения и названия ориентиров при визуальных и радиолокационных определениях с указанием номера измерения, название навигационной системы, с помощью которой определены координаты,       а также условия и обстоятельства работы судна, дополняющие данные граф 2-4        и 6-13:

скорость судна, принятая для счисления пути при отсутствии/неисправности лага, с разрядностью 0,1 уз;

режим работы судовой энергетической установки (далее – СЭУ);

элементы течения/сноса с указанием направления в градусах и скорости          в узлах;

включение/выключение отдельных технических средств навигации, регистрирующих устройств, автоматического ввода курса, скорости, сноса;

угол постоянного крена судна в градусах с точностью до 1° с указанием борта накренения;

переход с карты на карту (записываются фраза «на карту» и номер новой карты, с указанием издателя);

определение поправок технических средств навигации и маневренных элементов с указанием способа определения и основных результатов;

необходимые дополнения и подробности по выполнению требований «Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года» (далее - СОЛАС-74);

готовность трюмов и грузовых устройств судна, начало и окончание грузовых операций, перерывы в работе с указанием причин, какими силами, средствами         и куда выгружаются или принимаются грузы, сведения о погруженных и/или выгруженных грузах, действия экипажа по контролю и проверке грузовых операций, начало, окончание и способы крепления и сепарации грузов, перетяжка судна вдоль причала, случаи повреждения судна и/или груза с указанием причин     и принятых мер;

другие сведения, относящиеся к повседневной жизни судна.

- В графе 6 (пройденное расстояние) записывается пройденное расстояние в милях:

в разделе «фактически» записывается расстояние, пройденное за вахту            и измеренное по карте;

в разделе «по лагу» записывается разность отсчетов лага за вахту, исправленная поправкой лага;

в разделе «за сутки» записывается расстояние, пройденное за сутки;

в разделе «за рейс» записываются расстояние, пройденное с начала рейса.

- В графы 7 - 12 (гидрометеорологические данные) записываются результаты наблюдений за погодой в конце вахты.

В графе 7 (направление и скорость ветра) записывается истинное направление ветра в градусах с разрядностью 10°) и его скорость в м/с.

В графе 8 (состояние поверхности моря) записывается направление волнения (с разрядностью 10°) и состояние поверхности моря в баллах. На реке и в акватории морского порта записывается соответственно «река», «порт». Если на поверхности воды есть лед, то записываются буква «Л» и сплоченность льда в баллах.

В графе 9 (состояние погоды видимость) записываются состояние погоды условным обозначением («Я» - ясно, «П» - пасмурно, «Дм» - дымка, «Д» - дождь, «Т» - туман, «С» - снег, «Г» - гроза, «Мг» - мгла,  «Гр» - град) и дальность видимости в милях.

В графе 10 (атмосферное давление) записывается атмосферное давление          в миллиметрах ртутного столба без приведения к уровню моря.

В графах 11 и 12 (температура воздуха, температура воды) записываются соответственно температура воздуха и воды по Цельсию с разрядностью до 1º С.

- В графе 13 (время вахта) записываются фамилии вахтенных матросов каждой вахты. В случае усиления вахты в графе 5 записываются фамилии членов экипажа, вызванных для усиления вахты.

- Графа 1 предназначена только для записи времени. Если характер записи не требует заполнения граф 2-4, текст записи начинают с графы 2 сразу после времени. Если одной строки для события оказалось недостаточно запись продолжают в следующей строке, начиная с графы 2.

- Выполнение стандартных мероприятий (подход к порту, зоне ограниченной видимости и т.п.) полностью не записывается. Производится запись «Выполнили чек-лист № … системы управления безопасностью компании       (далее - СУБ)».

# Вахтенный помощник капитана скрепляет свои записи подписью                  с указанием должности, используя сокращения: старший помощник капитана - СПКМ, второй помощник капитана - 2ПКМ, третий помощник капитана - 3ПКМ     и т.п. Капитан, в случае несения им вахты, использует сокращение - КМ.

# Незаполненные в течение завершившихся суток строки прочеркиваются знаком «Z».

# В случае внесения в судовой журнал ошибочной записи, исправления выполняются следующим образом.

# Текст, подлежащий изменению, зачеркивается тонкой чертой, чтобы его можно было прочесть, и заключается в скобки. Если ошибка замечена во время совершения записи, правильный текст пишется сразу же после скобки. В остальных случаях за скобкой или, в случае пропуска, за словом, после которого нужно добавить текст, ставится цифровой знак сноски со сквозной нумерацией для каждой страницы. При исправлении и/или дополнении используются фразы «записано ошибочно», если зачеркнутый текст не нужно заменять другим, «читать» и далее верный текст, «дополнение» и далее верный текст.

# Исправление и/или дополнение текста записывается непосредственно             после последней имеющейся в судовом журнале в период текущих суток записи, предваряется цифровым знаком сноски и скрепляется подписью лица, внесшего исправление или дополнение.

Если исправления или дополнения относятся к предшествующим страницам, то перед ними после номера сноски указывается номер страницы судового журнала.

- Обязательные записи

- На титульном листе судового журнала записываются учетный номер судового журнала, название судна, тип судна, тип СЭУ, данные о судовладельце (наименование и адрес местонахождения), идентификационный номер Международной морской организации (ИМО), позывной сигнал судна, порт регистрации судна, номер регистрации судна, фамилия, имя и отчество капитана судна, дата начала и дата окончания судового журнала.

- В конце ходовой вахты записываются данные в графы 1 - 13.

- В конце стояночной вахты записываются положение и состояние судна: осадки носом и кормой; выполняемые грузовые операции; готовность СЭУ; наличие плавсредств у борта; количество погруженного/выгруженного груза.

Если за время вахты изменений не произошло, записываются осадки носом    и кормой и фраза «Стоим в прежнем положении» с указанием номеров чек-листов СУБ компании, по которым проводятся стандартные мероприятия.

- В заголовке страницы на начало суток указываются число, месяц и год, район плавания, откуда и куда следует судно (во время стоянки указывается название порта или рейда), номер рейса (при наличии), расхождение между судовым и гринвичским временем.

- При переводе часов в графе 1 записывается дробью старое/новое время, в графе 4 координаты места судна, в графе 5 фраза «Судовые часы переведены       на один час вперед/назад» и расхождение между новым судовым и гринвичским временем.

- В графах 1-5 записываются:

при плавании с лоцманом время прибытия/убытия лоцмана, его фамилия        и инициалы;

при проводке с помощью буксиров прибытие/отход буксиров, их названия, схема буксировки;

при постановке судна на якорь после отдачи якоря записываются координаты места отдачи якоря, причина постановки на якорь, какой якорь и сколько смычек якорь-цепи отдано, измеренная глубина моря под килем судна, линии положения для контроля дрейфа и готовность СЭУ;

при постановке к причалу записываются название или номер причала, борт швартовки, какие, сколько, как и куда заведены швартовы, отданы ли якоря, осадка судна носом и кормой;

при плавании в зоне действия системы управления движением судов (далее – СУДС) записываются получение разрешения на вход в зону, время входа/выхода, вид обслуживания, его начало и конец, сведения, получаемые от оператора СУДС;

при плавании в штормовых условиях записываются максимальный угол крена и период качки, действия по обеспечению сохранности груза, заливание палубы       и удары волн, если они имели место;

в случае рождения на судне ребенка записываются фамилия, имя и отчество матери, пол ребенка;

в случае смерти на судне записываются фамилия, имя и отчество умершего, причина смерти, когда и кому передано тело умершего или координаты места, где это тело предано морю;

при несчастном случае на борту подробно записываются причины                        и обстоятельства несчастного случая;

в случае оказания помощи людям, терпящим бедствие вне судна, подробно записываются причины и обстоятельства оказания помощи;

в случае неоказания помощи людям, терпящим бедствие вне судна, подробно записываются причины и обстоятельства неоказания помощи;

при удостоверении завещаний записываются фамилия, имя и отчество завещателя, дата составления завещания;

при выходе судна в рейс записываются число членов экипажа и пассажиров, запасы топлива и воды, осадка носом и кормой, количество и род груза, готовность рулевого устройства, общая готовность к выходу в рейс;

при передаче командования судном записываются факт передачи                      и вступления в командование с указанием имени отчества и фамилии капитана, принимающего командование судном. Запись скрепляется подписями сдающего                    и принимающего капитанов.

- Каждая учебная тревога по борьбе с пожаром и учение по оставлению судна подробно описываются в графе 5 судового журнала. Если учебный сбор, учение, учебное занятие или учебная тревога не были проведены в полном объеме, то делается запись, поясняющая обстоятельства и объем проведенного учебного сбора, учения, учебного занятия или учебной тревоги.

  - Регистрация выполнения международных требований

- Регистрация выполнения требований СОЛАС-74 производится                в таблице «Выполнение требований конвенции СОЛАС-74» (далее – Таблица). Необходимые дополнения и подробности записываются в графе 5 судового журнала.

- В строке 1 Таблицы в графе «Дата (время) проведения, подпись» записываются дата и время закрытия, проверки механизмов и индикаторов водонепроницаемых дверей в водонепроницаемых переборках, и ставиться подпись старшего помощника капитана.

- В строке 2 Таблицы в графе «Дата (время) проведения, подпись» записываются дата и время открытия водонепроницаемых дверей в водонепроницаемых переборках, и ставиться подпись старшего помощника капитана.

- В строке 3 Таблицы в графе «Дата (время) проведения, подпись» записываются дата и время проведения еженедельных тренировках по управлению и проверкам водонепроницаемых закрытий, и ставиться подпись старшего помощника капитана.

- В строке 4 Таблицы в графе «Дата (время) проведения, подпись» записываются дата и время закрытия перед выходом судна из порта всех отверстий наружного контура, которые в рейсе должны быть закрыты и/или дата и время проверки приводов, систем и устройств, которые должны быть проверены перед выходом судна в рейс, и ставиться подпись старшего помощника капитана.

- В строке 5 Таблицы в графе «Дата (время) проведения, подпись» записываются дата и время проведения учебных тревог по борьбе с пожаром,            и ставиться подпись старшего помощника капитана.

- В строке 6 Таблицы в графе «Дата (время) проведения, подпись» записываются дата и время проведения учений по оставлению судна (учебная шлюпочная тревога) и ставиться подпись старшего помощника капитана.

- В строке 7 Таблицы в графе «Дата (время) проведения, подпись» записываются дата и время проведения тренировок с надувными спасательными плотами, и ставиться подпись старшего помощника капитана.

- В строке 8 Таблицы в графе «Дата (время) проведения, подпись» записываются дата и время спуска на воду и маневрировании на воде дежурных шлюпок с расписанной на них командой по тревоге «Человек за бортом»                   и ставиться подпись старшего помощника капитана.

- В строке 9 Таблицы в графе «Дата (время) проведения, подпись» записываются дата и время проведения учения по переходу на аварийное управление рулем, и ставиться подпись старшего помощника капитана.

# Footnotes

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001 № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1),      ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007,  № 46, ст. 5557,   № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1,  ст. 30, № 29 ст. 3625; 2010, № 27 ст. 3425, № 48 ст. 6246.

Постановление Совета Министров СССР от 02 ноября 1979 г. № 975 «О принятии СССР Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года» (Сборник постановлений Совета Министров СССР, 1979,   ноябрь, с.4);

Постановление Совета Министров СССР от 02 апреля 1981 г. № 319 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года» (Сборник постановлений Совета Министров СССР, 1978, апрель, с. 5);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 г. № 456 «О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1988 года к Международной конвенции по охране  человеческой  жизни на море 1974 года» (Собрание законодательства Российской Федерации 2000, № 26, ст. 2768).