ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства Российской Федерации

от _______________ № _______

Характеристики участка

автомобильной дороги общего пользования

федерального значения М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж,

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на обходе г. Ефремов (км 287+800 – км 321+300) в Тульской области, используемого

на платной основе

1. Начальный и конечный пункты: км 287+800 – км 321+300

2. Перечень пересечений с другими автомобильными дорогами и примыканий к другим автомобильным дорогам:

- пересечение с участком автомобильной дороги V категории «Турдей – Красовка»;

- пересечение с участком автомобильной дороги IV-V категории 
«М-4 «Дон» – Непрядва», «М-4 «Дон» – Куркино»;

- пересечение с участком автомобильной дороги V категории 
«Б. Плоты - поле»;

- отмыкание обхода г. Ефремов от существующей автомобильной дороги II ÷ III категории М-4 «Дон»;

- пересечение с участком автомобильной дороги IV категории «Ефремов – Овсянниково»;

- пересечение с участком автомобильной дороги III категории «Данков – Ефремов»;

- примыкание обхода г. Ефремов к существующей автомобильной дороге II ÷ III категории М-4 «Дон».

3. Технические характеристики участка автомобильной дороги:

| - категория | I-Б |
| --- | --- |
| - число полос движения, шт. | 4 |
| - ширина земляного полотна, м | 27,5 |
| - ширина проезжей части, м | 7,5×2 |
| - ширина разделительной полосы, м | 5 |
| - тип дорожной одежды | капитальный |
| - вид покрытия | асфальтобетон |
| - расчетные нагрузки | А-11; А-14; НК80 и 115 Кн |
| - мосты и путепроводы, шт./м | 20/2230,10 |
| - развязка в разных уровнях, шт. | 7 |

4. Протяженность, км. 		 		     35,8

5. Характеристики участка автомобильной дороги, по которому осуществляется альтернативный бесплатный проезд транспортных средств:

| - маршрут | Чернятино – Покровка – Пушкари |
| --- | --- |
| - протяженность, км | 33,5 |
| - категория | I-III |
| - число полос движения, шт | 2 ÷ 3 |
| - ширина земляного полотна, м | 15 ÷ 20 |
| - ширина проезжей части, м | 7,5 ÷ 11,0 |
| - ширина разделительной полосы, м | - |
| - тип дорожной одежды | капитальный |
| - вид покрытия | асфальтобетон |
| - расчетные нагрузки | А-11, НК-80; 80/30 |
| - мосты, шт./м | 3/208,89 |
| - развязка в разных уровнях, шт. | - |

6. Срок использования участка автомобильной дороги на платной основе: бессрочно.