|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от ________________ № _____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Приморск

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Приморск (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее – Закон о морских портах), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г.          № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним)  (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Приморск (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правил плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен у северо-восточного берега пролива Бьеркезунд Финского залива Балтийского моря.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 г. № 1244-р).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации для международного морского грузового сообщения).

- Морской порт является замерзающим. Ледокольная проводка судов в морском порту осуществляется в соответствии с главой VIII Общих правил и настоящими Обязательными постановлениями.

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов.

Операции по постановке судов на якорь и снятию их с якоря, швартовные операции судов осуществляются с разрешения капитана морского порта.

- Регулирование движения судов на акватории морского порта и проведение операций, указанных в пункте 10 настоящих Обязательных постановлений, осуществляется службой управления движением судов (далее – СУДС).

# Сведения о фарватерах акватории морского порта, рекомендованных путях и глубинах акватории морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

# Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

# Сведения о каналах очень высокой частоты (далее – ОВЧ) морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

# Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Движение судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с суточным графиком расстановки и движения судов в морском порту по фарватерам и рекомендованным путям, сведения о которых приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт специализируется на перегрузке нефти и нефтепродуктов (3 класс опасности Международной морской организации (далее – ИМО), а также осуществляет грузовые операции с иными видами грузов согласно назначению причалов, сведения о которых приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Под погрузку нефти и нефтепродуктов в морском порту принимаются исключительно нефтяные танкеры с двойным корпусом и двойным дном, предусмотренные требованиями Приложения I к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года ).

- В морском порту пассажирские операции не осуществляются.

- В морском порту осуществляется снабжение судов продовольствием, бункером, пресной водой, приём с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора за исключением отходов 1 и 2 класса опасности.

- В морском порту осуществляется обязательное буксирное обеспечение швартовных операций с судами, за исключением судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся исключительно на  акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота), и обязательное буксирное сопровождение нефтяных танкеров.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций  с судами в морском порту и для обеспечения буксирного сопровождения нефтяных танкеров приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При льдообразовании на акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

- Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт входит в зону действия морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

Сведения о местонахождении и радиусах действия береговых станций морского района А1 ГМССБ приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с пунктами  47 – 48, 50 - 51 Общих правил по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- Движение судов, следующих в морской порт и из морского порта, осуществляется по Приморскому фарватеру № 5а, юго-восточному фарватеру № 5 и рекомендованным путям № 1 и 2.

- Движение судов по Приморскому фарватеру № 5а двустороннее. Суда, следующие по Приморскому фарватеру № 5а пользуются преимущественным правом движения по отношению к судам, следующим другими фарватерами, рекомендованными путями.

- Движение судов по Приморскому фарватеру № 5а на акватории морского порта осуществляется со скоростью не более 10 узлов.

- В случае необходимости суда, следующие в морской порт, ожидают разрешения на движение на якорной стоянке № 10 к востоку от острова Сескар или на якорной стоянке № 16 к востоку от острова Гогланд.

- При необходимости движения в непосредственной близости (менее 1 кабельтова) от судов, стоящих у причалов и на якоре, мест проведения подводных и водолазных работ следует уменьшать скорость до минимальной, обеспечивающей управляемость судна.

- При видимости менее 5 кабельтовых на акватории морского порта движение судов и швартовные операции с судами не допускаются.

При видимости менее 5 кабельтовых на акватории морского порта допускается движение судов портового флота для участия в аварийно-спасательных операциях.

Суда портового флота, спортивные и прогулочные суда, другие суда вместимостью менее 500 должны следовать безопасными маршрутами движения, не создавая помех движению танкеров.

- Спортивным, прогулочным судам, другим судам вместимостью менее 500, за исключением судов портового флота, при движении на акватории морского порта не разрешается:

подход к судам, стоящим на якоре или у причалов морского порта;

подход к причалам нефтеналивного терминала морского порта;

плавание при скорости ветра более 15 метров в секунду;

плавание в районах якорных стоянок, создающее помехи судам;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от них;

постановка на якорь на фарватерах и вблизи от них.

- Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории морского порта и на подходах к нему  действует  Региональная служба управления движением судов Восточной части Финского залива (далее - РСУДС).

Граница входа судов в зону действия  РСУДС проходит по меридиану 26°30,0' восточной долготы, позывной «Петербург-Трафик», канал связи 74 ОВЧ.

- РСУДС действует как СУДС морского порта на акватории, включающей в себя акваторию пролива Бьёркезунд к югу от параллели 60°25' северной широты, а также акваторию Финского залива, ограниченную дугой окружности с центром в точке с координатами 60°20,25' северной широты и 028°43,23' восточной долготы, описанной радиусом 16,5 мили, между радиусами, проведенными по направлениям 130° и 225°.

- Границей перехода судов, следующих из зоны действия РСУДС, позывной «Петербург - Трафик», в зону действия СУДС морского порта, позывной «Приморск - Трафик», являются линии соединяющие точки с координатами: 60°07,6' северной широты, 028°29,8' восточной долготы и 60°07,6' северной широты, 028°31,0' восточной долготы и точки с координатами: 60°05,8' северной широты, 028°58,6' восточной долготы и 60°09,6' северной широты, 029°08,4' восточной долготы.

- Связь с СУДС морского порта осуществляется на  каналах ОВЧ,  приведенных в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Суда, входящие в морской порт, при пересечении границы перехода между РСУДС и СУДС морского порта, получают разрешение РСУДС на прекращение радиовахты на канале 10 ОВЧ, позывной «Петербург-Трафик» и устанавливают связь с СУДС морского порта на канале 68 ОВЧ, позывной «Приморск-Трафик».

- Суда, выходящие из морского порта, при пересечении границы перехода между СУДС морского порта и РСУДС получают разрешение СУДС морского порта на прекращение радиовахты на канале 68 ОВЧ, позывной «Приморск-Трафик», и устанавливают связь с РСУДС на канале 10 ОВЧ, позывной «Петербург-Трафик».

- Плавание в зоне действия СУДС  морского порта при отсутствии связи судна с СУДС не допускается.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках     № 6, № 6а, у причалов морского порта.

- В условиях льдообразования место стоянки судов без отдачи якоря на акватории морского порта  вне якорных стоянок определяется капитаном морского порта.

- Не допускается стоянка несамоходных плавучих средств без экипажа и обеспечивающих буксиров.

- У причалов № Р1, Р3 допускается стоянка судов не более чем в два корпуса.

- При стоянке нефтяного танкера у причала на баке и  корме с морского борта стальные буксирные тросы с заплетенными огонами должны быть приспущены до воды и закреплены.

- Швартовка к нефтяному танкеру, стоящему у нефтеналивного причала, допускается для осуществления бункеровочных операций или приема судовых отходов и сточных вод.

- При швартовке нефтяных танкеров сближение с причалом должно осуществляться при помощи буксиров, параллельно причалу, скорость сближения должна составлять не более 5 сантиметров в секунду.

- Швартовка судов и плавсредств к эстакаде причалов нефтеналивных терминалов не допускается.

- Перетяжка нефтяных танкеров вдоль причала на швартовых не допускается.

- Подход и швартовка судов к причалам морского порта запрещается:

при ветрах южных направлений (юго-восточные, южные, юго-западные) в секторе 140о-230о при скорости ветра более 15 метров в секунду;

при ветрах иных направлений в секторе 230о-140о  при скорости ветра более 18 метров в секунду.

- Подход и швартовка судов к причалу № 4 разрешается при скорости ветра не превышающей 15 метров в секунду.

49. Отшвартовка судов и отход от причалов разрешается при скорости ветра не превышающей 20 метров в секунду.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, стоящие на якоре на акватории морского порта и у причалов морского порта несут постоянную радиовахту на рабочем канале 68 ОВЧ и резервном канале 13 ОВЧ.

- При ледокольной проводке судов используется канал ОВЧ, назначенный капитаном ледокола.

- Сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, доводятся до сведения мореплавателей капитаном морского порта.

- Сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- На акватории морского порта действует морской район А1 ГМССБ. Центр управления связью ГМССБ (далее - ЦУС ГМССБ) находится в Санкт-Петербурге.

- Связь с судами в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается базовой станцией «Большой порт Санкт-Петербург», канал 70 ОВЧ цифрового избирательно вызова, MMSI-002733700; дежурный канал 16 ОВЧ, позывной «Петербург-Радио-1», рабочий канал 71 ОВЧ, резервные каналы 24, 26 и 27 ОВЧ.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора за исключением отходов 1 и 2 класса опасности.

- На акватории морского порта не допускается сброс балластных вод, за исключением изолированного балласта.

- Допускается сброс изолированного балласта на акватории морского порта, если он принят в Балтийском или Северном морях, о чем в судовом журнале содержится соответствующая запись.

- В случае разлива нефти или нефтепродуктов на судне либо на акватории морского порта в районе осуществления операций по сливу-наливу нефти или нефтепродуктов указанные операции прекращаются, принимаются меры по локализации разлива нефти или нефтепродуктов в соответствии с планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Информация о загрязнении акватории незамедлительно доводится до капитана морского порта на канале 68 ОВЧ и включает в себя:

сведения о времени обнаружения разлива нефти или нефтепродуктов;

гидрометеоусловиях (состояние моря, скорость и направление ветра, видимость и т.д.);

характере загрязнений и протяженности района загрязнения;

предполагаемом источнике загрязнения.

- Судам, не занятым в операции по ликвидации разлива, не допускается пересекать загрязненную акваторию.

- При прохождении вблизи района, где происходит уборка нефти или нефтепродуктов, судно снижает ход до минимального, обеспечивающего управляемость судна.

- В период летней навигации сливо-наливные и бункеровочные операции на судах осуществляются с установкой боновых заграждений.

## При силе ветра более 15 метров в секунду и (или) волнении более 1 метра сливо-наливные и бункеровочные операции осуществляются без установки боновых заграждений, но при наличии вблизи причала дежурного судна (буксира), оснащенного средствами ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится для проведения противоэпидемиологических мероприятий на якорную стоянку № 6.

- Сведения о глубинах акватории морского порта и технических возможностях морского порта в части приема судов

- Морской порт принимает суда длиной до 307 метров, шириной до 55 метров и с осадкой до 15,85 метров.

- Сведения о глубинах акватории морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям. Сведения о глубинах у причалов морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно или по мере их изменения.

- Сведения о переработке опасных грузов

- Место швартовки судна относительно стендеров нефтеналивного причала определяется оператором морского терминала.

Капитан судна обеспечивает контроль за натяжением швартовных концов.

- При появлении угрозы повреждения стендеров грузовые операции прекращаются и стендеры отсоединяются.

- Выполнение операций по наливу  нефти и нефтепродуктов у причалов № 1 - 4,  № 8 - 9 допускается при скорости ветра не более 22 метров в секунду.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов в морском порту, ограничения для судов по режиму ледового плавания, а также периода ледокольной проводки судов устанавливаются капитаном морского порта в соответствии с пунктом 172 Общих правил.

- Ледокольная проводка осуществляется по Приморскому фарватеру № 5а или по рекомендованным путям № 1 и 2.

- В зависимости от фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и с учетом ее развития, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В период ледокольной проводки судов суточный график движения и расстановки судов в морском порту согласуется капитаном морского порта  со Штабом ледовых операций (далее – Штаб). Штаб осуществляет планирование и управление  движением судов и работой ледоколов на акватории морского порта и подходах к нему.

- В период ледокольной проводки судов, до подхода судна к причалу, участок акватории у причала, необходимый для швартовки судна, должен быть очищен ото льда оператором причала.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указывается:

тип, название судна;

местонахождение судна;

характер угрозы;

источник получения информации об угрозе;

предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке акций диверсионно-террористического характера, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на каналах 9 и 68 ОВЧ, а также используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- На канале 68 ОВЧ передаются:

оповещения капитана морского порта о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна;

оповещения лиц командного состава, ответственных за охрану судна, и должностных лиц портовых средств, ответственных за охрану, о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств капитаном морского порта.

Оповещения и подтверждения получения указанных оповещений осуществляются незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется по мере её поступления.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также предупреждений о неблагоприятных явлениях капитанам судов, находящихся на акватории морского порта и подходах к нему, производится на канале 68 ОВЧ, резервном канале 13 ОВЧ и береговым службам всеми доступными средствами связи.

- Передача гидрометеорологической и навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС морского порта, осуществляется СУДС морского порта на рабочем канале 68 ОВЧ, резервном канале 13 ОВЧ.

- Суда подтверждают получение особо важных сообщений и предупреждений о неблагоприятных явлениях незамедлительно с момента получения.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п.12, 13, 61)

Сведения о фарватерах на акватории морского порта, рекомендованных путях и глубинах акватории морского порта

| Наименование | Расположение | Длина и ширина | Глубины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приморский фарватер № 5а | Первый участок: 60 06,15' северной широты и 28° 27,00' восточной долготы; Направление: 60,4- 240,4 Второй участок: 60° 10,70' северной широты и 28° 43,30' восточной долготы; Направление: 30- 210 Третий участок: 60° 15,40' северной широты и 28° 48,77' восточной долготы; Направление: 318- 138 | 9,3 мили; 1,0 мили 5,4 мили; 1,0 мили 3,2 мили; 0,5 – 1,0 мили | 19,2 метра (минимальная) |
| Юго-восточный фарватер № 5 | Первый участок: 60° 02,08' северной широты и 29° 03,37' восточной долготы Направление: 356- 176 Второй участок: 60° 08,40' северной широты и 28° 02,50' восточной долготы Направление: 318,8- 138,8 Третий участок: 60° 13,80' северной широты и 28° 53,00' восточной долготы Направление: 312,7- 132,7 | 6,3 мили; 0,5 мили 7,2 мили; 0,5 мили 2,1 мили; 0,5 мили |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рекомендованный путь № 1 | 60° 07,14' северной широты и 28° 20,32' восточной долготы Направление: 75 - 255 60° 09,25' северной широты и 28° 36,10' восточной долготы | 8,1 мили; 0,82 мили _____ |  |
| Рекомендованный путь № 2 | Первый участок: 60° 06,42' северной широты и 28° 30,00' восточной долготы Направление: 81,2- 261,2 Второй участок: 60° 07,38' северной широты и 28° 42,44' восточной долготы Направление: 41,3- 221,3 Третий участок: 60° 10,78' северной широты и 28° 48,45' восточной долготы Направление: 0- 180 60° 14,15' северной широты и 28° 48,45' восточной долготы | 6,3 мили; 0,82 мили 4,5 мили; 1,0 мили 3,4 мили; 0,97 мили _____ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 12, 14, 61)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение центра причала (географические координаты) | Технические характеристики | Назначение причала / классы ИМО опасности грузов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота | длина причала (метров) | глубина (проектная) у причала (метров) | параметры расчетного судна |  |
|  |  |  |  |  | дедвейт (тонн) | Длина наибольшая (метров) | ширина (метров) | осадка в грузу (метров) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| № 1 | 60°20,02' | 028°42,58' | 375,1 | 17,8 | 150000 | 307,0 | 55,0 | 15,85 | Нефтеналивной погрузка сырой нефти |
| № 2 | 60°19,89' | 028°42,90' | 375,1 | 17,8 | 150000 | 307,0 | 55,0 | 15,85 | Нефтеналивной погрузка сырой нефти |
| № 3 | 60°20,14' | 028°41,99' | 432,5 | 17,8 | 150000 | 307,0 | 55,0 | 15,85 | Нефтеналивной перегрузка сырой нефти, нефтепродуктов |
| № 4 | 60°20,18' | 028°42,00' | 414,75 | 17,8 | 150000 | 307,0 | 55,0 | 15,85 | Нефтеналивной перегрузка сырой нефти, нефтепродуктов |
| № 5 | 60°20,26' | 028°42,52' | 89,10 | 7,48 | 7000 | 116,0 | 16,0 | 6,2 | Стоянка судов портового флота |
| № 6 | 60°20,09' | 028°43,05' | 136,9 | 7,48 | 7000 | 116,0 | 16,0 | 6,2 | Стоянка судов портового флота |
| № 7 | 60°20,06' | 028°43,13' | 31,3 | 5,68 | 200 | 25,0 | 8,3 | 3,8 | Стоянка судов портового флота |
| № 8 | 60°19,22' | 028°44,02' | 353,0 | 16,9 | 47083 | 200 | 32,2 | 12,2 | Нефтеналивной погрузка светлых нефтепродуктов |
| № 9 | 60°19,22' | 028°44,08' | 344,38 | 14,0 | 47083 | 200 | 32,2 | 9,5 | Нефтеналивной погрузка светлых нефтепродуктов |
| № 10 | 60°19,54' | 028°44,26' | 261,3 | 7,48 | 1142 | 39,9 | 12,48 | 4,5 | Стоянка судов портового флота |
| № Р1 | 60°21,24' | 028°37,80' | 80,0 | 4,0 |  |  |  | 3,0 | Грузовой грузовые операции с рыбопродуктами, генеральными грузами |
| № Р2 | 60°21,24' | 028°37,80' | 15,0 | 4,0 |  |  |  | 3,0 | Судоподъемный слип |
| № Р3 | 60°21,24' | 028°37,80' | 72,0 | 4,0-6 |  |  |  | 3,0 | Грузовой грузовые операции с рыбопродуктами, генеральными грузами |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

# к Обязательным постановлениям

# (п.12)

Сведения о каналах очень высокой частоты морского порта

| Службы морского порта | Каналы | Позывной |
| --- | --- | --- |
|  | рабочий | резервный |  |
| Государственный портовый контроль в морском порту | 09 | 67 | Приморск-Портконтроль |
| РСУДС | 74 | 10 | Петербург-Трафик |
| СУДС морского порта | 68 | 13 | Приморск-Трафик |
| МСКЦ «Санкт-Петербург» | 16, 71 | 26, 27 | Петербург-Радио-1 |
| Диспетчерская оператора морского специализированного терминала по перевалке сырой нефти | 28, 71 | 69 | Приморск-Терминал |
| Диспетчерская оператора морского терминала по перевалке светлых нефтепродуктов | 74 | - | Приморск-Диспетчер БТС |
| Лоцманская организация | 15, 17 | - | Приморск-Пайлот |
| Штаб ледокольных операций | 09 | - | Петербург-Радио-5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

# к Обязательным постановлениям

# (п.12)

# Сведения о якорных стоянках морского порта

Якорные стоянки на акватории морского порта ограничены прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

Якорная стоянка № 6 (наименьшая глубина 18 метров, грунт - ил, песок):

№ 1 60°20,60' северной широты 28°40,50' восточной долготы;

№ 2 60°20,00' северной широты 28°41,57' восточной долготы;

№ 3 60°19,60' северной широты 28°43,00' восточной долготы;

№ 4 60°19,24' северной широты 28°41,95' восточной долготы;

№ 5 60°20,30' северной широты 28°39,60' восточной долготы,

Якорная стоянка № 6а (наименьшая глубина 20 метров, грунт - ил, песок):

№ 1 60°18,00' северной широты 28°44,77' восточной долготы;

№ 2 60°18,43' северной широты 28°44,42' восточной долготы;

№ 3 60°18,43' северной широты 28°45,17' восточной долготы;

№ 4 60°18,00' северной широты 28°45,68' восточной долготы.

Якорная стоянка № 16 (наименьшая глубина 21 метр, грунт - ил или песок):

№1 60° 00,90' северной широты 27° 02,20' восточной долготы;

№ 2 60° 01,80' северной широты 27° 02,20' восточной долготы;

№ 3 60° 01,80' северной широты 27° 04,00' восточной долготы;

№ 4 60° 00,90' северной широты 27° 04,00' восточной долготы,

Якорная стоянка № 10 (наименьшая глубина 15 метров, грунт - мелкий песок):

№ 1 60° 00,00' северной широты 28° 26,00' восточной долготы;

№ 2 60° 02,00' северной широты 28° 26,00' восточной долготы;

№ 3 60° 02,00' северной широты 28° 30,00' восточной долготы;

№ 4 60° 00,00' северной широты 28° 30,00' восточной долготы.

В зимнее время стоянка танкеров на якорной стоянке № 10 из-за дрейфа льда не допускается.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

# к Обязательным постановлениям

# (п. 17)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами  в морском порту и буксирного сопровождения танкеров

| Дедвейт судна | Минимальное количество буксиров и их мощность |
| --- | --- |
|  | Швартовка | Отшвартовка | Буксирное сопровождение |
| Причалы № 1, 2, 3, 4, 8, 9 |
| более 150000 тонн | 2 × 3700 киловатт и 2 × 2600 киловатт | 2 × 3700 киловатт и 2 × 2600 киловатт | 1 × 3700 киловатт |
| 100000-150000 Тонн | 2 × 3700 киловатт и1× 2600 киловатт | 2 ×3700 киловатт и 1 × 2600 киловатт | 1 × 3700 киловатт |
| 50000-100000 Тонн | 1 ×3700 киловатт и 2 × 2600 киловатт | 1× 3700 киловатт и 2 × 2600 киловатт | 1 × 3700 киловатт |
| 10000-50000 тонн | 2 × 2600 киловатт | 2 × 2600 киловатт | 1 × 2600 киловатт |
| 500-10000 тонн | 1 × 2600 киловатт | 1 × 2600 киловатт | 1 × 2600 киловатт |
| Причалы № 5, 6, 7, 10) |
| более 500 | 1 ×880 киловатт | 1 × 880 киловатт | _ |
| Причалы № Р1 и Р3 |
| 500-1000 тонн /несамоходные суда, плавкраны/ | 1 × 880 киловатт и осадкой не более 3 метров | 1 × 880 киловатт и осадкой не более 3 метров | _ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п.18, 68)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта

| Ледовая обстановка | Суда, которым не рекомендовано плавание во льдах | Суда, которые могут проводиться ледоколами и осуществлять самостоятельное плавание по рекомендациям ледоколов |
| --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Без ледового класса | Суда с ледовым классом Ice1 и выше |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда без ледового класса и с ледовым классом Ice1 и мощностью судовой энергетической установки менее 1 470 киловатт | Суда с ледовым классом Ice2 и выше |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда без ледового класса и с ледовым классом Ice1, Ice2 и мощностью судовой энергетической установки менее 2 600 киловатт | Суда с ледовым классом Ice3 и выше |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда без ледового класса и с ледовым классом Ice1, Ice2, Ice3 | Суда с ледовым классом Arc4 и выше |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 19)

Сведения о местонахождении и радиусах действия береговых станций морского района А1 ГМССБ

| № п/п | Название станции | Координаты | Радиус действия (морские мили) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Широта северная | Долгота восточная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Береговые станции морского района А1 ГМССБ в восточной части Финского залива |
| 1. | Береговая радиостанция Санкт-Петербург (центр управления связью) | 59° 53′ | 30° 13′ | 27 |
| 2. | Береговая радиостанция Горки | 59° 48′ | 28° 30′ | 32 |
| 3. | Береговая радиостанция Приморск | 60° 20′ | 28° 43′ | 25 |
| 4. | Береговая радиостанция Высоцк | 60° 35′ | 28° 33′ | 32 |
| 5. | Береговая радиостанция Гогланд | 60° 01′ | 27° 00′ | 20 |

# Footnotes

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313.

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246.

)  Приказ Минтранса России № 140 от 20 августа 2009 г. «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 35 ст. 4302; 2010, № 50, 6757.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.07.2001 г. № 904-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 3045).

## )  Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. N 947 "О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года".

) За исключением судов портового флота