УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от __________ № ___________

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

- В приложении № 2 к подпрограмме "Морской транспорт" паспорт инвестиционного проекта, касающегося строительства линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт, изложить в следующей редакции:

| «41. Строительство линейных дизельных ледоколов |
| --- |
| Описание | - | строительство линейного дизель-электрического ледокола класса Российского морского регистра судоходства Icebreaker8 АUT2 с мощностью на гребных валах около 25 МВт, ледопроходимостью не менее 2 м, осадкой до 8,5 м и шириной корпуса не менее 28 м строительство 3 линейных ледоколов типа ЛК-16, с двумя полноповоротными рулевыми колонками мощностью 2х8 МВт, ледопроходимостью более 1 м, шириной 27,5 м, осадкой – 8,5 м. |
| Цели и основные задачи | - | обеспечение ледокольной проводки судов в замерзающих неарктических морях; работа в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов по трассе Северного морского пути, в том числе на мелководных арктических участках, обеспечение выгрузки судов на припай, буксировка судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, оказание помощи судам и выполнение аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде; |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | строительство 1 ледокола мощностью 25 МВт предусматривается для замены списываемого ледокола "Ермак", с целью дальнейшего обеспечения проводки судов, выполнения вспомогательных операций и обеспечения безопасности мореплавания в летне-осенний период - в западном районе Арктики, эпизодически - в восточном районе Арктики; в зимне-весенний период - в Балтийском море, эпизодически - в Белом море; строительство 3 линейных ледоколов мощностью 16 МВт для обеспечения проводок в Балтийском море крупнотоннажных судов, осуществляющих вывоз наливных и навалочных грузов из российских портов. |
| Этапы и сроки реализации | - | строительство - 2010 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования – 11 835,8 млн.рублей за счет средств федерального бюджета» |

- В приложении № 3 к подпрограмме "Морской транспорт":

2.1 Позицию, касающуюся строительства линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт задачи «Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта» раздела II «Капитальные вложения», изложить в следующей редакции:

| «Строительство линейных дизельных ледоколов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 11 835,8 | 2 619,9 | 2 631,0 | 1 900,0 | 1 600,0 | 2 484,9 | 600,0» |

2.2 Позицию, касающуюся реконструкции учебных городков г. Санкт-Петербург: № 1 (о. Васильевский, Косая линия, д. 15-а); № 2  (пр. Заневский, д. 5); № 3 (о. васильевский, 21 линия, д. 14); строительство Морского колледжа (пр. Большой Смоленский, д. 36) задачи «Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта» раздела II «Капитальные вложения», изложить в следующей редакции:

| «Реконструкция учебных городков № 1 (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а); № 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 5); № 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 14); строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 36) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 5 400 | 45 | 309 | 200 | 1 750 | 1 956 | 1 140» |