ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса России

от ________________ № ____

Изменения в приказ Министерства транспорта Российской Федерации

от 08 января 1997 г. № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»

1. Пункт 3 Приказа исключить.

2. В Положении об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами:

1)  в пунктах 1.5 и 2.3.3 слова «Российской транспортной инспекции» исключить;

2) пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих функции по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения»;

3) пункт 1.4 исключить;

4) дополнить пункт 4.2 Положения абзацем следующего содержания:

«Регулярное автобусное движение на участках дорог V категории может быть организовано в целях осуществления специальных автобусных перевозок на подъездах к сельским населенным пунктам автобусами, относящимися к категории автотранспортных средств M2, при наличии на участках таких дорог типа дорожной одежды не ниже «Переходного» в соответствии с пунктом 7.4 СНиП 2.02.05-85 «Автомобильные дороги», утвержденных Постановлением Госстроя СССР от               17 декабря 1985 г. № 233, ширины проезжей части не менее 4,5 метров, а также карманов для разъезда транспортных средств встречного и попутного направления движения, с соблюдением соответствующих правил безопасности дорожного движения и требований безопасности, предъявляемым к транспортным средствам, обеспечивающим данные перевозки»;

5) пункт 4.6. изложить в следующей редакции:

«Выбор местоположения автобусных остановок производится по результатам обследования автобусных маршрутов перед их открытием комиссией, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по территории которого проходит открываемый маршрут, и согласованию с владельцами автомобильных дорог, а также в соответствии с требованиями действующих нормативных и правовых документов.

Устройство автобусных остановок, а также их содержание осуществляется владельцами автомобильных дорог, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.»;

6) пункт 4.15 изложить в следующей редакции:

«Обследование автобусных маршрутов перед их открытием проводится комиссией, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по территории которого проходит открываемый маршрут.

При необходимости, комиссия может принять участие в ежегодной весенне-летний комплексной проверке технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, которая проводится подразделениями ГИБДД ГУ МВД России (пункт 10.2 Приказа МВД России от 8 июня 1999 г. № 410)»;

7) пункт 4.16 изложить в следующей редакции:

«Возможность открытия маршрута определяется на основании утвержденного Акта обследования маршрута, по результатам которого составляются перечень предложений по проведению мероприятий, направленных на улучшение условий движения, перечень и схема аварийноопасных участков и участков, со сложными геометрическими параметрами автомобильной дороги»;

8) пункт 4.17 исключить;

9) пункт 4.18 изложить в следующей редакции:

«Акт обследования маршрута передается органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по территории которого проходит открываемый маршрут, для принятия решения об открытии нового автобусного маршрута и принятия мер по совершенствованию организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения. Копия Акта обследования маршрута направляется владельцам автомобильных дорог для проведения необходимых мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках открытия нового автобусного маршрута, а при необходимости, и в другие заинтересованным организации и ведомства».