ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса России

от  _______________ №____

И з м е н е н и я

в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2009 г. 
№ 128 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка 
и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2009 г., регистрационный 
№ 14645) с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 242 (зарегистрирован 
Минюстом России 2 февраля 2010 г., регистрационный № 16191), 
от 22 ноября 2010 г. № 263 (зарегистрирован Минюстом России 
20 декабря 2010 г., регистрационный № 19244)

В пункте 4 приказа:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«абзац второй и третий пункта 4.20, пункты 5.75, 5.76 и 5.78 вступают в силу
с 1 января 2012 г.;

дополнить абзацем пятым в следующей редакции:

«абзац четвертый пункта 4.20 вступает в силу с 1 января 2014 г.».

В Федеральных авиационных правилах:

### 1) абзац пятый пункта 3.3:

### после слов «а также о прекращении полета и возвращении на аэродром» дополнить словами «уходе на второй круг и (или) запасной аэродром»;

### дополнить словами «В этих случаях решение КВС не может быть оспорено 
и к нему не могут быть применены меры воздействия;»;

2) в пункте 4.20:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«самолеты с газотурбинными двигателями, максимальная взлетная масса которых превышает 15000 кг или на борту которых разрешен провоз более 
30 человек, при полетах в условиях сокращенных интервалов эшелонирования (RVSM) должны быть оборудованы бортовой системой предупреждения столкновений (БСПС);»;

дополнить абзацами четвертым и пятым в следующей редакции:

«Воздушные суда, выполняющие полеты в воздушном пространстве классов 
А или С, должны иметь приемоответчик, передающий данные о барометрической высоте и соответствующий положениям тома 4 Приложения 10 к Конвенции 
о международной гражданской авиации.

При возможности использования приемоответчика в нескольких режимах, приемоответчик устанавливается в режим, обеспечивающий взаимодействие 
с БСПС (режим «RBS»).»;

3) пункт 5.7 после абзаца первого дополнить абзацами в следующей редакции:

«Программа анализа полетных данных включает в себя:

сбор данных бортовых средств объективного контроля, выполненных воздушным судном полетов, и анализ полученной информации;

сбор данных, полученных от авиационного персонала по вопросам безопасности полетов.

Выявленные при выполнении программы анализа полетных данных отклонения от требований эксплуатационной документации воздушного судна 
и настоящих Правил, а также отказы авиационной техники подлежат обязательной регистрации эксплуатантом для осуществления профилактических мероприятий 
по предотвращению авиационных происшествий.»;

4) пункт 5.76 изложить в следующей редакции:

«Воздушные суда, осуществляющие полеты по ППП, с максимальной взлетной массой свыше 5700 кг, оборудуются системой предупреждения о близости земли (GPWS) с функцией оценки рельефа местности в направлении полета, автоматически предоставляющую летному экипажу воздушного судна предупреждения о потенциально опасной близости земной поверхности.»;

5) пункт 5.78 изложить в следующей редакции:

«5.78. Самолеты с газотурбинными двигателями, у которых максимальная взлетная масса свыше 5700 кг или на борту которых разрешена перевозка более 
19 человек при выполнении полетов в условиях сокращенных интервалов эшелонирования (RVSM), должны быть оборудованы бортовой системой предупреждения столкновений (БСПС).».