УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минтранса России

от _______________ №_____

ПРАВИЛА

категорирования автомобильных тоннелей по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов

## I. Общие положения

  - Правила категорирования автомобильных тоннелей по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (далее – Правила), подготовлены в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации» и от 30 июля 2004 г. № 398 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта».

## 2. Настоящие Правила устанавливают порядок категорирования автомобильных тоннелей по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов в соответствии с разделом 1.9.5 Приложения А и разделом 8.6 приложения В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (далее - ДОПОГ) в целях обеспечения необходимых конструкционных, технических и организационных мер, направленных на повышение транспортной безопасности.

## 3. Решение о категорировании автомобильного тоннеля по видам ограничения движения в нем автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, принимается Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и (или) территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее – территориальный орган Ространснадзора).

## II. Категорирование автомобильных туннелей по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов

## 4. Основными задачами категорирования автомобильных тоннелей по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (далее – автомобильные тоннели), является отнесение территориальным органом Ространадзора автомобильных туннелей к одной из категорий.

## 5. Определение категорий автомобильных тоннелей установленных ДОПОГ, основывается на существовании трех основных видах опасности, которые могут привести к многочисленным жертвам или причинить серьезный ущерб конструкции туннеля:

## - взрыв;

## - выброс токсичного газа или летучей токсичной жидкости;

## - пожар.

# 6. Автомобильные тоннели в соответствии с ДОПОГ подразделяются на пять категорий.

# Категория тоннелей А:

# Перевозка опасных грузов не ограничена.

# Категория В:

# Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву.

# Категория тоннелей С:

# Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву или выбросу большого количества токсичного вещества.

# Категория тоннелей D:

# Ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву, выбросу большого количества токсичного вещества или крупному пожару.

# Категория тоннелей Е:

# Ограничение на перевозку всех опасных грузов, кроме опасных грузов под номером ООН: 2919, 3291, 3331, 3359 и 3373.

## 7. Определение соответствия автомобильного тоннеля категории, установленной ДОПОГ, обеспечивается лицом, которому автомобильный тоннель принадлежит на праве собственности или ином законном основании.

## 8. Категории автомобильного тоннеля должна отвечать требованиям, установленным ДОПОГ.

## 9. По результатам определения категории автомобильного тоннеля территориальный орган  Ространснадзора принимает решение о категорировании автомобильного тоннеля по видам ограничения движения в нем автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов.

## 10. Дорожные знаки и сигналы, предназначенные для запрещения движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные тоннели, должны устанавливаться в месте, в котором возможен выбор альтернативных маршрутов движения.

## 11. В случаи изменения характеристик автомобильного тоннеля, альтернативных маршрутов движения категория автомобильного тоннеля может быть изменена в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для присвоения категории автомобильному тоннелю.

## 12. Территориальный орган Ространснадзора информирует лицо, которому автомобильный тоннель принадлежит на праве собственности или ином законном основании о присвоении или изменении ранее присвоенной категории автомобильного тоннеля.

# Footnotes

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612, № 24, ст. 2601, № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740, № 11 (ч. 1), ст. 1029, № 17, ст. 1883, № 18, ст. 2060, № 22, ст. 2576, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 4, ст. 506, № 6, ст. 738, № 13, ст. 1558, № 18 (ч. 2), ст. 2249, № 32, ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 4361, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, ст. 652, № 11, ст. 1222, №  12, ст. 1348, № 13, ст. 1502, № 15, ст. 1805, № 25, ст. 3172, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935, № 26, ст. 3801, ст. 3804, № 32, ст. 4832, № 38, ст. 5389, № 46, ст. 6526, № 47, ст. 6660, № 48, ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3345; 2006, № 15, ст. 1612; № 41, ст. 4256, № 52, ст. 5587, 6472; 2008, № 26, ст. 3063, № 31, ст. 3743, № 46, ст. 5337, ст. 5349; 2009, № 6, ст. 738; № 13, ст. 1558;             № 18 (ч. 2), ст. 2249, № 30, ст. 3823, № 33, ст. 4081, № 36, ст. 4361; № 51, ст. 6332; 2010, № 25, ст. 3170, № 26, ст. 3350; 2011, № 10, ст. 1381, № 14, ст. 1935, № 22, ст. 3187, № 26, ст. 3804, № 38, ст. 5389.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 76 «О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 7, ст. 508).