ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу Минтранса России

от ______________ № ______

В Нормы безопасности НБ ЖТ ЦП 036-2000 «Специальный подвижной состав. Машины щебнеочистительные. Требования по сертификации» внести следующие изменения:

1. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества ремонта и содержания пути, обеспечивающие безопасность движения |
| 1. Положение пути по уровню после работы щебнеочистительной машины на прямом участке пути при ширине захвата (вырезки) не менее 5,0 м, не более | - | 25* | СТ ССФЖТ ЦП 054, п. 6.1 | Испытания |
| Показатели, связанные с обеспечением безопасности движения |
| 2. Выход отдельных частей машины за пределы габарита в сторону междупутья, мм, не более | [1], п. 3.30 | 1950* | СТ ССФЖТ ЦП 054, п.6.2 | Испытания |
| 3. Оснащенность и функционирование по предназначению: |  |  |  |  |
| - стопорных устройств грохота | - | Наличие стопорных устройств Выполнение функций по предназначению | СТ ССФЖТ ЦП 124, п.п. 6.1, 6.2 | Визуальный контроль Проверка функционирования |
| - защитных ограждений от попадания щебня под колеса и на соседний путь | - | Наличие защитных ограждений Выполнение функций по предназначению | СТ ССФЖТ ЦП 124, п.п. 6.1, 6.3 | Визуальный контроль |
| Устройства подъема и удержания рельсошпальной решетки |
| 4. Оснащенность и функционирование по предназначению: |  |  |  |  |
| - конечных выключателей максимального подъема | - | Наличие конечных выключателей Срабатывание конечных выключателей | Приложение Б, п. Б.4.1.1 | Визуальный контроль Функциональные испытания |
| - гидрозамков в системе привода гидроцилиндров | - | Наличие гидрозамков Удержание рельсошпальной решетки в фиксированном положении | Приложение Б, п. Б.4.1.2 | Визуальный контроль Функциональные испытания |
| 5. Зазор между головкой рельса и полюсной надставкой электромагнитного устройства, мм, не более | - | 1* | Приложение Б, п. Б.4.1.3 | Инструментальные измерения |
| Грохоты |
| 6. Оснащенность защитными кожухами на маховиках и вибровалах привода | РД 32.65, п. 4.6.1 | Наличие защитных кожухов | СТ ССФЖТ ЦП 124, п. 6.1 | Визуальный контроль |
| * Нормативные значения сертификационных показателей установлены настоящими Нормами» |

2. Дополнить разделами 4 и 5 в следующей редакции:

### «4. Термины и определения

В настоящих Нормах безопасности (далее – Нормы) используются термины с соответствующими определениями по ГОСТ 16504, а также приведенные ниже:

Устройства подъема и удержания рельсошпальной решетки (УП РШР) – устройства, являющиеся рабочими органами щебнеочистительной машины и служащие для удержания рельсошпальной решетки в фиксированном положении при выполнении технологических операций по вырезке и очистке засоренного щебеночного балласта.

Зона действия УП РШР – пространство, ограниченное габаритами максимального перемещения устройств удержания рельсошпальной решетки при подъеме (опускании) пути и установке их на стопорные устройства в транспортное положение».

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1. Применяемые при подготовке и проведении испытаний оборудование, вспомогательные средства и инструмент должны обеспечить безопасность использования и обслуживания, удовлетворять требованиям

ГОСТ 12.2.003.

5.2. Условия проведения сертификационных испытаний должны соответствовать требованиям безопасности движения поездов при производстве путевых работ ЦП 485 [1].

5.3. Сертифицируемый образец машины не должен иметь утечек охлаждающей жидкости, масла и топлива на путь».

3. Приложение А дополнить абзацем в следующей редакции:

«[2] ТУ2-034-0221197-011-91 Щупы. Модели 82003, 82103, 822203, 82303. Технические условия».

4. Дополнить приложением Б в следующей редакции:

«Приложение Б

(обязательное)

Нормативные значения и методы определения сертификационных

показателей

Б.1. Объект испытаний

Б.1.1. Объект испытаний - щебнеочистительная машина, оборудованная УП РШР и укомплектованная в соответствии с утверждённым проектом и представленная на испытания в установленном Органом по сертификации порядке.

Б.1.2. На испытания отбирают один образец щебнеочистительной машины с УП РШР. Конструкция, состав и технология изготовления образца должны быть такими же, как у машин данного типа, поставляемых потребителю (заказчику), а их изменение не должно влиять на сертифицируемые показатели.

Б.1.3. Отбор и передачу объекта на испытания осуществляют в порядке, установленном Органом по сертификации.

Б.1.4. При передаче щебнеочистительной машины на испытания изготовитель представляет сопроводительную и учтенную техническую документацию на машину и УП РШР по перечню, согласованному с испытательным центром,  проводящим испытания.

Б.2. Виды и последовательность проведения испытаний, определяемые характеристики

Б.2.1. Щебнеочистительную машину подвергают сертификационным испытаниям по проверке показателей качества ремонта и содержания железнодорожного пути, обеспечивающих безопасность движения и показателей, связанных с обеспечением безопасности движения на соответствие требованиям настоящих Норм.

Б.2.2. Последовательность проведения испытаний определяет ИЦ.

Б.2.3. Проверяемые сертификационные характеристики (показатели) приведены в таблице 1.

Б.3. Условия проведения испытаний

Б.3.1. Испытания УП РШР проводят в стационарном режиме на базе испытательного центра и/или при работе щебнеочистительной машины с вырезкой и очисткой балласта (или только с вырезкой балласта) в условиях, регламентированных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

## Б.4. Методы и средства проведения испытаний

Б.4.1. Оснащенность и функционирование по предназначению контролируют:

Б.4.1.1. Конечные выключатели максимального подъёма – проверкой наличия выключателей способом визуального контроля и функциональными испытаниями.

Срабатывание конечных выключателей проверяют при подъёме УП РШР в холостом режиме (без нагрузки). После срабатывания конечных выключателей движение УП РШР должно быть остановлено.

Конечные выключатели считаются выдержавшими испытания, если при максимальном подъёме, ограниченном конечными выключателями (различном для каждого типа машин), обеспечивается фиксация УП РШР стопорными устройствами в транспортном положении.

Б.4.1.2. Гидрозамки в системе привода гидроцилиндров - проверкой наличия гидрозамков способом визуального контроля и функциональными испытаниями.

Удержание рельсошпальной решетки в фиксированном положении контролируют на участке пути длиной не менее 100 м при работе машины при вырезке и очистке балласта или вырезке балласта без выплесков.

Критерием выполнения требований Норм является удержание поднятой рельсошпальной решетки в фиксированном положении на заданной высоте (по условиям эксплуатации) в течение времени работы щебнеочистительной машины на контрольном участке, в пределах точности показания (индикации) приборов, установленных на машине.

Б.4.1.3. Зазор между головкой рельса и полюсной надставкой электромагнитного устройства – путём инструментальных измерений.

Измерения проводят в стационарном режиме работы щебнеочистительной машины на смотровой канаве. УП РШР опускают в рабочее положение. Зазор измеряют с внутренней стороны колеи между головкой рельса и полюсной надставкой (в передней и задней её частях) на обеих рельсовых нитях. Измерения повторяют в каждом месте по три раза. Для оценки принимают среднеарифметическое значение величины зазора.

Б.4.2. Зазор между головкой рельса и полюсной надставкой электромагнитного устройства измеряют с помощью набора щупов модели 82203-3203 толщиной от 0,5 до 1,0 мм и длиной 200 мм, кл. 2 [2].

Допускается применять и другие средства измерений того же назначения, погрешности измерений которых не должны быть выше перечисленных в настоящем разделе.

Б.4.3. Применяемые средства измерений должны быть поверены по

ПР 50.2.006 и иметь соответствующие свидетельства.

Б.4.4. Устройства подъёма и удержания рельсошпальной решетки в составе щебнеочистительной машины считаются выдержавшими испытания, если они соответствуют предъявляемым требованиям.

Б.5. Порядок проведения испытаний

Б.5.1. Перед началом испытаний УП РШР должно быть подвергнуто процедуре приемки (идентификации, проверке его технического состояния, проверке комплектности и достаточности технической и сопроводительной документации, регистрации) с оформлением соответствующих актов ИЦ.

Б.5.2. Испытания проводят в порядке,  установленном Органом по сертификации, в соответствии с организационно-распорядительной документацией аккредитованного испытательного центра.

Б.5.3. При проведении испытаний изготовитель и эксплуатирующее машину предприятие обеспечивают исправную  работу и обслуживание машины в соответствии с техническими условиями и инструкцией по эксплуатации.

Б.5.4. Испытания УП РШР прекращают:

- при выполнении программы сертификационных испытаний в полном объёме;

- при неоднократно повторяющихся неисправностях машины или её рабочих органов, препятствующих возможности проведения сертификационных испытаний.

Б.6. Обработка данных и оформление результатов испытаний

Б.6.1. При проведении испытаний записывают в журнал произвольной формы следующие данные:

- тип и номер щебнеочистительной машины;

- тип и номер (при наличии) УП РШР;

- дату проведения испытаний;

- место проведения испытаний;

- результаты визуального контроля технического состояния и измерений.

Б.6.2. По результатам испытаний по проверке показателей, указанных в разделе Б.1, составляют протоколы в порядке и по формам, установленным в аккредитованных испытательных центрах, проводивших испытания».

5. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2 – Перечень нормативных документов (НД)

| Обозначение НД | Наименование НД | Кем утверждены Год издания | Срок действия | Номера и срок введения принятых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Оборудование производственное. Общие требования безопасности | Госстандарт России 1991 | б/о | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения | Госстандарт России 1981 | б/о | № 1-01.2004 |
| НБ ЖТ ЦП 035–99 | Специальный подвижной состав. Нормы безопасности | 1999 | б/о | № 1-06.2000 № 2-06.2001 № 3-08.2008 |
| СТ ССФЖТ ЦП 054-99 | Специальный подвижной состав. Машины щебнеочистительные. Типовая методика испытаний по проверке функциональных показателей, связанных с обеспечением безопасности движения, и показателей безопасности труда в зоне действия рабочих органов | МПС России 1999 | б/о | № 1-11.2002 |
| СТ ССФЖТ ЦП 124-2001 | Специальный подвижной состав. Машины щебнеочистительные. Типовая методика по проверке функциональных показателей, связанных с обеспечением безопасности движения и безопасности труда в зоне действия грохотов | МПС России 2002 | б/о | нет |
| РД 32. 65- 96 | Специальный подвижной состав. Нормы и требования безопасности, эргономики, санитарно-гигиенические и природоохранные. Основные положения | МПС России 1996 | б/о | № 1-10.2002» |