ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к Порядку (п. 13)

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

| Код показателя | Наименование показателя, дефекта содержания дорог | Категория автомобильной дороги | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см. Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.2 | Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. м общей площади неукрепленных обочин, не более, кв. м. (в скобках: глубина повреждения, не более, см) Срок ликвидации повреждения не более: для IА, IБ - 5 суток; для IВ, II - 6 суток; для III, IV - 7 суток | IА | Не допускается |
|  |  | IБ, IВ | 5,0 (5) | 5,0 (5) | 5,0(5) |
|  |  | II | 7,0 (7) | 7,0 (7) | 5,0(5) |
|  |  | III | 15,0 (10) | 15,0 (10) | 7,0 (7) |
|  |  | IV | 15,0 (10) | 15,0 (10) | 15,0 (10) |
|  |  | V | - |
| 1.3 | Застой воды на обочине. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ - 3 суток; для IВ, II - 4 суток; для III, IV - 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.4 | Повреждения (деформации и разрушения) укрепленных и краевых полос, на 1000 кв. м общей площади, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации повреждения не более 14 суток. (в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность, которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий) | IА | 0,3 (1,0) | Не доп. (0,5) | Не допускаются |
|  |  | IБ, IВ | 0,3(1,5) | Не доп. (1,0) |  |
|  |  | II | 1,5 (3,5) | 1,0 (2,0) |  |
|  |  | III | 2,5 (7,0) | 1,5 (3,5) |  |
|  |  | IV, V | - |
| 1.5 | Повреждения системы водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода «весенней распутицы»). Срок ликвидации повреждений, не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 1.6 | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах. Срок ликвидации таких съездов устанавливается Заказчиком | Для всех категорий | Не допускаются |
| 1.7 | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, встречающиеся чаще, чем через м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ, IВ - 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | IА | 100 | 200 | Не допускаются |
|  |  | IБ, IВ, II, III, IV, V |  |  | 300 |
| 1.8 | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода. Срок ликвидации дефектов для всех категорий не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.9 | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ - 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток. Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.10 | Превышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений не более, ‰. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ - 10 суток; для IВ, II - 12 суток; для III, IV, V - 14 суток | IА, IБ, IВ | 10 |
|  |  | II | 15 | 10 | 10 |
|  |  | III | 20 | 15 | 10 |
|  |  | IV, V | 30 | 20 | 15 |
| 1.11 | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода: приближающегося поезда (на железнодорожных переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса), в зоне треугольника видимости на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне (менее: 600 м для IБ, IВ; 300 м для II; 250 м для III, IV, V категорий автомобильных дорог). Срок ликвидации дефекта не более 2 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.12 | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой более 25 см. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | Для всех категорий | Не допускается (кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края) |
| 2. Дорожная одежда |
| 2.1 | Деформации и разрушения, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. (в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий). Срок устранения деформаций и разрушений с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный | IА | 0,3 (1,0) | Не доп. (0,5) | Не допускаются |
|  |  | IБ, IВ | 0,3 (1,5) | Не доп. (1,0) |  |
|  |  | II | 1,5 (3,5) | 1,0 (2,0) |  |
|  |  | III | 2,5 (7,0) | 1,5 (3,5) |  |
|  |  | IV | 7,0 (15,0) | 5,0 (10,0) | 2,5 (5,0) |
|  |  | V | 15,0 (30,0) | 10,0 (20,0) | 5,0 (10,0) |
| 2.2 | Необработанные участки выпотевания вяжущего, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием вяжущего, с момента обнаружения не более 4 суток | IА | Не допускаются |
|  |  | IБ | 7,0 | 5,0 | Не допускаются |
|  |  | IВ | 10,0 | 7,0 | 5,0 |
|  |  | II | 15,0 | 10,0 | 7,0 |
|  |  | III | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
|  |  | IV, V | - |
| 2.3 | Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения не более: для IV - 10 суток; для V - 14 суток | IА, IБ IВ, II, III | - |
|  |  | IV | 100 | 70 | 35 |
|  |  | V | 150 | 100 | 50 |
| 2.4 | Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной на 1000 кв.м, не более, м. Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | IА, IБ | 30 | 15 | Не допускаются |
|  |  | IВ, II III | 40 | 20 |  |
|  |  | IV, V | - |
| 2.5 | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии. Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | IА, IБ IВ, II III | Не допускаются |
|  |  | IV, V | - |
| 2.6 | Колейность глубиной до 30 мм, на 1000 кв.м покрытия, не более, в погонных метрах. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ, IВ - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток | IА | Не допускаются |
|  |  | IБ, IВ | 20 | 15 | Не допускаются |
|  |  | II, III, IV | 30 | 20 | 10 |
|  |  | V | - |
| 2.7 | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, на 1000 кв.м. покрытия, не более, кв.м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. (в скобках: требования для весеннего периода). Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ, IВ - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток | IА, IБ, IВ | 3(6) | Не допускается (2) | Не допускается |
|  |  | II, III | 5(10) | 3(6) |  |
|  |  | IV | 7(14) | 5(10) | 2 (4) |
|  |  | V | - |
| 2.8 | Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, не более, м. Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см. Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток | IА, IБ | 50 | 50 | Не допускается |
|  |  | IВ | 200 | 100 | 50 |
|  |  | II | 300 | 150 |  |
|  |  | III | 500 | 250 |  |
|  |  | IV, V | - |
| 2.9 | Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения. Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, не более 3 часа. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения | Для всех категорий | Не допускаются |
| 2.10 | Застой воды на проезжей части. Срок ликвидации дефекта для всех категорий не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3. Искусственные дорожные сооружения |
| 3.1. Мостовые сооружения |
| Мостовое полотно |
| 3.1.1 | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и тротуаров вдоль тротуаров и ограждений, % от протяженности. Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров не более, см: в населенных пунктах – 0,5; остальных – 1,0. Срок ликвидации не более 3 суток | IА, IБ IВ, II III | 7 | 5 | Не допускается |
|  |  | IV, V | 20 | 15 | 10 |
| 3.1.2 | Застой воды на проезжей части и тротуарах. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.3 | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 10 суток | IА | 0,7 | 0,5 | Не допускаются |
|  |  | IБ, IВ | 1,0 | 0,7 | 0,3 |
|  |  | II | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
|  |  | III | 2,0 | 1,5 | 0,6 |
|  |  | IV | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | V | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
| 3.1.4 | Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках, не более % от общего количества. Срок устранения не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | 20 | 10 | Не допускаются |
| Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |
| 3.1.5 | Высота ограждений не соответствует нормам | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.6 | Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы. Срок устранения не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.7 | Ограждения не очищены от грязи, % от протяженности. Срок ликвидации не более 5 суток | IА, IБ, IВ, II, III | 5 | 2 | Не допускается |
|  |  | IV, V | 15 | 10 | 7 |
| 3.1.8 | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях. Срок устранения не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| Перильные ограждения тротуаров |
| 3.1.9 | Высота перил менее 110 см | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.10 | Загрязненные перила | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.11 | Перила не окрашены. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.12 | Плоскость перильного ограждения не вертикальна. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.13 | Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение. Срок устранения не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| Деформационные швы |
| 3.1.14 | Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток | IА, IБ | 2 | 1 | Не допускаются |
|  |  | IВ | 5 | 2 |  |
|  |  | II | 10 | 5 | 2 |
|  |  | III | 20 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 30 | 20 | 10 |
| 3.1.15 | Протечки в деформационных швах в тротуарах | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.16 | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток | IА, IБ | 2 | 1 | Не допускаются |
|  |  | IВ | 5 | 2 |  |
|  |  | II | 10 | 5 | 2 |
|  |  | III | 20 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 30 | 20 | 10 |
| Пролетные строения |
| 3.1.17 | Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, не более % от общего количества. Срок ликвидации повреждения: досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 суток; бордюрного бруса и тротуаров – 3 суток | IА, IБ, II, III | - |
|  |  | IV, V | 20 | 10 | Не допускается |
| 3.1.18 | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, % от общей площади. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | 10 | 5 | Не допускается |
| 3.1.19 | Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.20 | Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие). Срок устранения не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.21 | Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов. Срок восстановления разметки в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.22 | Не затянутые болты, дефекты заклепок. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.23 | Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.24 | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных), не более % от общего количества. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | IА | Не допускается |
|  |  | IБ, IВ | 10 | 5 | Не допускается |
|  |  | II, III | 15 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 20 | 15 | 10 |
| Опоры и опорные части |
| 3.1.25 | Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.26 | Застой воды на насадках опор. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.27 | Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.28 | Дефекты вант и пилонов вантовых мостов. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.29 | Металлические элементы опорных частей не окрашены, не более % от общего количества. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | IА | Не допускается |
|  |  | IБ, IВ | 10 | 5 | Не доп. |
|  |  | II, III | 15 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 20 | 15 | 10 |
| 3.1.30 | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы. Срок устранения не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.31 | Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны гидрофобизирующими составами, не более кв. м на 100 кв. м. Срок восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | IА, IБ | 1,0 | 0,5 | Не допускаются |
|  |  | IВ | 1,5 | 0,8 |  |
|  |  | II | 2,0 | 1,5 | 0,7 |
|  |  | III | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
|  |  | IV, V | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| Подмостовая зона |
| 3.1.32 | Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность, в % от общей площади конусов. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | 20 | 10 | Не допускается |
| 3.1.33 | Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав (по необходимости, определяется заказчиком). Срок ликвидации не более 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.34 | Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками. Срок ликвидации не более 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.35 | Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен). Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.36 | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.37 | Высота травы более 30 см. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| Подходы и регуляционные сооружения |
| 3.1.38 | Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, размороженные элементы лотков не заменены. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.39 | Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи. Застой воды в гасителе. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.40 | Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.41 | Размывы откосов и обочин подходов на длине 6м, а также около водоотводных лотков и за гасителем, на 100 кв. м. не более кв. м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА,IБ | 1,0 | 0,5 | Не допускаются |
|  |  | IВ | 1,5 | 0,8 |  |
|  |  | II | 2,0 | 1,5 | 0,7 |
|  |  | III | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
|  |  | IV,V | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| Лестничные сходы |
| 3.1.42 | Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.43 | Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.44 | Обочины и ограждения на подходах в пределах шестиметровой зоны не очищены от грязи, мусора. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.45 | Высота травы более 30 см | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.46 | Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 6 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.2. Водопропускные трубы |
| 3.2.1 | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более, кв. м. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА | Не допускаются |
|  |  | IБ | 0,5 | 0,3 | Не допускаются |
|  |  | IВ | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|  |  | II | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
|  |  | III, IV | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
|  |  | V | - |
| 3.2.2 | Заиливание водопропускных труб, не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы в летне-осенний период. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА, IБ IВ, II | Не допускается |
|  |  | III | 1/20 | Не допускается |
|  |  | IV | 1/12 | 1/15 | 1/20 |
|  |  | V | 1/10 | 1/12 | 1/15 |
| 3.2.3 | Повреждения оголовков трубы, не более, кв. м. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток | IА | Не допускаются |
|  |  | IБ | 0,3 | 0,1 | Не допускаются |
|  |  | IВ | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
|  |  | II | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|  |  | III, IV | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
|  |  | V | - |
| 3.2.4 | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.2.5 | Смещение секций трубы в плане и в сечении. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 10 суток; для II, III –12 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.2.6 | Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 10 суток; для II, III –12 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.2.7 | Застой воды у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ- 7 суток; для II, III –10 суток; для IV, V –14 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.2.8 | Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы |
| 3.3.1 | Локальные повреждения обделки тоннеля, не более, % от общей площади. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА, IБ | 3 | Не допускаются | Не допускаются |
|  |  | IВ | 5 | 3 |  |
|  |  | II | 10 | 7 | 4 |
|  |  | III | 15 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 20 | 13 | 7 |
| 3.3.2 | Оползание грунта над порталами тоннеля. Срок ликвидации оползания грунта не более 1 суток с момента обнаружения для всех категорий автомобильных дорог | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.3.3 | Локальные повреждения лестничных сходов. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.4 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 12 часов; для II, III, IV, V – 1 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.5 | Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.6 | Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов. Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 2 суток; для II, III – 3 суток; для IV, V – 4 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.7 | Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных переходов. Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.4. Подпорные стенки |
| 3.4.1 | Видимые повреждения конструкции подпорных стенок. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.4.2 | Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок, % от площади. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ - 10 суток; для II, III – 14 суток; для IV, V – 20 суток | IА | Не допускается | Не допускается |
|  |  | IБ | 5 | 3 |  |
|  |  | IВ | 10 | 5 |  |
|  |  | II | 15 | 10 | 5 |
|  |  | III, IV, V | 20 | 15 | 10 |
| 3.4.3 | Подмывы и размывы у подпорных стен. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.5. Очистные сооружения |
| 3.5.1 | Мусор и посторонние предметы. Срок ликвидации 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.5.2 | Нарушение системы водоочистки. Срок ликвидации не более 2 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.5.3 | Иловые отложения. Срок ликвидации не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.5.4 | Растительность. Срок ликвидации не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.5.5 | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений. Срок ликвидации не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.6. Прочее |
| 3.6.1* | Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.6.2* | Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.6.3* | Неисправность судовой сигнализации. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.6.4* | Ненадлежащее состояние паромных переправ. Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1. Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков не более 3 суток. Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.2 | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части. Срок устранения нарушений производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Срок устранения повреждений дорожных знаков в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков приоритета - в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций, влияющие на пропускную способность и сохранность дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок устранения повреждений не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.), влияющие на безопасность движения. Срок устранения повреждения в течение 5 суток после обнаружения повреждения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.7 | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения не более, м. Срок ликвидации при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже + 5 °С): для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | IА | Не допускается | Не допускается |
|  |  | IБ | 5 | 5 |  |
|  |  | IВ | 10 | 5 |  |
|  |  | II | 15 | 10 | 5 |
|  |  | III, IV, V | 20 | 15 | 10 |
| 4.8 | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных (на неосвещенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества. Срок установки или замены не более: для IА, IБ – 1 суток; для IВ, II – 2 суток; для III, IV, V – 3 суток | IА | 5 | 3 | 3 |
|  |  | IБ, IВ, II, III, IV, V | 10 | 7 | 5 |
| 4.9 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.10 | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покрытия не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для дорожек, проложенных вдоль IА, IБ, IВ – 5 суток; для дорожек, проложенных вдоль II – 7 суток; для дорожек, проложенных вдоль III – 10 суток | Для всех категорий | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
| 4.11 | Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.12 | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.13 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.14 | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, не более % от площади открытой поверхности, при условии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см. Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. Срок ликвидации не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | Для всех категорий | 20 | 10 | Не допускается |
| 4.15 | Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г, Т-образные опоры). Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.16 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – `14 суток; для V – 20 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 4.17 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества. (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения | Для всех категорий | Не допускаются |
| 4.18 | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках, состоящих на балансе у заказчика, не более, штук на 1 км автомобильной дороги. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток | IА, IБ | 3 | Не допускаются | Не допускаются |
|  |  | IВ | 5 |  |  |
|  |  | II | 10 | 5 |  |
|  |  | III | 15 | 10 | 5 |
|  |  | IV, V | 30 | 20 | 10 |
| 4.19 | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |

Примечания:    1 Перечень выполняемых Исполнителем работ:

по обслуживанию паромных переправ, очистных сооружений, судовой сигнализации, наплавных и разводных мостов;

по ликвидации последствий обвалов, оползней, паводков, селевых потоков;

по сборке и разборке сезонных (временных) сооружений

# при необходимости дополнительно определяется Заказчиком и включается в условия государственного контракта (договора).

# 2. Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги.