# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к Порядку (п. 13)

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в зимний период

| Код показателя | Наименование показателя, дефекта содержания | Категория автомобильной дороги | Уровень содержания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1 | Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.2 | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см. Ширина очистки обочин IА, IБ, IВ – 100 %, для остальных – 50 %. Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части не более, ч | IА, IБ | 1,0 (2,0) см 4 ч | 1,0 (2,0) см 3 ч |
|  |  | IВ, II | 1,0 (2,0) см 5 ч | 1,0 (2,0) см 4 ч | 1,0 (2,0) см 4 ч |
|  |  | III | 3,0 (6,0) см 7 ч | 3,0 (6,0) см 6 ч | 3,0 (6,0) см 5 ч |
|  |  | IV V | - 15 ч | - 12 ч | - 10 ч |
| 1.3 | Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 1.4 | Снежные валы высотой более 0,5 м: на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; - на тротуарах. Срок ликвидации не более – 1 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 1.5 | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром. Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 2. Дорожная одежда |
| 2.1 | Разрушение проезжей части на 1000 кв. м ее площади не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации разрушений, не более: для IА, IБ, IВ, II – 5 суток; для III – 7 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный | IА, IБ | 1,0 | 0,5 | Не допускается |
|  |  | IВ | 1,5 | 1,0 | не допускается |
|  |  | II | 3,5 | 2,0 | не допускается |
|  |  | III | 7,0 | 3,5 | не допускается |
|  |  | IV | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
|  |  | V | 30,0 | 20,0 | 10,0 |
| 2.2 | Срок снегоочистки проезжей части не более, ч | IА, IБ | 4 ч |
|  |  | IВ, II | 5 ч |
|  |  | III | 6 ч |
|  |  | IV, V | 6 ч |
| 2.3 | Уплотненный снег на проезжей части, толщиной не более, см. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, – превышение допустимого слоя уплотненного снега. Примечание: при превышении допустимого слоя уплотненного снега на проезжей части срок ликвидации дефекта не более 6 ч | IА, IБ, IВ, II, III | Не допускается |
|  |  | IV | Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом – 4) |
|  |  | V | Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом – 6) |
| 2.4 | Зимняя скользкость на проезжей части. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 4 ч; для II, III – 5 ч; для IV, V – 6 ч | Для всех категорий | Не допускается |
| 2.5 | Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. | Для всех категорий | Не допускается |
| 2.6 | Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада, толщиной не более, см. Нормативная ширина очистки – 100% | IА, IБ, IВ, II, III IV V | 1 (2) 2 (4) - |
| 3. Искусственные дорожные сооружения |
| 3.1. Мостовые сооружения |
| 3.1.1 | Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями мостовые и перильные ограждения. Срок устранения повреждений в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.1.2 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах, за исключением тротуаров и лестничных сходов, не имеющих регулярного пешеходного движения во время снегопада и до окончания снегоуборки, толщиной не более, см. Срок ликвидации дефекта: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч | IА, IБ | 6 (5) | 4 (4) | 2 (3) |
|  |  | IВ, II | 8 (7) | 6 (5) | 4 (4) |
|  |  | III | 10 (10) | 8 (7) | 6 (5) |
|  |  | IV, V | 12 (12) | 10 (10) | 8 (7) |
| 3.1.3 | Не посыпанные противогололедным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания | Для всех категорий | Не допускается |
| 3.1.4 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 12 часов; для II, III, IV, V – 1 суток | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.2. Водопропускные трубы |
| 3.2.1 | Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка. Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния | Для всех категорий | Не допускается более 2/3 диаметра трубы |
| 3.2.2 | Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб. Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния | Для всех категорий | В период обильного снеготаяния не допускается |
| 3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы |
| 3.3.1 | Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IА, IБ, IВ – 3 ч; для II, III, IV, V – 12 ч | Для всех категорий | Не допускаются |
| 3.3.2 | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IА, IБ, IВ – 3 ч; для II, III, IV, V – 12 ч | Для всех категорий | Не допускаются |
| 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1. Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков, не более 3 суток. Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.2 | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения. Срок ликвидации не более 1 суток с момента обнаружения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета – в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов, влияющие на пропускную способность автомобильных дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок устранения повреждений, не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.), влияющие на безопасность движения, также применима установка вешек (флажков и т.д.) с последующей заменой на дорожные сигнальные столбики после оттаивания земляного полотна. Срок ликвидации дефектов в течение 5 суток после обнаружения повреждения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов |  | Не допускается |
| 4.7 | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных, устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества. Срок установки и замены, не более – 3 суток. Срок очистки для всех категорий, не более – 5 суток | IА | 7 | 5 | 3 |
|  |  | IБ, IВ II, III IV, V | 10 | 7 | 5 |
| 4.8 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.9 | Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих регулярное пешеходное движение. Срок ликвидации валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов: свыше 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.10 | Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов не более 3 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.11 | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.12 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.13 | Дефекты стоек дорожных знаков. Срок ликвидации дефектов, не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.14 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – `14 суток для V – 20 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.15 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.). Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.16 | Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения, после окончания снегоуборки. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ – 1 суток; для IВ, II – 2 суток; для III – 3 суток; для IV, V – 4 суток | Для всех категорий | Не допускается |
| 4.17 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см. Срок ликвидации после окончания снегопада не более 6 ч | IА, IБ | 2 (0) |
|  |  | IВ, II, III | 6 (4) |
|  |  | IV, V | 8 (6) |
| 4.18 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств не более, см. Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток | IА, IБ | 12 (9) | 10 (7) | 8 (5) |
|  |  | IВ, II | 13 (10) | 11 (8) | 9 (6) |
|  |  | III | 14 (11) | 12 (9) | 10 (7) |
|  |  | IV, V | 15 (12) | 13 (10) | 11 (8) |
| 4.19 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, не более, см. Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток | IА, IБ | 6 (5) | 4 (4) | 2 (3) |
|  |  | IВ, II | 8 (7) | 6 (5) | 4 (4) |
|  |  | III | 10 (10) | 8 (7) | 6 (5) |
|  |  | IV, V | 12 (12) | 10 (10) | 8 (7) |
| 4.20 | Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов, не более, ч: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания | Для всех категорий | Не допускается |

# Примечания:

# 1. Перечень выполняемых Исполнителем работ по содержанию ледовых переправ, автозимников, пропуску ледохода и паводковых вод, а также по противолавинным мероприятиям и уборке лавинных отложений при необходимости дополнительно включается Заказчиком в условия контракта (договора).

# 2. Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги для допустимого уровня содержания.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

# к Порядку (п. 14)

# Рекомендуемый образец

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) в

весенне-летне-осенний период

Название автомобильной дороги _____________________________________________

Категория автомобильной дороги ____________________________________________

Адрес участка, км _________________________________________________________

Характерный период: весна-лето-осень   Год __________ Месяц __________________

Требуемый уровень содержания _____________________________________________

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Земляное полотно, полоса отвода |  |  |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см | 1<*> (0,5)<**> |  |
| 1.2 | Повреждения (деформации, разрушения) обочин | 0,5 (0,25) |  |
| 1.3 | Застой воды на обочине | 0,4 (0,2) |  |
| 1.4 | Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос | 1 (0,5) |  |
| 1.5 | Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок | 0,2 (0,1) |  |
| 1.6 | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд) | 0,2 (0,1) |  |
| 1.7 | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае наезда | 0,3 (0,15) |  |
| 1.8 | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода | 0,05 (0,03) |  |
| 1.9 | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги | 0,4 (0,2) |  |
| 1.10 | Превышение поперечного уклона обочин | 0,2 (0,1) |  |
| 1.11 | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода | 1 (0,5) |  |
| 1.12 | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи | 0,3 (0,15) |  |
| 2. Дорожная одежда |
| 2.1 | Деформации и разрушения на проезжей части | 1 (0,5) |  |
| 2.2 | Необработанные участки выпотевания вяжущего (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.3 | Нарушение профиля, гребенка на проезжей части | - (0,5) |  |
| 2.4 | Раскрытые необработанные трещины на покрытии | 0,5 (0,25) |  |
| 2.5 | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии | 0,7 (0,35) |  |
| 2.6 | Колейность | 0,5 (0,25) |  |
| 2.7 | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.8 | Полосы загрязнения у кромок покрытия | 0,05 (0,03) |  |
| 2.9 | Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения | 1 (0,5) |  |
| 2.10 | Застой воды на проезжей части (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 3. Искусственные дорожные сооружения |
| 3.1. Мостовые сооружения |
| Мостовое полотно |
| 3.1.1 | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.2 | Застой воды на проезжей части и тротуарах | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.3 | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.4 | Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно)) | 0,3 (0,15) |  |
| Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |
| 3.1.5 | Высота ограждений не соответствует нормам | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.6 | Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.7 | Ограждения не очищены от грязи | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.8 | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент) | 0,3 (0,15) |  |
| Перильные ограждения тротуаров |
| 3.1.9 | Высота перил менее 110 см | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.10 | Загрязненные перила | 0,2 (0,01) |  |
| 3.1.11 | Перила не окрашены | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.12 | Плоскость перильного ограждения не вертикальна | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.13 | Элементы перильного ограждения закреплены, деформированные элементы заменены, нарушено перильное заполнение | 0,3 (0,15) |  |
| Деформационные швы |
| 3.1.14 | Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.15 | Протечки в деформационных швах в тротуарах | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.16 | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой | 0,3 (0,15) |  |
| Пролетные строения |
| 3.1.17 | Износ досок верхнего настила деревянного моста | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.18 | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.19 | Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.20 | Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.21 | Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.22 | Не затянутые болты, дефекты заклепок | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.23 | Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.24 | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных) | 0,4 (0,2) |  |
| Опоры и опорные части |
| 3.1.25 | Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.26 | Застой воды на насадках опор | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.27 | Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.28 | Дефекты вант и пилонов вантовых мостов | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.29 | Металлические элементы опорных частей не окрашены | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.30 | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.31 | Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны | 0,1 (0,05) |  |
| Подмостовая зона |
| 3.1.32 | Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.33 | Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.34 | Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.35 | Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.36 | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.37 | Высота травы более 30 см | 0,1 (0,05) |  |
| Подходы и регуляционные сооружения |
| 3.1.38 | Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.39 | Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.40 | Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.41 | Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем | 0,3 (0,15) |  |
| Лестничные сходы |
| 3.1.42 | Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.43 | Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.44 | Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.45 | Высота травы более 30 см | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.46 | Повреждения отдельных элементов лестничных сходов | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2. Водопропускные трубы |
| 3.2.1 | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса) | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2.2 | Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.2.3 | Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка) | 0,1 (0,05) |  |
| 3.2.4 | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2.5 | Смещение секций трубы в плане и в профиле | 1,0 (0,5) |  |
| 3.2.6 | Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.2.7 | Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.2.8 | Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода | 0,3 (0,15) |  |
| 3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы |
| 3.3.1 | Локальные повреждения обделки тоннеля | 0,4 (0,2) |  |
| 3.3.2 | Оползание грунта над порталами искусственного тоннеля (для каждого портала) | 0,5 (0,25) |  |
| 3.3.3 | Локальные повреждения лестничных сходов (для каждого лотка, схода) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.4 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи и др. | 1,0 (0,5) |  |
| 3.3.5 | Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении, загрязнение прохожей части надземных пешеходных переходов | 0,1 (0,05) |  |
| 3.3.6 | Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов (для каждого участка длиной 10 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.7 | Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных пешеходных переходов | 0,2 (0,1) |  |
| 3.4. Подпорные стенки |
| 3.4.1 | Видимые повреждения конструкции подпорных стенок | 0,2 (0,1) |  |
| 3.4.2 | Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок | 0,1 (0,05) |  |
| 3.4.3 | Подмывы и размывы у подпорных стен | 0,3 (0,15) |  |
| 3.5. Очистные сооружения |
| 3.5.1 | Мусор и посторонние предметы | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.2 | Нарушение системы водоочистки | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.3 | Иловые отложения | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.4 | Растительность | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.5 | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений | 0,2 (0,1) |  |
| 3.6. Прочее |
| 3.6.1 | Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений | 0,6 (0,3) |  |
| 3.6.2 | Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов | 1,0 (0,5) |  |
| 3.6.3 | Неисправность судовой сигнализации | 1,0 (0,5) |  |
| 3.6.4 | Ненадлежащее состояние паромных переправ | 1,0 (0,5) |  |
| 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложении № 1 (для каждого технического средства) | 1 (0,5) |  |
| 4.2 | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака) Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого табло) | 0,7 (0,4) 0,2 (0,1) |  |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения и метеостанций (для каждого элемента) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.7 | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.8 | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: - для дорожных ограждений – на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; - для сигнальных столбиков – на каждом | 0,3 (0,15) |  |
| 4.9 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.10 | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек | 0,2 (0,1) |  |
| 4.11 | Дефекты дорожных зеркал | 0,1 (0,05) |  |
| 4.12 | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки | 0,5 (0,25) |  |
| 4.13 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) | 0,5 (0,25) |  |
| 4.14 | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (для каждого бордюра) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.15 | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.16 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных средств (для каждого пункта (площадки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.17 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.18 | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках | 0,2 (0,1) |  |
| 4.19 | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для каждого технического средства) | 1 (0,5) |  |
| 5. Безопасность движения |
|  | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог | 1 (1) |  |

--------------------------------

<*> Без скобок, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: IА, IБ, IВ, II.

<**> В скобках, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог III, IV, V.

Представитель Заказчика                                                                                                                                                                                        Представитель Исполнителя

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

# к Порядку (п. 14)

# Рекомендуемый образец

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) в

зимний период

Название дороги:  ________________________________________________________

Категория дороги: ________________________________________________________

Адрес участка, км ________________________________________________________

Характерный период: зима  Год  _______________  Месяц  _____________________

Требуемый уровень содержания ____________________________________________

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью | 1 (1) |  |
| 1.2 | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки | 0,4 (0,2) |  |
| 1.3 | Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) | 0,5 (0,25) |  |
| 1.4 | Снежные валы в местах, где их формирование не допускается | 1 (1) |  |
| 1.5 | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным (h 0,15 м) бордюром | 0,5 (0,25) |  |
| 2. Дорожная одежда |
| 2.1 | Разрушение проезжей части. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный | 0,4 (0,2) 1 (1) |  |
| 2.2 | Нарушение нормативного срока снегоочистки | 0,4 <*> (0,2) <**> |  |
| 2.3 | Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, – превышение допустимого слоя уплотненного снега | 1 (0,5) |  |
| 2.4 | Зимняя скользкость на проезжей части | 0,5 (0,25) |  |
| 2.5 | Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.6 | Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада | 0,5 (0,25) |  |
| 3. Искусственные сооружения |
| 3.1. Мостовые сооружения |
| 3.1.1 | Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и барьерного ограждения | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.2 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и лестничных сходах во время снегопада и до окончания снегоуборки | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.3 | Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применений солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.4 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений | 1,0 (0,5) |  |
| 3.2. Водопропускные трубы |
| 3.2.1 | Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.2.2 | Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала периода обильного снеготаяния (для каждой трубы) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы |
| 3.3.1 | Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.2 | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов | 0,5 (0,25) |  |
| 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения № 1 (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 1 (0,5) |  |
| 4.2 | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), затрудняющие их восприятие. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие | 0,7 (0,4) 0,2 (0,1) |  |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов (для каждого элемента) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.) (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.7 | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.8 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.9 | Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках | 1 (0,5) |  |
| 4.10 | Дефекты дорожных зеркал (для каждого зеркала) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.11 | Износ линий горизонтальной дорожной разметки | 0,5 (0,25) |  |
| 4.12 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) | 0,5 (0,25) |  |
| 4.13 | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.14 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для каждого пункта, площадки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.15 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.16 | Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения (сигнальные тумбы, буфера и т.д.) после окончания снегоуборки (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.17 | Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии посадочных площадок остановок общественного транспорта (для каждой площадки) | 1 (0,5) |  |
| 4.18 | Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада и до окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.19 | Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | 0,4 (0,2) |  |
| 4.20 | Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение нормативного срока посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) | 0,7 (0,4) |  |
| 5. Безопасность дорожного движения |
| 5.1 | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, произошедшие за предшествующий отчетному период | 1 (1) |  |

--------------------------------

<*> Без скобок, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: IА, IБ, IВ, II.

<**> В скобках, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог III, IV, V.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Примечание: в графе 4 записывается километр, на котором зафиксирован дефект, и в скобках оценка в баллах.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

# к Порядку (п. 14)

# Рекомендуемый образец

Итоговая ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

Название автомобильной дороги: _________________________________

Категория автомобильной дороги: ________________________________

Адрес участка, км ______________________________________________

Характерный период _________ Год ______ Месяц __________________

Требуемый уровень содержания __________________________________

Дата:

| № п/п | Километры с выявленными дефектами содержания | Земляное полотно, полоса отвода | Дорожная одежда | Искусственные и защитные дорожные сооружения | Элементы обустройства автомобильных дорог | Безопасность дорожного движения | Коэффициент снятия по километру | Коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям | Оценка в баллах уровня содержания километра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Итого обследовано _____________________________ км

Из них:

недопустимый уровень (оценка 2)  ________________ км

допустимый уровень (оценка 3 ) __________________ км

средний уровень (оценка 4) ______________________ км

высокий уровень (оценка 5)  _____________________ км

средняя оценка по дороге (участку)  _________________

уровень содержания  ______________________________

не соответствует заданному уровню:   _____________ км

количество снятых с выполнения километров: ______ км

Заказчик                                                                     Исполнитель

Примечания:

1. Из промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты, и заносятся в порядке возрастания в графу 2 итоговой ведомости.

2. В графах 3, 5, 7, 9, 11 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (строка километра, на котором обнаружен дефект) заносятся коэффициенты снятия. В случае если на одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую и суммируются. Коэффициент снятия за ДТП ДУ равен 1 и записывается в графу 11 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 13 итоговой ведомости по каждому километру записывается сумма коэффициентов снятия по графам 3, 5, 7, 9, 11, но не более 1 (единицы);

в графах 4, 6, 8, 10, 12 итоговой ведомости по данным из промежуточной ведомости по строке километра, где обнаружен дефект, заносится оценка в баллах. В случае если по одному и тому же конструктивному элементу, на одном километре имеются несколько дефектов, то оценки в баллах записываются через запятую. При наличии ДТП ДУ, зависящими от дефектов содержания, ставится оценка 2 (два) и записывается в графу 12 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 14 итоговой ведомости записывается коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям;

в графу 15 итоговой ведомости записывается наименьшая из оценок (в баллах) по конструктивным элементам и их составляющим по каждому километру;

заполняются итоговые графы итоговой ведомости:

количество снимаемых с выполнения километров – «суммарный коэффициент снятия с участка автомобильной дороги»;

итого обследовано километров – (N);

не соответствуют высокому уровню – количество километров, записанных в графе 2;

количество километров, на которых  зафиксирована оценка – 2, (N2);

количество километров, на которых зафиксирована оценка – оценка 3, (N3);

количество километров, на которых зафиксирована оценка - оценка 4, - (N4);

количество километров с оценкой - 5, (N5);

=---;

определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка автомобильной дороги:

;

определяется количество километров с оценкой «2» в % (K2):

(%)

3. Для того, чтобы по средней оценке определить уровень содержания участка автомобильной дороги, автомобильной дороги или сети автомобильных дорог в целом необходимо пользоваться таблицей 1.

Таблица 1

| Уровень содержания | Средняя оценка уровня содержания - | Количество километров с оценкой «2» - K2 |
| --- | --- | --- |
| Высокий |  | «2» 3% |
| Средний | 3,80< 4,85 | 3% < «2» 5% «2» 10% |
| Допустимый | 3,80< 4,70 2,85 < 3,80 | 10% < «2» 15% «2» 15% |
| Недопустимый | < 4,55 | «2» > 15% |

При определении уровня содержания должны учитываться одновременно оба показателя (средняя оценка и количество оценок «2»).

4. Средняя оценка уровня содержания сети автомобильных дорог производится по формуле:

где: N2сети, N3сети, N4сети, N5сети – количество километров дорог сети с оценкой уровня содержания соответственно: не допустимым «2», допустимым «3», среднем «4» и высоком «5», Nсети – суммарное количество километров в сети дорог.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

# к Порядку (п. 14)

# Рекомендуемый образец

АКТ

приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог

(за период с ____ месяц 20__ г. по ____ месяц 20__ г.)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Исполнителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела с «__» _______ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. натурные обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги____________________________ ________________________________________________________________________

и установила следующее:

1. Всего обследовано ___________________________________________________ км

1.1. По автомобильной дороге  ___________________________________________ км

1.2. По искусственным дорожным сооружениям _______________________шт/пог.м

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры, в том числе с дефектами искусственных дорожных сооружений ______________________ ________________________________________________________________________

Всего:

по автомобильной дороге _______________________________________________ км

по искусственным дорожным сооружениям __________________________ шт/пог.м

3. Соответствует заданному уровню:

Всего ________________________________________________________________ км

по автомобильной дороге _______________________________________________ км

по искусственным дорожным сооружениям __________________________ шт/пог.м

4. Средняя оценка уровня содержания _______________________________________

5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог (не зарегистрированы или зарегистрированы на участке/участках/, указать адрес/адреса/ участков) _______________________ _________________________________________________

6. Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания

Всего ____________________    км

7. Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания

Всего ___________________________________________________________ шт/пог.м

8. Стоимость работ по Контракту (договору) за отчетный период

8.1. По автомобильной дороге ___________ руб.

8.2. По искусственным дорожным сооружениям ___________ руб.

В результате проверки Комиссия считает:

1. Предусмотренный Техническим заданием к Государственному контракту (договору) состав работ по содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги, их составляющих и требуемый уровень содержания за отчетный период ______________________________ 20__ г.

выполнен (нужное оставить)

1) полностью (работы принимаются в полном объеме)

2) частично

Процент снижения объема выполнения

По автомобильной дороге ________________________________________  руб.

По искусственным дорожным сооружениям _________________________ руб.

Объем работ принятый к выполнению

По автомобильной дороге ________________________________________  руб.

По искусственным дорожным сооружениям _________________________ руб.

Подлежит оплате за отчетный период  ______________________________ руб.

Представитель Заказчика				Представитель Исполнителя

______________________				________________________

М.П.								М.П.

Примечания:

1. Процент снижения объема выполнения по автомобильной дороге определяется следующим образом: количество снимаемых с выполнения километров (графа 13 итоговой ведомости) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) и умножить на 100 %.

2. Процент снижения объема выполнения по искусственным дорожным сооружениям определяется следующим образом: количество (протяженность) снимаемых с выполнения искусственных дорожных сооружений согласно пункту 9 настоящего Порядка (графа 14 итоговой ведомости) разделить на общее количество (протяженность) искусственных дорожных сооружений и умножить на 100 % (протяженность искусственного сооружения).

3. Объем работ по автомобильной дороге и искусственным дорожным сооружениям, принятый к выполнению, рассчитывается как разница между 100% объема работ и процентом снижения объема выполнения.

## Приложение № 8

## к Порядку (п. 14)

# Рекомендуемый образец

ПРЕДПИСАНИЕ №_____

Должностному лицу__________________________________________________________________________________________

(Исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

В соответствии с Государственным контрактом (договором) № ____________ от «___»___________ 20__г. и на основании акта проверки от «___» ___________ 20__ г. в целях устранения выявленных нарушений (дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий по устранению нарушений (дефектов, замечаний) | км+м | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информацию о выполнении указанных в предписании мероприятий по устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) представьте в _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

до «___»_________________20___г.

В случае невыполнения предписания к Вам будут применены предусмотренные вышеуказанным Государственным контрактом (договором) штрафные санкции.

Представитель Заказчика _____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

«___»___________20__г.                                                      подпись

Предписание получил:

Представитель Исполнителя___________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

«___»___________20__г.                                                       подпись

Примечание: предписание составляется в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а другой остается у Заказчика.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

# К Порядку (п. 23)

# Рекомендуемый образец

АКТ
проверки исполнения предписания об устранении замечаний

от «__»______20__г. №_________, выявленных в ходе оценки уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период

с «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г.

«___» ________ 20__								№___________

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика________________________________________________________________

Представитель Исполнителя_____________________________________________________________

провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании при приемке выполненных работ по содержанию участка автомобильной дороги ________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км___+___ - км___+___ (договор от «__» ___ 20__г. №_________)

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее:

Таблица 1

| № п/п | Перечень километров, с отмеченными нарушения (дефекты, замечания) | Наименование нарушения (дефекты, замечания) | Группа дефектов | Фактическое исполнение, устранено/ не устранено | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Результат: нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании устранены в установленные директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены.

Решение: с целью определения оценки уровня содержания участка автомобильной дороги ___________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км___+___ - км___+___ (договор от «__» ___ 20__г. №_________) исключить из промежуточной ведомости от «__» ________ 20__г. №_______________ следующие километры:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Предписание считать исполненным в полном объеме/частично
                                                                      (не нужное зачеркнуть)

К Исполнителю применить/не применять санкции в соответствии с  
                                                                                (не нужное зачеркнуть)

условиями заключенного Государственного контракта (договора) и действующим законодательством Российской Федерации.

Представитель Заказчика _______________________________/_______________/

(должность)                                (подпись)                    (Ф.И.О.)

Представитель Исполнителя _____________________________/_______________/

(должность)                                (подпись)                    (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку (п. 14)

# Рекомендуемый образец

АКТ

### оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика __________________________________________________

Представитель Исполнителя _______________________________________________

произвела оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) и искусственных дорожных сооружений на нем (них) ____________________

(наименование автомобильной дороги)

км___+___ - км___+___ (договор от «__» ___ 20__г. №_________).

и установила следующее:

- Всего обследовано ______ км

- Не соответствует ______________ уровню содержания следующие километры

(уровень содержания по гос. контракту (договору)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего ______ км

- Соответствует ____________________________  уровню содержания

(уровень содержания по гос. контракту (договору)

Всего: ______ км

- Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог (не зарегистрированы/зарегистрированы на участке (указать адрес /адреса)

________________________________________________________________________

- Уровень содержания по участку автомобильной дороги  ___________________

(указывается уровень содержания)

- Средняя оценка уровня содержания участка автомобильной дороги Оуч ______

- Количество километров, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2»____ км

- Количество километров в процентах от общей протяженности участка автомобильной дороги, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2»____ %.

Подписи

Представитель Заказчика     ________________________________ /______________ /

Представитель Исполнителя ________________________________ /______________/

# Footnotes

Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр.