Приложение № 2

к приказу Министерства транспорта Российской Федерации

от _______________ №_____

ТРЕБОВАНИЯ

к аппаратуре спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, устанавливаемой на транспортные средства категории N, 
используемые для перевозки опасных грузов

- Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее абонентский телематический терминал), устанавливаемая на транспортное средство категории N, используемое для перевозки опасных грузов, в целях повышения эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопасности перевозок специальных и опасных грузов представляет собой аппаратно-программное устройство для определения текущего местоположения и параметров движения транспортного средства, обмена данными с дополнительным бортовым оборудованием, взаимодействия с навигационно-информационной системой (телематической платформой в ее составе) для  передачи мониторинговой и обмена технологической информацией.

- Абонентский телематический терминал должен обеспечивать передачу следующего набора мониторинговой информации:

идентификационный номер абонентского терминала;

географическая широта местоположения транспортного средства;

географическая долгота местоположения транспортного средства;

скорость движения транспортного средства;

путевой угол транспортного средства;

время и дата фиксации местоположения транспортного средства;

признак нажатия тревожной кнопки.

3. Абонентский телематический терминал должен обеспечивать передачу данных, указанных в пункте 2 по сетям подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM с использованием технологии GPRS.

4. Абонентский телематический терминал должен обеспечивать первое определение текущего местоположения при «холодном» старте за время, не превышающее 40 с.

5. Абонентский телематический терминал должен иметь объем внутренней энергонезависимой памяти, обеспечивающий запись не менее 20 000 последовательно зарегистрированных событий. Сохранение событий во внутренней энергонезависимой памяти должно осуществляться автоматически при отсутствии возможности передачи событий посредством использования сетей подвижной связи. Выгрузка содержимого энергонезависимой памяти должна осуществляться автоматически при восстановлении возможности передачи событий посредством использования сетей подвижной связи.

6. Абонентский телематический терминал должен функционировать в течение одного часа (при температуре 20ºС) при его отключении от бортовой сети.

7. Абонентский терминал должен обеспечивать передачу указанных в пункте 2 настоящего приложения данных с настраиваемой периодичностью от 5 с до 24 ч.

8.  Абонентский телематический терминал должен включать в свой состав:

навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

встроенную в корпус абонентского терминала или внешнюю антенну ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

встроенную в корпус абонентского терминала или внешнюю антенну GSM/GPRS;

тревожную кнопку, которая может быть или встроена в корпус абонентского терминала, или размещаться отдельно с возможностью потайной установки в целях защиты от непреднамеренного нажатия;

соединительные жгуты при необходимости присоединения к ботовой сети, внешним антеннам и другим исполнительным устройствам и датчикам;

комплект монтажных деталей.

9. Для решения задач диспетчерского управления и контроля наличия груза на транспортном средстве абонентский телематический терминал должен обеспечивать возможность использования интерфейсов RS232, RS485, CAN и USB для обмена данными с внешними устройствами и иметь не менее двух дискретных и двух аналоговых входов.

10. Абонентский телематический терминал должен быть выполнен в одном корпусе и обеспечивать  возможность подключения питания, антенн и тревожной кнопки (в случае их внешнего расположения), а также при необходимости исполнительных устройств и датчиков.

11.  В абонентском телематический терминале для подключения датчиков, исполнительных устройств и электропитания должны использоваться разъёмы, контакты которых разделены диэлектрическими перегородками.

12. Абонентский телематический терминал должен иметь разъём для подключения к бортовой сети транспортного средства и защиту от изменения полярности электропитания.

13. Абонентский телематический терминал должен соответствовать требованиям, предъявляемым государственными и отраслевыми нормативными документами к  аппаратуре сухопутной подвижной радиосвязи по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и методам ее испытаний.

14. Допускается размещать абонентский телематический терминал в контейнер для подогрева при эксплуатации транспортного средства при температурах ниже минус 30ºС.

15. По степени защищенности от проникновения посторонних тел и воды абонентский телематический терминал должен соответствовать требованиям, предъявляемым государственными и отраслевыми нормативными документами к аппаратуре этого класса по пылезащищенности и вертикальному каплепадению.

16. Абонентские телематический терминалы, устанавливаемые на транспортные средства, эксплуатирующиеся в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой, должны соответствовать требованиям, предъявляемым государственными и отраслевыми нормативными документами к взрывозащищенному электрооборудованию.

17. Абонентский телематический терминал должен обеспечивать электромагнитную совместимость и устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 10-03, пункты 6.5 - 6.9.

18. Абонентский телематический терминал должен удовлетворять требованиям безопасности, предъявляемым к аппаратуре этого класса государственными и отраслевыми нормативными документами.

19. При выходе абонентского телематического терминала из строя не должно происходить выделения тепловой энергии, достаточной для возгорания штатно установленного в транспортном средстве  оборудования, а также субстанций, негативно влияющих на здоровье людей.

20. Питание абонентского телематического  терминала должно осуществляться от электрической бортовой сети автомобиля и удовлетворять требованиям  государственных и отраслевых нормативных документов для аппаратуры с номинальным напряжением питания +12 В и/или +24 В.

21. Место расположения абонентского телематического терминала на транспортном средстве определяется исходя из обеспечения его устойчивого функционирования и конструктивных особенностей транспортного средства.

22. Абонентский терминал должен обеспечивать передачу данных по сетям подвижной радиотелефонной связи с использованием протоколов транспортного уровня и передачи мониторинговой информации (приложения № 6 и 7 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от _______ №_____ соответственно).

23.  Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, входящий в состав  абонентского телематического терминала, должен удовлетворять общим требованиям, предъявляемым государственными и отраслевыми нормативными документами к индивидуальным приемникам ГНСС, устанавливаемым на автомобильном транспорте.

24. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS должен обеспечивать точность определения текущего местоположения транспортного средства с погрешностью не более 5 метров по координатной оси при доверительной вероятности 0,95.

25. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS должен обеспечивать формирование данных о местоположении (долгота, широта, высота), скорости движения и путевого угла, времени, дате в формате UTC.

26. Навигационный модуль ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS должен обеспечивать возможность доступа к навигационным данным в соответствии с протоколом IEC 61162 (NMEA-0183).