Приложение № 4

к приказу Министерства транспорта Российской Федерации

от _______________ №_____

ТРЕБОВАНИЯ

к аппаратуре спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, устанавливаемой на транспортные средства категории M, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемые для перевозки опасных грузов в части обеспечения вызова экстренных оперативных служб

- Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (абонентский терминал), устанавливаемая на транспортные средства категории M, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемые для перевозки опасных грузов, предназначенная для обеспечения вызова экстренных оперативных служб, должна осуществлять передачу сообщения о транспортном средстве и обстоятельствах происшествия при дорожно-транспортном и иных происшествиях и обеспечивать двустороннюю голосовую связь с экстренными оперативными службами.

2. Абонентский терминал должен обеспечивать передачу информации посредством использования сетей подвижной радиотелефонной связи GSM 900 и GSM 1800, UMTS 900 и UMTS 2000.

3. Абонентский  терминал при дорожно-транспортном происшествии или иных происшествиях должен обеспечивать передачу информации о транспортном средстве и обстоятельствах происшествия с последующим установлением  двусторонней голосовой связи с экстренными оперативными службами.

4. Абонентский терминал при дорожно-транспортном происшествии или иных происшествиях для маршрутизации экстренного вызова в сетях подвижной радиотелефонной связи должен обеспечивать:

1) определение местоположения транспортного средства с погрешностью не более 15 м по координатным осям при доверительной вероятности 0,95;

2) передачу информации о транспортном средстве и обстоятельствах происшествия с обязательными признаками приоритетности экстренного вызова;

3) автоматическую передачу информации о транспортном средстве и обстоятельствах происшествия при срабатывании устройств, определяющих событие дорожно-транспортного происшествия;

4) передачу информации о транспортном средстве и обстоятельствах происшествия после нажатия кнопки вызова экстренных оперативных служб;

5) при невозможности передачи информации о транспортном средстве и обстоятельствах происшествия с использованием тонального модема, работающего через установленное голосовое соединение в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900 и GSM 1800, UMTS 900 и UMTS 2100 в течение 20 секунд после начала передачи информации, повторную передачу данной информации посредством использования механизма коротких текстовых сообщений;

6) отключение иных средств воспроизведения звука в кабине транспортного средства на период экстренного вызова;

7) сохранение в энергонезависимой памяти непереданной информации и передачу данной информации при восстановлении возможности передачи;

8) установление двухстороннего дуплексного голосового соединения в режиме громкой связи c экстренными оперативными службами при обеспечении необходимого качества голосовой связи при условии наличия шума и эха в кабине транспортного средства.

9) автоматический прием входящих телефонных вызовов в течение одного часа после завершения экстренного вызова;

10) возможность автономной работы при отсутствии питания от бортовой электрической сети за счет использования резервной батареи питания, обеспечивающей не менее одного часа работы в режиме ожидания обратного звонка и 15 минут работы в режиме голосовой связи. Срок службы резервной батареи питания должен быть не менее 5 лет;

11) возможность проверки своей работоспособности в автоматическом и в ручном режимах и информирование о своей неисправности посредством индикатора состояния абонентского  терминала;

12) возможность передачи результатов тестирования абонентского  терминала посредством использования сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900 и GSM 1800, UMTS 900 и UMTS 2100;

5. Абонентский  терминал  должен быть работоспособен при температуре окружающего воздуха от минус 40º С до плюс 85 º С.

6.  Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна быть защищена от непреднамеренного нажатия.

7. Абонентский  терминал и его крепление к элементам транспортного средства должны выдерживать нагрузку, возникающую при проведении  испытаний по Правилам ЕЭК ООН № 12-03, 29-03, 94-01, 95-02 с учетом их области распространения.

8. Абонентский  терминал должен иметь неснимаемую персональную идентификационную карту абонента, эмитированную оператором системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900 и GSM 1800, UMTS 900 и UMTS 2100.

9. Компоненты абонентского  терминала должны устанавливаться в местах, где снижен риск деформации в случае дорожно-транспортного происшествия элементов транспортного средства, к которым они прикреплены.

10.  Установка антенн абонентского  терминала должна обеспечивать в любом положении транспортного средства устойчивую связь по сетям подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900 и GSM 1800, UMTS 900 и UMTS 2100.

11. Установка антенн абонентского  терминала должна обеспечивать в рабочем положении транспортного средства устойчивую связь с навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

12. Подключение абонентского  терминала к электрической сети транспортного средства должно обеспечивать его работу во всех предусмотренных режимах, а также зарядку аккумуляторной резервной батареи питания при ее использовании.

13. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна быть доступна для водителя без изменения его положения за рулем транспортного средства и отсоединения ремней безопасности

14. Кнопка вызова экстренных оперативных служб должна быть доступна для по крайней мере одного из передних пассажиров без изменения его положения и отсоединения ремней безопасности.

15. Индикатор состояния абонентского  терминала должен размещаться в области прямой видимости с места водителя и по крайней мере одного переднего пассажира.

16. Абонентский терминал должен обеспечивать передачу данных посредством использования сетей подвижной радиотелефонной связи в соответствии со спецификациями протоколов транспортного уровня и поддержки услуги вызова экстренных оперативных служб (см. Приложение № 6 и № 8 соответственно).