Приложение № 7

к приказу Министерства транспорта Российской Федерации

от _______________ №_____

Спецификация

протокола передачи мониторинговой информации

1. Введение

1.1. Протокол передачи мониторинговой информации предназначен для обработки телематической информации (мониторинговая информация, данные о срабатывании датчиков и т.д.), поступающей от абонентского терминала.

1.2. Данный документ определяет спецификацию протокола передачи мониторинговой информации, предоставляет все необходимые данные о формате и правилах передачи сообщений и должен использоваться совместно со спецификацией протокола транспортного уровня для разработки подсистем передачи данных абонентскими терминалами и системами и навигационными аппаратно-программными комплексами, функционирующими с использованием навигационных сигналов ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

2. Необходимый набор функций абонентского терминала для использования услуги EGTS_TELEDATA_SERVICE

Для использования сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE на стороне абонентского терминала, должен быть реализован следующий набор функций:

поддержка сервиса обработки команд EGTS_COMMANDS_SERVICE;

обработка команд управления и установки параметров абонентского терминала, отправляемых оператором через GPRS и передача соответствующих подтверждений на них.

3. Состав сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

3.1. Данный тип сервиса предназначен для обработки мониторинговой информации, поступающей от абонентского терминала.

3.2. Список подзаписей, используемых Сервисом EGTS_TELEDATA_SERVICE, представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1. Список подзаписей сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Код | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | EGTS_SR_RECORD_RESPONSE | Применяется для осуществления подтверждения приема и передачи результатов обработки записи Уровня поддержки услуг |
| 16 | EGTS_SR_POS_DATA | Используется абонентским терминалом при передаче основных данных определения местоположения |
| 17 | EGTS_SR_EXT_POS_DATA | Используется абонентским терминалом при передаче дополнительных данных определения местоположения |
| 18 | EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA | Применяется абонентским терминалом для передачи на аппаратно-программный комплекс информации о состоянии дополнительных дискретных и аналоговых входов |
| 19 | EGTS_SR_COUNTERS_DATA | Используется аппаратно-программным комплексом для передачи на абонентский терминал данных о значении счетных входов |
| 20 | EGTS_SR_STATE_DATA | Используется для передачи на аппаратно-программный комплекс информации о состоянии абонентского терминала (текущий режим работы, напряжение основного и резервного источников питания и т.д.) |
| 22 | EGTS_SR_LOOPIN_DATA | Применяется абонентским терминалом для передачи на аппаратно-программный комплекс данных о состоянии шлейфовых входов (используемых в охранных системах) |
| 23 | EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA | Применяется абонентским терминалом для передачи на аппаратно-программный комплекс данных о состоянии одного дискретного входа |
| 24 | EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA | Применяется абонентским терминалом для передачи на аппаратно-программный комплекс данных о состоянии одного аналогового входа |
| 25 | EGTS_SR_ABS_CNTR_DATA | Применяется абонентским терминалом для передачи на аппаратно-программный комплекс данных о состоянии одного счетного входа |
| 26 | EGTS_SR_ABS_LOOPIN_DATA | Применяется абонентским терминалом для передачи на аппаратно-программный комплекс данных о состоянии одного шлейфового входа |
| 27 | EGTS_SR_LIQUID_LEVEL_SENSOR | Применяется абонентским терминалом для передачи на аппаратно-программный комплекс данных о показаниях ДУЖ |
| 28 | EGTS_SR_PASSENGERS_COUNTERS | Применяется абонентским терминалом для передачи на аппаратно-программный комплекс данных о показаниях счетчиков пассажиропотока |

3.3. Подзапись EGTS_SR_POS_DATA

Структура подзаписи представлена в Таблице № 2.

Таблица № 2. Формат подзаписи EGTS_SR_POS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTM (Navigation Time) | M | UINT | 4 |
| LAT (Latitude) | M | UINT | 4 |
| LONG (Longitude) | M | UINT | 4 |
| FLG(Flags) | M | BYTE | 1 |
| ALTE | LOHS | LAHS | MV | BB | CS | FIX | VLD |  |  |  |
| SPD (Speed) младшие биты | M | USHORT | 2 |
| DIRH | ALTS | SPD (Speed) старшие биты |  |  |  |
| DIR (Direction) | M | BYTE | 1 |
| ODM (Odometer) | M | BINARY | 3 |
| DIN (Digital Inputs) | M | BYTE | 1 |
| HDOP (Horizontal Dilution of Precision) | M | USHORT | 2 |
| SAT (Satellites) | M | BYTE | 1 |
| SRC (Source) | M | BYTE | 1 |
| FLS (Fuel level sensor) | O | BYTE | 2 |
| FCS (Fuel consumption sensor) | O | BYTE | 2 |
| ALT (Altitude) | O | BINARY | 3 |
| SRCD (Source Data) | O | SHORT | 2 |

Где:

NTM	– время навигации (количество секунд с 00:00:00 01.01.2010 UTC);

LAT	– широта по модулю, градусы/90·0xFFFFFFFF и взята целая часть;

LONG – долгота по модулю, градусы / 180·0xFFFFFFFF и взята целая часть;

FLG	– определяет дополнительные параметры навигационной посылки;

ALTE - битовый флаг определяет наличие поля ALT в подзаписи:

1 - поле ALT передается;

0 - не передается;

LOHS - битовый флаг определяет полушарие долготы:

0 - восточная долгота:

1 - западная долгота;

LAHS - битовый флаг определяет полушарие широты:

0 - северная широта;

1 - южная широта;

MV – битовый флаг, признак движения:

1 - движение;

0 - транспортное средство находится в режиме стоянки;

BB – битовый флаг, признак отправки данных из памяти («черный ящик»):

0 - актуальные данные;

1 - данные из памяти («черного ящика»);

FIX – битовое поле, тип определения координат:

0 - 2D fix;

1 - 3D fix;

CS – битовое поле, тип используемой системы:

0 – система координат WGS-84;

1 – система координат ПЗ-90.02;

VLD	– битовый флаг, признак «валидности» координатных данных:

1 - данные «валидны»;

0 - «невалидные» данные;

SPD	– скорость в км/ч с дискретностью 0,1 км/ч  (используется 14 младших бит);

ALTS – (Altitude Sign) битовый флаг, определяет высоту относительно уровня моря и имеет смысл только при установленном флаге ALTE:

0 - точка выше уровня моря;

1 - ниже уровня моря;

DIRH	- (Direction the Highest bit) старший бит (8) параметра DIR;

DIR	– направление движения. Определяется как угол в градусах, который отсчитывается по часовой стрелке между северным направлением географического меридиана и направлением движения в точке измерения (дополнительно старший бит находится в поле DIRH);

HDOP – снижение точности в горизонтальной плоскости (значение, умноженное на 100);

SAT – количество видимых спутников;

FLS –  (Fuel level sensor) значение количества топлива на ТС  в литрах;FCS – (Fuel consumption sensor) значение расхода топлива на ТС в литрах

ODM	– пройденное расстояние (пробег) в км, с дискретностью 0,1 км;

DIN	– битовые флаги, определяют состояние основных дискретных 
входов 1 … 8 (если бит равен 1, то соответствующий вход активен, если 0, то неактивен). Данное поле включено для удобства использования и экономии трафика при работе в системах мониторинга транспорта базового уровня;

SRC	– определяет источник (событие), инициировавший посылку данной навигационной информации (информация представлена в Таблице № 3);

ALT	– высота над уровнем моря, м (опциональный параметр, наличие которого определяется битовым флагом ALTE);

SRCD – данные, характеризующие источник (событие) из поля SRC. Наличие и интерпретация значения данного поля определяется полем SRC. Структура данных не определена данной версией документа.

Таблица № 3. Список источников посылок координатных данных Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0 | таймер при включенном зажигании |
| 1 | пробег заданной дистанции |
| 2 | превышение установленного значения угла поворота |
| 3 | ответ на запрос |
| 4 | изменение состояния входа X |
| 5 | таймер при выключенном зажигании |
| 6 | отключение периферийного оборудования |
| 7 | превышение одного из заданных порогов скорости |
| 8 | перезагрузка центрального процессора (рестарт) |
| 9 | перегрузка по выходу Y |
| 10 | сработал датчик вскрытия корпуса прибора |
| 11 | переход на резервное питание/отключение внешнего питания |
| 12 | снижение напряжения источника резервного питания ниже порогового значения |
| 13 | нажата «тревожная кнопка» |
| 14 | запрос на установление голосовой связи с оператором |
| 15 | экстренный вызов |
| 16 | появление данных от внешнего сервиса |
| 17 | зарезервировано |
| 18 | зарезервировано |
| 19 | неисправность резервного аккумулятора |
| 20 | резкий разгон |
| 21 | резкое торможение |
| 22 | отключение или неисправность навигационного модуля |
| 23 | отключение или неисправность датчика автоматической идентификации события ДТП |
| 24 | отключение или неисправность антенны GSM/UMTS |
| 25 | отключение или неисправность антенны навигационной системы |
| 26 | зарезервировано |
| 27 | снижение скорости ниже одного из заданных порогов |
| 28 | перемещение при выключенном зажигании |
| 29 | таймер в режиме «экстренное слежение» |
| 30 | начало/окончание навигации |
| 31 | «нестабильная навигация» (превышение порога частоты прерывания режима навигации при включенном зажигании или режиме экстренного слежения) |
| 32 | установка IP соединения |
| 33 | нестабильная регистрация в сети подвижной радиотелефонной связи |
| 34 | «нестабильная связь» (превышение порога частоты прерывания/восстановления IP соединения при включенном зажигании или режиме экстренного слежения) |
| 35 | изменение режима работы |
| 36 | начало движения |
| 37 | конец движения |

3.4. Подзапись EGTS_SR_EXT_POS_DATA

Структура подзаписи представлена в Таблице № 4.

Таблица № 4. Формат подзаписи EGTS_SR_EXT_POS_DATA Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | NSFE | SFE | PFE | HFE | VFE | M | BYTE | 1 |
| VDOP (Vertical Dilution of Precision) | O | USHORT | 2 |
| HDOP (Horizontal Dilution of Precision) | O | USHORT | 2 |
| PDOP (Position Dilution of Precision) | O | USHORT | 2 |
| SAT (Satellites) | O | BYTE | 1 |
| NS (Navigation System) | O | USHORT | 2 |

NSFE	 – (Navigation System Field Exists) определяет наличие данных о типах используемых навигационных спутниковых систем:

1 - поле NS передаются;

0 - не передается.

SFE – (Satellites Field Exists) определяет наличие данных о текущем количестве видимых спутников SAT, и типе используемой навигационной спутниковой системы NS:

1 - поля SAT и NS передаются;

0 - не передаются.

PFE – (PDOP Field Exists) определяет наличие поля PDOP:

1 - поле PDOP передается;

0 - не передается.

HFE – (HDOP Field Exists) определяет наличие поля HDOP:

1 - поле HDOP передается;

0 - не передается.

VFE	– (VDOP Field Exists) определяет наличие поля VDOP:

1 - поле VDOP передается;

0 - не передается.

VDOP – снижение точности в вертикальной плоскости (значение, умноженное на 100);

HDOP – снижение точности в горизонтальной плоскости (значение, умноженное на 100);

PDOP – снижение точности по местоположению (значение, умноженное на 100);

SAT – количество видимых спутников;

NS – битовые флаги, характеризующие используемые навигационные спутниковые системы. Определены следующие значения (десятичные) флагов:

0 – система не определена;

1 – ГЛОНАСС;

2 – GPS;

4 – Galileo;

8  – Compass;

16 – Beidou;

32 – DORIS;

64 – IRNSS;

128 – QZSS.

Остальные значения зарезервированы.

3.5. Подзапись EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA

Структура подзаписи представлена в Таблице № 5.

Таблица № 5. Формат подзаписи EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIOE8 | DIOE7 | DIOE6 | DIOE5 | DIOE4 | DIOE3 | DIOE2 | DIOE1 | M | BYTE | 1 |
| DOUT (Digital Outputs) | M | BYTE | 1 |
| ASFE8 | ASFE7 | ASFE6 | ASFE5 | ASFE4 | ASFE3 | ASFE2 | ASFE1 | M | BYTE | 1 |
| ADIO1 (Additional Digital Inputs Octet 1) | O | BYTE | 1 |
| ADIO2 (Additional Digital Inputs Octet 2) | O | BYTE | 1 |
| ADIO3 (Additional Digital Inputs Octet 3) | O | BYTE | 1 |
| ADIO4 (Additional Digital Inputs Octet 4) | O | BYTE | 1 |
| ADIO5 (Additional Digital Inputs Octet 5) | O | BYTE | 1 |
| ADIO6 (Additional Digital Inputs Octet 6) | O | BYTE | 1 |
| ADIO7 (Additional Digital Inputs Octet 7) | O | BYTE | 1 |
| ADIO8 (Additional Digital Inputs Octet 8) | O | BYTE | 1 |
| ANS1 (Analog Sensor 1) | O | BINARY | 3 |
| ANS2 (Analog Sensor 2) | O | BINARY | 3 |
| ANS3 (Analog Sensor 3) | O | BINARY | 3 |
| ANS4 (Analog Sensor 4) | O | BINARY | 3 |
| ANS5 (Analog Sensor 5) | O | BINARY | 3 |
| ANS6 (Analog Sensor 6) | O | BINARY | 3 |
| ANS7 (Analog Sensor 7) | O | BINARY | 3 |
| ANS8 (Analog Sensor 8) | O | BINARY | 3 |

где:

DIOE1 … DIOE8	– (Digital Inputs Octet Exists) битовые флаги, определяющие наличие соответствующих полей дополнительных дискретных входов. Всего в одной подзаписи данного типа может быть передана информация о состоянии дополнительных 64 входов:

1 – соответствующее поле ADIO передается;

0 – не передается.

DOUT – битовые флаги дискретных выходов (если бит установлен в 1, то соответствующий этому биту выход активен);

ASFE1…ASFE8 – (Analog Sensor Field Exists) битовые флаги, определяющие наличие показаний от соответствующих аналоговых датчиков (если бит установлен в 1, то данные от соответствующего датчика присутствуют, если 0, данные отсутствуют). Если, например, поля ASFE1=1 и ASFE3=1, то в подзаписи после байта флагов ASFE8 - ASFE1 будут переданы 3 байта значений ANS1 и 3 байта значений ANS3. Значения для датчика ANS2, а также датчиков ANS4 … ANS8 не будут передаваться в данной подзаписи;

ADIO1 … ADIO8 – показания дополнительных дискретных входов. Поля представляют собой битовую маску, в которой значение каждого бита определяет активность соответствующего дискретного входа:

1 - соответствующий вход активен;

0 - не активен.

ANS1 … ANS8 – значение аналоговых датчиков с 1 по 8 соответственно.

Каждая подзапись EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA позволяет передать состояния 64-х дополнительных дискретных входов и 8-ми аналоговых датчиков. Если требуется передать данные от большего количества дискретных или аналоговых входов, то необходимо в одной записи передавать несколько следующих друг за другом подзаписей EGTS_SR_AD_SENSOR_DATA. При этом интерпретация полученных данных производится следующим образом: в первой подзаписи EGTS_SR_AD_SENSOR_DATA содержатся данные от дискретных входов с 9 по 72, аналоговых входов с 1 по 8, во второй - дискретные входы с 73 по 136 и аналоговые входы с 9 по 16 и т.д.

3.6. Подзапись EGTS_SR_COUNTERS_DATA

Структура подзаписи представлена в Таблице № 6.

Таблица № 6. Формат подзаписи EGTS_SR_ COUNTERS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFE8 | CFE7 | CFE6 | CFE5 | CFE4 | CFE3 | CFE2 | CFE1 | M | BYTE | 1 |
| CN1 (Counter 1) | O | BINARY | 3 |
| CN2 (Counter 2) | O | BINARY | 3 |
| CN3 (Counter 3) | O | BINARY | 3 |
| CN4 (Counter 4) | O | BINARY | 3 |
| CN5 (Counter 5) | O | BINARY | 3 |
| CN6 (Counter 6) | O | BINARY | 3 |
| CN7 (Counter 7) | O | BINARY | 3 |
| CN8 (Counter 8) | O | BINARY | 3 |

где:

CFE1 … CFE8 – (Counter Field Exists) битовые флаги определяют наличие соответствующих полей счетных входов:

1 - соответствующее поле CN передается;

0 - не передается.

CN1 … CN8 – значение счетных входов с 1 по 8 соответственно.

Если требуется передать данные от большего количества счетных входов, то можно передавать в одной записи несколько подзаписей EGTS_SR_COUNTERS_DATA друг за другом. Интерпретация номеров счетных входов с использованием такого метода производится аналогично описанной в пункте 3.5 для подзаписи EGTS_SR_AD_SENSOR_DATA.

3.7. Подзапись EGTS_SR_ACCEL_DATA.

Структура подзаписи представлена в Таблице №7.

Таблица № 7. Формат подзаписи EGTS_SR_ ACCEL_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA (Structures Amount) | M | BYTE | 1 |
| ATM (Absolute Time) | M | UINT | 4 |
| ADS1 (Accelerometer Data Structure 1) | M | BINARY | 8 |
| ADS2 (Accelerometer Data Structure 2) | O | BINARY | 8 |
| . . . | . . . | . . . | . . . |
| ADS255 (Accelerometer Data Structure 255) | O | BINARY | 8 |

где:

SA – количество передаваемых структур данных показаний акселерометра;

ATM	– время проведения измерений первой передаваемой структуры показаний акселерометра (количество секунд с 00:00:00 01.01.2010 UTC);

ADS1 … ADS255 – структуры данных показаний акселерометра, формат структуры представлен в Таблице № 8. В составе подзаписи должна передаваться хотя бы одна структура ADS.

Таблица № 8. Формат структуры данных показаний акселерометра подзаписи EGTS_SR_ ACCEL_DATA Сервиса  EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTM (Relative Time) | M | USHORT | 2 |
| XAAV (X Axis Acceleration Value) | M | SHORT | 2 |
| YAAV (Y Axis Acceleration Value) | M | SHORT | 2 |
| ZAAV (Z Axis Acceleration Value) | M | SHORT | 2 |

где:

RTM	– приращение к времени измерения предыдущей записи (для первой записи приращение к полю ATM), мс;

XAAV – значение линейного ускорения по оси X (старший бит определяет знак, 1 указывает на отрицательное значение), м/с2  с дискретностью 0,1 м/с2;

YAAV – значение линейного ускорения по оси Y (старший бит определяет знак, 1 указывает на отрицательное значение), м/с2  с дискретностью 0,1 м/с2;

ZAAV – значение линейного ускорения по оси Z (старший бит определяет знак, 1 указывает на отрицательное значение), м/с2  с дискретностью 0,1 м/с2;;

Разрешающая способность полей ускорения ~ 0.01G.

3.8. Подзапись EGTS_SR_STATE_DATA.

Структура подзаписи представлена в Таблице № 9.

Таблица № 9. Формат подзаписи EGTS_SR_STATE_DATA Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST (State ) | M | BYTE | 1 |
| MPSV (Main Power Source Voltage) | M | BYTE | 1 |
| BBV (Back Up Battery Voltage) | M | BYTE | 1 |
| IBV (Internal Battery Voltage) | M | BYTE | 1 |
| - | NMS | IBU | BBU | M | BYTE | 1 |

где:

ST – текущий режим работы. Список режимов представлен в Таблице № 10;

MPSV – значение напряжения основного источника питания, В  с дискретностью 0,1 В;

BBV	– значение напряжения резервной батареи, В  с дискретностью 0,1 В;;

IBV	– значение напряжения внутренней батареи, В  с дискретностью 0,1 В;

NMS	– битовый флаг определяющий, состояние навигационного модуля:

1 - навигационный модуль включен;

0 - навигационный модуль выключен;

IBU	– битовый флаг определяющий, что в качестве источника питания абонентского терминала используется внешний резервный источник:

1 - используется внешний резервный источник;

0 - внешний резервный источник не используется;

BBU	– битовый флаг определяющий, что в качестве источника питания абонентского терминала используется внутренняя батарея:

1 - используется внутренняя батарея;

0 - внутренняя батарея не используется.

Таблица № 10. Список режимов работы абонентского терминала, используемых в подзаписи EGTS_SR_STATE_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Код | Название режима работы абонентского терминала |
| --- | --- |
| 0 | «Пассивный» |
| 1 | «ЭРА» |
| 2 | «Активный» |
| 3 | «Экстренный вызов» |
| 4 | «Экстренное слежение» |
| 5 | «Тестирование» |
| 6 | «Автосервис» |
| 7 | «Загрузка ПО» |

3.9. Подзапись EGTS_SR_LOOPIN_DATA

Структура подзаписи представлена в Таблице № 11.

Таблица № 11. Формат подзаписи EGTS_SR_LOOPIN_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIFE8 | LIFE7 | LIFE6 | LIFE5 | LIFE4 | LIFE3 | LIFE2 | LIFE1 | M | BYTE | 1 |
| LIS n+1 | LIS n | O | BYTE | 1 |
| LIS n+3 | LIS n+2 | O | BYTE | 1 |
| LIS n+5 | LIS n+4 | O | BYTE | 1 |
| LIS n+7 | LIS n+6 | O | BYTE | 1 |

где:

LIFE 1…LIFE 8 – (Loop In Field Exists) битовые флаги, определяющие наличие информации о состоянии шлейфовых входов. Например, если необходимо передать данные от ШВ 1, 3, 8, после 1 байта, содержащего битовые флаги LIFE 1 = 1, LIFE3 = 1 и LIFE8 = 1, будет передан один байт, содержащий информацию о состоянии ШВ 1 и 3, один байт, содержащий информацию о состоянии ШВ 8 (младшие 4 бита);

LIS n … LIS n + 7	– (Loop In State) значение состояния соответствующего шлейфового входа. Предусмотрены следующие состояния шлейфового входа (бинарное представление):

0000 - «норма»;

0001 - «тревога»;

0010 - «обрыв»;

0100 - «замыкание на землю»;

1000 - «замыкание на питание».

Если требуется передать данные от большего количества шлейфовых входов, то можно передавать несколько друг за другом подзаписей EGTS_SR_LOOPIN_DATA. Интерпретация номеров шлейфовых входов с использованием такого метода производится аналогично описанной в пункте 3.5 для подзаписи EGTS_SR_AD_SENSOR_DATA.

3.10. Подзапись EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA

Структура подзаписи представлена в Таблице № 12.

Таблица № 12. Формат подзаписи EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSN (Digital Sensor Number) младшие | DSST (Digital Sensor State) | M | SHORT | 2 |
| DSN (Digital Sensor Number) старшие биты |  |  |  |

где:

DSN	– номер дискретного входа;

DSST	– состояние дискретного входа:

0000 - не активен;

остальные значения - активен.

Подзапись EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA предназначена для передачи информации о состоянии одного дискретного входа в системах с событийным принципом уведомления об изменении состояния входов, когда передача подзаписей EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA является нецелесообразной по причине избыточного количества данных. Например, в случае, если требуется передать информацию о состоянии дискретных входов 19 и 245, то потребуется передать несколько «пустых» (не содержащих полезной информации) подзаписей типа EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA. В одной записи Протокола уровня поддержки услуг может содержаться несколько идущих одна за другой подзаписей EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA.

3.11. Подзапись EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA

Структура подзаписи представлена в Таблице № 13.

Таблица № 13. Формат подзаписи EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASN (Analog Sensor Number) | M | BYTE | 1 |
| ASV (Analog Sensor Value) | M | BINARY | 3 |

где:

ASN	– номер аналогового входа;

ASV	– значение показаний аналогового входа.

По аналогии с подзаписью EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA, подзапись EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA предназначена для передачи значения показания одного аналогового входа. В одной записи протокола Уровня поддержки услуг может содержаться несколько идущих одна за другой подзаписей EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA.

3.12. Подзапись EGTS_SR_ABS_CNTR_DATA

Структура подзаписи представлена в Таблице № 14.

Таблица № 14. Формат подзаписи EGTS_SR_ABS_CNTR_DATA Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN (Counter Number) | M | BYTE | 1 |
| CNV (Counter Value) | M | BINARY | 3 |

где:

CN	– номер счетного входа;

CNV	– значение показаний счетного входа.

По аналогии с подзаписью EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA и EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA, подзапись EGTS_SR_ABS_CNTR_DATA предназначена для передачи значения одного счетного входа. В одной записи Протокола уровня поддержки услуг может содержаться несколько идущих одна за другой подзаписей EGTS_SR_ABS_CNTR_DATA.

3.13. Подзапись EGTS_SR_ABS_LOOPIN_DATA

Структура подзаписи представлена в Таблице № 15.

Таблица № 15. Формат подзаписи EGTS_SR_ABS_LOOPIN_DATA Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIN (Loop In Number) младшие | LIS (Loop In State) | M | SHORT | 2 |
| LIN (Loop In Number) старшие биты |  |  |  |

где:

LIN	– номер шлейфового входа;

LIS	– значение состояния шлейфового входа.

В одной записи протокола Уровня поддержки услуг может содержаться несколько идущих одна за другой подзаписей EGTS_SR_ABS_LOOPIN_DATA.

3.14. Подзапись EGTS_SR_LIQUID_LEVEL_SENSOR

Структура подзаписи представлена в Таблице №16.

Таблица № 16. Формат подзаписи EGTS_SR_LIQUID_LEVEL_SENSOR Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | LLSEF | LLSVU | RDF | LLSN | M | BYTE | 1 |
| MADDR (Module Address) | M | USHORT | 2 |
| LLSD (Liquid Level Sensor Data) | M | BINARY | 4…512 |

где:

LLSEF – (Liquid Level Sensor Error Flag) битовый флаг, определяющий наличие ошибок при считывании значения датчика уровня жидкости (далее – ДУЖ):

0 - ошибок не обнаружено;

1 - ошибка при считывании показаний ДУЖ.

LLSVU – (Liquid Level Sensor Value Unit) битовый флаг, определяющий единицы измерения показаний ДУЖ.

00 - нетарированное показание ДУЖ;

01 - показания ДУЖ в процентах от общего объема емкости;

10 - показания ДУЖ в литрах с дискретностью в 0,1 литра.

RDF 	– (Raw Data Flag) флаг, определяющий формат поля LLSD данной подзаписи.

0 - поле LLSD имеет размер 4 байта (тип данных UINT) и содержит показания ДУЖ в формате, определяемом полем LLSVU;

1 - поле LLSD содержит данные ДУЖ в неизменном виде, как они поступили из внешнего порта абонентского терминала (размер поля LLSD при этом определяется исходя из общей длины данной подзаписи и размеров расположенных перед LLSD полей).

LLSN – (Liquid Level Sensor Number) порядковый номер датчика;

MADDR – адрес модуля, данные о показаниях ДУЖ с которого поступили в абонентский терминал (номер внешнего порта абонентского терминала);

LLSD – показания ДУЖ в формате, определяемом полем RDF.

3.15. Подзапись EGTS_SR_PASSENGERS_COUNTERS

Структура подзаписи представлена в Таблице № 17.

Таблица № 17. Формат подзаписи EGTS_SR_PASSENGERS_COUNTERS Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | RDF | M |  |  |
| DPR (Doors Presented) | M | BYTE | 1 |
| DRL (Doors Released) | M | BYTE | 1 |
| MADDR (Module Address) | M | USHORT | 2 |
| PCD (Passengers Counters Data ) | M | BINARY | 2…512 |

где:

RDF 	(Raw Data Flag) – флаг, определяющий формат поля PCD данной подзаписи:

0 - поле PCD имеет формат, определяемый полем DPR (представлен в 
Таблице № 18);

1 - поле PCD содержит данные счетчика пассажиропотока в неизменном виде, как они поступили из внешнего порта абонентского терминала (размер поля PD при этом определяется исходя из общей длины данной подзаписи и размеров расположенных перед PD полей).

DPR	– (Doors Presented) битовое поле, определяющее наличие счетчиков на дверях и структуру поля PCD (бит 0 определяет наличие счетчика на 1-ой двери, 
бит 1 на 2-ой и т.д.). Если бит имеет значение 1, то счетчик используется, если 0 – не используется;

DRL	– (Doors Released) битовое поле, определяющее двери, которые открывались и закрывались при подсчете пассажиров (например, 00000000 - ни одна из дверей не открывалась, 00000001 - открывалась только 1-ая дверь, 
00001001 - открывались 1-я и 4-я дверь);

MADDR – адрес модуля, данные от счетчиков пассажиропотока с которого поступили в абонентский терминал (номер внешнего порта абонентского терминала);

PCD	– данные счетчиков пассажиропотока.

Таблица № 18. Формат поля PCD подзаписи EGTS_SR_PASSENGERS_COUNTERS Сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPQ1 (In Passengers Quantity 1) | O | BYTE | 1 |
| OPQ1 (Out Passengers Quantity 1) | O | BYTE | 1 |
| . . . | O | . . . | . . . |
| IPQ8 (In Passengers Quantity 8) | O | BYTE | 1 |
| OPQ8 (Out Passengers Quantity 8) | O | BYTE | 1 |

где:

IPQ1…IPQ8 – количество вошедших пассажиров через 1 … 8 дверь;

OPQ1…OPQ8 – количество вышедших пассажиров через 1 … 8 дверь;

Поля IPQ и OPQ являются опциональными и могут отсутствовать в структуре. Наличие или отсутствие полей IPQ и OPQ определяется битами поля DPR подзаписи EGTS_SR_PASSENGERS_COUNTERS. Если в поле DPR бит соответствующий определенному номеру двери имеет значение 1, то соответствующие поля IPQ и OPQ присутствуют в структуре. Если в поле DPR бит имеет значение 0, то соответствующие поля IPQ и OPQ отсутствуют в структуре. Если определенное поле IPQ присутствует, то и соответствующее поле OPQ также должно присутствовать.

4. Использование EGTS_COMMANDS_SERVICE

4.1. Список и описание команд абонентского терминала и подтверждений, необходимых для реализации услуги ЭРА представлены в таблицах 19, 20.

Таблица № 19. Список команд для абонентского терминала

| Название команды | Код | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| EGTS_FLEET_DOUT_ON | 0x0009 | USHORT | Активация дискретных выходов. Параметр интерпретируется как битовое поле, определяющее какие выходы активировать. Бит 0 соответствует первому выходу, 1 – второму и т.д. Если бит имеет значение 1, то выход активируется, если 0, то состояние выхода не изменяется |
| EGTS_FLEET_DOUT_OFF | 0x000A | USHORT | Деактивация дискретных выходов. Параметр интерпретируется как битовое поле, определяющее какие выходы деактивировать. Бит 0 соответствует первому выходу, 1 – второму и т.д. Если бит имеет значение 1, то выход деактивируется, если 0, то состояние выхода не изменяется |
| EGTS_FLEET_GET_DOUT_DATA | 0x000B | - | Команда запроса состояния дискретных выходов |
| EGTS_FLEET_GET_POS_DATA | 0x000C | - | Команда запроса текущих данных местоположения. При получении данной команды помимо подтверждения в виде подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMAND_SERVICE, абонентский терминал должен отправить телематическое сообщение содержащее подзапись EGTS_SR_POS_DATA сервиса EGRS_TELEDATA_SERVICE |
| EGTS_FLEET_GET_SENSORS_DATA | 0x000D | - | Команда запроса состояния дискретных и аналоговых входов. При получении данной команды помимо подтверждения в виде подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMAND_SERVICE, абонентский терминал должен отправить телематическое сообщение, содержащее подзаписи EGTS_SR_POS_DATA и EGTS_SR_AD_SENSORS сервиса EGRS_TELEDATA_SERVICE |
| EGTS_FLEET_GET_LIN_DATA | 0x000E | - | Команда запроса состояния шлейфовых входов. При получении данной команды помимо подтверждения в виде подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMAND_SERVICE, абонентский терминал должен отправить телематическое сообщение, содержащее подзаписи EGTS_SR_POS_DATA и EGTS_SR_LOOPIN_DATA сервиса EGRS_TELEDATA_SERVICE |
| EGTS_FLEET_GET_СIN_DATA | 0x000F | - | Команда запроса состояния счетных входов. При получении данной команды помимо подтверждения в виде подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMAND_SERVICE, абонентский терминал должен отправить телематическое сообщение, содержащее подзаписи EGTS_SR_POS_DATA и EGTS_SR_COUNTERS_DATA сервиса EGRS_TELEDATA_SERVICE |
| EGTS_FLEET_GET_STATE | 0x0010 | - | Команда запроса состояния абонентского терминала. При получении данной команды, помимо подтверждения в виде подзаписи EGTS_SR_COMMAND_DATA сервиса EGTS_COMMAND_SERVICE, абонентский терминал должен отправить телематическое сообщение, содержащее подзаписи EGTS_SR_POS_DATA и EGTS_SR_STATE_DATA сервиса EGRS_TELEDATA_SERVICE |
| EGTS_FLEET_ODOM_CLEAR | 0x0011 | - | Команда для обнуления показаний внутреннего одометра абонентского терминала. Для обработки данной команды оператор должен установить корректные значения полей ACL и AC из Таблицы 17 спецификации протокола Поддержки услуг |

Таблица № 20. Список подтверждений на команды и сообщения от абонентского терминала

| Название команды | Код | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| EGTS_FLEET_DOUT_ON | 0x0009 | USHORT | Параметр интерпретируется как битовое поле, определяющее состояние дискретных выходов. Бит 0 соответствует первому выходу, 1 – второму и т.д. Если бит имеет значение 1, то выход активирован, 0 – не активирован |
| EGTS_FLEET_DOUT_OFF | 0x000A | USHORT | Параметр интерпретируется как битовое поле, определяющее состояние дискретных выходов. Бит 0 соответствует первому выходу, 1 – второму и т.д. Если бит имеет значение 1, то выход активирован, 0 – не активирован |
| EGTS_FLEET_GET_DOUT_DATA | 0x000B | USHORT | Параметр интерпретируется как битовое поле, определяющее состояние дискретных выходов. Бит 0 соответствует первому выходу, 1 – второму и т.д. Если бит имеет значение 1, то выход активирован, 0 – не активирован |

Таблица № 21. Список параметров абонентского терминала

| Параметр | Код | Тип параметра | Значение по умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфигурация и конфигурационные данные услуг |
| Мониторинг транспортных средств |
| EGTS_FLEET_ON | 0x0261 | BOOLEAN | 1 | 1 – разрешает использование услуги мониторинговой информации |
| EGTS_FLEET_IGN_ON_ PERIOD | 0x0262 | INT | 60 | Период передачи телематических сообщений на сервер при включенном зажигании, секунды |
| EGTS_FLEET_IGN_OFF_PERIOD | 0x0263 | INT | 300 | Период передачи телематических сообщений на сервер при выключенном зажигании, секунды |
| EGTS_ FLEET_DIST_THRESHOLD | 0x0264 | INT | 10 | Значение пройденного пути, по достижению которого производится отправка телематического сообщения на сервер с признаком «пробег заданной дистанции», 100 м |
| EGTS_ FLEET_COURSE_THRESHOLD | 0x0265 | INT | 20 | Значение изменения курса, по достижению которого производится отправка телематического сообщения на сервер с признаком «превышение установленного значения угла поворота», градусы |
| EGTS_FLEET_MAX_SPEED_THRESHOLD | 0x0266 | ARRAY OF INT | 60,0,0,0,0 | Значения порогов скорости, при превышении одного из которых производится передача телематического сообщения на сервер с признаком «превышение одного из заданных порогов скорости», км/ч. Нулевые значения не учитываются при обработке |
| EGTS_ FLEET_MIN_SPEED_THRESHOLDS | 0x0267 | ARRAY OF INT | 0,0,0,0,0 | Значения порогов скорости, при превышении одного из которых производится передача телематического сообщения на сервер с признаком «снижение скорости ниже одного из заданных порогов», км/ч. Нулевые значения не учитываются при обработке |
| EGTS_FLEET_MIN_BATTERY_VOLTAGE | 0x0268 | INT | 110 | Пороговое значение напряжения на резервном аккумуляторе, при достижении которого производится передача телематического сообщения на сервер с признаком «снижение напряжения источника резервного питания ниже порогового значения», 0.1 В |
| EGTS_FLEET_POS_ACCEL_THRESHOLD | 0x0269 | INT | 100 | Пороговое значение положительного продольного ускорения, при достижении которого производится передача телематического сообщения на сервер с признаком «резкий разгон», 0.1 м/с2 |
| EGTS_FLEET_NEG_ACCEL_THRESHOLD | 0x026A | INT | 100 | Пороговое значение отрицательного продольного ускорения, при достижении которого производится передача телематического сообщения на сервер с признаком «резкое торможение», 0.1 м/с2 |
| EGTS_FLEET_EM_MON_PERIOD | 0x026B | INT | 10 | Период передачи телематических сообщений на сервер в режиме «экстренное слежение», секунды |
| EGTS_ FLEET_NAVI_TRB_THRESHOLD | 0x026C | INT | 6 | Пороговое значение частоты прерывания режима навигации при включенном зажигании или режиме экстренного слежения, при достижении которого производится передача телематического сообщения на сервер с признаком «нестабильная навигация», 1/час |
| EGTS_ FLEET_CONN_TRB_THRESHOLD | 0x026D | INT | 30 | Пороговое значение частоты прерывания/восстановления IP соединения при включенном зажигании или режиме экстренного слежения, при достижении которого производится передача телематического сообщения на сервер с признаком «нестабильная связь», 1/час |
| EGTS_FLEET_GSM_REG_TRB_THRESHOLD | 0x026E | INT | 3 | Пороговое значение частоты регистрации в сети связи стандартов GSM/UMTS при включенном зажигании или режиме экстренного слежения, при достижении которого производится передача телематического сообщения на сервер с признаком «нестабильная регистрация в сети сотовой связи», 1/час |
| EGTS_FLEET_POS_USE_ALT | 0x026F | BOOLEAN | 1 | 1 – указывает, что параметр «Altitude» передается в телематическом сообщении от абонентского терминала |
| EGTS_ FLEET_EXT_POS_DATA_FLAGS | 0x0270 | INT | 255 | Определяет какие из опциональных параметров передаются в подзаписи EGTS_SR_EXT_POS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE. Представляет собой битовую маску, формат которой совпадает с форматом первого байта подзаписи EGTS_SR_EXT_POS_DATA см. п. 3.4 |
| EGTS_FLEET_SR_MASK | 0x0271 | INT | 255 | Определяет состав данных, передаваемый абонентского терминала с каждым телематическим сообщением (подзапись EGTS_SR_POS_DATA). Представляет собой битовое поле: 0 - EGTS_SR_EXT_POS_DATA; 1 - EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA; 2 - EGTS_SR_COUNTERS_DATA; 3 - EGTS_SR_ACCEL_DATA; 4 - EGTS_SR_STATE_DATA; 5 - EGTS_SR_LOOPIN_DATA. Если соответствующий бит имеет значение 1, то подзапись передается |
| EGTS_FLEET_DIN_MASK | 0x0272 | INT | 1 | Определяет состав дискретных входов, анализируемых абонентским терминалом. Представляет собой битовое поле: 0 - дискретные входы 1…8; 1 - входы 9…16; 2 - входы 17…24 и т.д. Если бит имеет значение 1, то соответствующие дискретные входы (если они физически присутствуют) анализируются абонентским терминалом |
| EGTS_FLEET_AIN_MASK | 0x0273 | INT | 15 | Определяет состав аналоговых входов, анализируемых абонентским терминалом. Представляет собой битовое поле: бит 0 - аналоговый вход 1; 1 - вход 2; 2 - вход 3 и т.д. Если бит имеет значение 1, то соответствующий аналоговый вход (если он физически присутствует) анализируются абонентским терминалом |
| EGTS_FLEET_СIN_MASK | 0x0274 | INT | 0 | Определяет состав счетных входов, анализируемых абонентским терминалом. Представляет собой битовое поле бит 0 - счетный вход 1; 1 - вход 2; 2 - вход 3 и т.д. Если бит имеет значение 1, то соответствующий счетный вход (если он физически присутствует) анализируются абонентским терминалом |
| EGTS_FLEET_LIN_MASK | 0x0275 | INT | 0 | Определяет состав шлейфовых входов, анализируемых абонентским терминалом. Представляет собой битовое поле бит 0 - счетный вход 1; 1 - вход 2; 2 - вход 3 и т.д. Если бит имеет значение 1, то соответствующий шлейфовый вход (если он физически присутствует) анализируются абонентским терминалом |
| EGTS_FLEET_USE_ABS_SENS_DATA | 0x0276 | INT | 0 | Определяет необходимость использования подзаписей EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA, EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA, EGTS_SR_ABS_CNTR_DATA и EGTS_SR_ABS_LOOPIN_DATA вместо EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA, EGTS_SR_COUNTERS_DATA и EGTS_SR_LOOPIN_DATA для передачи информации о состоянии соответствующих сенсоров. Представляет собой битовое поле: 0 - EGTS_SR_ABS_DIG_SENS_DATA 1 - EGTS_SR_ABS_AN_SENS_DATA 2 - EGTS_SR_ABS_CNTR_DATA 3 - EGTS_SR_ABS_LOOPIN_DATA. Если бит имеет значение 1, то используется соответствующая подзапись |