|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от_________________№_____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Усть-Луга

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Усть-Луга (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Усть-Луга (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2  Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

Описание морского порта

- Морской порт расположен в юго-восточной части Лужской губы Финского залива Балтийского моря и устьевой части реки Луга.

Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 698-р).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации ).

- Условия плавания в морском порту характеризуются следующими гидрометеорологическими условиями:

преобладают ветра юго–западного и западного направлений;

уровень воды подвержен непериодическим колебаниям сгонно-нагонного характера, имеет сезонные изменения: с декабря по май понижается, с июня – повышается и достигает  максимальных значений в ноябре;

экстремальные значения уровня моря: максимальный +146 сантиметров, минимальный – 109 сантиметров, величина приливных колебаний не превышает 20 сантиметров;

высота волны может достигать 2,5 метра при штормовых ветрах северного, северо–западного направлений;

течения формируются под влиянием преобладающих ветров, средняя скорость их не превышает 0,2 узла, скорость постоянного  течения в реке Луга составляет 0,3 – 0,5 узла и может увеличиваться до 3 узлов в период весеннего паводка;

наибольшая толщина льда достигает 60-80 сантиметров.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду за исключением Речного района.

Речной район морского  порта  является  местом убежища для судов  с осадкой до 5,4 метра в штормовую погоду.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А 1 и А 2 ГМССБ.

- Сведения о фарватерах, каналах и рекомендованных путях морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт осуществляет операции с грузами, в том числе с опасными грузами, а также прием и высадку пассажиров.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены  в главе X и приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема всех категорий мусора в соответствии с Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 1973 года) (далее – МАРПОЛ), а также проведения ремонта судового оборудования и водолазного осмотра судна.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту в период льдообразования судов осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районах морского порта  и районах повышенной осторожности плавания приведены в приложении №  5  к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов в морском порту и на подходах к нему приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт включен в перечень морских портов Российской Федерации, в которые разрешаются заходы судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками (далее – ЯЭУ) и радиационными источниками (далее – РИ)).

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в  соответствии с Общими правилами по адресу в сети Интернет www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов  из  морского порта осуществляется круглосуточно в соответствии с Общими правилами.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту (далее – СГДС). СГДС утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 22 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет www.pasp.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с СГДС службой управления движением судов (далее – СУДС).

- Вход судов в морской порт и выход судов из морского порта осуществляется по Лужскому фарватеру № 19, Лужскому морскому каналу, Северному подходному каналу, Западному Лужскому фарватеру № 21, Рекомендованным путям (далее – РП) № 21 и № 22 и Усть-Лужскому каналу.

- Плавание судов в районах № 354, 355 и  356 осуществляется с особой осторожностью.

- На Лужском морском канале, Северном подходном канале и Усть-Лужском канале установлено одностороннее движение.

- На акватории автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (далее – АЖПК) одновременно может осуществлять движение только одно судно.

- Суда с осадкой более 13,7 метров, следующие на выход из морского порта, должны следовать Северным подходным каналом и Лужским фарватером № 19.

- Суда длиной до 320 метров, шириной до 50  метров, осадкой до 15  метров должны следовать Северным подходным каналом.

- Движение судов по Усть-Лужскому каналу в Речной район морского порта запрещается:

в темное время суток;

судам длиной более 128,2 метра;

судам с осадкой более 5,4 метра;

при скорости ветра более восьми метров в секунду;

при видимости менее пяти кабельтовых.

- Движение судов по Лужскому морскому каналу запрещается судам:

длиной более 320 метров;

шириной более 50 метров;

осадкой более 13,7 метра.

- Прием лоцмана на судно или высадка  лоцмана c судна осуществляется :

при следовании судов в морской порт и из морского порта со стороны Лужского фарватера № 19 – у светящего буя осевого Колганпя № 1 (59(56,38( северной широты, 28(34,72( восточной долготы);

при следовании судов в морской порт и из морского порта со стороны РП       № 22 – в точке с координатами 59(42,53( северной широты и 28(17,48( восточной долготы;

при стоянке в морском порту – в местах стоянки.

- От обязательной лоцманской проводки судов в районе обязательной лоцманской проводки судов освобождаются:

ледоколы;

маломерные суда;

спортивные парусные суда;

суда, осуществляющие прибрежное рыболовство;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся исключительно на  акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота).

- При видимости менее 5 кабельтовых на фарватерах, каналах и рекомендованных путях морского порта не допускается движение судов, за исключением судов, находящихся в  движении на вход в морской порт и выход из морского порта.

- Скорость движения судов:

на Усть-Лужском канале  и в реке Луга не должна превышать 6 узлов;

на Лужском морском и Северном подходном каналах не должна превышать 8 узлов.

- Движение судов на Лужском морском и Северном подходном каналах допускается  при видимости не менее 5 кабельтовых и скорости ветров западных, юго-западных и северо-западных направлений не более 12 метров в секунду.

- Посадка и высадка людей на суда, стоящие на якоре, допускается при скорости ветра не более 10 метров в секунду и высоте волны не более 0,5 метра.

- На  акватории  морского порта  при  видимости  менее   5 кабельтовых  и  скорости ветра  более 12 метров в секунду не допускается движение судов, за исключением судов, следующих для спасения людей или на аварийно-спасательные работы, при наличии на них исправных радиолокационных станций, курсоуказателей и  ОВЧ радиостанций.

- На акватории морского порта движение спортивных парусных судов не допускается. Спортивным парусным судам, оснащенным механическим двигателем, движение по акватории порта допускается  только с использованием механического двигателя.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории восточной части Финского залива, ограниченной меридианом 26°30,0' восточной долготы, в пределах территориального моря Российской Федерации действует Региональная служба управления движением судов (далее – РСУДС), в состав которой входит СУДС морского порта.

- Связь с РСУДС осуществляется круглосуточно на каналах 74 и 10 связи ОВЧ, позывной «Петербург–Трафик».

- Зона действия СУДС морского порта включает акваторию Финского залива между дугой окружности радиусом 18,5 миль с центром в точке с координатами 59º47,9' северной широты и 28º29,8' восточной долготы и ее радиусами, проведенными по направлениям 200° и 90°, ограниченную с севера границей зоны действия РСУДС.

- Связь с СУДС в морском порту осуществляется на каналах связи ОВЧ, приведенных в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям. Суда, находящиеся в зоне действия СУДС морского порта, несут постоянную радиовахту   на каналах связи 14, 16 и 76 ОВЧ.

- Капитан судна, следующего с моря, за один час до входа в зону действия СУДС морского порта должен установить радиосвязь с СУДС на канале связи 76 ОВЧ, позывной «Усть–Луга–Трафик».

- Суда, следующие в морской порт, при пересечении параллели  60(00( северной широты получают разрешение РСУДС на прекращение радиовахты на канале связи 10 ОВЧ и переходит на радиосвязь с СУДС морского порта на  канале связи 76 ОВЧ, позывной «Усть–Луга–Трафик».

- Суда, выходящие из морского порта, при пересечении параллели  60(00( северной широты  получают разрешение СУДС морского порта на прекращение радиовахты на канале связи 76 ОВЧ и устанавливают связь с РСУДС на канале связи 10 ОВЧ, позывной «Петербург–Трафик».

- До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС на начало движения. О передаче на судно разрешения на начало движения СУДС сообщает капитану морского порта.

- Правила стоянки судов в морском порту  и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту  осуществляется на якорных стоянках  морского порта, указанных в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям, и у причалов.

- При скорости ветров северного и северо-западного направлений более 17 метров в секунду и высоте волны свыше 2 метров суда, стоящие на якорной стоянке № 11 должны покинуть морской порт.

- В Северном районе морского порта осуществляется маневрирование судов:

на терминале Новая Гавань Ручьи в районе причала № 1 – длиной  до 140 метров, шириной  до 23  метров, осадкой до 7,35 метров;

на Комплексе наливных грузов  в районе причалов № 1, 2, 3, 4 и 5 – длиной до 320 метров, шириной до 50  метров, осадкой до 15  метров;

на Европейском Серном Терминале в районе причалов №  5 и 6 – длиной до 250  метров, шириной до 32,2 метров, осадкой до 13,7 метров;

на Универсальном Перегрузочном Комплексе в районе причалов № 3 и 4 –длиной до 250 метров, шириной до 32,2 метров, осадкой до 13,7 метров;

на Угольном Терминале в районе причала № 1 – длиной до 250 метров, шириной до 32,2 метров, осадкой до 12,2 метров;

на Угольном Терминале  в районе причала № 2 – длиной до 250 метров, шириной до 32,2 метров, осадкой до 13,7 метров.

- В Южном районе морского порта осуществляется маневрирование судов:

на Многопрофильном Перегрузочном Комплексе «ЮГ-2» в районе причалов  № 5 (21), 22, 23, 2 (24) и 1 (25) – длиной до 220  метров, шириной  до 32,2 метров, осадкой  до 7,5 – 10,5 метров;

на АЖПК – длиной до 210  метров, шириной до 28,7 метров, осадкой  до 7,2 метров;

на Усть-Лужском контейнерном терминале в районе причалов № 52 и 53 –длиной до 250  метров, шириной до 32,2 метров, осадкой  до 11,2  метров.

- Маломерным судам допускается становиться на якорь у левого берега реки Луга вне фарватера.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна из расчёта:

для судна валовой вместимостью до 500 – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью 501-3000 – не менее 2 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью 3001-10000 – не менее 4 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 10000 – не менее 6 швартовщиков,

Руководитель швартовщиков должен быть обеспечен радиосвязью с судном.

- От буксирного обеспечения в ходе швартовных операций освобождаются суда с двумя гребными винтами и оборудованные подруливающим устройством.

- Не допускается швартовка судов к причалам АЖПК с отдачей якоря.

- Не допускается отдача якорей в 70 метрах от причала № 1(25) Многопрофильного Перегрузочного Комплекса «ЮГ-2».

- Судам, стоящим у причалов, разрешается кратковременное проворачивание винтов на минимальных оборотах для проверки главных двигателей перед отходом судна от причала, а также при аварийных ситуациях для обеспечения безопасности экипажа, судна, сохранности гидротехнических сооружений и предотвращения загрязнения окружающей среды.

- Разовая перетяжка судна на расстояние не более 50 метров производится без буксирного и лоцманского обеспечения, при этом главные двигатели судна должны быть готовы  к работе.

- Перетяжка танкеров вдоль причала на швартовах не допускается.

- Перетяжка и перестановка судна с ошвартованным к его борту другим судном не допускается.

- Перестановка  крупнотоннажных судов дедвейтом 30 000 тонн и более в балласте, судов типа «Ро-Ро» или   «Ро-Флоу», контейнеровозов и самоходных плавкранов допускается при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- Перестановка несамоходных и самоходных судов с выведенными из эксплуатации главными двигателями, рулевым и/или якорным устройствами допускается при скорости ветра не более 8 метров в секунду.

- Суда, стоящие у причалов морского порта, при усилении либо получении прогноза об усилении ветров северного, северо-западного направлений более 17 метров в секунду, а также при высоте волны свыше 1,5 метра должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов на якорные стоянки или за границы морского порта в соответствии с указаниями капитана морского  порта.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется приём всех видов судовых отходов, предусмотренных требованиями Приложений I, IV и V к МАРПОЛ.

- Судовые отходы сдаются на специализированные суда или на специализированный автотранспорт.

- При погрузочно-разгрузочных работах с нефтью и нефтепродуктами, бункеровке судна на акватории морского порта осуществляется ограждение бонами судов на все время грузовых либо бункеровочных операций, за исключением периода льдообразования на акватории морского порта.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если он принят или заменен в районе Северо-восточной Атлантики, в Северном и Балтийском морях за пределами 50 морских миль от ближайшего берега и на глубине не менее 200 метров, о чем в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом становится на якорную стоянку № 11 для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда на ходу, а также  стоящие на якоре и  у причалов морского порта, несут постоянную радиовахту на рабочих каналах связи 76 и 14 ОВЧ.

- Связь между судами, лоцманом (позывной «Усть–Луга–Лоцман»), и обеспечивающими буксирами, осуществляется на рабочем канале связи 6 ОВЧ.

- Информация о загрязнении акватории морского порта передается:

с судов – капитану морского порта, на рабочем канале связи 14 ОВЧ, позывной «Усть–Луга–Радио–5»;

организациями, осуществляющими деятельность в морском порту или физическими лицами – капитану морского порта по телефону или любыми другими доступными средствами связи.

- Сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, адресов электронной почты, факса размещаются по адресу в сети Интернет www.pasp.ru.

- Использование каналов связи ОВЧ, приведенных в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- На акватории морского порта действует морской район А1 ГМССБ, информационно связанный с Морским спасательным координационным центром Санкт-Петербург.

- Границей действия района А 1 ГМССБ является дуга радиусом 150 морских миль, проведенная из Центра управления связью в городе Санкт-Петербург  с координатами 59˚53' северной широты и 030˚13' восточной долготы в западном направлении.

- Связь в морском районе А 2 ГМССБ обеспечивается комплексной работой береговых станций Санкт-Петербург, Горки, полуостров Каравалдайский с радиусом действия от 200 до 250 морских миль с центром в точке с координатами 59°59′ северной широты  и 29°07′ восточной долготы.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов, глубинах акватории морского порта и переработке опасных грузов

- Морской порт принимает суда  длиной  до  285,5  метра, шириной до 50 метров и осадкой до 15 метров.

- Сведения о проходных осадках судов на акватории и у причалов морского порта доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- В  морском  порту допускается переработка опасных грузов  классов  1 – 9 опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Опасные грузы классов 1 и 7 опасности ИМО допускаются к ввозу в морской порт только для перегрузки по вариантам:

с автомобильного либо железнодорожного транспорта на судно;

с судна на автомобильный либо железнодорожный транспорт.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Для обеспечения ледокольной проводки судов в восточной части Финского залива создается штаб ледокольных проводок.

- Информация о подходе судна к точке формирования каравана  (далее – ТФК) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТФК в соответствии с пунктом 22 настоящих Обязательных постановлений.

## Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток и размещаются в сети Интернет по адресу www.pasp.ru. При изменении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется по состоянию на 20.00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 9 к настоящим Обязательным постановлениям. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и местонахождению ТФК размещается в сети Интернет по адресу www.pasp.ru не позднее, чем за 14 суток до предполагаемой даты введения ограничений по ледовому плаванию и местонахождению ТФК.

Ограничения по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 9 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам валовой вместимостью более 20000 в возрасте не старше 15 лет и  соответствующим  требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания  во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, установленные правилами Российского морского регистра судоходства для таких судов.

- Суда, следующие в морской порт, подходят к ТФК с использованием рекомендаций РСУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТФК самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется линейными и портовыми ледоколами в составе каравана ледокольной проводки. В случае невозможности следования в составе каравана ледокольной проводки судно может запросить индивидуальную ледокольную проводку, которая осуществляется при наличии ледоколов, свободных от ледокольной проводки караванов.

- Формирование каравана на заход в морской порт осуществляется капитаном морского порта в соответствии с пунктом 85 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к морскому порту;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к морскому порту судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает СУДС.

- С учетом фактической ледовой обстановки на подходах и акватории морского порта, а также с учетом технических характеристик судов, суда могут следовать самостоятельно с использованием рекомендаций ледокола.

Суда, следующие самостоятельно, при прохождении контрольных точек и по запросу обязаны информировать СУДС о ледовой обстановке на маршруте движения.

- Суда, включенные в состав каравана, по команде ледокола, осуществляющего ледокольную проводку, переходят на каналы связи ОВЧ, указанные ледоколом.

- Околка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 14 суток с момента подхода судна к ТФК, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 14 суток с момента подхода судна к ТФК капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами  связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности приведены в  приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям. Радиоцентр ГМССБ передает гидрометеорологические, ледовые и навигационные предупреждения.

- Капитан морского порта на канале 14 ОВЧ осуществляет передачу судам следующей навигационной и гидрометеорологической информации:

метеорологическая информация и предупреждения;

информация о состоянии средств навигационного оборудования;

сведения о режиме работы (изменениях в режиме работы) гидротехнических сооружений;

информация о допустимых осадках судов;

информация об ограничении судоходства на акватории морского порта;

информация о факторах, затрудняющих движение судов.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 10)

Сведения о фарватерах, каналах и рекомендованных путях морского порта

Северный подходной канал длиной 3,08 морских мили проходит через точки:

| № точки | Координаты точек оси канала | Курс | Дистанция | Ширина | Обозначение точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  | морские мили | метры |  |
| 1 | 59° 44,87' | 028° 24,93' |  |  |  | Осевая точка начала канала, буи № 1А, 2А |
|  |  |  | 155˚- 335˚ | 0,67 | 240 |  |
| 2 | 59° 44,27' | 028° 25,47' |  |  |  | Осевая поворотная точка, |
|  |  |  | 180˚ - 360˚ | 2,41 | 205 | буи № 5А,6А |
| 3 | 59° 41,68' | 028° 25,47' |  |  |  | Зеленый буй № 19А на траверзе Европейского серного терминала |

Западный Лужский фарватер № 21 длиной 19,8 морских миль проходит через точки:

| № точки | Координаты точек оси фарватера | Курс | Дистанция | Ширина | Обозначение точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  | морские мили | метры |  |
| 1 | 60° 09,10' | 028° 05,14' |  |  |  | Буй № 5 Большого корабельного фарватера |
|  |  |  | 170,2˚- 350,2˚ | 19,8 | 1852,3 |  |
| 2 | 59° 49,70' | 028° 11,83' |  |  |  | Осевой буй № 3 |

Лужский  фарватер № 19 длиной 18,8 морских миль проходит через точки:

| № | Координаты точек оси фарватера | Курс | Дистанция | Ширина | Обозначение точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| точки | северная широта | восточная долгота |  | морские мили | морские мили |  |
| 1 | 60° 02,65' | 028° 36,92' |  |  |  | Буй № 9 Большого корабельного фарватера № 1 |
|  |  |  | 010˚ - 190˚ | 6,4 | 0,8 | Створ Колганпя |
| 2 | 59° 56,38' | 028° 34,72' |  |  |  | Осевой буй № 1 Колганпя |
|  |  |  | 036,9˚ - 216,9˚ | 7,1 | 0,8 |  |
| 3 | 59° 50,74' | 028° 26,30' |  |  |  | Осевой буй Лужской губы № 2 |
|  |  |  | 011,3˚ - 191,3˚ | 5,3 | 0,6 |  |
| 4 | 59° 45,59' | 028° 24,26' |  |  |  | Осевой буй Лужский № 3 |

Лужский морской канал (фарватер № 20) длиной 3,2 морских миль проходит через точки:

| № точки | Координаты точек оси фарватера | Курс | Дистанция | Ширина | Обозначение точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  | морские мили | метры |  |
| 1 | 59° 44,55' | 028° 23,86' |  |  |  | Осевая точка начала канала, буи № 1 и 2 |
|  |  |  | 012˚-192˚ | 1,2 | 180 |  |
| 2 | 59° 43,40' | 028° 23,37' |  |  |  | Осевая поворотная точка, буи № 5 и 6 |
|  |  |  | 164˚-344˚ | 2 | 180 | Створ маяков Лужский морской |
| 3 | 59° 41,47' | 028° 24,47' |  |  |  | Осевая точка подхода к бассейну Угольного терминала, буи № 11 и 12 |

Усть – Лужский канал (речной) длиной 3,4 морских миль проходит через точки:

| № точки | Координаты точек оси фарватера | Курс | Дистанция | Ширина | Обозначение точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  | морские мили | метры |  |
| 1 | 59° 41,97' | 028° 18,65' |  |  |  |  |
|  |  |  | 172,9˚- 352,9˚ | 1,2 | 75 | Створ маяков Усть-Лужский морской |
| 2 | 59° 40,82' | 028° 18,94' |  |  |  |  |
|  |  |  | 211,6˚- 031,6˚ | 0,8 | 50 | Створ маяков Усть-Лужский речной |
| 3 | 59° 40,16' | 028° 18,12' |  |  |  |  |
|  |  |  | 221,6˚- 041,6˚ | 0,5 | 50 | Створ маяков Лужский речной № 1 |
| 4 | 59° 39,77' | 028° 17,42' |  |  |  |  |
|  |  |  | 235,2˚- 055,2˚ | 0,9 | 50 | Створ маяков Лужский речной № 2 |
| 5 | 59° 39,24' | 028° 15,92' |  |  |  |  |

Рекомендованный путь № 21 (РП № 21) длиной 3,1 морских миль проходит через точки:

| № точки | Координаты точек оси рекомендованного пути | Курс | Дистанция | Обозначение точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  | морские мили |  |
| 1 | 59° 43,40' | 028° 23,38' |  |  | Буи № 5 и 6 Лужского морского канала |
|  |  |  | 217,7˚- 037,7˚ | 1,8 |  |
| 2 | 59° 41,97' | 028° 21,18' |  |  | Пересечение с линией Пустошского створа |
|  |  |  | 269,9˚- 089,9˚ | 1,3 | Створ маяков Пустошский |
| 3 | 59° 41,97' | 028° 18,67' |  |  | Пересечение с линией Усть-Лужского морского створа |

Рекомендованный путь № 22 (РП № 22) длиной 8,7 морских миль проходит через точки:

| № точки | Координаты точек оси рекомендованного пути | Курс | Дистанция | Обозначение точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  | морские мили |  |
| 1 | 59° 49,73' | 028° 11,70' |  |  | Осевой буй № 3 Лужского западного фарватера |
|  |  |  | 161˚- 341˚ | 7,0 |  |
| 2 | 59° 43,13' | 028° 16,28' |  |  |  |
|  |  |  | 134˚- 314˚ | 1,7 |  |
| 3 | 59° 41,97' | 028° 18,67' |  |  | Пересечение с линиями Пустошского створа и Усть-Лужского морского створа |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 12)

###### Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| № пп. | Наименование терминала | № причалов (строите-льные) | Сквозная нумерация причалов | Географические координаты причала (северная широта восточная долгота) | Технические возможности причала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина причала (метры) | Ширина причала (метры) | Проектная глубина у кордона причала (метры) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал Новая Гавань | Порто-флота | 4 | 59°47,17' 028°26,87' | 49 | 22,08 | 6 |
| 2 | Терминал Новая Гавань | № 1 | 5 | 59°47,17' 028°26,84' | 150,53 | 33 | 7,75 |
| 3 | Терминал Новая Гавань | № 2 | 6 | 59°47,10' 028°26,22' | 253 | 30 | 12 |
| 4 | Балтийский Металлургический терминал (БМТ) | № 3 | 26 | 59°44,17' 028°25,67' | 197,54 | 31 | 16 |
| 5 | Балтийский Металлургический терминал (БМТ) | № 2 | 27 | 59°44,00' 028°25,67' | 197,54 | 31 | 16 |
| 6 | Балтийский Металлургический терминал (БМТ) | № 1 | 28 | 59°43,84' 028°25,67' | 255,65 | 31 | 16 |
| 7 | Терминал НОВАТЭК Усть-Луга | № 7 | 29 | 59°42,94' 028°25,62' | 272 | 35 | 17,5 |
| 8 | Терминал НОВАТЭК Усть-Луга | № 6 | 30 | 59°42,65' 028°25,62' | 272 | 35 | 17,5 |
| 9 | Комплекс наливных грузов (КНГ) | № 5 | 31 | 59°42,57' 028°25,75' | 314,5 | 45,5 | 17,4 |
| 10 | Комплекс наливных грузов (КНГ) | № 4 | 32 | 59°42,32' 028°25,42' | 310,5 | 45,5 | 17,4 |
| 11 | Комплекс наливных грузов (КНГ) | № 3 | 33 | 59°42,22' 028°25,75' | 336,7 | 50 | 17,5 |
| 12 | Комплекс наливных грузов (КНГ) | № 2 | 34 | 59°42,05' 028°25,75' | 290 | 45,5 | 17,4 |
| 13 | Комплекс наливных грузов (КНГ) | № 1 | 35 | 59°41,90' 028°25,75' | 286,07 | 45,5 | 17,4 |
| 14 | Комплекс наливных грузов (КНГ) | Причал базы МСП | 36 | 59°41,79' 028°25,76' | 149,54 | 45,5 | 16 |
| 15 | Европейский Серный Терминал (ЕСТ) | № 6 | 37 | 59°41,68' 028°25,75' | 228,7 | 44 | 16 |
| 16 | Европейский Серный Терминал (ЕСТ) | № 5 | 38 | 59°41,55' 028°25,74' | 267,5 | 43 | 16 |
| 17 | Универсальный перегрузочный комплекс (УПК) | № 4 | 39 | 59°41,47' 028°25,57' | 338,1 | 64 | 16 |
| 18 | Универсальный перегрузочный комплекс (УПК) | № 3 | 40 | 59°41,41' 028°25,39' | 250,3 | 64 | 16 |
| 19 | Угольный терминал (РТУ) | № 2 | 41 | 59°41,30' 028°25,40' | 248,4 | 60 | 16 |
| 20 | Угольный терминал (РТУ) | № 1 | 42 | 59°41,15' 028°25,40' | 316,6 | 30 | 14 |
| 21 | Многопрофильный перегрузочный комплекс «ЮГ-2» | № 5(21) | 49 | 59°40,57' 028°25,78' | 163,175 | 36 | 10,3 |
| 22 | Многопрофильный перегрузочный комплекс «ЮГ-2» | № 22 | 50 | 59°40,56' 028°25,59' | 155 | 33 | 12 |
| 23 | Многопрофильный перегрузочный комплекс «ЮГ-2» | № 23 | 51 | 59°40,55' 028°25,42' | 157,5 | 33 | 12 |
| 24 | Многопрофильный перегрузочный комплекс «ЮГ-2» | № 2(24) | 52 | 59°40,54' 028°25,23' | 206,6 | 50 | 12,8 |
| 25 | Многопрофильный перегрузочный комплекс «ЮГ-2» | № 1(25) | 53 | 59°40,52' 028°25,00' | 227,65 | 50 | 12.8 |
| 26 | Многопрофильный перегрузочный комплекс «ЮГ-2» | № 26 западная рампа | 54 | 59°40,52' 028°24,88' | 87,5 | 83,8 | 12,8 |
| 27 | Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс (АЖПК) | № 2 | 55 | 59°40,58' 028°24,72' | 220 | 16 | 10 |
| 28 | Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс (АЖПК) | № 1 | 56 | 59°40,58' 028°24,74' | 212,5 | 16 | 10 |
| 29 | Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ) | № 52 | 58 | 59°40,50' 028°24,50' | 220 | 50 | 13,5 |
| 30 | Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ) | № 53 | 59 | 59°40,44' 028°24,40' | 220 | 50 | 13,5 |
| 31 | Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ) | № 54 | 60 | 59°40,45' 028°24,27' | 250 | 60 | 13,5 |
| 32 | Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ) | № 55 | 61 | 59°40,44' 028°24,00' | 250 | 60 | 13,5 |
| 33 | Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ) | № 56 | 62 | 59°40,43' 028°23,80' | 250 | 60 | 13,5 |
| 34 | Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ) | № 57 | 63 | 59°40,40' 028°23,57' | 250 | 60 | 13,5 |
| 35 | Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ) | № 58 | 64 | 59°40,39' 028°23,27' | 260 | 60 | 13,5 |
| 36 | Терминал сжиженных углеводородных газов (СУГ) | № 59 | 65 | 59°40,50' 028°23,40' | 212,8 | 40,2 | 13,5 |
| 37 | Терминал сжиженных углеводородных газов (СУГ) | № 60 | 66 | 59°40,60' 028°23,57' | 240,3 | 40,2 | 13,5 |
| 38 | Лесной терминал «Фактор» | № 5 | 69 | 59°39,95' 028°17,84' | 118,4 | 23,7 | 6 |
| 39 | Лесной терминал «Фактор» | № 3 | 70 | 59°39,91' 028°17,76' | 80,8 | 20 | 7,05 |
| 40 | Причал гидрографии | 1ПЧ | 71 | 59°39,82' 028°15,87' | 69,88 | 8,6 | 5,9 |
| 41 | Причал Усть-Лужской судоверфи | б/н | 73 | 59°39,19' 028°15,87' | 37,09 | 6,2 | 4 |
| 42 | Усть - Лужский рыбокомбинат | № 2 | 76 | 59°40,19' 028°17,79' | 50 | 11 | 5 |
| 43 | Усть - Лужский рыбокомбинат | Плав –причал | 77 | 59°40,21' 028°17,84' | 72,45 | 8,9 | 3,57 |
| 44 | Усть - Лужский рыбокомбинат | № 4 | 78 | 59°40,31' 028°18,06' | 57 | 20 | 2,57 |
| 45 | Усть - Лужский рыбокомбинат | № 6 | 79 | 59°40,35' 028°18,13' | 65,8 | 21 | 2,57 |
| 46 | Усть - Лужский рыбокомбинат | № 8 | 80 | 59°40,43' 028°18,14' | 70 | 30 | 2,97/4,4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту

| Длина судна в метрах | Швартовка к причалу | Отшвартовка от причала | Перешвартовка в морском порту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во буксиров | мощность, киловатты | кол-во буксиров | мощность, киловатты | кол-во буксиров | мощность, киловатты |
| 100 – 125 | 2 | 221 | 2 | 221 | 2 | 221 |
| 125 – 155 | 2 | 882 | 2 | 882 | 2 | 882 |
| 155 – 200 | 2 | 2353 | 2 | 2353 | 2 | 2353 |
| 200 и > | 3 | 2353 | 3 | 2353 | 3 | 2353 |
|  | 2 | 3676 | 2 | 3676 | 2 | 3676 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 50)

Сведения о якорных стоянках морского порта

Якорная стоянка № 10 расположена на внешнем рейде с  наименьшей глубиной 15 метров, грунт – мелкий песок, ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1  60°00' северной широты   028°26' восточной долготы;

№ 2  60°02' северной широты   028°26' восточной долготы;

№ 3  60°02' северной широты   028°30' восточной долготы;

№ 4  60°00' северной широты   028°30' восточной долготы.

Якорная стоянка № 11 расположена на внутреннем рейде с  наименьшей глубиной 26 метров, грунт – глина, песок, ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1  59°46,95' северной широты  028°24,30' восточной долготы;

№ 2  59°46,95' северной широты  028°25,50' восточной долготы;

№ 3  59°46,10' северной широты  028°25,50' восточной долготы;

№ 4  59° 46,40' северной широты   028° 24,30' восточной долготы.

Якорная стоянка в районе Усть-Лужского осевого буя, расположена на внутреннем рейде с  наименьшей глубиной 7,2 метра, грунт – глина, мелкий песок, ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1  59°41,90'  северной широты  028°19,10'  восточной долготы;

№ 2  59°41,90'  северной широты  028°20,00'  восточной долготы;

№ 3  59°41,55'  северной широты  028°20,00'  восточной долготы;

№ 4  59°41,55'  северной широты  028°19,10'  восточной долготы.

Якорная стоянка № 12 расположена на внешнем рейде с  наименьшей глубиной 11,4 метра, грунт – глина, ил, галька, ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1  59°47,80'  северной широты  028°11,50' восточной долготы;

№ 2  59°47,80'  северной широты  028°13,80' восточной долготы;

№ 3  59°45,40'  северной широты  028°15,60' восточной долготы;

№ 4  59°45,40'  северной широты   028°13,30'  восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о  районах морского порта  и районах повышенной осторожности плавания

Район морского порта «Новая гавань» расположен в районе новой гавани «Ручьи». Предназначен для обработки судов типа Ро-Ро и контейнеровозов с осадкой до 7,35 метров.

Северный район морского порта расположен от устья реки Хаболовка на Север до терминала перевалки удобрений. Предназначен для обработки судов с осадкой до 15 метров, танкеров, перевозящих сырую нефть наливом, нефтепродукты наливом, дедвейтом до 150 000 тонн, балкеров дедвейтом до 100 000 тонн, судов, перевозящих генеральные  и специализированные грузы.

Южный район морского порта  расположен от терминала сжиженных углеводородных газов до базы портового флота в устье реки Хаболовка. Предназначен для обработки судов с осадкой до 11 метров, контейнеровозов, судов типа Ро-Ро, судов для перевозки генеральных грузов, грузопассажирских и грузовых железнодорожных паромов и судов газовозов.

Речной район морского порта –  район от устья реки Луги до автомобильного моста, предназначен для грузовых судов длиной до 128 метров, с осадкой до 5,4 метров, включает в себя терминалы по обработке генеральных грузов, производственные причалы Судоверфи, Рыбообрабатывающего завода, отстойные причалы судов портового флота.

Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс (далее – АЖПК) расположен в южной части морского порта Усть-Луга и является составной частью «комбинированного многоцелевого грузопассажирского автомобильно-железнодорожного паромного комплекса «Усть-Луга – Балтийск - порты Германии». Предназначен для приема и обработки железнодорожных паромов, автомобильных паромов и судов типа Ро-Ро. АЖПК включает в себя паромный пирс, морской устой, береговой устой, внутренние железнодорожные пути, переходной участок и подъемно- переходной мост, а также системы, обеспечивающие функционирование АЖПК.

Район  № 354 повышенной осторожности плавания ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

60°01,87'  северной широты и     028°35,30' восточной долготы;

60°03,49'  северной широты и     028°35,40' восточной долготы;

60°03,40'  северной широты и     028°38,60' восточной долготы;

60°01,81'  северной широты и     028°38,40' восточной долготы.

Район  № 355 повышенной осторожности плавания ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

59°44,56'  северной широты и     028°23,74' восточной долготы;

59°45,38'  северной широты и     028°22,86' восточной долготы;

59°45,49'  северной широты и     028°23,01' восточной долготы;

59°45,64'  северной широты и     028°23,70' восточной долготы;

59°45,53'  северной широты и     028°24,85' восточной долготы;

59°45,05'  северной широты и     028°25,15' восточной долготы;

59°44,82'  северной широты и     028°24,83' восточной долготы;

59°44,45'  северной широты и     028°23,93' восточной долготы.

Район № 356 повышенной осторожности плавания ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

60°08,38'  северной широты и       028°02,80' восточной долготы;

60°10,30'  северной широты и     028°03,78' восточной долготы;

60°09,82'  северной широты и     028°07,57' восточной долготы;

60°07,89'  северной широты и     028°06,58' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(пп. 18, 45, 75)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты | Позывной |
| --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |
| Капитан морского порта | 16 | 10,14 | «Усть–Луга–Радио–1» |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 | 10,14 | «Усть–Луга–Радио–5» |
| Служба капитана морского порта | 16 | 14 | «Усть–Луга–Радио–5» |
| Служба управления движением судов морского порта | 16 | 76 | «Усть–Луга–Трафик» |
| Лоцманская служба | 16 | 6 | «Усть–Луга–Лоцман» |
| Усть-Лужское управление Северо-Западного Бассейнового филиала Росморпорт | 16 | 17 | «Усть–Луга–Радио–10» |
| Диспетчер Балтийского бассейнового аварийно-спасательного управления | 16, 71 | 71 | «Петербург–Радио–12» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(пп. 19, 98)

Сведения о расписании передач радиоцентра Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

| Время мировое/ время московское | Канал | Режим | Передача | Язык |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:33/03:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Предупреждения | Русский/ английский |
| 03:33/07:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Предупреждения, позиции ледоколов | Русский/ английский |
| 07:33/11:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Прогноз погоды, предупреждения | Русский/ английский |
| 11:33/15:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов(очень высокая частота) | Ледовый бюллетень, предупреждения | Русский/ английский |
| 15:33/19:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая частота) | Прогноз погоды, предупреждения | Русский/ английский |
| 19:33/23:33 | 16, 70 (01,03,26,65) | Цифровой избирательный вызов (очень высокая) частота | Предупреждения | Русский/ английский |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 20)

Районы обязательной лоцманской проводки судов в морском порту и на подходах к нему

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту и на подходах к нему  установлен в следующих районах:

Район № 1 включает в себя границы акватории морского порта.

Район № 2  ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

| 59°56,44′ северной широты и | 28°33,93′ восточной долготы; |
| --- | --- |
| 59°56,20′ северной широты и | 28°35,46′ восточной долготы; |
| 59°50,46′ северной широты и | 28°26,90′ восточной долготы; |
| 59°50,50′ северной широты и | 28°26,81′ восточной долготы; |
| 59°48,20′ северной широты и | 28°25,90′ восточной долготы; |
| 59°48,19′ северной широты и | 28°25,36′ восточной долготы; |
| 59°47,10′ северной широты и | 28°24,25′ восточной долготы; |
| 59°51,00′ северной широты и | 28°25,80′ восточной долготы; |
| 59°51,03′ северной широты и | 28°25,75′ восточной долготы. |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9

к Обязательным постановлениям

(п. 86)

Ограничения по режиму ледового плавания судов в восточной части Финского залива)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

# Footnotes

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст.  2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст. 3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2628.

) 	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 14-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 396; 2008, № 8, ст. 806; 2010, № 14, ст. 1680; 2011, № 41 (ч. 2), ст. 5798; 2012, № 7, ст. 922).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.