Приложение № 8

| СОГЛАСОВАНО: Комиссией Совета полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций протокол от «19-21»февраля 2013 г. №55 | УТВЕРЖДЕНО: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «6-7» мая 2013 г. № 58 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ  32 ЦВ  69  - 2012

ОБ ИЗМЕНЕНИИ  РД 32 ЦВ 052-2009

Руководящий документ.

Ремонт тележек  грузовых  вагонов  с

бесконтактными  скользунами

| ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» | Отдел | Извещение | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т | 32 ЦВ 69 - 2012 | РД 32 ЦВ 052-2009 |
| ДАТА ВЫПУСКА | СРОК ИЗМ. |  |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  | 2 | 5 |
|  | срочно |  |  |  |  |
| ПРИЧИНА | Требование заказчика | КОД |
|  |  | 9 |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ | Задел доработать |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ | Внедрить с момента получения |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |
| РАЗОСЛАТЬ | Учтённым абонентам |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| П 1.1 первый абзац изложить в редакции Настоящий Руководящий документ «Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами» РД 32 ЦВ 052-2009, далее Руководство, распространяется на ремонт двухосных и четырехосных тележек грузовых вагонов, приведенных в Приложении Е. Таблица 2.1 графа «Высота пружин рессорного комплекта в свободном состоянии, мм» имеется 249 для тележек моделей 18-100, 18-9770 и 18-101 должно быть 249 П. 3.5 изложить в редакции 3.5 Колесные пары ремонтируют согласно требованиям «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм), утверждённого Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012г № 57). П. 7.6 последняя строка имеется «… Методике испытаний на растяжение 656-2000 ПКБ ЦВ» должно быть «… руководства «Детали и узлы грузовых вагонов. Руководство по испытанию на растяжение» № 736-2010 г. ПКБ ЦВ. Копии исправить |
|  | СОСТАВИЛ | Н.КОНТР. | УТВЕРДИЛ | ПР. ЗАКАЗЧИКА |
| Должность | Нач. отдела | Констр.1 кат. | Директор ПКБ ЦВ |  |
| Фамилия | Клобуков С.В. | Голышева Е.В. | Иванов А.О. |  |
| Подпись |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 69 - 2012 |  |  | Лист |
|  |  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| П 7.11 изложить в редакции 7.11 Осмотр и ремонт колесных пар производить в полном соответствии с требованиями «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм). П 7.12 изложить в редакции 7.12 Осмотр и ревизию буксовых узлов колесных пар производить в соответствии с требованиями «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм). Таблица 11.1 столбец «Высота пружин рессорного комплекта в свободном состоянии, мм» имеется 249 для тележек моделей 18-100 и 18-101 должно быть 249 для наружных и внутренних пружин Рисунок 11.1 заменить высоту для наружных и внутренних пружин имеется 249 должно быть 249 П. 11.5 изложить в редакции Остальные требования, предъявляемые к пружинам, указаны в ГОСТ 1452-2011. П.14.6 первый абзац изложить в редакции 14.6 Подкатываемые под раму тележки колесные пары с буксами должны соответствовать требованиям «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм). |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 69 - 2012 |  |  | Лист |
|  |  |  | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| П.16.3 изложить в редакции 16.3 Места постановки клейм предприятия, производившего ремонт, приведены на рисунке 16.1 и в руководстве «Детали и узлы грузовых вагонов. Руководство по испытанию на растяжение». № 736-2010 г. ПКБ ЦВ. П. 17.6 изложить в редакции 17.6 Колесные пары (кроме дисков и осей) и корпуса букс окрашивают в соответствии с требованиям «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм). На ободах колёс колесных пар наличие краски не допускается. П. 19.1 изложить в редакции Литые детали тележки, забракованные при проведении плановых видов ремонта или при входном контроле поставляемых деталей, направляются в изолятор брака. Изъятие деталей из изолятора брака и их утилизация производятся на основании договоров с собственниками вагонов или с поставщиками литых деталей. При входном контроле литых деталей тележки и ведении рекламационно – претензионной работы руководствоваться ТТ ЦВ 32 – 695-2006 «Технические требования. Детали литые из низколегированной стали для вагонов железных дорог колеи 1520 мм, рама боковая и балка надрессорная» и OCT 32.183-2001 «Тележки двухосные грузовых вагонов колеи 1520 мм. Детали литые. Рама боковая и балка надрессорная». Приложение Г п.2, п.35 изложить в редакции 2 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно – тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия. ГОСТ 1452 - 2011 34 Альбом знаков и надписей на вагонах грузового парка колеи 1520 мм № 632-2011 Утверждён железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012г № 57). 35 Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524 мм). Утверждён Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012г № 57). |

| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 69 - 2012 |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| Приложение Г п.29 удалить Содержание после Приложения Д Форма ВУ – 32 «Журнал приёмки отремонтированных тележек грузовых вагонов» (обязательное) ввести Приложение Е Примечание: ввести Приложение Е (справочное) |