# Приложение № 1

к государственному контракту

от «___ » __________ 20__ г.

№ ______________________

# ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на поставку в 2014 году оборудования для создания системы мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состоянии навигационных полей ГНСС

Шифр: «Авиа-Мониторинг»

РАЗДЕЛ I. Основные условия исполнения ПОСТАВКИ

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту поставки определены в техническом задании (Раздел II).

Поставка оборудования должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием (РАЗДЕЛ II).

Срок выполнения работы:

Срок выполнения поставки оборудования определен Техническим заданием (Календарным планом) (Раздел II).

Порядок оплаты: Общая стоимость поставки включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта.

Оплата стоимости поставки производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически выполненную поставку оборудования на основании подписанной товарно-транспортной накладной и представленного исполнителем соответствующего счета и счета-фактуры.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Авансовый платеж не предусмотрен. Форма оплаты – безналичный расчет.

Адрес поставки: в соответствии с Техническим заданием (Раздел II).

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 25 апреля 2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене поставки оборудования по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, не рекомендуется использовать для расчета начальной (максимальной) цены контракта ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п.3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации:

109012, Москва, ул. Рождественка, д.1 стр.1.,

Департамент программ развития Минтранса России

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем:

boldinovnn@mintrans.ru

Контактные лица:

Болдинов Николай Николаевич: тел. 8(495) 626-96-08.

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы оборудования и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен поставки оборудования.

В приложении № 1 Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на поставку в 2014 году оборудования для создания создания системы мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состояниинавигационных полей ГНСС в столбце «Наименование товара» должны быть указаны конкретные модели предлагаемого к поставке оборудования.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для создания системы мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состоянии навигационных полей ГНСС

Шифр: «Авиа-Мониторинг»

1. ОСНОВАНИЕ

Мероприятие 253 «Создание системы мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состоянии навигационных полей ГНСС» федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 189.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Система мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состоянии навигационных полей ГНСС (далее - Оборудование) предназначена для:

- приема и регистрации сообщений о состоянии навигационных сигналов спутниковых группировок ГЛОНАСС/GPS и функциональных дополнений к ГНСС, а также информации, поступающей от служб ОрВД и УВД, ГЦ ЕС ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Информационно-аналитического центра ФГУП «ЦНИИМАШ» (или другого уполномоченного органа);

- формирования на основе принятой информации проектов НОТАМ и их передачи в сервер ФГУП ЦАИ;

- приема и обработки сообщений от экипажей воздушных судов о нарушениях в работе бортовой аппаратуры спутниковой навигации и посадки;

- апостериорной обработке полученных данных для определения качества и зон обслуживания навигационными группировками ГЛОНАСС и GPS и функциональными дополнениями к ним;

- предоставлении информации в реальном времени и прогнозной информации о состоянии спутниковых группировок ГЛОНАСС и GPS в воздушном пространстве Российской Федерации для авиационных и других зарегистрированных пользователей;

- расчета прогноза доступности функции RAIM;

- контроля собственной работоспособности.

Целью оснащения предприятий гражданской авиации центрами мониторинга является создание системы мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состоянии навигационных полей ГНСС с целью обеспечения безопасности и регулярности полетов воздушных судов, использующих сигналы ГЛОНАСС/GPS, в воздушном пространстве Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ

3.1. Перечень поставляемого Оборудования приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара (оборудования) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., вкл. НДС 18% (руб.) | Стоимость, вкл. НДС 18% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование для создания системы мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состоянии навигационных полей ГНСС, (Центр Мониторинга ГНСС), каждый комплект в составе: | компл. | 2 |  |  |
| 1 | Стойка-шкаф с цифровым термодатчиком, блоком вентиляции | компл. | 2 |  |  |
| 2 | Блок вычислительно-коммутационных устройств - сервер доступа с предустановленным ПМО | компл. | 2 |  |  |
| 3 | Сетевая система хранения данных | компл. | 2 |  |  |
| 4 | Блок вычислительно-коммутационных устройств - сервер обработки НОТАМ с предустановленным ПМО | компл. | 2 |  |  |
| 5 | Блок вычислительно-коммутационных устройств - маршрутизатор сети с поддержкой АФТН | компл. | 2 |  |  |
| 6 | Блок спутниковых приемников (БСП ЦМ) | компл. | 2 |  |  |
| 7 | Блок источников бесперебойного питания 1000 ВА | компл. | 4 |  |  |
| 8 | Телеграфный адаптер АФТН | компл. | 2 |  |  |
| 9 | Блок вычислительно-коммутационных устройств - сервер реального времени с предустановленным ПМО | компл. | 1 |  |  |
| 10 | Консоль управления выдвижная с модулями удлинения | компл. | 1 |  |  |
| 11 | Антенно-фидерное устройство глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS | компл. | 2 |  |  |
| 12 | АРМ анализа данных оператора (блок коммутационно-вычислительных устройств с предустановленным ПМО, монитором, клавиатурой, «мышью», ИБП 1500ВА) | компл. | 2 |  |  |
| 13 | АРМ анализа данных сменного инженера (блок коммутационно-вычислительных устройств с предустановленным ПМО, монитором, клавиатурой, «мышью», ИБП 1500ВА) | компл. | 2 |  |  |
| 14 | Одиночный комплект ЗИП (в соответствии с ведомостью ЗИП) | шт. | 1 |  |  |
| 14.1 | Блок вентиляторов | шт. | 1 |  |  |
| 14.2 | Набор ключей и отверток | шт. | 1 |  |  |
| 14.3 | Бязь для протирки оборудования | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Ведомость ЗИП | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Ведомость эксплуатационной документации | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Формуляр | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Руководство по технической эксплуатации | шт. | 1 |  |  |

3.2. Технические характеристики Оборудования приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Используемые системы GNSS |  | ГЛОНАСС, GPS (ГАЛИЛЕО) |
| 2 | Хранение зарегистрированной информации | сут. | не менее 30 |
| 3 | Электропитание | В, Гц | 220(10%, 50(0,1 |
| 4 | Потребляемая мощность | Вт | 900 |
| 5 | Рабочая температура | град., °С | от +5 до +40 (АФУ от -40 до +50) |

3.3. Взаимодействие аппаратных элементов системы мониторинга должно осуществляться по локальной сети.

3.4. Внешние линии связи должны быть дублированными и должны контролироваться программным обеспечением системы мониторинга.

3.5. Время непрерывной работы Оборудования должно быть неограниченным в пределах технического ресурса аппаратуры (без учета времени на проведение видов технического обслуживания, требующих выключения аппаратуры). Наработка на отказ Оборудования должна составлять не менее 10 тыс. час.

3.6. Время готовности Оборудования к применению (после выполнения комплекса монтажных и пуско-наладочных работ) в заданных условиях эксплуатации не должно превышать 10 минут с момента включения электропитания.

3.7. Средства регистрации Оборудования должны обеспечивать непрерывную регистрацию данных после подачи электропитания и команды устройства управления. Время непрерывной регистрации и хранения данных должно составлять не менее 30 суток.

3.8. В составе Оборудования должны быть предусмотрены аппаратные и программные средства сбора, архивирования и хранения принимаемых и выдаваемых данных с обеспечением доступа к ним по запросу.

Примечание: В Оборудовании должна быть предусмотрена возможность регистрации и хранения входных и выходных данных на отдельном защищенном от несанкционированного доступа накопителе. Перечень регистрируемых данных и длительность интервала регистрации определяется службами обеспечения безопасности полетов.

3.9. Центр системы мониторинга должен быть связан внешними линиями передачи данных (ЛПД) ЛКС (ЛККС) со службами ОрВД и УВД, ГЦ ЕС ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», USCG NAVCEN (или другими источниками NANU и NAGU информации), ФГУП «ЦАИ», аэропортами гражданской авиации, а также с другими авиационными потребителями. Для связи с ФГУП «ЦАИ» и аэропортами должно быть организовано подключение серверов центра мониторинга к сети авиационной фиксированной электросвязи АФТН.

Система мониторинга должна иметь возможность приема, обработки и хранения навигационной информации от ранее установленных в аэропортах Гражданской авиации и вновь устанавливаемых датчиков мониторинга. Оборудование Центра мониторинга (ЦМ) должно иметь возможность технического сопряжения с ЛКС/ЛККС, Главным Центром мониторинга (ГЦ) и по линии АФТН с ФГУП «ЦАИ». Протокол сопряжения Центра мониторинга с Главным Центром мониторинга должен быть согласован с разработчиком ГЦ мониторинга КАС СиДИМ.

Датчиком исходной информации для системы мониторинга является 
ЛККС-А-2000 и ЛККС-А-2000 в опции без ЛПД VDB (станция мониторинга – локальная контрольная станция (ЛКС) КНТА 466539.005).

3.10. Требования к ПО Оборудования:

3.10.1. Программное обеспечение вычислительных средств Оборудования должно базироваться на отказоустойчивых операционных системах реального времени Linux, Windows, QNX.

3.10.2. ПО должно быть резервированным с обеспечением автоматического перехода на резерв без нарушения или перерыва в работе Оборудования и обеспечивать выполнение заданных функций в реальном времени.

3.10.3. Программное обеспечение Оборудования должно обеспечивать полное восстановление всей поступившей информации по состоянию на момент отказа при запуске после отказа.

3.11. В Оборудовании должна быть предусмотрена защита информации от несанкционированного доступа:

- информация и программное обеспечение должны быть защищены от несанкционированного доступа;

- должна быть запрещена возможность работы на рабочем месте для персонала, не имеющего доступа к работе на данном рабочем месте;

- на каждом рабочем месте должна быть предусмотрена регистрация персонала;

- несанкционированный доступ к зарегистрированной информации, возможность ее изменения  и копирования должны быть запрещены.

3.12. Требования к электропитанию Оборудования:

3.12.1. Электропитание Оборудования должно осуществляться от внешних наземных централизованных первичных источников электроснабжения переменным током напряжением 380/220 В ± 10% или 220 В ± 10% , частотой 50 ± 1 Гц. При нарушении работоспособности основных источников для поддержания непрерывности работы аппаратуры Заказчиком опционально может быть обеспечена возможность применения резервных генераторов/преобразователей и аккумуляторов.

Потребляемая мощность по цепи переменного тока - не более 0,8 КВА.

3.12.2. Для обеспечения работоспособности Оборудования при пропадании внешнего электроснабжения в составе Оборудования должны быть предусмотрены резервированные источники бесперебойного питания, обеспечивающие непрерывность подачи питания от вторичных источников электропитания.

3.12.3. Время работы аппаратуры Оборудования при аварийном отключении первичного питания 380/220 В частотой 50 Гц - не менее 15 мин.

Примечание: Все переключения, связанные с нарушениями в системе электроснабжения Оборудования, должны выполняться в автоматическом режиме и не должны оказывать влияния на работу станции.

3.13. Управление работой Оборудования в штатном режиме должно осуществляться автоматически. Управление работой Оборудования с использованием встроенных средств управления и индикации допускается только в случаях, предусмотренных эксплуатационно-технической документацией. Попытки несанкционированного изменения оператором базы данных или установок, доступа к архивированным данным, ввода некорректных команд управления  должны сопровождаться немедленной выдачей сообщения об отказе исполнения и не должны приводить к нарушениям штатной работы аппаратуры.

3.14. Рабочая температура Оборудования от +5 ºС до +40 ºС, АФУ от -40 ºС до +50 ºС.

3.15. С целью обеспечения непрерывности обслуживания и требуемых показателей надежности основные функциональные и программные модули системы мониторинга должны иметь «горячее» резервирование.

3.16. Установка, подключение и отладка по месту установки Оборудования должны выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации на поставляемое Оборудование.

3.17. Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям ИКАО по целостности (в том числе SQM, включая модели А, В, С), точности, непрерывности и эксплуатационной готовности при работе с каждой из навигационных группировок как раздельно, так и совместно.

Отсутствие сигналов GPS не должно влиять на функционирование Оборудования.

3.18. Эксплуатационно-техническая документация на Оборудование должна соответствовать ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 19.101-77 и включать в себя следующие документы:

- руководство по эксплуатации;

- формуляр;

- ведомость ЗИП;

- ведомость эксплуатационных документов.

3.19. Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее не использовавшимся и не эксплуатировавшимся.

3.20. Поставляемое Оборудование должно быть свободно от обязательств (соглашений и т.п.) третьих лиц, иметь патентную чистоту.

3.21. Все приборы Оборудования должны иметь фирменные шильды и заводские номера.

3.22. Оборудование поставляется Заказчику в упакованном виде согласно 
ГОСТ 5959-80 или ГОСТ 22638-89.

3.23. Транспортировка Оборудования в штатной упаковке должна обеспечиваться всеми видами транспорта.

3.24. Поставщик оборудования должен иметь лицензию на производство авиационной техники и утвержденное Положение об информационном взаимодействии Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ФГУП ЦНИИМАШ (поставщиком NANU/NAGU) и КАСиДИМ.

3.25. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования должен составлять 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи Оборудования с хранения.

4. АДРЕСА ДОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Доставка Оборудования осуществляется по адресам в организацию после закрепления за ней Оборудования на вещном праве в установленном порядке в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации | Адрес доставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 10 |
| 2 | Филиал «Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | 685000, г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 37 |

# Приложение № 2

к государственному контракту

от «___ » __________ 20__ г.

№ ______________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на поставку оборудования для создания системы мониторинга и доведения

до авиационных пользователей информации о состоянии

навигационных полей ГНСС

Шифр: «Авиа-Мониторинг»

| № п/п | Содержание работ | Сроки окончания | Стоимость, включая НДС 18% (руб.) | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка 2-х комплектов Оборудования | 31.10.2014 |  | Товарная накладная |
| В том числе НДС |  |

Приложение 1

Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на поставку в 2014 году оборудования для создания системы мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состоянии навигационных полей ГНСС

Шифр: «Авиа-Мониторинг»

Цена оборудования

| № п/п | Наименование товара (оборудования) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., вкл. НДС 18% (руб.) | Стоимость, вкл. НДС 18% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование для создания системы мониторинга и доведения до авиационных пользователей информации о состоянии навигационных полей ГНСС, (Центр Мониторинга ГНСС), каждый комплект в составе: | компл. | 2 |  |  |
| 1 | Стойка-шкаф с цифровым термодатчиком, блоком вентиляции | компл. | 2 |  |  |
| 2 | Блок вычислительно-коммутационных устройств - сервер доступа с предустановленным ПМО | компл. | 2 |  |  |
| 3 | Сетевая система хранения данных | компл. | 2 |  |  |
| 4 | Блок вычислительно-коммутационных устройств - сервер обработки НОТАМ с предустановленным ПМО | компл. | 2 |  |  |
| 5 | Блок вычислительно-коммутационных устройств - маршрутизатор сети с поддержкой АФТН | компл. | 2 |  |  |
| 6 | Блок спутниковых приемников (БСП ЦМ) | компл. | 2 |  |  |
| 7 | Блок источников бесперебойного питания 1000 ВА | компл. | 4 |  |  |
| 8 | Телеграфный адаптер АФТН | компл. | 2 |  |  |
| 9 | Блок вычислительно-коммутационных устройств - сервер реального времени с предустановленным ПМО | компл. | 1 |  |  |
| 10 | Консоль управления выдвижная с модулями удлинения | компл. | 1 |  |  |
| 11 | Антенно-фидерное устройство глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS | компл. | 2 |  |  |
| 12 | АРМ анализа данных оператора (блок коммутационно-вычислительных устройств с предустановленным ПМО, монитором, клавиатурой, «мышью», ИБП 1500ВА) | компл. | 2 |  |  |
| 13 | АРМ анализа данных сменного инженера (блок коммутационно-вычислительных устройств с предустановленным ПМО, монитором, клавиатурой, «мышью», ИБП 1500ВА) | компл. | 2 |  |  |
| 14 | Одиночный комплект ЗИП (в соответствии с ведомостью ЗИП) | шт. | 1 |  |  |
| 14.1 | Блок вентиляторов | шт. | 1 |  |  |
| 14.2 | Набор ключей и отверток | шт. | 1 |  |  |
| 14.3 | Бязь для протирки оборудования | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Ведомость ЗИП | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Ведомость эксплуатационной документации | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Формуляр | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Руководство по технической эксплуатации | шт. | 1 |  |  |

Общая цена государственного контракта: ______________________

Срок действия предлагаемой цены государственного контракта:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.