ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение научно-исследовательской работы в интересах  Министерства транспорта Российской Федерации в 2014-2015 годах по теме

«Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по развитию наземной аппаратуры функциональных дополнений GBAS для обеспечения посадки воздушных судов

по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO»

Шифр: НИР «Авиа-НТ-Посадка»

РАЗДЕЛ I. Основные условия исполнения РАБОТЫ

Заказчик: Министерство транспорта Российской Федерации

Требования к месту выполнения научно-исследовательской работы не установлены.

Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием (РАЗДЕЛ II).

Срок выполнения работы:

Срок выполнения этапа 1 - 05.11.2014

Срок выполнения этапа 2 - 05.11.2015

Порядок оплаты:  Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта.

Оплата стоимости работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически выполненные работы на основании подписанного Акта сдачи-приемки работ и представленного исполнителем соответствующего счета.

Выполнение научно-исследовательской работы освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Авансовый платеж не предусмотрен. Форма оплаты – безналичный расчет.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1.

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Срок предоставления ценовой информации: до 30 апреля 2014 г.

Просим всех заинтересованных лиц представить свои предложения по цене проведения работы по прилагаемой форме (Приложение 1) и направить их в письменной форме.

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, не рекомендуется использовать для расчета начальной (максимальной) цены контракта ценовую информацию:

представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

полученную из анонимных источников;

содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов;

не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг (п.3.13 Методических рекомендаций).

Адрес предоставления ценовой информации:

109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1.,

Департамент программ развития Минтранса России

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем:

boldinovnn@mintrans.ru

Контактные лица:

Болдинов Николай Николаевич: тел. 8 (495) 626-96-08.

Информируем, что направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы по теме

«Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по развитию наземной аппаратуры функциональных дополнений GBAS для обеспечения посадки воздушных судов

по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO»

Шифр: НИР «Авиа-НТ-Посадка»

1. Основание для разработки (выполнения) работы

Мероприятие 146 «Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по развитию наземной аппаратуры функциональных дополнений GBAS для обеспечения посадки воздушных судов по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO» федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 189.

2. Роль и место темы (результатов работы) в решении социально-экономических и научно-технических проблем транспортного комплекса Российской Федерации

2.1. Объект работы

Наземная аппаратура функциональных дополнений GBAS для обеспечения захода на посадку по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (далее – ГНСС) ГЛОНАСС/GPS/GALILEO.

2.2. Предмет работы

Разработка программы и методик приемочных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo для опытно-конструкторской работы (далее – ОКР) «Авиа-Посадка-II».

Разработка методики оценки класса точности дифференциальных поправок GBAS и B-величин в соответствии с требованиями SARPs ИКАО на ГНСС.

Разработка программы и методик летных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС  ГЛОНАСС/GPS/Galileo для ОКР «Авиа-Посадка-II».

Разработка типовых требований к размещению аппаратуры GBAS на аэродромах.

2.3. Актуальность темы

## Актуальность настоящей научно-исследовательской работы (далее – НИР) вызвана необходимостью совершенствования механизмов использования ГНСС и их функциональных дополнений, работающих по новым сигналам L1/L5 GPS, L1/L3 ГЛОНАСС, Е1(L1)/E5 Galileo, для обеспечения навигационных характеристик при полетах воздушных судов в районе аэродрома и точных заходах на посадку, особенно в условиях плохой видимости, обеспечивающих выполнение требований ИКАО по точности, целостности, непрерывности и эксплуатационной готовности ГНСС для выполнения инструментальных заходов на посадку и посадки воздушных судов при использовании ГНСС в качестве основного средства навигации.

2.4. Научная новизна

## При выполнении НИР будут получены научно обоснованные технические и эксплуатационные требования к наземным функциональным дополнениям GBAS (ЛККС), работающим по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/ Galileo, разрабатываемым в интересах воздушного транспорта Российской Федерации, с учетом развития и модернизации глобальных навигационных спутниковых систем: программа и методики приемочных испытаний, методики оценки класса точности дифференциальных поправок GBAS и B-величин, программа и методики летных испытаний, типовые требования к размещению аппаратуры GBAS на аэродромах, предложения по структуре и содержанию проектов нормативных документов для аппаратуры GBAS, работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС, программа и методики эксплуатационных испытаний.

2.5. Практическая значимость

## Выполнение работы будет способствовать созданию наземных функциональных дополнений GBAS (ЛККС), работающих по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/ Galileo, повышению безопасности, эффективности и регулярности полетов за счет обеспечения посадки воздушных судов вне зависимости от состояния традиционных наземных радиотехнических средств, а также повышению качества обеспечения аэронавигационной информацией пользователей воздушного пространства и предоставления аэронавигационных услуг.

3. Цель, задачи работы

## Целью работы являются научные исследования по созданию технических и эксплуатационных требований к наземным функциональным дополнениям GBAS (ЛККС), работающим по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/ Galileo, для использования в ОКР «Авиа-Посадка-II».

## В ходе выполнения НИР должны быть решены следующие задачи:

- разработаны программа и методики приемочных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II»;

- разработаны методики оценки класса точности дифференциальных поправок GBAS и B-величин в соответствии с требованиями SARPs ИКАО на ГНСС;

- разработаны программа и методики летных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II»;

- разработаны научно обоснованные типовые требования к размещению аппаратуры GBAS на аэродромах;

- разработаны научно обоснованные предложения в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по развитию наземной аппаратуры функциональных дополнений GBAS для обеспечения посадки воздушных судов по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO».

4. Содержание работы и основные требования к ее выполнению

Научно-исследовательская работа выполняется в два этапа.

Содержание работ первого этапа НИР:

- разработка программы и методик приемочных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II»;

- разработка методик оценки класса точности дифференциальных поправок GBAS и 
B-величин в соответствии с требованиями SARPs ИКАО на ГНСС.

Содержание работ второго этапа НИР:

- разработка программы и методик летных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II»;

- разработка научно обоснованных типовых требований к размещению аппаратуры GBAS на аэродромах;

- разработка научно обоснованных предложений в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по развитию наземной аппаратуры функциональных дополнений GBAS для обеспечения посадки воздушных судов по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO».

В ходе выполнения научно-исследовательской работы необходимо провести анализ и систематизацию требований к наземному функциональному дополнению ГЛОНАСС/GPS/Galileo, обеспечивающих требования ИКАО к точности и надежности захода на посадку воздушных судов гражданской авиации.

Форматы передаваемых сообщений GBAS могут быть уточнены после стандартизации в ИКАО вторых гражданских сигналов и сообщений Galileo.

Разработчик должен иметь лицензии на разработку и производство авиационной техники.

5. Ожидаемые результаты работы

5.1. Наименование результатов работы

В ходе выполнения первого этапа работы должны быть получены следующие результаты:

- программа и методики приемочных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II»;

- методики оценки класса точности дифференциальных поправок GBAS и B-величин в соответствии с требованиями SARPs ИКАО на ГНСС.

В ходе выполнения второго этапа работы должны быть получены следующие результаты:

- программа и методики летных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS 
(ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II»;

- научно обоснованные типовые требования к размещению аппаратуры GBAS на аэродромах;

- научно обоснованные предложения в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по развитию наземной аппаратуры функциональных дополнений GBAS для обеспечения посадки воздушных судов по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO».

5.2. Предполагаемое использование результатов

5.2.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результат работы

Воздушный транспорт, системы управления воздушным движением, высокоточная навигация с использованием навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

5.2.2. Организации, способные внедрить результаты

Минтранс России, Росавиация, ФГУП Госкорпорация по ОРВД, другие организации в сфере гражданской авиации.

5.2.3. План внедрения результатов

Результаты, полученные в работе, будут использованы при разработке рабочей конструкторской документации аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, в ОКР «Авиа-Посадка-II», а также при проведении испытаний опытного образца аппаратуры GBAS.

5.2.4. Ожидаемая эффективность работы

## Внедрение спутниковых средств и технологий на воздушных судах в Российской Федерации обеспечивает повышение точности самолетовождения, сокращения полетного времени, уменьшение расхода топлива, сокращение уходов на второй круг и запасные аэродромы.

Использование результатов научно-исследовательской работы позволит более качественно оценить объем и перечень работ при выполнении ОКР «Авиа-Посадка-II», обеспечить проведение лабораторных испытаний макетного образца.

6. Исходные данные для выполнения работы

Исходными данными для выполнения НИР являются международные и российские документы в области функциональных дополнений к ГНСС наземного базирования GBAS.

6.1. Федеральный закон от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности».

6.2. Федеральный закон Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-Ф3 «Воздушный кодекс Российской Федерации».

6.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 
«Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

6.4. Концепция создания и развития Аэронавигационной системы России, одобренная Правительством Российской Федерации от 4 октября 2006 г.

6.5. Стандарты международной организации гражданской авиации ИКАО – Приложение 10 том I SARP’s на GNSS (в части GBAS).

6.6. Cтандарты RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics).

6.7. Документы FAA (Federal Aviation Administration) (США).

6.8. Стандарты ARINC (Aeronautical Radio, Incorporated).

6.9. Европейские стандарты EUROCAE - ED 114.

6.10. Квалификационные требования (КТ) 253 АР МАК.

6.11. Интерфейсные контрольные документы (ИКД) на GPS, ГЛОНАСС, GALILEO.

7. Требования к отчетным материалам

Отчетные материалы выполняются на русском языке, представляются Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, и должны содержать:

- Научный отчет, оформленный в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

- Пояснительную записку, представляющую краткую аннотацию результатов проведенных исследований, их новизну и обоснование предлагаемых решений и предложений по использованию результатов НИР.

- Презентационные и/или демонстрационные материалы. Презентационные материалы представляются на бумажном носителе в виде реферативного отчета объемом 20-25 страниц и в электронном виде в программе Power Point.

- Заполненную в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2006 г, № 63 «Об утверждении методических рекомендаций, необходимых для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета», подписанную и заверенную печатью Исполнителя форму 1 по учету сведений о результатах научно-технической деятельности, полученных за счет средств федерального бюджета при выполнении научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работ гражданского назначения (далее – Форма 1), утвержденную приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. № 736 «Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета».

- Копию регистрационной карты с датой и регистрационным номером НИОКР, присвоенными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от            31 марта 2009 г. № 279 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности» в федеральном государственном научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (далее - ФГНУ ЦИТиС) по адресу: г. Москва, Пресненский Вал, д. 19, стр. 1 (www.vntic.org.ru), в соответствии с требованиями Положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, утвержденного приказом Министерством науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 125 с учетом положений Федерального закона Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 950 «Об утверждении положения о государственной научно-технической информации».

- Копию информационной карты о результатах НИОКР и предоставлении отчетных материалов в ФГНУ ЦИТиС.

- Заполненную учетную форму «Кадровый и научный потенциал Исполнителя Контракта» в соответствии с таблицей:

| Государственный контракт №___________________ |
| --- |
| Наименование НИР:_____________________________________________________ |
| Кадровый и научный потенциал исполнителя контракта | Коды ОКВЭД по областям применения полученных результатов |
| Количество человеко-дней | Общее число исполнителей, чел. | Средний возраст научных сотрудников, лет | Число молодых ученых, чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Примечания по заполнению таблицы: |
| 1) Количество человеко-дней, затраченных на выполнение работы. Рассчитывается, как сумма произведений количества дней, затраченных на выполнение какой-либо составляющей всей работы на количество работников, ее выполняющих. |
| 2) Общее число исполнителей, чел. В это число включаются специалисты, получающие зарплату по смете контракта. |
| 3) Число молодых ученых в коллективе исполнителей, чел. В их число входят специалисты без степени до 28 лет, кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 39 лет. |
| 4) Средний возраст научных сотрудников, лет. Рассчитывается делением суммы возрастов всех специалистов-исследователей на общее их количество |

Приложение 1

Предложение по запросу о предоставлении ценовой информация на выполнение научно-исследовательской работы в интересах Министерства транспорта Российской Федерации в 2014-2015 годах по теме «Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по развитию наземной аппаратуры функциональных дополнений GBAS для обеспечения посадки воздушных судов

по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO»

Шифр: НИР «Авиа-НТ-Посадка»

| № п/п | Наименование работ | Результаты работ | Цена (тыс. руб.) | Расчет цены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЭТАП 1. 1. Разработка программы и методик приемочных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II». 2. Разработка методик оценки класса точности дифференциальных поправок GBAS и B-величин в соответствии с требованиями SARPs ИКАО на ГНСС. | 1. Программа и методики приемочных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II». 2. Методики оценки класса точности дифференциальных поправок GBAS и B-величин в соответствии с требованиями SARPs ИКАО на ГНСС. | По каждому этапу | По каждому этапу |
| 2. | ЭТАП 2. 1. Разработка программы и методик летных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II». 2. Разработка научно обоснованных типовых требований к размещению аппаратуры GBAS на аэродромах. 3. Разработка научно обоснованных предложений в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по развитию наземной аппаратуры функциональных дополнений GBAS для обеспечения посадки воздушных судов по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO». | 1. Программа и методики летных испытаний аппаратуры опытного образца GBAS (ЛККС-А-2014), работающей по новым перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo, для ОКР «Авиа-Посадка-II». 2. Научно обоснованные типовые требования к размещению аппаратуры GBAS на аэродромах. 3. Научно обоснованные предложения в проект частного технического задания на выполнение в 2016 году работ в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по теме «Разработка предложений и научно-техническое обеспечение работ по развитию наземной аппаратуры функциональных дополнений GBAS для обеспечения посадки воздушных судов по I-III категориям ИКАО и операций в аэродромной зоне по перспективным гражданским сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO». | По каждому этапу | По каждому этапу |

Общая цена государственного контракта: ______________________

Срок действия предлагаемой цены государственного контракта:  ____________

Руководитель организации:

____________________                    _____________________________________

(подпись)                                           (расшифровка подписи)

М.П.