2. Подпункт 7.2 дополнить подпунктом 7.2.1 в следующей редакции:

7.2.1. Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года

| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Audi |  |  |  |  |  |
|  | A4 1.3 TFSI | 4L | 125 | 1,390 | 7DSG | 6,1 |
|  | A4 1.8 | 4L | 163 | 1,781 | 5M | 9,1 |
|  | A4 1.8 | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 7,7 |
|  | A4 1.8T quattro | 4L | 163 | 1,781 | 6М | 9,3 |
|  | A4 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | CVT | 8,3 |
|  | A4 1.8 TFSI Avant | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 8,1 |
|  | A4 1.8 TFSI quattro | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 |
|  | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 10,1 |
|  | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | 5 М | 8,7 |
|  | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | CVT | 8,3 |
|  | A4 2.0 Avant | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 9,8 |
|  | A4 2.0 Limousine | 4L | 131 | 1,984 | 5M | 9,0 |
|  | A4 2.0 TFSI | 4L | 200 | 1,984 | 6М | 8,8 |
|  | A4 2.0 TDI | 4L | 143 | 1,968 | CVT | 5,9D |
|  | A4 2.4 | 6V | 170 | 2,393 | CVT | 10,9 |
|  | A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 8,7 |
|  | A6 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 9,6 |
|  | A6 2.0 FSI | 4L | 170 | 1,984 | 6М | 8,9 |
|  | A6 2.0 FSI quattro | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 9,0 |
|  | A6 2.8 FSI | 6V | 190 | 2,773 | CVT | 9,4 |
|  | A6 2.8 FSI quattro | 6V | 220 | 2,773 | 6A | 10,6 |
|  | A6 2.0 TFSI | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 8,7 |
|  | A6 2.4 | 6V | 177 | 2,393 | 6M | 10,7 |
|  | A6 2.4 | 6V | 177 | 2,393 | 7А | 11,0 |
|  | A6 2.4 quattro | 6V | 170 | 2,393 | 5M | 11,7 |
|  | A6 2.4 quattro | 6V | 177 | 2,393 | 6М | 11,3 |
|  | A6 2.8 FSI quattro | 6V | 210 | 2,773 | 6А | 11,0 |
|  | A6 2.8 FSI quattro (St-St) | 6V | 204 | 2,773 | 7DSG | 9,9 |
|  | A6 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 5A | 12,1 |
|  | A6 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 5M | 10,9 |
|  | A6 3.0 quattro | 6V | 218 | 2,976 | 5A | 12,9 |
|  | A6 3.0 quattro | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,3 |
|  | A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 310 | 2,995 | 7DSG | 9,1 |
|  | A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,0 |
|  | A6 3.0 TD quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 9,4D |
|  | A6 3.2 FSI | 6V | 255 | 3,123 | CVT | 10,2 |
|  | A6 3.2 FSI quattro | 6V | 249 | 3,123 | 6A | 11,8 |
|  | A6 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6А | 13,3 |
|  | A6 Allroad 3.2 quattro | 6V | 255 | 3,123 | 6А | 12,0 |
|  | A6 Facelift 3.0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 6A | 11,3 |
|  | A8 2.8 quattro | 6V | 193 | 2,771 | 5A | 12,6 |
|  | A8 3.0 TDI quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 10,0D |
|  | A8L 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 6A | 12,3 |
|  | A8L 3.0 | 6V | 218 | 2,976 | CVT | 11,8 |
|  | A8L 3.2 | 6V | 260 | 3,123 | CVT | 10,3 |
|  | A8L 3.2 FSI quattro | 6V | 260 | 3,123 | 6А | 11,8 |
|  | A8 3.7 quattro | 8V | 280 | 3,697 | 6A | 12,8 |
|  | A8 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 12,9 |
|  | A8 4.2 FSI quattro | 8V | 371 | 4,163 | 8A | 11,5 |
|  | A8L 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 13,7 |
|  | A8L 6.0 quattro | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 16,2 |
|  | A8L 6.0 quattro (брон.) | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 20,0 |
|  | A8L 3.2 FSI | 6V | 260 | 3,123 | 6A | 12,5 |
|  | A8L 3.0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 8A | 11,3 |
|  | A8L 3.0 TDI quattro (St-St) | 6V | 250 | 2,967 | 8A | 8,4D |
|  | A8L 4.2 quattro | 8V | 335 | 4,172 | 6A | 13,6 |
|  | A8L 6.3 W12 quattro | 12W | 500 | 6,299 | 8A | 15,4 |
|  | Q5 2.0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 9,0 |
|  | Q7 3.0 | 6V | 272 | 2,995 | 8A | 12,0 |
|  | Q5 3.0 TDI quattro | 6V | 240 | 2,967 | 7DSG | 7,8D |
|  | Q7 3.6 quattro | 6V | 280 | 3,597 | 6A | 14,1 |
|  | Q7 4.2 quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 14,9 |
|  | Q7 4.2 TDI quattro | 8V | 340 | 4,134 | 8A | 11,3D |
|  | S6 4.2 quattro | 8V | 340 | 4,172 | 5А | 15,8 |
|  | S6 5.2 quattro | 10V | 435 | 5,204 | 6A | 17,1 |
|  | S8 5.2 quattro | 10V | 450 | 5,204 | 6A | 16,4 |
|  | BMW |  |  |  |  |  |
|  | 316i | 4L | 115 | 1,796 | 5M | 7,7 |
|  | 320i | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,2 |
|  | 320i touring | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,8 |
|  | 320iA(E46) | 6L | 170 | 2,171 | 5А | 9,9 |
|  | 325iXA Touring 4WD | 6L | 218 | 2,497 | 6А | 11,3 |
|  | 330Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 10,6 |
|  | 330XD | 6L | 204 | 2,993 | 5A | 9.6D |
|  | 520D | 4L | 184 | 1,995 | 8A | 6,3D |
|  | 520i | 6L | 170 | 2,171 | 6M | 9,3 |
|  | 520i | 4L | 170 | 1,995 | 6A | 8,8 |
|  | 520i | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,3 |
|  | 520i A | 6L | 170 | 2,171 | 5А | 9,9 |
|  | 520i A | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,1 |
|  | 523i | 6L | 177 | 2,497 | 6М | 9,3 |
|  | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6M | 8,6 |
|  | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6A | 9,1 |
|  | 523i | 6L | 204 | 2,497 | 8A | 9,9 |
|  | 523i | 6L | 218 | 2,497 | 6M | 9,7 |
|  | 525Xi | 6L | 218 | 2,996 | 6А | 10,7 |
|  | 525i | 6L | 192 | 2,464 | 6М | 10,2 |
|  | 525i | 6L | 218 | 2,996 | 6M | 9,5 |
|  | 525i E60 | 6L | 218 | 2,497 | 6М | 9,5 |
|  | 525i xDrive | 6L | 218 | 2,996 | 6А | 10,7 |
|  | 525d xDrive | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,4D |
|  | 525d xDrive (St-St) | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,0D |
|  | 525i A | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 10,2 |
|  | 525Xi A | 6L | 218 | 2,497 | 6А | 10,2 |
|  | 528i | 6L | 258 | 2,996 | 8A | 9,5 |
|  | 528i (St-St) | 4L | 245 | 1,997 | 8A | 9,0 |
|  | 528i xDrive | 6L | 245 | 1,997 | 8A | 9,4 |
|  | 530D | 6L | 235 | 2,993 | 6A | 8,7D |
|  | 530D | 6L | 245 | 2,993 | 8A | 7,4D |
|  | 530D | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 6,7D |
|  | 530D xDrive (St-St) | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 7,2D |
|  | 530i xDrive | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 11,8 |
|  | 530i A | 6L | 272 | 2,996 | 6А | 10,1 |
|  | 530Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6M | 10,6 |
|  | 530Xi | 6L | 258 | 2,996 | 6M | 10,3 |
|  | 535D Grand Turismo 3,0 TD | 6L | 299 | 2,993 | 8A | 8,3D |
|  | 535i xDrive | 6L | 306 | 2,979 | 8a | 11,7 |
|  | 540i A | 8V | 306 | 4,000 | 6А | 11,8 |
|  | 730i A | 6L | 258 | 2,996 | 6A | 11,6 |
|  | 730LD | 6L | 245 | 2,993 | 6A | 8,7D |
|  | 740d xDrive (St-St) | 6L | 313 | 2,993 | 8A | 8,1D |
|  | 740i A | 8V | 306 | 4,000 | 6А | 12,4 |
|  | 750Li A | 8V | 367 | 4,779 | 6А | 12,8 |
|  | 750Li xDrive | 8V | 408 | 4,395 | 6А | 13,9 |
|  | 750Li xDrive (St-St) | 8V | 449 | 4,395 | 8A | 12,8 |
|  | 750Li A | 6L | 326 | 2,979 | 6A | 11,9 |
|  | X5 3.0 | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 12,6 |
|  | X5 | 8V | 286 | 4,398 | 5А | 15,6 |
|  | X5 4.8 | 8V | 355 | 4,799 | 6А | 15,3 |
|  | X5 xDrive 35i | 6L | 306 | 2,979 | 8A | 12,3 |
|  | X5 xDrive | 8V | 407 | 4,395 | 8A | 15,0 |
|  | Citroen |  |  |  |  |  |
|  | Berlingo 1.6 | 4L | 90 | 1,587 | 5М | 9,3 |
|  | Berlingo 1.6 | 4L | 109 | 1,587 | 5М | 8,7 |
|  | Berlingo 1.6 HDi | 4L | 92 | 1,560 | 5М | 6,4D |
|  | Berlingo 1.9 D | 4L | 69 | 1,868 | 5M | 7,6D |
|  | Berlingo II Multispace 1.6 | 4L | 120 | 1,598 | 5М | 9,1 |
|  | C3 Picasso 1.4 | 4L | 95 | 1,397 | 5M | 7,9 |
|  | C4 1.6i | 4L | 110 | 1,587 | 5M | 8,3 |
|  | C5 2.0 | 4L | 143 | 1,997 | 4А | 9,4 |
|  | Xsara Picasso 1.6 | 4L | 110 | 1,587 | 5М | 8,3 |
|  | Chevrolet |  |  |  |  |  |
|  | Astro Van 4.3 AWD | 6V | 193 | 4,295 | 4A | 20,0 |
|  | Aveo 1.2 | 4L | 72 | 1,15 | 5М | 7,1 |
|  | Aveo 1.4 | 4L | 94 | 1,399 | 5М | 7,9 |
|  | Aveo 1.4 | 4L | 94 | 1,399 | 4A | 8,5 |
|  | Aveo 1.4 | 4L | 101 | 1,399 | 5M | 6,9 |
|  | Aveo 1.4 | 4L | 101 | 1,399 | 4A | 7,7 |
|  | Captiva 2.4 4WD | 4L | 136 | 2,405 | 5М | 10,6 |
|  | Captiva 3.2 4WD | 6V | 230 | 3,195 | 5A | 12,9 |
|  | Cruze 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 7,9 |
|  | Cruze 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 6A | 8,7 |
|  | Cruze 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 6A | 9,1 |
|  | Cruze 1.8 | 4L | 141 | 1,796 | 5M | 8,2 |
|  | Cruze 1.8 | 4L | 141 | 1,796 | 6A | 9,5 |
|  | Epica 2.0 | 6L | 144 | 1,993 | 5M | 9,0 |
|  | Epica 2.0 | 6L | 144 | 1,993 | 5А | 9,5 |
|  | Epica 2.5 | 6L | 156 | 2,492 | 5А | 10,3 |
|  | Evanda 2.0 | 4L | 131 | 1,998 | 5М | 9,8 |
|  | Express G1500 AWD | 8V | 295 | 5,326 | 4A | 17,3 |
|  | Express Van 1500 5.3 4WD | 8V | 299 | 5,327 | 4A | 17,6 |
|  | Express G1500 5.3 AWD | 8V | 314 | 5,328 | 4A | 20,5 |
|  | Lacetti 1.4 | 4L | 95 | 1,399 | 5М | 7,7 |
|  | Lacetti 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 4A | 8,5 |
|  | Lacetti 1.6 Wagon | 4L | 109 | 1,598 | 5М | 8,4 |
|  | Lacetti 1.8 | 4L | 122 | 1,796 | 5M | 8,0 |
|  | Rezzo 1.6 | 4L | 90 | 1,598 | 5М | 9,2 |
|  | Spark 1.0 | 4L | 68 | 0,995 | 5M | 6,1 |
|  | Suburban 8.1 4WD (брон.) | 8V | 344 | 8,128 | 4A | 27,0 |
|  | Tahoe 5.3 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 4A | 17,2 |
|  | Tahoe 5.3 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 6A | 15,5 |
|  | TrailBlazer 4.2 4WD | 6L | 295 | 4,157 | 4A | 13,9 |
|  | Viva 1.8 | 4L | 125 | 1,796 | 5М | 8,6 |
|  | Chery |  |  |  |  |  |
|  | Chery A15 Amulet | 4L | 88 | 1,596 | 5М | 7,7 |
|  | Chery Fora (A21) 1.6 | 4L | 119 | 1,597 | 5M | 8,3 |
|  | Chery Tiggo 1.8 | 4L | 132 | 1,845 | 5М | 8,9 |
|  | Chery Tiggo 2.0 4WD | 4L | 136 | 1,971 | 5М | 9,8 |
|  | Chery Tiggo 2.4 4WD | 4L | 129 | 2,351 | 5M | 11,0 |
|  | Chrysler |  |  |  |  |  |
|  | 300C 2.7 | 6V | 193 | 2,736 | 4А | 12,0 |
|  | 300C 2.7 | 6V | 177 | 2,736 | 4А | 12,5 |
|  | 300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 4А | 13,0 |
|  | 300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 5А | 12,7 |
|  | 300C 5.7 | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,0 |
|  | 300C 5.7 4WD | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,2 |
|  | Grand Voyager 2.8 CRD | 4L | 150 | 2,778 | 4А | 10,6D |
|  | Grand Voyager LTD 2.8 TD | 4L | 163 | 2,776 | 6A | 10,6D |
|  | Grand Voyager 3.3 | 6V | 174 | 3,301 | 4A | 15,6 |
|  | Voyager 2.4 | 4L | 147 | 2,429 | 5M | 11,1 |
|  | Cadillac |  |  |  |  |  |
|  | Escalade 6.2 4WD | 8V | 409 | 6,199 | 6A | 18,9 |
|  | Seville STS 4.6 4WD | 8V | 325 | 4,565 | 5A | 15,6 |
|  | Daewoo |  |  |  |  |  |
|  | Leganza 2.2 CDX | 4L | 136 | 2,198 | 4A | 11,0 |
|  | Matiz 1.0 | 4L | 63 | 0,995 | 5M | 6,8 |
|  | Nexia 1.5 | 4L | 90 | 1,498 | 5M | 7,7 |
|  | Nexia 1.5 | 4L | 80 | 1,498 | 5M | 7,6 |
|  | Nexia 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5М | 8,4 |
|  | Winstorm 2.0 TD 4WD | 4L | 150 | 1,991 | 5A | 9,1D |
|  | Dodge |  |  |  |  |  |
|  | Caliber SE 1.8 | 4L | 150 | 1,798 | 5M | 9,2 |
|  | Magnum 5.7 | 8V | 345 | 5,657 | 5A | 15,6 |
|  | Nitro 3.7 4WD | 6V | 205 | 3,701 | 4A | 14,1 |
|  | Infiniti |  |  |  |  |  |
|  | FX35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 7A | 13,8 |
|  | FX37 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 14,0 |
|  | M35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 5А | 14,3 |
|  | M37 3,7 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 12,4 |
|  | QX56 AWD | 8V | 405 | 5,552 | 7A | 19,5 |
|  | G35 Sport 4WD | 6V | 315 | 3,498 | 5А | 14,6 |
|  | M35 Elite AWD | 6V | 280 | 3,498 | 5А | 14,0 |
|  | FX35 Premium AWD | 6V | 307 | 3,498 | 7А | 13,6 |
|  | QX 56 AWD | 8V | 325 | 5,551 | 5А | 17,6 |
|  | Fiat |  |  |  |  |  |
|  | Albea 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 7,5 |
|  | Doblo 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 8,4 |
|  | Doblo Panorama 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 8,3 |
|  | Linea 1.4 T | 4L | 120 | 1,368 | 6M | 7,7 |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
|  | C-Max 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,1 |
|  | C Max 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,7 |
|  | C-Max 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,2 |
|  | Endeavour 3.0 TDCI | 4L | 156 | 2,953 | 5A | 10,5D |
|  | Escape 2.3 4WD | 4L | 155 | 2,261 | 4A | 12,4 |
|  | Escape 2.3 4WD | 4L | 145 | 2,261 | 4A | 12,2 |
|  | Expedition 5.4 4WD | 8V | 304 | 5,403 | 4A | 19,1 |
|  | Explorer 4.0 4WD | 6V | 213 | 4,009 | 5А | 15,3 |
|  | Explorer 4.6 4WD | 8V | 296 | 4,601 | 6A | 17,5 |
|  | Fiesta 1.4 | 4L | 80 | 1,388 | 5M | 7,1 |
|  | Focus 1.6 | 4L | 86 | 1,596 | 5M | 7,1 |
|  | Focus 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 4A | 8,3 |
|  | Focus 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,8 |
|  | Focus 1.6 Station Wagon | 4L | 100 | 1,596 | 4А | 8,3 |
|  | Focus 1.6 | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,7 |
|  | Focus 1,6 Station Wagon | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,7 |
|  | Focus 1.6 Station Wagon | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 7,5 |
|  | Focus 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5М | 8.0 |
|  | Focus 1.8 StationWagon | 4L | 125 | 1,798 | 5М | 8,1 |
|  | Focus 1.8 TD | 4L | 115 | 1,753 | 5М | 6,9 |
|  | Focus 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4А | 9,1 |
|  | Focus II 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,7 |
|  | Focus III 1.6 | 4L | 105 | 1,596 | 5M | 7,2 |
|  | Focus III 1.6 Trend Wagon | 4L | 105 | 1,596 | 6PS | 7,6 |
|  | Focus III 1.6 Wagon | 4L | 105 | 1,596 | 5M | 7,3 |
|  | Focus II 1.6 | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,6 |
|  | Focus III 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 6PS | 7,6 |
|  | Focus III 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 7,3 |
|  | Focus III 1.6 Kombi | 4L | 125 | 1,596 | 6PS | 7,7 |
|  | Focus II 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5М | 7,9 |
|  | Focus II 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,2 |
|  | Focus II 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,1 |
|  | Focus III 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,0 |
|  | Focus 2.0 Station Wagon | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,2 |
|  | Focus 2.0 Station Wagon | 4L | 145 | 1,999 | 5М | 8,2 |
|  | Focus III 2,0 | 4L | 150 | 1,999 | 6PS | 7,8 |
|  | Focus III 2.0 | 4L | 150 | 1,999 | 5M | 8,3 |
|  | Fusion 1.4 | 4L | 80 | 1,388 | 5М | 7,3 |
|  | Fusion 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5М | 7,4 |
|  | Galaxy 1.8 TDCi | 4L | 125 | 1,753 | 6M | 7,0D |
|  | Galaxy 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,9 |
|  | Galaxy 2.0 TDI | 4L | 140 | 1,947 | 6A | 8,2D |
|  | Galaxy 2.0 TDCi | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,7D |
|  | Galaxy 2.3 4WD | 4L | 140 | 2,295 | 5M | 11,2 |
|  | Galaxy 2.3 | 4L | 160 | 2,261 | 6A | 11,1 |
|  | Maverick XLT 3.0 | 6V | 203 | 2,967 | 4A | 13,8 |
|  | Mondeo 1.6 | 4L | 120 | 1,596 | 5M | 7,5 |
|  | Mondeo 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 8,0 |
|  | Mondeo 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,5 |
|  | Mondeo 2.0 StationWagon | 4L | 145 | 1,999 | 5М | 8,2 |
|  | Mondeo 2.0 | 4L | 200 | 1,999 | 6PS | 8,7 |
|  | Mondeo 2.0 | 4L | 203 | 1,999 | 6PS | 8,9 |
|  | Mondeo 5D 2.0 T | 4L | 240 | 1,999 | 6PS | 8,3 |
|  | Mondeo 2.0 D | 4L | 130 | 1,997 | 6А | 7,3D |
|  | Mondeo 2.0 TD | 4L | 140 | 1,997 | 6А | 7,4D |
|  | Mondeo 2,0 TD | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,3D |
|  | Mondeo 2.0 TDСi | 4L | 140 | 1,997 | 6М | 7,4D |
|  | Mondeo 2.2 D | 4L | 150 | 2,198 | 6M | 6,5D |
|  | Mondeo 2.3 | 4L | 160 | 2,261 | 6A | 11,0 |
|  | Mondeo 2.5 | 6V | 170 | 2,495 | 6М | 10,3 |
|  | Mondeo 2.5 Т | 5L | 220 | 2,521 | 6М | 10,0 |
|  | Mondeo 3.0 | 6V | 204 | 2,967 | 6M | 10,9 |
|  | Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD | 4L | 143 | 2,499 | 5A | 12,2D |
|  | Ranger 2.2 TD 4WD | 4L | 150 | 2,198 | 6M | 9,3D |
|  | S-Max 2.3 | 4L | 161 | 2,261 | 6A | 10,8 |
|  | S-Max 2.5 T | 5L | 220 | 2,521 | 6M | 10,3 |
|  | Tourneo 1.8 TDCi | 4L | 75 | 1,753 | 5M | 7,5D |
|  | Tourneo Connect 1.8 D | 4L | 75 | 1,753 | 5M | 7,6D |
|  | Tourneo Connect 1,8 TDCi | 4L | 90 | 1,753 | 5M | 8,0D |
|  | Tourneo Connect 1.8 D | 4L | 110 | 1,753 | 5M | 7,7D |
|  | GMC |  |  |  |  |  |
|  | GMC Savana 2500 6,0 | 8V | 323 | 5,967 | 4A | 19,3D |
|  | Great Wall |  |  |  |  |  |
|  | CC 6460 KM27 2,0 4WD | 4L | 122 | 1,997 | 5M | 11,0 |
|  | CC 6460 2.2 4WD | 4L | 105 | 2,237 | 5М | 11,2 |
|  | CC1021LR | 4L | 105 | 2,237 | 5M | 11,4 |
|  | Hover H3 2.0 4WD | 4L | 122 | 1,997 | 5М | 11,7 |
|  | Hover 2,4 4WD | 4L | 127 | 2,351 | 5М59 | 11,6 |
|  | Hover H5 2,4 4WD | 4L | 136 | 2,378 | 5M | 10,9 |
|  | Honda |  |  |  |  |  |
|  | Accord 2.0 | 4L | 155 | 1,998 | 5М | 8,7 |
|  | Accord 2.0 | 4L | 155 | 1,997 | 5A | 9,3 |
|  | Accord 2.4 | 4L | 201 | 2,354 | 5A | 10,3 |
|  | Accord 2.4 | 4L | 190 | 2,354 | 5A | 10,2 |
|  | Civic 1.6 | 4L | 110 | 1,590 | 5M | 7,7 |
|  | Civic 1.8 | 4L | 140 | 1,799 | 6M | 7,9 |
|  | Civic 1.8 | 4L | 140 | 1,798 | 5A | 8,5 |
|  | CR-V 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,997 | 6M | 9,6 |
|  | CR-V 2.4 4WD | 4L | 166 | 2,354 | 5A | 10,6 |
|  | Legend V6 3.5 SH-AWD | 6V | 295 | 3,471 | 5A | 12,8 |
|  | Pilot 3.5 4WD | 6V | 257 | 3,471 | 5A | 14,0 |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
|  | Accent 1.5 | 4L | 90 | 1,495 | 5М | 7,8 |
|  | Accent 1.5 | 4L | 102 | 1,495 | 5М | 7,9 |
|  | Elantra 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 5M | 8,0 |
|  | Elantra 1.6 | 4L | 107 | 1,599 | 5M | 8,1 |
|  | Elantra 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 5M | 8,3 |
|  | Elantra 1.6 GLS | 4L | 122 | 1,591 | 4А | 8,8 |
|  | Elantra 1.6 GLS | 4L | 122 | 1,591 | 5М | 7,6 |
|  | Elantra 1.8 GLS | 4L | 132 | 1,796 | 4А | 9,0 |
|  | Genesis 3.8 | 6V | 290 | 3,778 | 6A | 12,9 |
|  | Getz 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 5М | 7,3 |
|  | Getz 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 8,0 |
|  | Grandeur 2.7 GLS | 6V | 192 | 2,656 | 5А | 11,1 |
|  | Grandeur 3.0 | 6V | 250 | 2,999 | 6A | 11,2 |
|  | H1 2.4 MPI | 4L | 174 | 2,359 | 4A | 14,0 |
|  | H1 2.5 TD 4WD | 4L | 100 | 2,476 | 5M | 12.1D |
|  | H1 2.5 CRDi | 4L | 116 | 2,497 | 6M | 9,2D |
|  | H1 2.5 TD | 4L | 170 | 2,497 | 5M | 10,4D |
|  | i30 1.4 | 4L | 109 | 1,396 | 5M | 6,9 |
|  | i30 1.6 GL | 4L | 125 | 1,591 | 5M | 7,5 |
|  | i30 1.6 GLS | 4L | 126 | 1,591 | 4A | 8,3 |
|  | iX35 2.0 GLS 4WD Comfort | 4L | 150 | 1,998 | 5M | 9,1 |
|  | IX55 3.8 4WD | 6V | 264 | 3,778 | 6A | 14,2 |
|  | Matrix 1.6 GL | 4L | 103 | 1,599 | 4A | 9,2 |
|  | Matrix 1.6 GL | 4L | 103 | 1,599 | 5М | 8,8 |
|  | NF 2.0 GL | 4L | 145 | 1,998 | 5М | 8,6 |
|  | NF 2.0 GL | 4L | 152 | 1,998 | 5M | 9,4 |
|  | NF 2.0 | 4L | 164 | 1,998 | 5М | 8,8 |
|  | NF 2.4 GLS | 4L | 174 | 2,359 | 5A | 10,6 |
|  | NF Sonata 2.0 GL | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 9,8 |
|  | Sanata Fe 2.2 D 4WD | 4L | 150 | 2,188 | 5A | 9,6D |
|  | Santa Fe 2.2 TD 4WD | 4L | 197 | 2,199 | 6A | 8,5D |
|  | Santa Fe 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6A | 10,9 |
|  | Santa Fe 2.7 GLS 4WD | 6V | 189 | 2,656 | 5M | 10,9 |
|  | Santa Fe 2.7 4WD | 6V | 189 | 2,656 | 4А | 12,0 |
|  | Solaris 1.4 | 4L | 107 | 1,396 | 5M | 7,1 |
|  | Solaris 1.4 | 4L | 107 | 1,396 | 4A | 7,5 |
|  | Solaris 1.6 | 4L | 123 | 1,591 | 5M | 7,4 |
|  | Solaris 1.6 | 4L | 123 | 1,591 | 4A | 8,1 |
|  | Sonata 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,998 | 6M | 9,3 |
|  | Sonata 2.0 | 4L | 137 | 1,975 | 5M | 9,4 |
|  | Sonata 2.0 | 4L | 137 | 1,997 | 4А | 10,7 |
|  | Sonata 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,998 | 6A | 9,0 |
|  | Sonata 2.4 MPI | 4L | 178 | 2,359 | 6A | 9,6 |
|  | Sonata 2.7 | 6V | 172 | 2,657 | 5М | 10,4 |
|  | Sonata V 2.7 | 6V | 178 | 2,656 | 4A | 11,2 |
|  | Starex 2.5 D | 4L | 100 | 2,476 | 5М | 10,5D |
|  | Trajet 2.0 | 4L | 140 | 1,997 | 5M | 9,5 |
|  | Trajet 2.0 | 4L | 140 | 1,975 | 4А | 10,5 |
|  | Tucson 2.0 GL 2WD | 4L | 141 | 1,975 | 5М | 9,0 |
|  | Tucson 2.0 CRDI 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 4A | 9,3D |
|  | Verna 1.4 GL | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 7,9 |
|  | Verna 1.4 GL | 4L | 97 | 1,399 | 5М | 7,2 |
|  | Jeep |  |  |  |  |  |
|  | Commander 4.7 4WD | 8V | 231 | 4,701 | 5A | 18,1 |
|  | Grand Cherokee Laredo 3.6 4 WD | 6V | 286 | 3,604 | 5A | 15,2 |
|  | Jaguar |  |  |  |  |  |
|  | Jaguar XJ 5.0 АИ-98 | 8V | 470 | 5,000 | 6A | 14,1 |
|  | S-Type 2,5 | 6V | 200 | 2,497 | 6A | 11,0 |
|  | XF 4,2 | 8V | 298 | 4,196 | 6A | 13,2 |
|  | KIA |  |  |  |  |  |
|  | Carens 2.0 | 4L | 145 | 1,998 | 5M | 9,4 |
|  | Carnival 2.7 | 6V | 189 | 2,656 | 4А | 13,2 |
|  | Carnival 2.9 D | 4L | 185 | 2,902 | 5М | 9,5D |
|  | Carnival 2.9 TD | 4L | 185 | 2,902 | 5A | 10,0D |
|  | Ceed 1.4 | 4L | 109 | 1,396 | 5М | 7,8 |
|  | Ceed 1.4 SW | 4L | 109 | 1,396 | 5М | 7,9 |
|  | Ceed 1.6 | 4L | 122 | 1,591 | 5M | 8,0 |
|  | Ceed 1.6 SW | 4L | 122 | 1,591 | 5M | 8,4 |
|  | Ceed 2,0 | 4L | 143 | 1,975 | 4A | 8,7 |
|  | Ceed 2.0 SW | 4L | 143 | 1,975 | 4A | 8,8 |
|  | Cerato 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 5М | 8,3 |
|  | Cerato 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 4А | 8,8 |
|  | Cerato 1.6 | 4L | 122 | 1,591 | 5М | 8,1 |
|  | Cerato 1.6 | 4L | 126 | 1,591 | 6A | 8,2 |
|  | Cerato 1.6 | 4L | 126 | 1,591 | 6M | 7,6 |
|  | Magentis 2.0 | 4L | 144 | 1,998 | 5М | 8,5 |
|  | Magentis 2.0 | 4L | 164 | 1,998 | 5M | 8,3 |
|  | Magentis 2.7 | 6V | 188 | 2,657 | 5А | 10,4 |
|  | Mohave (HM) 3.8 4WD | 6V | 275 | 3,778 | 5A | 14,7 |
|  | Birus 3.8 | 6V | 266 | 3,778 | 5A | 12,1 |
|  | Btima 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,999 | 6A | 9,0 |
|  | Rio 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 5М | 7,4 |
|  | Rio 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 8,6 |
|  | Rio 1.4 MPI | 4L | 107 | 1,396 | 5M | 7,1 |
|  | Rio 1.6 | 4L | 115 | 1,599 | 4А | 8,1 |
|  | Rio 1.6 MPI | 4L | 123 | 1,591 | 5M | 7,4 |
|  | Sorento 2.5 TD | 4L | 170 | 2,497 | 5M | 9.6D |
|  | Sorento 2.2D XM | 4L | 197 | 2,199 | 6A | 9,3D |
|  | Sorento 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6A | 10,9 |
|  | Sorento 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6M | 10,5 |
|  | Sorento 3.3 4WD | 6V | 247 | 3,342 | 5А | 12,8 |
|  | Sorento 3.5 | 6V | 195 | 3,497 | 5А | 13,1 |
|  | Soul 1.6 | 4L | 124 | 1,591 | 5M | 8,0 |
|  | Spectra 1.6 | 4L | 101 | 1,594 | 4А | 8,9 |
|  | Spectra 1.6 | 4L | 102 | 1,594 | 5М | 8,2 |
|  | Sportage 2.0 4WD | 4L | 141 | 1,975 | 5M | 10,4 |
|  | Sportage 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,998 | 6A | 10,3 |
|  | Sportage 2.0 D 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 4А8 | 9,3D |
|  | Sportage 2.0 D 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 5М | 8,8D |
|  | Sоrento 3.5 | 6V | 195 | 3,497 | 4А | 13,7 |
|  | Lexus |  |  |  |  |  |
|  | ES 350 | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 11,8 |
|  | GS 300 | 6V | 249 | 2,995 | 6А | 11,1 |
|  | GS 350 AWD | 6V | 307 | 3,456 | 6A | 12,1 |
|  | GS 430 | 8V | 283 | 4,293 | 6A | 13,1 |
|  | GS 450h | 6V | 296 | 3,456 | CVT | 9,4 |
|  | GX 460 AWD | 8V | 296 | 4,608 | 6A | 16,7 |
|  | GX 470 AWD | 8V | 238 | 4,664 | 5А | 17,0 |
|  | IS 250 | 6V | 208 | 2,500 | 6A | 11,0 |
|  | LS460 | 8V | 380 | 4,608 | 8А | 11,7 |
|  | LS460L AWD | 8V | 367 | 4,608 | 8А | 13,5 |
|  | LS 600hL | 8V | 394 | 4,969 | CVT | 12,0 |
|  | LX 470 AWD | 8V | 238 | 4,664 | 5А | 17,7 |
|  | LX 570 AWD | 8V | 367 | 5,663 | 6A | 18,4 |
|  | RX 330 AWD | 6V | 230 | 3,302 | 5А | 13,2 |
|  | RX 350 AWD | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 12,9 |
|  | RX 350 AWD | 6V | 276 | 3,456 | 5A | 13,2 |
|  | RX 450h AWD | 6V | 249 | 3,456 | CVT | 10,5 |
|  | Mazda |  |  |  |  |  |
|  | 3 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 4А | 8,6 |
|  | 3 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 8,0 |
|  | 3 2.0 | 4L | 150 | 1,999 | 6M | 8,5 |
|  | 5 2.0 | 4L | 144 | 1,999 | 5A | 9,4 |
|  | 5 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 9,1 |
|  | 6 1.8 | 4L | 120 | 1,798 | 5M | 8,9 |
|  | 6 2.0 | 4L | 147 | 1,999 | 6М | 9,1 |
|  | 6 2.3 | 4L | 166 | 2,261 | 5A | 9,7 |
|  | 6 2.5 | 4L | 170 | 2,488 | 6М | 8,7 |
|  | CX-7 2.3 T 4WD | 4L | 238 | 2,261 | 6A | 13,0 |
|  | CX-9 3.7 4WD | 6V | 277 | 3,726 | 6A | 14,0 |
|  | MPV 2.3 | 4L | 141 | 2,261 | 5M | 11,2 |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
|  | A150 | 4L | 95 | 1,498 | CVT | 6,8 |
|  | A170 | 4L | 116 | 1,699 | CVT | 7,3 |
|  | B170 | 4L | 116 | 1,699 | CVT | 7,5 |
|  | B200 | 4L | 136 | 2,037 | CVT | 7,8 |
|  | C180K | 4L | 156 | 1,796 | 5A | 9,0 |
|  | C180K | 4L | 156 | 1,796 | 6M | 8,6 |
|  | C200K | 4L | 184 | 1,796 | 5А | 9,2 |
|  | C200K | 4L | 184 | 1,796 | 6M | 8,8 |
|  | С200 CGI | 4L | 184 | 1,796 | 7A | 8,3 |
|  | C230 | 6V | 204 | 2,496 | 7А | 9,9 |
|  | C240 2.6 4Matic | 6V | 170 | 2,597 | 5A | 12,1 |
|  | C250 CGI 1.8 | 4L | 204 | 1,796 | 5А | 9,1 |
|  | C280 4Motion | 6V | 231 | 2,997 | 5А | 11,2 |
|  | CL 600 | 12V | 517 | 5,513 | 5А | 18 |
|  | CLS 350 | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 10,9 |
|  | E200CGI 1.8 | 4L | 184 | 1,796 | 5А | 9,2 |
|  | E200CGI Bluefficiency (St-St ) | 4L | 184 | 1,796 | 7A | 8,8 |
|  | E230 | 6V | 204 | 2,496 | 7А | 10,3 |
|  | E250 2.1CDI | 4L | 204 | 2,143 | 5А | 7,9D |
|  | E250 CGI | 4L | 204 | 1,796 | 7A | 7,9 |
|  | E280 3.0 | 6V | 231 | 2,996 | 7А | 10,2 |
|  | E280 4Matic | 6V | 231 | 2,997 | 5А | 12,3 |
|  | E300 | 6L | 231 | 2,996 | 7A | 10,5 |
|  | E320 CDI | 6L | 204 | 3,227 | 5A | 8,8D |
|  | E350 | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,1 |
|  | E350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,3 |
|  | E350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,1 |
|  | E350 4Matic Bluefficiency (St-St) | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,6 |
|  | E350 CDI Bluefficiency (St-St) | 6V | 231 | 2,987 | 7A | 8,2D |
|  | G500 4Matic | 8V | 296 | 4,966 | 7А | 16,5 |
|  | G500 4Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 17,4 |
|  | G500L 4Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7А | 17,9 |
|  | GL 500 4Matic | 8V | 388 | 5,462 | 7А | 16,1 |
|  | GL350 CDI 4Matic | 6V | 224 | 2,987 | 7А | 10,3D |
|  | GL450 4Matic | 8V | 340 | 4,664 | 7А | 15,0 |
|  | GLK 280 4Matic | 6V | 231 | 2,996 | 7А | 11,6 |
|  | GLK 350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 12,3 |
|  | ML 350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 12,9 |
|  | ML 350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7А | 11,5 |
|  | ML 500 4Matic | 8V | 306 | 4,966 | 7А | 15,0 |
|  | ML 500 4 Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 14,6 |
|  | R350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 12,9 |
|  | S350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 11,8 |
|  | S350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7А | 11,4 |
|  | S350L Bluefficiency (St-St) | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,9 |
|  | S430 4Matic | 8V | 279 | 4,266 | 5A | 14,2 |
|  | S450L 4Matic | 8V | 340 | 4,664 | 7А | 13,1 |
|  | S500L 4Matic | 8V | 388 | 5,462 | 7A | 14,2 |
|  | S500 4Matic Bluefficiency (St-St) | 8V | 435 | 4,663 | 7A | 12,6 |
|  | S500L 4Matic | 8V | 306 | 4,996 | 6A | 15,0 |
|  | S600 | 12V | 517 | 5,513 | 7А | 15,7 |
|  | S600 | 12V | 500 | 5,513 | 5А | 16,8 |
|  | S600 (бронир.) | 12V | 517 | 5,513 | 7А | 20,0 |
|  | S600L (бронир.) | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22,0 |
|  | Viano 2.2 CDI | 4L | 150 | 2,148 | 5А | 10,5D |
|  | Viano 3.2 | 6V | 218 | 3,199 | 5A | 13,8 |
|  | Lifan |  |  |  |  |  |
|  | Lifan 620 Solano 1.6 | 4L | 106 | 1,587 | 5M | 8,2 |
|  | Lifan Breez 1.6 | 4L | 106 | 1,587 | 5M | 8,1 |
|  | Mitsubishi |  |  |  |  |  |
|  | ASX 1.8 | 4L | 140 | 1,798 | CVT | 8,5 |
|  | Colt 1.3 Invite | 4L | 95 | 1,332 | 6М | 6,5 |
|  | Delica 3.0 4WD | 6V | 185 | 2,972 | 4A | 14,5 |
|  | Galant 2.4 | 4L | 158 | 2,378 | 4А | 10,8 |
|  | Grandis 2.4 | 4L | 165 | 2,378 | 5М | 10,2 |
|  | L200 2.5 TD 4WD | 4L | 136 | 2,477 | 5M | 9,8D |
|  | L200 2.5 TD 4WD | 4L | 136 | 2,477 | 4A | 11,0D |
|  | Lancer 1.4 | 4L | 82 | 1,299 | 5М | 7,6 |
|  | Lancer 1.5 | 4L | 109 | 1,499 | 4A | 8,5 |
|  | Lancer 1.5 | 4L | 109 | 1,499 | 5M | 7,7 |
|  | Lancer 2.0 | 4L | 135 | 1,997 | 5М | 9,2 |
|  | Lancer X 1.5 | 4L | 109 | 1,499 | 4A | 8,5 |
|  | Lancer X 1.8 | 4L | 143 | 1,798 | 5М | 8,6 |
|  | Lancer X 2.0 | 4L | 150 | 1,998 | CVT | 9,7 |
|  | Lancer X 2.0 | 4L | 150 | 1,998 | 5M | 9,2 |
|  | Outlander 2.0 XL 2WD | 4L | 147 | 1,998 | CVT | 8,6 |
|  | Outlander 2,4 XL 4WD | 4L | 170 | 2,36 | CVT | 10,2 |
|  | Outlander 3.0 4WD | 6L | 220 | 2,998 | 6А | 12,1 |
|  | Pajero 3.2 DID LWB 4WD | 4L | 160 | 3,200 | 5М | 10,9D |
|  | Pajero 3.8 LWB 4WD | 6V | 250 | 3,828 | 5A | 15,5 |
|  | Pajero IV 3.0 4WD | 6V | 178 | 2,972 | 5A | 13,2 |
|  | Pajero IV 3.8 | 6V | 250 | 3,828 | 5А | 15,1 |
|  | Pajero Sport 2.5 TD 4WD | 4L | 99 | 2,477 | 5M | 11,1D |
|  | Pajero Sport 2.5 TD 4WD | 4L | 178 | 2,477 | 5A | 11,3D |
|  | Pajero Sport 3.0 4WD | 6V | 220 | 2,998 | 5A | 13,9 |
|  | Pajero Wagon 3,0 LGL | 6V | 177 | 2,972 | 4A | 15,5 |
|  | Space Star 1.8 | 4L | 112 | 1,834 | 5M | 8,7 |
|  | Space Star 1.8 4WD | 4L | 112 | 1,834 | 4A | 9,5 |
|  | Nissan |  |  |  |  |  |
|  | Almera Classic 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 5M | 7,9 |
|  | Almera Classic 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 4A | 8,1 |
|  | Armada 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,598 | 5А | 17,5 |
|  | Bluebird Sylphy 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,5 |
|  | Bluebird Sylphy 2.0 | 4L | 133 | 1,997 | CVT | 8,3 |
|  | Lafesta 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 9,0 |
|  | Maxima 3.0 | 6V | 200 | 2,988 | 5М | 10,1 |
|  | Murano 3.5 4WD | 6V | 234 | 3,498 | CVT | 14,1 |
|  | Murano 3.5 4WD | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 12,0 |
|  | Navara 2.5 TD | 4L | 174 | 2,488 | 5A | 10,6D |
|  | Navara 2.5 TD Double Cab | 4L | 174 | 2,488 | 6М | 10D |
|  | Navara 3.0 D | 6V | 231 | 2,991 | 5A | 10,9D |
|  | Note 1.4 Comfort | 4L | 88 | 1,386 | 5М | 7,3 |
|  | Note 1.6 Comfort | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,9 |
|  | Note 1.6 Luxury | 4L | 110 | 1,598 | 4А | 8,3 |
|  | Pathfinder 2.5 D 4WD | 4L | 174 | 2,488 | 5А | 11,2D |
|  | Pathfinder 2.5 TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 6M | 9,8D |
|  | Pathfinder 2.5 TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 5A3 | 10,7D |
|  | Pathfinder 3.0 TD AWD | 6V | 231 | 2,991 | 7A | 11,0D |
|  | Pathfinder 4.0 4WD | 6V | 269 | 3,954 | 5А | 15,9 |
|  | Pathfinder Armada 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,552 | 5A | 18,5 |
|  | Patrol 3.0 D Elegance | 4L | 160 | 2,953 | 5М | 13,4D |
|  | Patrol 5.6 | 8V | 405 | 5,552 | 7A | 18,1 |
|  | Primera Elegance 1.8 | 4L | 116 | 1,796 | 4A | 9,3 |
|  | Qashaqi 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 8,0 |
|  | Qashaqi 2.0 | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,3 |
|  | Qashaqi 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | CVT | 9,4 |
|  | Safari 4.8 Grand Road Limited 4WD | 6L | 245 | 4,758 | 5A | 20,0 |
|  | Serena 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 11,1 |
|  | Serena 2.0 4WD | 4L | 145 | 1,998 | 4A | 11,5 |
|  | Serena 2.0 C-25 | 4L | 137 | 1,997 | CVT | 9,2 |
|  | Teana 2.5 4WD | 6V | 182 | 2,488 | CVT | 10,0 |
|  | Teana 2.5 4WD | 4L | 167 | 2,488 | CVT | 10,4 |
|  | Teana 3.5 | 6V | 245 | 3,498 | CVT | 11,3 |
|  | Teana 3.5 Premium | 6V | 245 | 3,498 | 4А | 12,8 |
|  | Teana 3.5 Premium | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 11,2 |
|  | Terrano 3.0 D | 4L | 154 | 2,953 | 5М | 10.5D |
|  | Tiida 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 4А | 8,3 |
|  | Tiida 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,5 |
|  | Tiida 1.8 Tekna | 4L | 126 | 1,797 | 6M | 8,5 |
|  | Tiida Latio 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,3 |
|  | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,488 | 5М | 10,0 |
|  | X-Trail 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,7 |
|  | X-Trail 2.2 TD | 4L | 136 | 2,184 | 6М | 8.3D |
|  | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,448 | 5М | 10,5 |
|  | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | 6M | 10,6 |
|  | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | CVT | 9,8 |
|  | Opel |  |  |  |  |  |
|  | Antara 2.4 4WD | 4L | 140 | 2,405 | 5A | 11,7 |
|  | Antara 3.2 4WD | 6V | 227 | 3,195 | 5A | 13,7 |
|  | Astra 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 7,5 |
|  | Astra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5М | 8,2 |
|  | Insignia 1.6 T | 4L | 180 | 1,598 | 6M | 8,9 |
|  | Insignia 2.0 T | 4L | 220 | 1,998 | 6А | 11,0 |
|  | Insignia 2.8 T 4WD | 6V | 260 | 2,792 | 6А | 12,5 |
|  | Meriva 1.4 | 4L | 90 | 1,364 | 5М | 7,4 |
|  | Vectra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5М | 8,1 |
|  | Vectra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5A | 8,4 |
|  | Vectra 2.0 T | 4L | 175 | 1,998 | 6M | 9,2 |
|  | Vectra 2.2 | 4L | 155 | 2,198 | 5А | 9,6 |
|  | Vectra 2.8 T | 6V | 230 | 2,792 | 6M | 11,1 |
|  | Vectra 2.8 T | 6V | 250 | 2,792 | 6A | 12,0 |
|  | Zafira 1.9 TD | 4L | 100 | 1,91 | 6M | 6,6D |
|  | Zafira 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 8,4 |
|  | Zafira 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5M | 9,0 |
|  | Peugeot |  |  |  |  |  |
|  | 206 SW 1.6 | 4L | 109 | 1,587 | 5M | 7,4 |
|  | 407 | 4L | 140 | 1,997 | 4А | 10,2 |
|  | 407 1.8 | 4L | 125 | 1,749 | 5M | 8,1 |
|  | 407 2.0 | 4L | 136 | 1,997 | 5M | 9,0 |
|  | 407 2.9 | 6V | 211 | 2,946 | 6A | 10,8 |
|  | Partner 1.4 | 4L | 75 | 1,36 | 5M | 8,3 |
|  | Partner 1.9 D | 4L | 69 | 1,868 | 5М | 7.4D |
|  | Partner Tepee 1.6 | 4L | 120 | 1,598 | 5M | 8,7 |
|  | Partner Tepee 1.6 TD | 4L | 90 | 1,56 | 5M | 6,6D |
|  | Porsche |  |  |  |  |  |
|  | Cayenne S 4.5 | 8V | 340 | 4,511 | 6А | 15,7 |
|  | Cayenne S 4.8 | 8V | 385 | 4,806 | 6А | 16,5 |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
|  | Clio Symbol 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 4A | 7,7 |
|  | Clio Symbol EX 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 5M | 7,2 |
|  | Duster 1.5 TD AWD | 4L | 90 | 1,461 | 6M | 6,0D |
|  | Duster 1.6 4WD | 4L | 102 | 1,598 | 6M | 9,0 |
|  | Fluence 1.6 | 4L | 106 | 1,598 | 5M | 7,6 |
|  | Fluence 1.6 | 4L | 106 | 1,598 | 4A | 8,4 |
|  | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 8,1 |
|  | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 4A | 8,9 |
|  | Kangoo 1.5 D | 4L | 68 | 1,461 | 5M | 6,2D |
|  | Kangoo 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5M | 8,9 |
|  | Koleos 2.5 4WD | 4L | 171 | 2,488 | CVT | 10,2 |
|  | Logan 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5М | 7,3 |
|  | Logan 1.6 | 4L | 87 | 1,598 | 5М | 7,4 |
|  | Logan 1.6 | 4L | 90 | 1,598 | 5М | 7,6 |
|  | Logan 1.6 | 4L | 103 | 1,598 | 4A | 9,8 |
|  | Megane 1.6 (hatchback) | 4L | 100 | 1,598 | 5M | 7,9 |
|  | Megane II 1.6 | 4L | 113 | 1,596 | 4А | 9,1 |
|  | Megane II 1.6 | 4L | 113 | 1,598 | 5M | 7,8 |
|  | Megane II 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 8,8 |
|  | Megane II 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 6M | 8,5 |
|  | Sandero 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5М | 7,9 |
|  | Sandero 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5М | 8,2 |
|  | Scenic 1.5 D | 4L | 106 | 1,461 | 6M | 5,8D |
|  | Symbol 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 7,8 |
|  | Symbol 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 5M | 7,9 |
|  | Rover |  |  |  |  |  |
|  | Land Rover Defender 110 2.5 TD 4WD | 5L | 122 | 2,495 | 5М | 12.3D |
|  | Land Rover Defender 110 2.4TD 4WD | 4L | 122 | 2,402 | 6M | 12,1D |
|  | Land Rover Defender 90 2.5 TD 4WD | 5L | 122 | 2,495 | 5М | 12,0D |
|  | Land Rover Discovery III 4.4 4WD | 8V | 300 | 4,394 | 6А | 17,7 |
|  | Land Rover Discovery IV 2.7 TD 4WD | 6V | 190 | 2,72 | 6A | 12,4D |
|  | Land Rover Discovery IV 3.0 TD 4WD | 6V | 245 | 2,993 | 6A | 11,9D |
|  | Land Rover Freelander 2.2 TD 4WD | 4L | 160 | 2,179 | 6A | 9,1D |
|  | Land Rover Freelander II 3.2 4WD | 6L | 233 | 3,192 | 6A | 12,5 |
|  | Range Rover 5.0 | 8V | 510 | 4,99 | 6A | 18,2 |
|  | Saab |  |  |  |  |  |
|  | 9-5 2.0 Linear | 4L | 150 | 1,985 | 5А | 10,5 |
|  | Seat |  |  |  |  |  |
|  | Leon 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,5 |
|  | Skoda |  |  |  |  |  |
|  | Fabia 1.2 | 3L | 69 | 1,198 | 5M | 6,5 |
|  | Fabia 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 6A | 8,6 |
|  | Felicia Combi 1.4 | 4L | 86 | 1,390 | 5M | 7,1 |
|  | Octavia 1.4 | 4L | 75 | 1,390 | 5М | 7,7 |
|  | Octavia 1.4 | 4L | 80 | 1,390 | 5M | 7,5 |
|  | Octavia 1.4 TSI | 4L | 122 | 1,390 | 6M | 7,1 |
|  | Octavia 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6А | 8,9 |
|  | Octavia 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,8 |
|  | Octavia 1.6 FSI | 4L | 115 | 1,598 | 5М | 7,6 |
|  | Octavia 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6А | 8,2 |
|  | Octavia 1.6 FSI | 4L | 116 | 1,598 | 5M | 7,9 |
|  | Octavia 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | 6М | 8,4 |
|  | Octavia 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | 7DSG | 8,2 |
|  | Octavia 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6M | 8,1 |
|  | Octavia 2.0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6А | 9,2 |
|  | Octavia Combi 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6А | 8,8 |
|  | Octavia 1.6 Combi | 4L | 102 | 1,595 | 5М | 8,0 |
|  | Octavia 1,6 Combi | 4L | 115 | 1,598 | 6А | 8,3 |
|  | Octavia Combi 2,0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6М | 8,8 |
|  | Octavia Scout 1.8 TSI 4WD | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 9,2 |
|  | Octavia Scout 2.0 FSI 4WD | 4L | 150 | 1,984 | 6М | 8,9 |
|  | Octavia Tour 1.8 T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 8,5 |
|  | Roomster 1.4 | 4L | 86 | 1,39 | 5M | 8,0 |
|  | Superb 1.8 | 4L | 150 | 1,784 | 5А | 9,7 |
|  | Superb 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,6 |
|  | Superb 2.8 | 6V | 193 | 2,771 | 5А | 11,1 |
|  | Superb 3.6 FSI 4WD | 6VR | 260 | 3,597 | 6DSG | 11,8 |
|  | Yeti 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6DSG | 9,0 |
|  | Ssang Yong |  |  |  |  |  |
|  | Actyon 2.0 AWD | 4L | 149 | 1,998 | 6M | 10,1 |
|  | Actyon 2.0TD AWD | 4L | 141 | 1,998 | 5M | 9,0D |
|  | Actyon 2.0TD AWD | 4L | 175 | 1,998 | 6M | 7,7D |
|  | Actyon 2.0TD 4WD | 4L | 175 | 1,998 | 6A | 8,7D |
|  | Actyon 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5М | 13,1 |
|  | Actyon 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 4A | 13,7 |
|  | Kyron 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5A | 13,8 |
|  | Kyron 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,8 |
|  | Kyron 2.3 4WD | 4L | 150 | 2,295 | 6A | 13,5 |
|  | Kyron 2.0 D AWD | 4L | 141 | 1,998 | 6A | 10,0D |
|  | Kyron 2.0 TD AWD | 4L | 141 | 1,998 | 5M | 9,7D |
|  | Radius 2.7TD AWD | 5L | 165 | 2,696 | 5A | 11,5D |
|  | Rexton 2.7TD AWD | 5L | 165 | 2,696 | 5M | 11,1D |
|  | Rexton 3.2 AWD | 6L | 220 | 3,199 | 4A | 15,5 |
|  | Rexton RX 230 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5М | 12,5 |
|  | Rexton RX 320 AWD | 6L | 220 | 3,199 | 5A | 15,3 |
|  | Subaru |  |  |  |  |  |
|  | B9 Tribeca 3,0 | 6B | 245 | 2,999 | 5A | 14,4 |
|  | Forester 2.0 | 4B | 125 | 1,994 | 4A | 10,6 |
|  | Forester 2.0 | 4B | 158 | 1,994 | 5M | 10,3 |
|  | Forester 2.5 | 4B | 172 | 2,457 | 4A | 10,9 |
|  | Forester 2.5 | 4B | 230 | 2,457 | 4A | 12,0 |
|  | Forester 2.5 XT | 4B | 230 | 2,457 | 5M | 11,6 |
|  | Impreza 1.5 | 4B | 100 | 1,493 | 4A | 9,3 |
|  | Impreza 1.5 | 4B | 100 | 1,493 | 5M | 8,7 |
|  | Impreza 2,0 | 4B | 140 | 1,994 | 4A | 9,1 |
|  | Impreza 2,5 | 4B | 301 | 2,457 | 6M | 10,8 |
|  | Legacy Outback 2.5 | 4B | 167 | 2,457 | CVT | 9,7 |
|  | Legacy Outback 3.0 | 6B | 245 | 2,999 | 5A | 11,0 |
|  | Suzuki |  |  |  |  |  |
|  | Grand Vitara 2.0 4WD | 4L | 140 | 1,995 | 5M | 10,0 |
|  | Grand Vitara 2.0 4WD | 4L | 140 | 1,995 | 4A | 10,4 |
|  | Grand Vitara 2.4 4WD | 4L | 169 | 2,393 | 4A | 11,3 |
|  | Grand Vitara 3.2 4WD | 6V | 233 | 3,195 | 5A | 13,2 |
|  | Liana 1.6 | 4L | 106 | 1,586 | 4A | 8,5 |
|  | Liana 1.6 4WD | 4L | 106 | 1,586 | 5M | 9,1 |
|  | SX4 1.6 4WD | 4L | 107 | 1,586 | 5M | 7,8 |
|  | TAGAZ |  |  |  |  |  |
|  | Road Partner 2.3 4WD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,5 |
|  | KJ Tager 2.3 2WD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,0 |
|  | KJ Tager 2.9 D | 5L | 120 | 2,874 | 5M | 9,7D |
|  | KJ Tager 2.9 D | 5L | 129 | 2,874 | 5M | 10,2D |
|  | KJ Tager 3.2 4WD | 6L | 220 | 3,199 | 4A | 18,4 |
|  | Vega C100 1.6 | 4L | 124 | 1,597 | 5M | 7,5 |
|  | Toyota |  |  |  |  |  |
|  | Allion 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 9,4 |
|  | Alphard 3.0 4WD | 6V | 220 | 2,994 | 5A | 12,1 |
|  | Avalon 3.5 | 6V | 280 | 3,456 | 5A | 11,7 |
|  | Avensis 1.8 | 4L | 129 | 1,794 | 5M | 8,4 |
|  | Avensis 1.8 | 4L | 147 | 1,798 | CVT | 7,1 |
|  | Avensis 2.0 Wagon | 4L | 147 | 1,998 | 4А | 9,1 |
|  | Avensis 2.0 | 4L | 152 | 1,987 | CVT | 7,5 |
|  | Camry 2.4 | 4L | 167 | 2,362 | 5М | 8,9 |
|  | Camry 2.4 4WD | 4L | 167 | 2,362 | 4А | 10,5 |
|  | Camry 2.5 | 4L | 181 | 2,494 | 6A | 9,2 |
|  | Camry 3.0 | 6V | 186 | 2,995 | 5A | 11,8 |
|  | Camry 3.5 | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 11,2 |
|  | Corolla 1.3 | 4L | 101 | 1,329 | 6M | 6,3 |
|  | Corolla 1.5 | 4L | 110 | 1,496 | 4A | 8,7 |
|  | Corolla 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 9,0 |
|  | Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,596 | 5M | 8,2 |
|  | Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 6M | 7,8 |
|  | Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 5A | 8,7 |
|  | Corolla 1.8 | 4L | 136 | 1,794 | 4A | 9,1 |
|  | Corolla Fielder 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,797 | CVT | 9,2 |
|  | Corolla Fielder 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 9,3 |
|  | Corolla Fielder 1.8 | 4L | 136 | 1,797 | 4A | 8,4 |
|  | Corolla Verso 1.8 | 4L | 129 | 1,794 | 5M | 9,0 |
|  | Crown 2.0 | 6L | 160 | 1,988 | 4A | 11,0 |
|  | Crown 2.5 | 6L | 200 | 2,492 | 4A | 12,6 |
|  | Fielder 1.5 4WD | 4L | 105 | 1,496 | 4A | 9,0 |
|  | Harrier 2,4 4WD | 4L | 160 | 2,362 | 4A | 12,6 |
|  | Hi Lux 2.5 TD 4WD | 4L | 144 | 2,494 | 5M | 9,2D |
|  | Hi Lux Surf 2.7 4WD | 4L | 163 | 2,693 | 4A | 13,4 |
|  | Highlander 3.5 4WD | 6V | 273 | 3,456 | 5A | 13,2 |
|  | Isis 2.0 4WD | 4L | 155 | 1,998 | CVT | 9,0 |
|  | Land Cruiser 100 4.2 D | 6L | 128 | 4,164 | 5M | 11,7D |
|  | Land Cruiser 100 4.2 TD | 6L | 204 | 4,163 | 5M | 13,4D |
|  | Land Cruiser 100 4.5 | 6L | 205 | 4,477 | 5M | 16,5 |
|  | Land Cruiser 200 4.5 D | 8V | 235 | 4,461 | 6A2 | 13,8D |
|  | Land Cruiser 200 4.5 TD | 8V | 286 | 4,461 | 6A2 | 12,7D |
|  | Land Cruiser 200 4.6 | 8V | 309 | 4,608 | 6A2 | 16,5 |
|  | Land Cruiser 200 4.7 | 8V | 288 | 4,664 | 5A | 17,6 |
|  | Land Cruiser HDJ 100L 4.2 TD | 6L | 204 | 4,164 | 5M | 13.3D |
|  | Land Cruiser Prado 150 4.0 | 6V | 282 | 3,956 | 5A | 13,5 |
|  | Land Cruiser Prado 2.7 | 4L | 163 | 2,693 | 4A | 13,4 |
|  | Land Cruiser Prado 2.7 | 4L | 163 | 2,694 | 5M | 12,6 |
|  | Land Cruiser Prado 3.0 TD | 4L | 173 | 2,982 | 4A | 11,2D |
|  | Land Cruiser Prado 3.0 TD | 4L | 173 | 2,982 | 5A | 10,9D |
|  | Land Cruiser Prado 3.4 | 6V | 185 | 3,378 | 4A | 16,5 |
|  | Land Cruiser 120 Prado 4.0 | 6V | 249 | 3,956 | 5A | 14,5 |
|  | Lite Ace Noah 2.0 4WD | 4L | 130 | 1,998 | 4A | 11,0 |
|  | Mark II Blit 2.5 4WD | 6L | 196 | 2,491 | 4A | 13,0 |
|  | Mark X 2.5 4WD | 6V | 215 | 2,499 | 5A | 11,9 |
|  | Noah 2.0 4WD | 4L | 155 | 1,998 | 4A | 10,5 |
|  | Premio 1.8 | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 8,2 |
|  | Premio 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 8,7 |
|  | Probox 1.5 4WD | 4L | 105 | 1,497 | 4A | 9,3 |
|  | RAV-4 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,998 | 4A | 10,6 |
|  | RAV-4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 5M | 10,1 |
|  | RAV-4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 10,6 |
|  | RAV-4 2.0 4WD | 4L | 158 | 1,987 | CVT | 8,5 |
|  | Sequoia 5.7 4WD | 8V | 386 | 5,663 | 6A | 17,7 |
|  | Sienna 3.3 | 6V | 230 | 3,311 | 5A | 13,3 |
|  | Sienna 3.3 4WD | 6V | 233 | 3,31 | 5A | 13,6 |
|  | Town Ace 1.8 4WD | 4L | 82 | 1,781 | 4A | 11,1 |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
|  | Amarok 2H 2.0 TDI | 4L | 122 | 1,968 | 6M | 7,9D |
|  | Caddy 1.4 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,9 |
|  | Caddy 2K Maxi 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 10,0 |
|  | Caddy Kombi 1.6 | 4L | 75 | 1,595 | 5M | 9,0 |
|  | Golf 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,8 |
|  | Golf 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6А | 8,9 |
|  | Golf 2.0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,4 |
|  | Golf IV 2.8 4Motion | 6VR | 204 | 2,792 | 6M | 10,8 |
|  | Golf Plus 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6A | 9,2 |
|  | Jetta 1.4 TFSI | 4L | 122 | 1,39 | 6M | 7,6 |
|  | Jetta 1.4 TFSI | 4L | 122 | 1,39 | 7DSG | 7,4 |
|  | Jetta 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,9 |
|  | Jetta 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 8,1 |
|  | Passat 1.4 TSI | 4L | 122 | 1,39 | 7DSG | 6,8 |
|  | Passat 1.6 FSI | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,0 |
|  | Passat 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6M | 8,3 |
|  | Passat 1.8 T | 4L | 150 | 1,781 | 4А | 12,2 |
|  | Passat 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 8,5 |
|  | Passat 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6A | 9,2 |
|  | Passat 2.0 FSI 4Motion | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,9 |
|  | Passat 2.8 4Motion | 6V | 193 | 2,771 | 5M | 11,7 |
|  | Passat 2.0 FSI 4Motion | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 9,4 |
|  | Passat 2.0 FSI | 4L | 200 | 1,984 | 6A | 9,1 |
|  | Passat 2.0 TDI | 4L | 110 | 1,968 | 5M | 5,9D |
|  | Passat 3.2 FSI 4Motion | 6VR | 250 | 3,168 | 6DSG | 10,7 |
|  | Passat B6 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,2 |
|  | Passat B6 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 |
|  | Passat B6 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6А | 9,1 |
|  | Passat B6 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 9,0 |
|  | Passat B6 Variant 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6M | 8,8 |
|  | Passat B7 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,8 |
|  | Passat CC 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 9,0 |
|  | Passat CC 2.0 TSI | 4L | 200 | 1,984 | 6M | 8,9 |
|  | Passat CC 2.0 TSI | 4L | 200 | 1,984 | 6A | 9,6 |
|  | Passat Variant 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 9,0 |
|  | Passat Variant 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6A | 10,0 |
|  | Passat Variant 2.0 TSI | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,9 |
|  | Passat Variant B6 1.8 FSI | 4L | 160 | 1,798 | 6A | 9,4 |
|  | Passat Variant B6 2.0 TDI | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 6,8D |
|  | Phaeton 3.2 4Motion | 6V | 241 | 3,189 | 6A | 13,0 |
|  | Phaeton 3.6 4Motion | 6VR | 280 | 3,597 | 6A | 12,4 |
|  | Polo 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 7,4 |
|  | Polo 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 6A | 8,3 |
|  | Sharan 1.8 T | 4L | 150 | 1,781 | 6M | 10,0 |
|  | Sharan 2.8 4Motion | 6VR | 204 | 2,792 | 5A | 12,9 |
|  | Tiguan 2.0 TDI 4WD | 4L | 140 | 1,968 | 6A | 8,8D |
|  | Tiguan 2.0 TSI 4WD | 4L | 170 | 1,984 | 6A | 10,9 |
|  | Touareg 2.5 TD 4WD | 5L | 174 | 2,46 | 6M | 10,7D |
|  | Touareg 3.0 TDI 4WD | 6V | 240 | 2,967 | 6А | 11,8D |
|  | Touareg 3.0 TDI 4WD | 6V | 240 | 2,967 | 8A | 8,9D |
|  | Touareg 3.2 4WD | 6V | 241 | 3,189 | 6M | 13,8 |
|  | Touareg 3.6 FSI 4WD | 6V | 249 | 3,597 | 8A | 12,2 |
|  | Touareg 3.6 4WD | 6VR | 280 | 3,597 | 6A | 14,2 |
|  | Touareg 3.6 FSI 4WD | 6V | 280 | 3,597 | 8A | 11,5 |
|  | Touareg 4.2 4WD | 8V | 310 | 4,172 | 6A | 16,1 |
|  | Touareg 4.2 FSI 4WD | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 15,1 |
|  | Touareg 4.2 FSI 4Motion | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 15,6 |
|  | Touareg 5.0 TDI 4WD | 10V | 313 | 4,912 | 6А | 15,5D |
|  | Touran 1.9 TD | 4L | 105 | 1,896 | 6A | 7,0D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
|  | S40 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,1 |
|  | S80 2.5 T | 5L | 200 | 2,521 | 6А | 10,3 |
|  | S80 2.5 T AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5А | 11,3 |
|  | S40 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,0 |
|  | S60 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5А | 10,2 |
|  | S60 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5М | 9,6 |
|  | S60 2.5 AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5А | 11,3 |
|  | S80 2.0 | 5L | 180 | 1,984 | 5M | 10,6 |
|  | S80 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 4А | 11,4 |
|  | S80 2.5 T | 5L | 200 | 2,521 | 6M | 10,1 |
|  | S80 2.5 T AWD | 5L | 200 | 2,521 | 6А | 11,3 |
|  | S80 2.5 Т | 5L | 200 | 2,521 | 6А | 10,8 |
|  | S80 2.5 T AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 11,5 |
|  | S80 2.5 Т | 5L | 231 | 2,521 | 6А | 10,4 |
|  | S80 2.5 Т5 | 5L | 249 | 2,497 | 6А | 10,6 |
|  | S80 3.0 T AWD | 6L | 285 | 2,953 | 6А | 12,5 |
|  | S80 3.2 | 6V | 238 | 3,192 | 6А | 10,8 |
|  | S80 3.2 AWD | 6V | 238 | 3,192 | 6А | 11,2 |
|  | S80 3.2 AWD | 6L | 243 | 3,192 | 6А | 11,5 |
|  | S80 4.4 AWD | 8V | 315 | 4,414 | 6А | 13,8 |
|  | V50 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,0 |
|  | V50 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,2 |
|  | V70 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5А | 10,6 |
|  | V70 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5А | 10,0 |
|  | V70 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5M | 9,9 |
|  | XC-60 2.0 AWD | 4L | 203 | 1,999 | 6PS | 10,1 |
|  | XC-60 2.0 T5 | 4L | 240 | 1,999 | 6PS | 10,0 |
|  | XC-90 2.4 TD AWD | 5L | 185 | 2,401 | 6A | 10,4D |
|  | XC-60 2.4 TD AWD | 5L | 205 | 2,401 | 6A | 9,1D |
|  | XC-70 2.4 TD D5 AWD | 5L | 205 | 2,401 | 6A | 9,1D |
|  | XC-70 2.4 TD AWD | 5L | 215 | 2,4 | 6A | 8,5D |
|  | XC-90 2.5 T | 5L | 210 | 2,521 | 6М | 11,5 |
|  | XC-90 2.5 T | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 13,3 |
|  | XC-90 3.2 | 6L | 243 | 3,192 | 6А | 13,5 |
|  | XC-90 4.4 | 8V | 315 | 4,414 | 6A | 15,2 |
|  | Vortex |  |  |  |  |  |
|  | Vortex Estina 1.6 | 4L | 119 | 1,597 | 5M | 8,1 |
|  | Vortex Estina 2.0 | 4L | 129 | 1,971 | 5M | 9,3 |
|  | Vortex Tingo 1.8 | 4L | 132 | 1,845 | 5M | 9,0 |