Проект

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________  № ______

МОСКВА

Об утверждении требований к парковкам (парковочным местам)
для стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, а также к помещениям и оборудованию, позволяющим осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
этих транспортных средств

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

утвердить требования к парковкам (парковочным местам) для стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему постановлению;

утвердить требования к помещениям и оборудованию, позволяющим осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

Председатель Правительства

Российской Федерации 							              Д.Медведев

Приложение № 1

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от __________ № ____

Требования к парковкам (парковочным местам) для стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

1. Настоящие Требования устанавливают требования к парковкам (парковочным местам) для стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

2. Организация въезда транспортных средств на парковку и выезда с нее, а также движение транспортных средств на парковке должны осуществляться в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации дорожного движения.

3. Парковка должна:

в темное время суток быть освещена в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 7.47 и 7.48 СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение», утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 783 (М.: Минрегион России, 2011);

быть обозначена и оборудована дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации дорожного движения;

быть устроена на площадке, имеющей «капитальный», «облегченный» или «переходный» тип дорожной одежды, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 8 СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85», утвержденных Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266 (М.: Госстрой России, 2012), за исключением парковки для трамваев;

соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным Сводом правил «Автостоянки. Требования пожарной безопасности.

4. Въезд на парковку (выезд с парковки) транспортных средств должен быть организован с использованием средств, ограничивающих проезд (шлагбаум, ворота), а также оборудован камерами видеонаблюдения и (или) стационарными постами охраны.

5. Для подземных парковок вместимостью более 25 машиномест должна быть установлена резервная приточная или вытяжная вентиляция.

6. На территории парковки по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения допускается размещение туалета, помещений для уборочной техники, отдыха обслуживающего персонала, охраны, противопожарного инвентаря и средств пожаротушения, пунктов общественного питания, пунктов оказания первой медицинской помощи, объектов дорожного сервиса, контейнеров-мусоросборников, а также помещения для проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств.

Приложение № 2

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от __________ № ____

Требования к помещениям и оборудованию, позволяющим
осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

1. Настоящие Требования устанавливают требования к помещениям и оборудованию, позволяющим осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее – субъекты транспортной деятельности).

2. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, принадлежащих субъектам транспортной деятельности, должны производиться в сервисных центрах (мастерских), организованных самостоятельно субъектом транспортной деятельности, либо посредством заключения договоров со специализированными организациями.

3. Площадь помещений для постов технического обслуживания и ремонта определяется субъектом транспортной деятельности в зависимости от расчетного количества рабочих и вспомогательных постов технического обслуживания и ремонта и мест ожидания, размеров транспортных средств и норм размещения, в зависимости от категорий транспортных средств. Расчет количества рабочих постов должен производиться раздельно для каждой группы технологически совместимых транспортных средств и раздельно по видам работ технического обслуживания и ремонта.

4. Сервисный центр должен иметь на праве собственности или на ином законном основании помещением, прилегающей территорией, а также оборудованием, инструментами и средствами измерения, обеспечивающими выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту указанных транспортных средств.

В помещении сервисного центра должны находиться:

смотровая яма (должна быть оборудована приточно-вытяжной вентиляцией), подъемный или иной механизм (устройство), обеспечивающие доступ ко всем узлам и агрегатам транспортного средства;

специальное рабочее место для осуществления технического осмотра и ремонта транспортного средства, а также оформления необходимых документов.

5. Территория сервисного центра и производственные площадки должны соответствовать требованиям Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденным постановлением Минтруда Российской Федерации от 12.05.2003 № 28 (зарегистрировано в Минюсте 19.06.2003, регистрационный № 4734) и Своду правил «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей».

6. Сервисный центр располагает на законном основании линейным участком дороги длиной не менее 20 м с ровным твердым покрытием с подъездами к данному участку, обеспечивающими маневрирование крупногабаритного автотранспортного средства, и специальным устройством или стендом для выполнения установки (проверки) параметров автотранспортного средства на контрольном устройстве.

7. Цветовое решение интерьеров помещений и окраску оборудования следует производить в соответствии с СН 181-70. Опознавательную окраску трубопроводов надлежит выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69. Сигнально-предупреждающую окраску элементов строительных конструкций, опасных элементов оборудования и внутризаводского транспорта следует выполнять по ГОСТ 12.4.026-76.

8. Техническое обслуживание и ремонт проводятся в соответствии с технологическими картами, утвержденными субъектом транспортной деятельности (далее – технологическая карта), в которых указываются:

наименование и содержание операций технического обслуживания и ремонта;

место выполнения операций технического обслуживания и ремонта;

время выполнения операций технического обслуживания и ремонта;

способ выполнения операций технического обслуживания и ремонта;

оборудование, средства измерений, инструмент для проведения операций технического обслуживания и ремонта;

допустимые значения проверяемых параметров и характеристик транспортных средств.

9. Средства измерений, используемые для технического обслуживания и ремонта, должны быть работоспособны и метрологически поверены.

10. Технологические карты разрабатываются с учетом норм, правил и процедур технического обслуживания и ремонта транспортных средств, установленных заводами-изготовителями транспортных средств, условий их эксплуатации, а также положений Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 51709-2001.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства

Российской Федерации «Об утверждении требований к парковкам (парковочным местам) для стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, а также к помещениям и оборудованию, позволяющим осуществлять техническое обслуживание и ремонт

этих транспортных средств»

Министерством транспорта Российской Федерации разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к парковкам (парковочным местам) для стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, а также к помещениям и оборудованию, позволяющим осуществлять техническое обслуживание и ремонт этих транспортных средств» (далее – проект постановления).

Разработка проекта постановления обусловлена тем, что проектом федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» предусмотрены изменения в пункт 4 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», предусматривающие, что требования к парковкам (парковочным местам) для стоянки всех принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, транспортным средствам, а также помещениям и оборудованию, позволяющим осуществлять техническое обслуживание и ремонт этих транспортных средств, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Вступление в силу проекта постановления не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.

# Footnotes

Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (опубликовано 15 декабря 2011 г. на официальном сайте Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 1 февраля 2001 г. № 47-ст).